## Slide 1
实训四 三极管的识别和检测

## Slide 2: 一、实训目的
1．能够正确识别色环电阻的阻值。
2．学会半导体晶体管的测试。
3．加深对三极管特性和参数的理解。

## Slide 3: 二、实训设备与器件
1．万用表
2．NPN 型和PNP型小功率三极管
3. 直流稳压电源
4. 10KΩ/1W电位器、100KΩ、2KΩ/0.5W电阻

## Slide 4: 三、实训内容与步骤
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（1）判断基极和管型
步骤1：将万用表转到R×100Ω档或R×1kΩ档，这时，若将黑表笔接到某一假定基极管脚上，红表笔先后接到另两个管脚上，如果两次测得的电阻都很大（或都很小），而对换表笔后，测得的电阻都很小（或都很大），可确定所作的假设是正确的。如果两次测得的电阻值为一大一小，则可确定所作的假设是错误的。

## Slide 5
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（1）判断基极和管型
步骤1：将万用表转到R×100Ω档或R×1kΩ档，这时，若将黑表笔接到某一假定基极管脚上，红表笔先后接到另两个管脚上，如果两次测得的电阻都很大（或都很小），而对换表笔后，测得的电阻都很小（或都很大），可确定所作的假设是正确的。如果两次测得的电阻值为一大一小，则可确定所作的假设是错误的。

## Slide 6
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（1）判断基极和管型
步骤2：重新假定一脚为基极，重复步骤1的测试，直到找到基极为止。
步骤3：基极确定后，将黑表笔接基极，红表笔分别接其他两极，如果测得的电阻值较小，则此晶体三极管是NPN型的；反之为PNP型的。

## Slide 7
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（2）判断集电极和发射极
步骤4：已知三极管为NPN型管。
步骤5：将红、黑表笔反接，并与步骤4的读数比较。将测量结果记入表1-4-2中。
步骤6：如果第一次阻值小，则原来的假定是正确的，即黑表笔接的为集电极，红表笔接的为发射极。

## Slide 8
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（2）判断集电极和发射极
步骤7：已知三极管为NPN型管，将黑表笔接假设的发电极，红笔接假设的集电极，并用手碰到集电极和基极。通过人体，相当于在集电极与基极之间接入偏置电阻。
步骤8：将红、黑表笔反接，并与步骤7的读数比较。
步骤9：如果第一次阻值小，则原来的假定是正确的，即黑表笔接的为发射极，红表笔接的为集电极。

## Slide 9
1．用万用表判别三极管的管脚和管型
（2）判断集电极和发射极
步骤4：已知三极管为NPN型管。
步骤5：将红、黑表笔反接，并与步骤4的读数比较。将测量结果记入表1-4-2中。
步骤6：如果第一次阻值小，则原来的假定是正确的，即黑表笔接的为集电极，红表笔接的为发射极。

## Slide 10: 四、实训总结
1．记录、整理实验结果，按格式填写实训报告。
2．分析实验数据。