## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第10章 总线技术
10.1 总线技术概述
10.2 ISA总线
10.3 PCI总线
10.4 USB总线
10.5 PCI Express总线
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 10.1 总线技术概述
10.1.1 总线的基本概念
10.1.2 总线的规范
10.1.3 总线的主要参数
10.1.4 总线的分类

## Slide 4: 10.1.1 总线的基本概念
总线：计算机系统中的一组能为多个部件分时共享的公共信息传输通路。
在微型计算机系统板上，微处理器、存储器部件、接口电路等各种部件之间有大量的信息传送需要使用总线；系统与系统之间、插件板与插件板之间、同一插件板上各个芯片之间、芯片内部也都需要通过总线传输信息。
标准总线的使用，给微型计算机系统的开发及应用带来了极大的方便和好处：
（1）简化了软件和硬件的设计。
（2）简化了系统的结构。
（3）便于系统的扩充和更新。

## Slide 5: 10.1.2 总线的规范
1．机械结构规范
2．功能规范
规定插件板尺寸、总线插头、边沿连结器等的规格及位置。
确定每个引脚的定义、传输速率、时序、信息格式及功能。
3．电气规范
规定各信号的逻辑电平、动态转换时间、负载能力及最大额定值。
不同的总线在信号线数量、名称、功能上都有差异，大致分为地址总线、数据总线、控制总线、电源和地线、备用线。

## Slide 6: 10.1.3 总线的主要参数
1．总线的带宽
2．总线的位宽
指一定时间内总线上可传送的数据量，即每秒钟传送的最大稳态数据传输率，以MB/s为单位。与总线的带宽密切相关的是总线的位宽和总线的工作时钟频率。
指总线能同时传送的数据位数，即常说的32位、64位等总线宽度的概念。总线的位宽越大则总线每秒钟数据传输率越高，即总线的带宽越大。
3．总线的工作时钟频率
以MHz为单位，工作时钟频率越高则总线工作速度越快，即总线带宽越大。

## Slide 7: 10.1.4 总线的分类
1．片内总线
2．局部总线
3．系统总线
4．通信总线
是集成电路芯片内部用于连接各功能单元的信息通路。
又称片总线，是电路板上连接各芯片之间的公共通路。
又称内总线，用来连接微型计算机系统的各插件板。
又称外总线，用于系统之间的连接。

## Slide 8: 10.2 ISA总线
10.2.1 ISA总线的主要性能和特点
10.2.2 ISA总线信号定义

## Slide 9: 10.2.1 ISA总线的主要性能和特点
8/16位数据线，最大位宽16位。
24位地址线，可直接寻址16MB。
I/O地址空间为0100H～03FFH。
最大时钟频率为8MHz。
最大稳态传输率为16MB/S。
具有中断功能，硬件中断可达11级。
具有DMA通道功能，通道可达7个。
开放式总线结构，允许多个CPU共享系统资源。

## Slide 10: 10.2.2 ISA总线信号定义
ISA总线在62引脚的PC总线基础上，扩展了36位，构成基本插槽和扩展插槽。基本插槽有62根信号线，兼容PC总线；扩展插槽有36根信号线，是ISA总线新增的信号。
在ISA插槽上既可以插接ISA总线标准的插件板，也可以插接PC总线标准的插件板。
A1
B1
基本插槽
A31
B31
C1
D1
C18
D18
扩展插槽
ISA总线插槽示意图

## Slide 11: 10.2.2 ISA总线信号定义

## Slide 12: 10.2.2 ISA总线信号定义
A01
02
03
04
05
06
07
08
09
A10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A31
B01
02
03
04
05
06
07
08
09
B10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B31
GND
RESET DRV
+5V
IRQ2
-5V
DRQ2
-12V
Reserved
+12V
GND
MEMW
MEMR
IOW
IOR
DACK3
DRQ3
DACK1
DRQ1
DACK0
CLOCK
IRQ7
IRQ6
IRQ5
IRQ4
IRQ3
DACK2
T/C
ALE
+5V
OSC
GND
I/O CHCK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
I/O CHRDY
AEN
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
C01
02
03
04
05
06
07
08
09
C10
11
12
13
14
15
16
17
C18
D01
02
03
04
05
06
07
08
09
D10
11
12
13
14
15
16
17
D18
MEMCS16
I/OCS16
IRQ10
IRQ11
IRQ12
IRQ13
IRQ14
DACK0
DRQ0
DACK5
DRQ5
DACK6
DRQ6
DACK7
DRQ7
+5V
MASTER
GND
SBHE
LA23
LA22
LA21
LA20
LA19
LA18
LA17
MEMR
MEMW
SD8
SD9
SD10
SD11
SD12
SD13
SD14
SD15

## Slide 13: 10.3 PCI总线
10.3.1 PCI总线的主要性能和特点
10.3.2 PCI总线的系统结构
10.3.3 PCI总线信号定义

## Slide 14: 10.3.1 PCI总线的主要性能和特点
支持33MHz / 66MHz的时钟频率。
支持32位和64位两种数据通道。
数据传输速率高。大大缓解数据I/O瓶颈，使CPU的高性能得以充分发挥。
采用多路复用技术，减少引脚数。
支持突发方式传输，从而快速传输批量数据。
自动识别外设，支持即插即用。
独立于处理器的类型和速度，支持多种处理器，使PCI具有广泛的兼容性和扩展性。
完全的多总线主控能力。
采用同步操作，保证CPU与其他总线主设备同时操作。
PCI总线与CPU隔离，支持的外设数量多。
与ISA、EISA等多种总线兼容，保证各种快速、慢速设备共存于一个系统。

## Slide 15: 10.3.2 PCI总线的系统结构

## Slide 16: 10.3.3 PCI总线信号定义
PCI总线标准插槽有A、B两面，分为短槽和长槽。短槽提供32位接口，定义了124个引脚；长槽是在短槽的基础上又扩展了64个引脚，提供64位接口。
短槽
长槽
PCI总线插槽示意图

## Slide 17: 10.3.3 PCI总线信号定义

## Slide 18: 10.4 USB总线
10.4.1 USB总线的主要性能和特点
10.4.2 USB系统的组成及原理

## Slide 19: 10.4.1 USB总线的主要性能和特点
支持热插拔。
支持即插即用。
节省系统资源。整个USB系统只用1个端口和1个中断。
速度快。USB 2.0、3.0、3.1的最大传输速率分别达到480Mbps、5Gbps、10Gbps。
接口标准统一。
连接灵活。
可连接多个设备。可用USB集线器以树形结构增加USB分支，最多可以连接127个外部设备，且不会损失带宽。
供电灵活。USB采用4线电缆，其中两根专门为下游设备提供电源。勿需专门的交流电源。
具有很高的容错性能。

## Slide 20: 10.4.2 USB系统的组成及原理
1．USB系统组成
（1）USB硬件。包括USB主控制器、USB根集线器、USB集线器和USB设备。
（2）USB软件。包括USB主控制器驱动程序、USB驱动程序、USB设备驱动程序。
2．USB的物理接口
VBUS
D-
D+
GND
VBUS
D+
D-
GND
…
…
…
…

## Slide 21: 10.4.2 USB系统的组成及原理
3．USB的拓扑结构
主机
USB根集线器
USB设备1
USB集线器1
USB集线器2
USB设备2
USB集线器3
USB集线器4
USB设备3
USB设备4
USB设备5

## Slide 22: 10.4.2 USB系统的组成及原理
4．USB传输协议
USB提供了４种基本传输方式：
1）控制传输方式。用来配置和控制主机到USB设备的数据传输方式和类型。设备控制命令、设备状态查询及确认命令均采用这种传输方式。
2）同步传输方式。用来连接需要连续传输数据且对数据的正确性要求不高，而对时间极为敏感的外部设备，如麦克风、音箱、网络电话等。
3）中断传输方式。用于数据传输量小、无周期性、且需要实时处理的场合，如键盘、鼠标等输入设备。
4）块传输方式。用于数据量大且要求正确无误的数据传输，如打印机、扫描仪等。

## Slide 23: 10.4.2 USB系统的组成及原理
5．USB系统设置
USB设备可随时安装或拆卸。集线器有一个状态指令器，可指明USB设备是否被安装或拆除，若安装则指明USB设备端口。
在USB设备安装后，主机通过设备控制通道来激活该端口并为其指定一个唯一的USB地址（地址是动态分配的，每次可能不同），然后引发主机中关于该设备的软件，对设备进行初始化。之后，系统通过该USB地址对设备进行I/O操作。
当USB设备从集线器的端口拆除后，集线器关闭该端口，并向主机报告该设备已不存在。

## Slide 24: 10.4.2 USB系统的组成及原理
6．USB的容错性能
USB在硬件和软件上提供了多种机制，极大地保证了数据传输的可靠性：
如使用差分驱动、接收和防护，以保证信号的完整性；
建立各自独立的传输通道，避免USB设备的相互影响；
使用CRC循环冗余校验码，以进行外设装卸的检测和系统资源的设置；
对丢失和损坏的数据包暂停传输，利用协议自我恢复。

## Slide 25: 10.5 PCI Express总线
10.5.1 PCI Express总线的主要性能
和特点
10.5.2 PCI Express总线的层次结构
10.5.3 PCI Express总线信号定义

## Slide 26: 10.5.1 PCI Express 总线的主要性能和特点
1．采用串行差分驱动，点对点互连。
2．带宽高，传输速度快，效率高。
3．支持双向传输，具有多种带宽的链路，可灵活地扩展。
4．低电源消耗，使用小型连接，节约空间，减少串扰。
5．支持设备热拨插和热交换。
6．支持数据同步传输。
7．具有数据包和分层协议结构。
8．为优先传输数据进行带宽优化。

## Slide 27: 10.5.2 PCI Express 总线的层次结构
PCI Express设备A
设备核心与软件
PCI Express核心
逻辑接口
事务层
数据链路层
物理层
发送
接收
TLP
DLLP
PLP
链路
发送
接收
PCI Express设备B
设备核心与软件
PCI Express核心
逻辑接口
事务层
数据链路层
物理层

## Slide 28: 10.5.3 PCI Express 总线信号定义
PCI Express总线也有多种规格，从PCI Express×1到PCI Express×16都可以在系统板上的PCI Express插槽上体现。
PCI Express ×1
PCI Express ×4
PCI Express ×8
PCI Express ×16
PCI Express总线插槽示意图

## Slide 29: 10.5.3 PCI Express 总线信号定义

## Slide 30: 习题与思考
√
√
√
√
×
×
√
（ ）ISA总线是16位总线
（ ）PCI适配卡和USB设备皆即插即用
（ ）PCI总线和USB总线都是并行总线
（ ）PCI Express总线是一种串行总线
（ ）USB和PCI-E总线都支持设备热插拔
（ ）PCI-E×8总线与PCI-E×1总线带宽相同
（ ）在微机系统板上，PCI-E×1插槽和PCI-E×16插槽上都可以插接PCI-E×1适配卡
判断对错
答案
什么是总线？微机中的总线通常分为哪几类？
标准总线给微机系统的开发应用带来哪些好处？

## Slide 31: 第10章 学习目标
现代计算机系统普遍采用总线结构，使计算机系统内各部件之间以及系统与系统之间通过总线建立信息联系，进行数据传送和通讯。可以说，总线的性能直接影响到计算机系统的整体性能。本章主要介绍总线的基本概念、分类和性能指标，并介绍了常用总线的结构和性能特点。
通过本章的学习，读者应理解总线的功能和特点，了解总线的分类，掌握常用的ISA、PCI、USB、PCI Express总线的性能特点，体会各种总线在微型计算机系统中的应用及其作用。

## Slide 32: 帮助

## Slide 33: 再见