## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第11章 人机接口技术
11.1 键盘及其接口技术
11.2 鼠标及其接口技术
11.3 显示器及其接口技术
11.4 打印机及其接口技术
11.5 外存储器及其接口
11.6 扫描仪
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 11.1 键盘及其接口技术
11.1.1 键盘的基本工作原理
11.1.2 键盘的分类
11.1.3 非编码键盘的按键识别方法
11.1.4 PC机键盘
11.1.5 PC机键盘接口技术

## Slide 4: 11.1.1 键盘的基本工作原理
按照结构形式，键盘有线性和矩阵两种结构。
PA0
PA1
+5V
+5V
（a） 线性结构
+5V
PA0
PA1
PA2
PA3
0行
1行
2行
3行
0列
1列
2列
3列
PA4 PA5 PA6 PA7
（b） 矩阵结构
对于矩阵键盘有几个主要问题需要解决：
1．识别按键。
2．消除键抖动。
3．防止串键。

## Slide 5: 11.1.2 键盘的分类
1．编码键盘
2．非编码键盘
这类键盘带有相应的硬件电路，由专用控制器对键盘进行扫描，能够自动检测并提供按键扫描码。
编码键盘还有去抖动和防串键等保护装置，这类键盘的硬件电路复杂，价格较贵，但是键盘响应速度快，键盘接口简单，使用方便。
这种键盘只提供键盘的行列矩阵，而按键的识别、扫描码的确定由软件完成。去除抖动也由软件来解决。这种键盘的响应速度不如编码键盘快，但是可靠性高，扩充和更改方便、灵活。

## Slide 6: 11.1.3 非编码键盘的按键识别方法
1．行扫描法
2．行反转法

## Slide 7: 11.1.4 PC机键盘
PC机一般采用非编码键盘。这种键盘与主机分开，通过一根电缆与主机系统板上的键盘接口相连，这根电缆专用于串行传输键盘扫描码。
PC机键盘上的按键数目从最早的83键逐步发展到后来的101、102、104、108等键。键盘内部主要有16行×8列的键盘矩阵和一个用作键盘控制器的芯片Intel 8048。
Intel 8048负责完成键盘矩阵扫描、消除抖动、生成按键扫描码等功能，并对扫描码进行并/串转换，然后将串行扫描码及时钟送往主机。

## Slide 8: 11.1.5 PC机键盘接口技术
  （a）AT接
  口
（b） PS/2接口
（c） USB接口
AT接口为标准5针圆形接口，用于早期的AT系统板上。
PS/2接口为具有6针的圆形接口，当今许多PC机的系统板仍支持PS/2接口。
USB接口是当今微机上广泛使用的键盘接口。
实际应用中，利用“蓝牙”等无线技术连接到计算机的无线键盘也较多见。
1．键盘接口类型

## Slide 9: 11.1.5 PC机键盘接口技术
2．PC机键盘中断
主机通过中断类型号为09H号的硬件中断和16H号软件中断与键盘发生联系。
当键盘上按下或释放１个键时产生１个扫描码，扫描码被串行送往主机的键盘接口，键盘接口负责串/并转换，并将转换后的扫描码存入8255A的A口中。
若键盘中断允许，就通过8259A的IR1引脚向CPU产生09H号中断，使CPU转去执行BIOS的键盘中断处理程序，该处理程序负责读取8255A的A口，并把读来的扫描码转换为ASCII码或扩展码。
INT 16H用于检查是否有按键输入，并能从键盘缓冲区取出键值，当CPU需要得到键盘输入信息时就调用BIOS的INT 16H程序，用户也可以使用DOS功能调用（INT 21H）获得所需要的键盘信息。

## Slide 10: 11.1.5 PC机键盘接口技术
3．键盘缓冲区
键盘与CPU通信时，要借助键盘缓冲区传递键值，键盘缓冲区是一个“先进先出”循环队列，进队列由09H号中断处理程序完成，出队列则由16H号程序完成。键盘缓冲区的主要作用，一是接收键盘的实时输入，二是满足随机应用的需要，此外键盘缓冲区也可以满足操作员快速键入的需要。

## Slide 11: 11.1.5 PC机键盘接口技术
4．PC机键盘接口电路
主要由负责键盘接口全部工作的Intel 8042组成。
Intel 8042芯片内有1个8位的CPU、2KB的ROM、128B的RAM和2个8位的I/O端口。ROM中存放键盘管理程序，RAM则作为数据缓存器使用。
键盘
矩阵
键盘
控制器
8048
扫描码
时钟
备用
+5V
GND
键盘接口
IR1
扫描码
8259A
INTR
CPU
系统板
键盘
ASCII
RAM
键盘
缓冲区
Intel
8042

## Slide 12: 11.2 鼠标及其接口技术
11.2.1 鼠标的分类及工作原理
11.2.2 鼠标的主要性能指标
11.2.3 鼠标与主机的接口

## Slide 13: 11.2.1 鼠标的分类及工作原理
1．机械鼠标
机械鼠标的移动使得轨迹球与桌面磨擦产生旋转，并带动两个辊柱转动，导致译码轮依次产生二进制信号串（译码轮上的金属导电片与电刷的接通/断开对应二进制1/0），经鼠标内部的专用芯片解析并产生X和Y坐标位移量，被串行输入主机后，最终经过鼠标驱动程序的处理和转换，控制屏幕上鼠标指针的移动。
机械鼠标的构造简单，易于维护，成本低廉，但定位精度低，灵敏度差，而且易损耗。
X方向
输出
X译码轮
轨迹球
Y译码轮
Y方向
输出
X辊柱
Y辊柱
机械鼠标工作原理图

## Slide 14: 2．光机鼠标器
光机鼠标的底部仍有轨迹球并连接着X、Y辊柱，但不再有译码轮，而是2个带有栅缝的光栅码盘，并增加了发光二极管和感光芯片。二极管发射的光透过光栅码盘上的栅缝可以直接照射在感光芯片组成的检测头上，感光芯片便会产生信号1，若未感光则定义为信号0。
鼠标在桌面上移动时，轨迹球会带动X、Y辊轴的两只光栅码盘转动，最后由感光芯片产生二进制信号串，并被送入专门的控制芯片内运算生成对应的坐标位移量，最终确定鼠标指针在屏幕上的位置。
光机鼠标在精度、可靠性、反应灵敏度方面都大大超过机械鼠标，曾经得到广泛应用。
11.2.1 鼠标的分类及工作原理

## Slide 15: 3．光电鼠标器
在鼠标底部的微型光学定位系统中，高亮度发光二极管向外发射光束，照亮鼠标底部的物体表面，反射回来的光线经过一组光学透镜，传输到光感应器件内成像，当鼠标移动时，其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。光电鼠标内部的专用图像分析芯片对摄取的一系列图像进行分析处理，通过这些图像上特征点位置的变化，判断出鼠标的移动距离和方向，最后完成屏幕上鼠标指针的定位。
光电鼠标定位精度高、可靠性强、寿命长，应用广泛。
11.2.1 鼠标的分类及工作原理
激光鼠标是一种特殊的光电鼠标，它把普通LED光换成激光镭射，所以具有更高的分辨率和精准度，可以应用在更多的表面环境。

## Slide 16: 11.2.2 鼠标的主要性能指标
1．分辨率
2．刷新率
指鼠标在桌面上每移动１英寸，鼠标指针在屏幕上移动的像素点数，以dpi（像素/英寸）表示。dpi越高，表明屏幕上鼠标指针定位的精度越高、速度越快。另有一种标准cpi（采样次数／英寸）能够反映出鼠标的精度。分辨率高的鼠标更适合在高分辨率的屏幕上使用。
也称采样频率，指鼠标每秒钟采集和处理的图像数量，一般以fps（帧/秒）表示。fps越高，意味着快速移动鼠标时屏幕上鼠标指针的定位更加精准、及时。

## Slide 17: 11.2.3 鼠标与主机的接口
  （a）串行通信接口
（b） PS/2接口
（c） USB接口
串行通信接口。即COM接口，是一种9针D型接口，鼠标采用9针D型插头与系统板上的鼠标接口相连，目前这种鼠标接口已淡出市场。
PS/2接口。为6针圆形接口，这6针中只有其中的4针用于传输数据、时钟、供电和接地，其余2针未用。当今许多PC机系统板仍支持PS/2接口。
USB接口。目前鼠标产品多采用USB接口。
实际应用中，无线鼠标也比较多见。

## Slide 18: 11.3 显示器及其接口技术
11.3.1 显示器的分类
11.3.2 显示器的工作原理
11.3.3 显示器的主要性能指标
11.3.4 显卡的工作原理

## Slide 19: 11.3.1 显示器的分类
1．阴极射线管（CRT）显示器
2．液晶（LCD）显示器
其成像原理与早期家用电视机的成像原理大致相同，曾经是广泛应用的显示器之一，但目前已被LCD显示器替代。
成像原理是利用液晶的物理特性，通电时液晶排列有序，易于光线通过，不通电时排列混乱，阻止光线通过，光线通过与否的组合就形成了显示在屏幕上的图像。
LCD显示器已成为便携式、台式电脑的必备组件。
3．二极管（LED）显示屏
一种通过控制半导体发光二极管的显示方式显示文字、图形、图像、动画、视频等信息的显示屏幕。
LED显示屏广泛应用于一些大型公共场所。

## Slide 20: 11.3.2 显示器的工作原理
1．CRT显示器的结构及工作原理

## Slide 21: 2．LCD显示器的显示原理
11.3.2 显示器的工作原理

## Slide 22: 3．LED显示屏的结构及工作原理
11.3.2 显示器的工作原理

## Slide 23: 11.3.3 显示器的主要性能指标
1．响应时间
2．分辨率
3．点距
4．可视角度
5．对比度
6．色彩度
7．屏幕尺寸
响应时间反映了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度，即像素由暗转亮或由亮转暗的速度。
响应时间越短越好，如果响应时间太长，显示动态画面时就会有尾影拖曳的感觉。
指屏幕上水平方向和垂直方向可显示的像素数目，其中每个像素点都能被计算机单独访问。常见的分辨率有1280×1024、1366×768、1920×1080等。分辨率越高，图像越清晰。
指屏幕上相邻两个像素之间的距离。
点距越小，像素密度就越大，显示画面也就越细腻。
指用户从不同方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。例如，若可视角为左右80°，则表示站在与屏幕法线成80°角的位置时仍可清晰地看见屏幕图像。
可视角度越大，则观看的角度越好，液晶显示器就更具有适用性。
屏幕画面的明亮程度称为亮度，对比度是指屏幕上像素点最亮与最暗时亮度的比值。
在最大可视角时所测得的对比度越大越好，较高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。
指屏幕上最多可显示的颜色总数。对于屏幕上每个像素，256种颜色需要二进制8位表示，因此256色图形称作8位图。
每个独立的像素色彩由红、绿、蓝３种基本色控制，因此称为24位彩色图。
液晶显示器一般都支持24位真彩色。
指液晶显示器屏幕对角线的长度，单位为英寸，如14、15、19、23、27英寸等液晶显示器比较多见。
液晶显示器的屏幕比例多为16:9和16:10。屏幕尺寸越大，显示器的可视面积就越大。

## Slide 24: 11.3.4 显卡的工作原理
显卡是主机与显示器之间连接的桥梁，多以独立插件板形式插接于系统板的I/O扩展槽上，通过系统总线接收CPU送来的图形数据，对图形函数进行加速，转换成显示器可以接受的格式，并送往显示器，在显示器端形成图像。
显卡主要组成：显示芯片、显存、RAMDAC、BIOS、显卡接口
屏显过程：CPU→显示芯片→显存→RAMDAC→显示器
VGA接口
DVI-D接口
HDMI接口
DisplayPort接口

## Slide 25: 11.3.4 显卡的工作原理
是将显示芯片、显存及其相关电路做在一块独立插件板上，需占用系统板的I/O扩展槽。
独立显卡单独安装显存，技术和性能优于集成显卡，适于对显卡要求较高的绘图、视频编辑等场合。
是将图形核心与处理核心整合在同一块基板上，构成一颗完整的微处理器，提升了处理效能并大幅降低芯片组整体功耗、尺寸。
核芯显卡具有耗低功和高性能的优点。
是将显示芯片、显存及其相关电路集成在系统板上的元件。其功耗低，但显存容量小，显示效果和处理性能较弱，目前已淡出市场。
显卡分类
1．集成显卡
2．独立显卡
3．核心显卡

## Slide 26: 11.4 打印机及其接口技术
11.4.1 打印机的分类及工作原理
11.4.2 打印机的主要性能指标
11.4.3 打印机与主机的接口

## Slide 27: 11.4.1 打印机的分类及工作原理
1．针式打印机
打印头动作原理

## Slide 28: 2．喷墨打印机
11.4.1 打印机的分类及工作原理

## Slide 29: 3．激光打印机
11.4.1 打印机的分类及工作原理

## Slide 30: 11.4.2 打印机的主要性能指标
1．分辨率
2．打印速度
指在打印输出时横向和纵向每英寸打印的点数，通常以dpi（点/英寸）表示。对于文本打印，600dpi能打印出色的线条质量；对于图像打印经常需要1200dpi以上。
分辨率是衡量打印机打印质量的重要指标，分辨率越高，打印精度就越高。输出的图像越精细、清晰，色彩层次越丰富。
指打印机打印输出的速度。针式打印机的打印速度用cps（字符/秒）来衡量，多见100cps~200cps。激光打印机和喷墨打印机的打印速度用ppm（页/分钟）表示。当前，普通激光打印机的打印速度可以达到35ppm以上。

## Slide 31: 11.4.3 打印机与主机的接口
（a）并行接口
（b） USB接口
并行打印机接口定义为Centronics标准，为D型插头/插座，打印机与主机之间通过一根电缆线连接，电缆线的一头使用25针的D型插头与PC主机的并口相连，电缆线的另一头与打印机的D型36芯插座连接。
随着USB接口成为主流的接口方式，打印机也广泛使用USB标准的接口，应用了USB接口的打印机，其传输速度大幅度提升。

## Slide 32: 11.5 外存储器及其接口
11.5.1 硬盘存储器
11.5.2 光盘存储器
11.5.3 移动硬盘
11.5.4 U盘

## Slide 33: 11.5.1 硬盘存储器
1．硬盘的基本工作原理
盘片
磁头
传动轴
主轴
移动臂
（a）硬盘
（b）固态硬盘
硬盘存储器由磁盘盘片、主轴、主轴电机、磁头、移动臂和控制电路等部分组成，通常它们组装成一个不可拆卸的整体，统称为硬盘。

## Slide 34: 11.5.1 硬盘存储器
2．硬盘存储器的主要性能指标
1）容量
2）转速
3）平均访问时间
4）缓存容量
5）数据传输率
存储容量一般以GB或TB为单位，目前硬盘容量多见500GB、1~4TB，甚至更大容量。硬盘的存储容量为所有盘片容量之和，硬盘容量=扇区容量×扇区数×柱面数×磁头数。
是指硬盘内电机主轴的旋转速度，以rpm（转/分钟）为单位。硬盘内部数据传输率就越高。
目前一般硬盘的转速都在5400rpm以上，7200rpm比较多见，有些硬盘转速可达10000～15000rpm。
指磁头从起始位置到达目标磁道位置，并从目标磁道找到要读写的数据扇区所需的时间。
平均访问时间体现了硬盘的读写速度，包括硬盘的寻道时间和等待时间。
硬盘中的缓存具有预读写的功能，且可以临时存储最近访问的数据。缓存可以大幅度提高硬盘整体性能。
目前硬盘的缓存容量有8MB、16MB、32MB、64MB等多种，更大容量缓存是硬盘发展的趋势。
指硬盘读写数据的速度，单位为MB/s。硬盘数据传输率又包括内部传输率和外部传输率。外部传输率是系统总线与硬盘缓冲区间的数据传输率；内部传输率指硬盘磁头至硬盘缓存之间的数据传输率；是评价硬盘整体性能的决定性因素。

## Slide 35: 11.5.2 光盘存储器
1．光盘的信息存储原理
光盘驱动器负责读取光盘数据，由主轴驱动机构、定位机构、光头装置及有关的控制、驱动电路组成。
激光器发出的高精度微小激光束照射到光盘上，从光盘上反射回来的激光束到达激光束分离器后反射到光电检测器，由光电检测器把光信号转换成电信号，再经过电子线路处理后还原为二进制数据。
保护层
印刷层
基板
记录层
反射层
2．光盘驱动器的组成和工作原理

## Slide 36: 11.5.2 光盘存储器
3．光盘存储器的分类
只读型光盘
一次写入型光盘
光盘上记录的信息由厂家事先刻录好，用户可对光盘多次重复读取，而不能对盘中的信息抹除或写入。
CD-ROM和DVD-ROM属于此类光盘。
光盘需要使用专用的光盘刻录机制作，但写过之后不能再写入或抹除，只可以读取。
CD-R和DVD-R属于此类光盘。
可重写型光盘
通过改变记录层中介质的相位，或记录层中碳性或磁性物质的极性，实现重复改写，可以多次写入和读出。
CD-RW和DVD-RW属于此类光盘。

## Slide 37: 11.5.2 光盘存储器
4．光盘驱动器的主要性能指标
1）数据传输率
2）平均寻道时间
3）CPU占用时间
4）缓存容量
数据传输率是反映光驱性能的基本指标，以第一代CD-ROM驱动器的数据传输率（150KB/s）为单位，称150KB/s为单速，现在光驱的数据传输速率为150KB/s的倍速，如16倍速、24倍速、40倍速、48倍速等。
指光驱接到读盘命令后，激光头移动到指定的目标位置开始读取数据所花费的时间。
平均寻道时间越短，光驱的性能就越好。
指光驱在维持一定的转速和数据传输率时所占用CPU的时间，也是衡量光驱性能的一个重要指标。CPU占用时间越少，其整体性能就越好。
通过光驱缓存，可以预先读取或存储大容量数据段，有效地减少读盘次数，提高数据传输率，同时也减少了CPU占用时间，因此缓存在很大程度上可以提高光盘存储器的运行效率。

## Slide 38: 11.5.3 移动硬盘
移动硬盘的优点是容量大、体积小、读/写速度快、支持热插拔、即插即用、防震性强、数据存储安全可靠。
移动硬盘是以硬盘为存储介质的外置式移动存储器，多以USB接口与主机连接，市场上也有无线移动硬盘。
移动硬盘的存储容量有500GB、640GB、1TB、2TB、3TB、4TB、6TB甚至更大，硬盘尺寸多见2.5英寸、3.5英寸和1.8英寸。

## Slide 39: 11.5.4 U盘
U盘全称USB闪存盘，是一种利用半导体闪速存储器（Flash Memory）芯片制成的外置式移动存储器，以USB接口与主机连接。
常见的U盘容量有4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB甚至更大。
U盘具有体积小、重量轻、稳定性好、携带方便的特点，可以热插拔，即插即用，只要通过专用线缆与主机相连，就可以像内置本地硬盘一样操作。

## Slide 40: 11.6 扫描仪
11.6.1 扫描仪的分类
11.6.2 扫描仪的工作原理
11.6.3 扫描仪的主要性能指标

## Slide 41: 11.6.1 扫描仪的分类
根据扫描介质和用途的不同，有平板式扫描仪、馈纸式扫描仪、名片扫描仪、胶片扫描仪、文件扫描仪，此外还有手持式扫描仪、鼓式扫描仪、笔式扫描仪、实物扫描仪、3D扫描仪等。
根据感光器件的不同，扫描仪又有CCD（电荷耦合元件）、CIS（接触式感光器件）、PMT（光电倍增管）和CMOS（互补金属氧化物导体）四种。
不同类型的扫描仪，其结构也不同，但工作原理大致相同。

## Slide 42: 11.6.2 扫描仪的工作原理
扫描方向
CCD
扫描臂
原稿
玻璃板
光源
反射镜
反射镜
反射镜

## Slide 43: 11.6.3 扫描仪的主要性能指标
分辨率
灰度级
色彩位数
扫描速度
扫描幅面
反映了扫描仪扫描图像的清晰程度，通常用dpi（像素/英寸）来表示。
扫描仪分辨率分为光学分辨率和插值分辨率。光学分辨率是扫描仪上感光部件能捕捉到的图像点数；插值分辨率是在光学分辨率基础上，用数学插值法在像素之间再加入更多的像素，以达到提高分辨率的目的。
灰度级指亮度的明暗程度，表示图像的亮度层次范围，级数越多扫描仪图像亮度范围就越大、层次就越丰富。
多数扫描仪的灰度为256级。256级已真实呈现出比肉眼所能辨识出来的层次还多的灰阶层次。
又称色彩深度，指扫描仪对图像进行采样的数据位数，反映了扫描仪辨析图像色彩范围的能力。色彩位数越高，扫描还原出来的色彩就越丰富，扫描图像的效果越逼真。
扫描仪的色彩位数以bit为单位，有24bit、30bit、36bit、42bit、48bit等多种。
指扫描仪从预览开始到图像扫描完成后，扫描头移动的时间。
扫描速度的表示方式一般有两种：一种用扫描标准A4幅面所用的时间来表示，另一种使用扫描仪完成一行扫描的时间来表示。实际中多用ppm（页/分钟）来表示。
指扫描仪的扫描尺寸范围，这个范围取决于扫描仪的内部机构设计和扫描仪的外部物理尺寸。
大幅面的扫描仪价位比较高，A4、A3幅面最常见。

## Slide 44: 习题与思考
( ) 键盘 ( ) 扫描仪 ( ) 激光打印机
( ) 音箱 ( ) 投影仪 ( ) 彩喷打印机
( ) 话筒 ( ) 触摸屏 ( ) 数码摄相机
( ) 鼠标 ( ) 显示器 ( ) 数码照相机
( ) 硬盘 ( ) 绘图仪 ( ) 光笔
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
×
×
×
×
×
衡量硬盘性能的指标主要有哪些？
光盘存储器分为哪几类？各有何读写特点？一般用于什么场合？
鼠标、显示器、打印机分别有哪几类？常用哪些主要指标衡量其性能？
答案
下列各种微机设备中，具有输入功能的有：

## Slide 45: 第11章 学习目标
人们对计算机的使用是通过外设实现的。外设的种类繁多，组织结构和工作原理各不相同，不同的外设与计算机之间的接口以及交换信息的方式也各不相同。掌握外设及其接口的结构和使用方法，有助于人们对计算机系统的应用和进一步开发。
本章主要了介绍微型计算机中几种常用外设及其接口的组织结构及工作原理。通过本章的学习，读者应掌握键盘、鼠标、显示器、打印机、扫描仪等外设的基本结构、工作原理；理解硬盘、光盘、移动硬盘、U盘等外存储器的存储原理。体会各种外设在微型计算机系统中的作用。

## Slide 46: 帮助

## Slide 47: 再见