## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第1章 微型计算机基础
1.1 微型计算机概述
1.2 微型计算机系统的组成
1.3 计算机中数和字符的表示
1.4 二进制运算
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 1.1 微型计算机概述
1.1.1 微型计算机的产生与发展
1.1.2 微型计算机的特点
1.1.3 微型计算机的分类
1.1.4 微型计算机系统的主要性能指标
1.1.5 微型计算机的应用

## Slide 4: 1.1.1 微型计算机的产生与发展
1．计算机的诞生
1946年第一台电子数字计算机（ENIAC）于美国宾夕法尼亚大学诞生：
18800多个电子管
1500多个继电器
占地面积170平方米
重约30余吨
耗电150千瓦
每秒钟完成5000次加法或400次乘法运算
ENIAC的诞生，标识着计算机时代的到来。

## Slide 5
电子管
计算机逻辑元件经历了电子管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路、甚大规模集成电路多个时代。
计算机的运算速度、存储容量、体积、重量、功耗、成本、功能、可靠性、软件功能不断完善，性能价格比越来越高。
1.1.1 微型计算机的产生与发展
晶体管
集成电路
超大规模集成电路
1．计算机的诞生

## Slide 6
1971年第一个微处理器诞生，标志着微型计算机时代的开始。微型计算机以微处理器为标志，主要表现在微处理器的字长、主频、结构和功能等方面。
1.1.1 微型计算机的产生与发展
2．微型计算机的产生与发展
显示器
键盘
机箱
鼠标

## Slide 7
1.1.1 微型计算机的产生与发展
2．微型计算机的产生与发展
时代 | 起止年份 | 典型微处理器 | 主频
4位和8位低档微处理器 | 1971~1973 | Intel 4004 8008 | 1 MHz
8位中高档微处理器 | 1974~1977 | Intel 8080 8085 | 2~5 MHz
16位微处理器 | 1978~1984 | Intel 8086/8088 80286 | 5~25 MHz
32位微处理器 | 1985~1992 | Intel 80386 80486 | 12~100 MHz
奔腾系列微处理器（32/64位） | 1993~2005 | Pentium（Ⅱ、Ⅲ、4、M） | 60 MHz~3.8GHz
酷睿系列微处理器（64位） | 2006~今 | Core 2 Duo、 Core（i7、i5、i3） | 1~3.6GHz多核心技术

## Slide 8: 1.1.2 微型计算机的特点
1．体积小、重量轻、功耗低
2．功能强
3．可靠性高
4．价格低廉
5．结构灵活、适应性强
6．使用方便、维护容易

## Slide 9: 1.1.3 微型计算机的分类
2．按用途分类
1．按字长分类
专用机
通用机
4位机
8位机
16位机
32位机
64位机

## Slide 10: 1.1.3 微型计算机的分类
3．按结构形式分类
台式电脑
掌上电脑
一体电脑
笔记本电脑
平板电脑

## Slide 11: 1.1.4 微型计算机系统的主要性能指标
1．字长
2．主频
3．内存容量
4．运算速度
5．外设配置
6．软件配置
7．性能价格比

## Slide 12: 1.1.5 微型计算机的应用
1．科学计算
2．数据处理
3．过程控制
4．计算机辅助
5．网络通信
6．办公自动化
7．仪器仪表及家电控制
计算机辅助设计（CAD）
计算机辅助制造（CAM）
计算机辅助测试（CAT）
计算机辅助教学（CAI）

## Slide 13: 1.2 微型计算机系统的组成
1.2.1 冯·诺依曼体系结构
1.2.2 微型计算机的硬件系统
1.2.3 微型计算机的软件系统
1.2.4 微处理器、微型计算机及微型
计算机系统

## Slide 14: 1.2.1 冯·诺依曼体系结构
美籍匈牙利科学家冯·诺依曼又提出了“存储程序”思想：把程序预先存放在存储器中，运行程序时，按照程序中指令的逻辑顺序，把指令从存储器取到中央处理器逐条执行，自动完成程序所描述的处理工作，随后设计出第一台“存储程序”计算机EDVAC。其核心部分是中央处理器（CPU），计算机所有功能均集中于其中，这种结构被称为“冯·诺依曼体系结构”，被人们普遍接受并延续至今。

## Slide 15: 1.2.1 冯·诺依曼体系结构
计算机硬件系统由五大部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。
计算机内部采用二进制编码表示指令和数据。
存储程序的思想：把程序预先存放于计算机的存储器中，运行时按程序顺序逐条执行。
程序、数据
输入设备
存储器
输出设备
计算结果
控制器
运算器
CPU
数据流
控制流

## Slide 16: 1.2.2 微型计算机的硬件系统
微型计算机硬件系统是指构成微型计算机系统的所有实体部件的集合，由微处理器、内存储器、输入/输出接口、外部设备等部件组成，通过系统总线各部件连接并通信。
外部设备1
外部设备n
……
……
I/O接口n
I/O接口1
ROM
RAM
CPU
AB
DB
CB

## Slide 17: 1.2.2 微型计算机的硬件系统
1．微处理器
2．内存储器
3．外部设备
4．输入/输出接口
5．系统总线
是微型计算机的核心部件，由控制器、运算器、寄存器组和内部总线组成。
主要负责指令的执行，根据具体指令的要求，完成算术运算和逻辑运算，控制微型计算机其他各部件协调工作。
计算机存储器系统用于存储计算机工作所需的程序和数据，包括内存储器和外存储器。
内存被用来存放计算机工作时必须的程序和数据，而更多的程序和数据则是存放于外存中，在需要时由外存调入内存。
内存分为RAM和ROM。
外部设备是人机交互的必要设备，分为输入设备和输出设备。
外部设备并不能与微处理器直接相连，而由I/O接口电路负责在微处理器与外部设备之间进行信息中转。
是微型计算机与外部设备通信联系的主要装置，负责数据的缓冲和格式转换，协调主机与外设间数据传输的速度差异，完成数据的中转。不同外设都有相应的I/O接口电路支持。
总线是计算机各部件之间信息传输的一组物理信号线及相关的控制电路，是系统信息传输的公共通路。系统总线分为数据总线、地址总线、控制总线。

## Slide 18: 1.2.3 微型计算机的软件系统
1．系统软件
指控制计算机的运行、管理计算机的各种资源、支持应用软件的开发和运行的软件。
(1) 操作系统：DOS、Windows、UNIX、Linux等
(2) 语言处理程序：机器语言、汇编语言、高级语言
翻译程序（汇编、编译、解释）
(3) 数据库管理系统：MySQL、Access、FoxPro等
(4) 系统服务程序：编辑程序、连接程序、调试程序
2．应用软件
为支持某一应用领域、解决某个实际问题，使用各种程序设计语言而开发的软件。
(1) 应用软件包：Microsoft Office、WPS Office
(2) 用户程序：针对某具体应用问题定制的专用软件

## Slide 19: 1.2.4 微处理器、微型计算机 及微型计算机系统
微处理器是由一片大规模集成电路组成的具有运算器和控制器功能的中央处理器芯片。微处理器的特性基本上反映了微型计算机的性能。
微型计算机又称主机或微机，是以微处理器为核心部件，再配上内存储器、输入/输出接口电路及系统总线所构成的计算机。
微型计算机系统是指以微型计算机为核心，配以相应的外部设备、电源、辅助电路以及指挥微型计算机工作的系统软件所构成的系统。

## Slide 20: 1.2.4 微处理器、微型计算机 及微型计算机系统
硬件系统
软件系统
主机
微型计算机系统
微处理器
内存储器
I/O接口
运算器
控制器
ROM
RAM
地址总线
数据总线
控制总线
外部设备
输入设备
输出设备
外存储器
系统软件
应用软件
操作系统
语言处理程序
数据库管理系统
系统服务程序
应用软件包
用户程序

## Slide 21: 1.3 计算机中数和字符的表示
1.3.1 进位计数制
1.3.2 不同数制之间的转换
1.3.3 计算机中数值信息的表示
1.3.4 数的定点及浮点表示
1.3.5 计算机中文字信息的表示

## Slide 22: 1.3.1 进位计数制
计数制 | 基数 | 第r位的权 | 有效数码 | 进位规则 | 表示方法
二进制 | 2 | 2 r | 0 1 | 逢二进一 借一当二 | (1011.1)2 或1011.1B
八进制 | 8 | 8 r | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 逢八进一 借一当八 | (702.03)8 或702.03Q
十进制 | 10 | 10 r | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 逢十进一 借一当十 | (6801.2)10 或6801.2D
十六进制 | 16 | 16 r | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | 逢十六进一 借一当十六 | (2C9.E)16 或2C9.EH
计算机中常用的几种计数制

## Slide 23: 1.3.2 不同数制之间的转换
【例1.1】 将二进制数(1011.0101)2转换为十进制数
1．二进制数转换为十进制数
转换过程：
1011.0101B = 1×23+0×22+1×21+1×20+0×2-1+1×2-2+0×2-3+1×2-4
= 23+21+20+2-2+2-4
=8+2+1+0.25+0.0625
=11.3125D
（按位权展开求和法）

## Slide 24: 2．十六进制数转换为十进制数
1.3.2 不同数制之间的转换
（按位权展开求和法）
【例1.2】 将十六进制数(70B.A8)16转换为十进制数
转换过程：
70B.A8H = 7×162+0×161+B×160+A×16-1+8×16-2
=7×256+0×16+11×1+10×0.0625+8×16-2
=1792+0+11+0.625+0.03125
=1803.65625D

## Slide 25: 3．八进制数转换为十进制数
1.3.2 不同数制之间的转换
（按位权展开求和法）
【例1.3】 将八进制数(123.24)8转换为十进制数
转换过程：
123.24Q = 1×82+2×81+3×80+2×8-1+4×8-2
=1×64+2×8+3×1+2×0.125+4×8-2
=64+16+3+0.25+0.0625
=83.3125D

## Slide 26: 4．十进制数转换为二进制数
1.3.2 不同数制之间的转换
【例1.4】 将十进制数(11.3125)10转换为二进制数
转换过程：
（整数部分的转换采用“除2取余”法）
（小数部分的转换采用“乘2取整”法）
所以11D=1011B，0.3125D=0.0101B。11.3125D=1011.0101B

## Slide 27: 5．十进制数转换为十六进制数
1.3.2 不同数制之间的转换
【例1.5】 将十进制数(1803.65625)10转换为十六进制数
转换过程：
（整数部分的转换采用“除16取余”法）
（小数部分的转换采用“乘16取整”法）
所以1803D=70BH，0.65625D=0.A8H。1803.65625D=70B.A8H

## Slide 28: 6．十进制数转换为八进制数
1.3.2 不同数制之间的转换
【例1.6】 将十进制数(83.3125)10转换为八进制数
转换过程：
（整数部分的转换采用“除8取余”法）
（小数部分的转换采用“乘8取整”法）
所以83D=123Q，0.3125D=0.24Q。83.3125D=123.24Q

## Slide 29: 7．二进制与十六进制、八进制的相互转换
1.3.2 不同数制之间的转换
计算机中常用进制的对应关系
十进制 | 二进制 | 十六进制 | 八进制 | 十进制 | 二进制 | 十六进制 | 八进制
0 | 0000 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 8 | 10
1 | 0001 | 1 | 1 | 9 | 1001 | 9 | 11
2 | 0010 | 2 | 2 | 10 | 1010 | A | 12
3 | 0011 | 3 | 3 | 11 | 1011 | B | 13
4 | 0100 | 4 | 4 | 12 | 1100 | C | 14
5 | 0101 | 5 | 5 | 13 | 1101 | D | 15
6 | 0110 | 6 | 6 | 14 | 1110 | E | 16
7 | 0111 | 7 | 7 | 15 | 1111 | F | 17

## Slide 30: 7．二进制与十六进制、八进制的相互转换
1.3.2 不同数制之间的转换
所以1101011.001B = 6B.2H
【例1.7】 将二进制数(1101011.001)2转换为十六进制数
转换过程：
所以1101011.001B = 153.1Q
【例1.8】 将二进制数(1101011.001)2转换为八进制数
转换过程：

## Slide 31: 7．二进制与十六进制、八进制的相互转换
1.3.2 不同数制之间的转换
所以27D.6H=1001111101.011B
【例1.9】 将十六进制数(27D.6)16转换为二进制数
转换过程：
所以1175.3Q = 1001111101.011B
【例1.10】 将八进制数(1175.3)8转换为二进制数
转换过程：

## Slide 32: 1.3.3 计算机中数值信息的表示
1．无符号二进制数
2．带符号二进制数
没有符号位的二进制编码
把二进制编码的最高位作为符号位，0表示“正数”，1表示“负数”，其余各位为数值位，表示数的大小。
常用编码：原码、反码、补码、过余码
字长 | 表示范围
8 | 0~28-1（0~255）
16 | 0~216-1（0~65535）
n | 0~2n-1

## Slide 33: （1）原码
1.3.3 计算机中数值信息的表示
最高位为符号位，0表示正数，1表示负数，其余各位表示数值的绝对值大小 。
以8位字长为例： |  | 
[+0D]原 | =[+0000000B]原 | =00000000B
[-0D]原 | =[-0000000B]原 | =10000000B
[+1D]原 | =[+0000001B]原 | =00000001B
[-1D]原 | =[-0000001B]原 | =10000001B
[+127D]原 | =[+1111111B]原 | =01111111B
[-127D]原 | =[-1111111B]原 | =11111111B

## Slide 34: （2）反码
1.3.3 计算机中数值信息的表示
最高位为符号位，0表示正数，1表示负数，正数的反码与原码的表示相同，负数的反码为其原码除符号位之外的其余各位按位取反。
以8位字长为例： |  |  | 
[+0D]反 | =[+0000000B]反 | =00000000B | 
[+1D]反 | =[+0000001B]反 | =00000001B | 
[+127D]反 | =[+1111111B]反 | =01111111B | 
[-0D]反 | =[+0D]反按位取反 | =00000000B | =11111111B
[-1D]反 | =[+1D]反按位取反 | =00000001B | =11111110B
[-127D]反 | =[+127D]反按位取反 | =01111111B | =10000000B

## Slide 35: （3）补码
1.3.3 计算机中数值信息的表示
正数的补码与原码的表示相同，负数的补码为其原码除了符号位之外的各位按位取反后，再加1。
以8位字长为例： |  |  | 
[+0D]补 | =[+0000000B]补 | =00000000B | 
[+1D]补 | =[+0000001B]补 | =00000001B | 
[+127D]补 | =[+1111111B]补 | =01111111B | 
[-0D]补 | =[+0D]补按位取反+1 | =00000000B+1 | =00000000B
[-1D]补 | =[+1D]补按位取反+1 | =00000001B+1 | =11111111B
[-127D]补 | =[+127D]补按位取反+1 | =01111111B+1 | =10000001B

## Slide 36: （4）过余码
1.3.3 计算机中数值信息的表示
又称移码，是将真值在数轴上往正方向平移2n-1后得到的编码。即将真值加上一个正数2n-1，这个加上去的正数称为过余量。
以8位字长为例： |  |  | 
[+0D]过余 | =128+0 | =128 | =10000000B
[+1D]过余 | =128+1 | =129 | =10000001B
[+127D]过余 | =128+127 | =255 | =11111111B
[-0D]过余 | =128-0 | =128 | =10000000B
[-1D]过余 | =128-1 | =127 | =01111111B
[-128D]过余 | =128-128 | =0 | =00000000B

## Slide 37: 3．补码与真值的转换
1.3.3 计算机中数值信息的表示
正数的补码等于其真值，即正数补码的真值就等于正数补码本身的二进制值。
以8位字长为例：
[X]补=01010011B时，正数，即X=+1010011B＝+83
[X]补=10101101B时，负数，将[X]补按位取反再加1，得到01010011B＝83，即X＝-83
对于负数的补码首先确定其符号位，然后将补码按位全部取反再加1，即得到其真值的绝对值。

## Slide 38: 1.3.4 数的定点及浮点表示
小数点位置固定不变。
小数点位置可以改变。
1．定点数
2．浮点数
定点整数：小数点隐含于最末位之后
定点小数：小数点隐含于最高位（符号位）之后
符号位
阶码
尾数
Ms
E
M

## Slide 39: 1.3.5 计算机中文字信息的表示
美国标准信息交换码（American Standard Code for Information Interchange）是计算机中最常用的字符编码，由7位二进制编码组成，共计128（27）个，包括：
26个大写字母、26个小写字母、10个数字、1个空格、32个标点符号和运算符号（这些字符有确定的结构形状，在键盘上能找到相应的键位）。
33个控制字符（在通信、打印、显示输出时起控制作用）。
1．ASCII码

## Slide 40: 2.BCD码
用4位二进制数来表示1位十进制数的编码方法称为二进制编码的十进数或称为二—十进制数，简称BCD码。
1.3.5 计算机中文字信息的表示
1111
7
0111
1110
6
0110
1101
5
0101
1100
4
0100
1011
3
0011
A
B
C
D
E
F
1010
2
0010
9
1001
1
0001
8
1000
0
0000
十进制数
8421BCD码
十进制数
8421BCD码
这6种编码在BCD码中不允许出现
8421-BCD编码表

## Slide 41: 3.汉字编码
1.3.5 计算机中文字信息的表示
国标码
打印汉字
显示汉字
搜狗拼音输入
五笔字型输入
自然码输入
┇
区位码输入
机内码
字形码

## Slide 42: 3.汉字编码
1.3.5 计算机中文字信息的表示
国标码（交换码）
输入码（机外码）
机内码
字形码
国家汉字编码标准GB2312-80，收录7445个图形符号和常用汉字（其中3755个一级汉字，3008个二级汉字）。
分为数字码、音码、形码、音形码。好的汉字输入码应具有简单、易学、易记、编码短和重码少等特点
汉字信息在计算机系统内部存储、处理、传输的编码，机内码=国标码+8080H处理器与外部设备之间进行信息中转
表示汉字形状的编码。对字形数字化，存储于汉字字库中，用于汉字的显示和打印。如48×48点阵汉字，占用288Ｂ存储空间

## Slide 43: 1.4 二进制运算
1.4.1 二进制算术运算规则
1.4.2 二进制逻辑运算规则
1.4.3 补码的加减法运算

## Slide 44: 1.4.1 二进制算术运算规则
加法运算 | 减法运算 | 乘法运算 | 除法运算
0+0=0 | 0-0=0 | 0×0=0 | 0÷1=0
1+0=1 | 1-0=1 | 1×0=0 | 1÷1=1
0+1=1 | 0-1=1 （有借位） | 0×1=0 | （0不能作除数）
1+1=0 （有进位） | 1-1=0 | 1×1=1 | 

## Slide 45: 1.4.1 二进制算术运算规则
【例1.23】 计算二进制数0011与1001之和，0101与0011之差
【例1.24】 计算二进制数1101×0011和1000101÷1011的值

## Slide 46: 1.4.2 二进制逻辑运算规则
与运算 | 或运算 | 异或运算 | 非运算
0∧0=0 | 0∨0=0 | 0 0=0 | 0=1
1∧0=0 | 1∨0=1 | 1 0=1 | 1=0
0∧1=0 | 0∨1=1 | 0 1=1 | 
1∧1=1 | 1∨1=1 | 1 1=0 | 

## Slide 47: 1.4.2 二进制逻辑运算规则
【例1.25】 计算二进制数0011与1010相与、相或、相异或的结果

## Slide 48: 1.4.3 补码的加减法运算
[X]补- [Y]补=[X]补+[-Y]补
[X+Y]补=[X]补+[Y]补
[X-Y]补=[X]补- [Y]补
【例1.26】 X=26，Y=30，分别计算[X]补+[Y]补和[X]补- [Y]补，要求用二进制8位表示
解： | [X]补 | =00011010B |  | 
 | [Y]补 | =00011110B |  | 
 | [X]补+[Y]补 |  | =00011010B+00011110B | =00111000B
 | [X]补- [Y]补 |  | =00011010B-00011110B | =11111100B
【例1.27】 X=126，Y=30，计算[X]补+[Y]补，用二进制8位表示
解： | [X]补 | =01111110B |  | 
 | [Y]补 | =00011110B |  | 
 | [X]补+[Y]补 |  | =01111110B+00011110B | =11111100B

## Slide 49: 习题与思考
1、微型计算机系统由_____系统和_____系统两部分组成
2、计算机软件分为_____软件和_____软件
简述微型计算机系统的组成及各部分作用
填空
硬件
软件
系统
应用
举例说明微型计算机的特点及其应用
( ) 17H=23D=1100111B
( ) 8位二进制补码E6H表示的真值是–26
( ) 求一个数的补码就是对其求补
×
×
√
判断对错
答案
答案
答案

## Slide 50: 第1章 学习目标
本章介绍了微型计算机的发展、应用、特点及主要性能指标，概述了微型计算机的工作原理、系统组成、软硬件特点；同时介绍了计算机中各种进制数、数据编码、字符编码、二进制数运算规则。
通过本章的学习，读者应了解微型计算机的特点、分类及应用，掌握微型计算机的系统组成、主要技术指标，掌握各种进制数及其相互转换，理解带符号数的原码、反码、补码以及字符的ASCII码、BCD码、汉字编码的表示及应用特点，从而为后续内容的学习打下良好的基础。

## Slide 51: 帮助

## Slide 52: 再见