## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第2章 Intel微处理器
2.1 Intel 8086微处理器
2.2 Intel 80386微处理器
2.3 Intel 80486微处理器
2.4 Pentium系列微处理器
2.5 酷睿系列微处理器
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 2.1 Intel 8086微处理器
2.1.1 8086微处理器的主要特性
2.1.2 8086微处理器的内部结构
2.1.3 8086寄存器结构
2.1.4 8086总线的工作周期
2.1.5 8086的引脚及工作模式
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
2.1.7 8086的总线操作及时序
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介

## Slide 4: 2.1.1 8086微处理器的主要特性
数据总线：16位
地址总线：20位
内存空间：CPU可直接寻址1MB内存空间，分段管理内存
端口地址线：16位
指令系统：90多条指令
寻址方式：7种基本寻址方式
时钟频率：4.77MHz、8MHz和10MHz三种
中断功能：内部中断、外部中断，256级中断
工作模式：单处理器工作模式、多处理器工作模式
流水线工作方式：取指令、执行指令并行进行
兼容性：与8080、8085兼容

## Slide 5: 2.1.2 8086微处理器的内部结构
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
① 总线控制逻辑 ② 指令指针寄存器IP
③ 段寄存器 ④ 地址加法器
⑤ 指令队列缓冲器
1、BIU

## Slide 6: 2、EU
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
2.1.2 8086微处理器的内部结构
① 算术逻辑单元（ALU）
② EU控制电路
③ 寄存器组

## Slide 7: CPU取指令过程
2.1.2 8086微处理器的内部结构
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
内
存
储
器
DB
CB
AB

## Slide 8: CPU对指令译码过程
2.1.2 8086微处理器的内部结构
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
内
存
储
器
DB
CB
AB

## Slide 9: CPU向内存写数据过程
2.1.2 8086微处理器的内部结构
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
内
存
储
器
DB
CB
AB

## Slide 10: 3．8086的内部结构特点
CPU
EU
BIU
BUS
取指1
忙
取指2
忙
执指1
取指3
忙
执指2
取指4
忙
执指3
取指5
忙
执指4
t
t
t
指令的提取与执行分别由BIU和EU两部件完成，二者既独立又相互配合——并行工作。
执指5
忙

## Slide 11: 2.1.3 8086寄存器结构

## Slide 12: 1．数据寄存器
2.1.3 8086寄存器结构
16位：AX、BX、CX、DX
8位： AH、BH、CH、DH、AL、BL、CL、DL
AX、AL：多用于各种运算、传送和I/O指令中。
BX：常用于存放存储器间接寻址时的偏移地址。
CX：在循环指令和串操作指令中作为隐含的计数器，在移位指令中约定使用CL存放移位次数。
DX：在间接寻址的I/O指令中用于存放端口地址，在双字乘法/除法指令中约定使用DX存放双字型数据的高字部分。

## Slide 13: 2．指针及变址寄存器（16位）
2.1.3 8086寄存器结构
BP ：基址指针寄存器，常用于存放存储器间接寻址时堆栈段内的偏移地址。
SP ：堆栈指针寄存器，一般用于存放堆栈段中栈顶的偏移地址，以实现对栈顶单元的数据入栈/出栈操作。
SI ：源变址寄存器，在串操作指令中用来存放源串操作数的偏移地址。
DI ：目的变址寄存器，在串操作指令中用来存放目的串操作数的偏移地址。

## Slide 14: 3．段寄存器（16位）
2.1.3 8086寄存器结构
代码段寄存器CS，代码段用来存放程序代码，其段基址存放于CS中。
数据段寄存器DS，数据段主要用于存放程序运行时所需的数据或处理的结果，其段基址存放于DS中。
堆栈段寄存器SS，堆栈段也是保存数据的区域，其段基址由SS给出，CPU根据 SS:SP 对堆栈的栈顶单元读/写操作，也可以根据SS:BP访问堆栈段内任意单元。
附加段寄存器ES，附加段也用于数据的存储，段基址存放于ES中。

## Slide 15: 4．指令指针寄存器IP（16位）
指令2
代码段
指令3
指令1
指令4
…
2.1.3 8086寄存器结构
程序运行时，每取一次指令IP就自动“增1”，指向下一条指令，从而保证CPU自动、连续地取出并执行指令序列。
IP
IP
IP
指令2
指令1
指令代码存放于代码段中，CPU取指令时，CS中存放代码段的段基址，IP中存放该指令在代码段内的偏移地址，CS:IP指到哪里，CPU就到哪里取指令。

## Slide 16: 5．标志段寄存器（16位）
2.1.3 8086寄存器结构
CF
PF
AF
ZF
SF
TF
IF
DF
OF
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8086标志寄存器的控制标志位
控制标志位 |  | 功能 | 说明
TF | 陷阱标志 | TF=1，CPU处于单步工作方式 TF=0，CPU正常执行程序 | 为单步调试程序而设置
IF | 中断允许标志 | IF=1，允许CPU接受INTR引脚发来的中断请求 IF=0，禁止CPU接受INTR引脚发来的中断请求 | 用于控制外部可屏蔽中断请求是否可以被CPU响应
DF | 方向标志 | DF=1，串操作指令按递减顺序对字符串操作 DF=0，串操作指令按递增顺序对字符串操作 | 用于控制串操作指令的步进方向

## Slide 17: 5．标志段寄存器（16位）
2.1.3 8086寄存器结构
8086标志寄存器的状态标志位
状态标志位 |  | 功 能 | 说 明
CF | 进位标志 | 若运算结果在最高位产生进位或借位，则CF=1，否则CF=0 | 主要受算术运算指令和移位指令的影响，多用于控制转移类指令
PF | 奇偶标志 | 若结果的低8位中有偶数个二进制1，则PF=1，否则PF=0 | 主要用于数据传送过程中检查是否有传输错误
AF | 辅助进位标志 | 若结果的D3位向D4位有进位或借位，则AF=1，否则AF=0 | 主要用于对BCD码算术运算结果的调整
ZF | 零标志 | 若运算结果为零，则ZF=1，若结果非零，则ZF=0 | 主要受算术运算指令和逻辑运算指令的影响，多用于控制转移类指令
SF | 符号标志 | 若运算结果为负数，则SF=1，否则SF=0 | SF与运算结果的最高位始终保持一致。主要受算术运算指令的影响，多用于控制转移类指令
OF | 溢出标志 | 若带符号数运算后产生了溢出，则OF=1，否则OF=0 | 主要受算术运算指令的影响，用于判断带符号数的运算结果是否溢出

## Slide 18: 2.1.4 8086总线的工作周期
指令周期：执行一条指令所需的时间。不同指令的指令周期不等长，一个指令周期由一个或多个总线周期构成。
总线周期：CPU访问内存或I/O端口时，存/取一个数据或指令所用的时间，一个基本的总线周期由４个时钟周期组成。
时钟周期：时钟脉冲的重复周期 。
典型的8086总线周期时序
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
Tw
T4
TI
TI
T1
T2
T3
Tw
Tw
T4
空闲周期
CLK
等待周期
等待周期

## Slide 19: 2.1.5 8086的引脚及工作模式
最小模式：单微处理器模式，系统中只有一个8086微处理器，所有的总线控制信号均由CPU直接产生，因此系统中的总线控制电路少，控制信号较少，一般不必接总线控制器。
最大模式：多微处理器模式，系统中可包含2个或2个以上微处理器，其中一个8086为主处理器，其他的微处理器为协处理器（如8087、8089）。
系统中的控制信号较多，需要通过总线控制器（8288）与总线相连，控制总线驱动能力较强。
1．8086的工作模式

## Slide 20: 2．8086的引脚
2.1.5 8086的引脚及工作模式

## Slide 21: 3．8086最小模式下的典型配置
2.1.5 8086的引脚及工作模式

## Slide 22: 4．8086最大模式下的典型配置
2.1.5 8086的引脚及工作模式

## Slide 23: 2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
1．8086的存储器组织
线性地址
内存线性编址
00000H
00001H
00002H
00003H
00004H
00005H
00006H
…
…
00007H
微型计算机内存的信息存储以字节为基本单位，每个字节由8位组成，占用一个存储单元，每个存储单元给定一个惟一的地址，这个地址称为物理地址
物理地址以二进制无符号整数形式编号，从0开始，顺序增1

## Slide 24: 数据存储
1．8086的存储器组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
例：字节： （01505H）=11H
规则字： （01504H）=1122H
非规则字：（01507H）=3344H

## Slide 25: 分体结构
1．8086的存储器组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
512K×8位奇地址
存储体
512K×8位偶地址
存储体
00000H
00002H
00004H
.
.
.
FFFFFH
00001H
00003H
00005H
.
.
.
FFFFFH

## Slide 26: 分体结构
1．8086的存储器组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织

## Slide 27: 分段技术
在8086系统中，每个存储单元都可以用两种地址表示：
物理地址（20位）：内存中信息存储的实际地址。
逻辑地址（段基址:偏移地址）（16位）：允许在程序中编排的地址。
物理地址与逻辑地址：
8086系统把1MB的内存空间分为若干个段，要求：
① 每段的容量不超过64KB
② 段内起始地址必须能被16整除
各段的功能因具体用途而定，可分为代码段、数据段、堆栈段、附加段。
段内起始单元地址的高16位（低4位为0）称为段基址，段内各个单元距首单元的位移量称为偏移地址。
1．8086的存储器组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
0000 H
0001 H
0002 H
0003 H
0004 H
12341H
12340H
12342H
12343H
12344H
物理地址
1234 H
段基址
┇
┇
┇
段内 偏移地址

## Slide 28: 分段技术
8086指令系统中给出的地址码为16位，CPU内部存放内存单元地址的寄存器也只有16位。
CPU必须按照物理地址对内存进行寻址，访存时先要把逻辑地址转换为物理地址，然后再对内存单元进行访问。
1．8086的存储器组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
0000
16位段基址
20位物理地址
地址加法器
16位段基址
16位偏移地址
例：逻辑地址1234H:0002H转换为物理地址：
0001001000110100
0000B
+
000000000000 0010B
00010010001101000010B
即：
1234
0 H
0002 H
12342 H
+
12342H

## Slide 29: 2．8086的I/O组织
2.1.6 8086的存储器组织及I/O组织
8086系统与外部设备之间通过I/O接口联系。
每个I/O接口电路都包含一个或几个I/O端口（寄存器），每个端口对应一个端口号（又称端口地址），8086系统使用I/O独立编址方式，可管理64KB的I/O端口空间。可访问65536个8位端口，两个相邻的8位端口可以组成一个16位的端口。
指令系统提供了IN及OUT指令访问端口，CPU在执行这样的指令时，会从硬件上产生有效的RD信号或WR信号，同时使M/IO信号变为低电平，通过外部逻辑电路的组合产生对I/O端口的读/写信号。

## Slide 30: 2.1.7 8086的总线操作及时序
一台微机在运行过程中，需要CPU执行许多操作，8086CPU的操作主要有以下几类：
系统复位与启动操作
总线读/写操作
中断操作
最小模式下的总线保持请求/响应操作
最大模式下的总线请求/允许/释放操作

## Slide 31: 1．系统复位与启动操作
2.1.7 8086的总线操作及时序
当RESET信号进入高电平，8086就会结束现行操作，进入内部复位状态，并将CPU内部将全部寄存器置为初值
0000H
其它寄存器
空
指令队列
0000H
ES寄存器
0000H
SS寄存器
0000H
DS寄存器
FFFFH
CS寄存器
0000H
指令指针IP
0000H
标志寄存器

## Slide 32: 2．最小模式下的总线读操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 33: 3．最小模式下的总线写操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 34: 4．最大模式下的总线读操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 35: 5．最大模式下的总线写操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 36: 6．中断操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 37: 7．最小模式下总线保持请求/响应操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 38: 8．最大模式下总线请求/允许/释放操作
2.1.7 8086的总线操作及时序

## Slide 39: 2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介
1、CPU及辅助器件构成的CPU子系统
2、ROM和RAM构成的存储器子系统
3、各种I/O接口芯片构成的I/O子系统
4、连接各种外设适配卡的I/O扩展槽
BM PC/XT的核心是一块安装在机箱底部的系统板（又称主板），系统板上的电路可以分成4个主要功能模块：

## Slide 40: 1．CPU子系统
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介

## Slide 41: 2．存储器子系统
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介

## Slide 42: 3．I/O子系统
DB
IR1
键盘接口电路
IR2
.
.
IR7
来自I/O扩展槽
上的扩展板
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介
I/O扩展槽
内存
8284
8288
8088
8282
8286
8253
8255A
8259A
8237A
S2S1S0
CLK
MEMR
MEMW
用户保留
DREQ1
软盘数据传送
DREQ2
硬盘数据传送
DREQ3
DRAM刷新定时
DREQ0
OUT1
PA
PC
PB
GATE2
PB0
PB1
OUT2
控制音调
CLK0
CLK1
CLK2
PCLK二分频后1.19MHZ 1.19MHZ
HLDA
HRQ
RQ/GT0
INTA
INTA
INTR
INT
74LS138
CS
CS
CS
CS
AB
系统板上RAM由DRAM4164(64K×1位)构成，共4个存储体，每体9片(8个数据位，1个奇偶校验位)，即36片4164构成256KB常规RAM。
4164DRAM要求每2ms对内部刷新一次，因此要求每两次刷新操作的时间间隔为2ms÷128=15μs（每片512个单元为一组同时刷新，共128组）（36片同时刷新）。
由8253计数通道1（方式2，计数初值为18，每隔18÷1.19MHz =15μs向8237通道0发出一次刷新请求信号。
由8237A向CPU请求DMA，对DRAM进行周期性的刷新。
8253计数通道0工作于方式3，计数初值为0，每隔65536÷1.19MHz =55ms向8259A的IR0请求一次中断。
8259A的IR0请求一次中断，CPU调用一次08H中断，进行系统时间修改。
计算机自检后8255A的A口输入键盘扫描码；C口输入系统各类工作状态；PB0、PB1及8253的计数通道2控制扬声器发声。
8237A的通道2、通道3用作软盘数据传送及硬盘数据传送。
IR0
OUT0
电子时钟
基准定时

## Slide 43: 3．I/O子系统
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介
I/O子系统
I/O控制8255A
定时计数器8253
中断控制器8259A
DMA控制器8237A
PA口：方式0，先输出当前检测点标志，之后输入键盘扫描码
PB口：方式0，输出系统各控制信号
PC口：方式0，输入系统各工作状态
计数器0：电子时间基准，送8259A的IR0
计数器1：DRAM刷新定时信号，送8237A的DREQ0
计数器2：送扬声器，控制发声音调
IR0：来自8253计数通道0的OUT0
IR1：来自键盘接口电路
IR2～IR7：来自I/O扩展槽上的各适配卡
通道0：控制DRAM刷新
通道1：用户保留
通道2：控制软盘数据传送
通道3：控制硬盘数据传送

## Slide 44: 4．I/O扩展槽
2.1.8 IBM PC/XT微型计算机简介
在IBM PC/XT系统板上有5~8个PC总线标准的I/O扩展槽，扩展槽上可以插接不同功能的适配卡，以扩充系统的功能。

## Slide 45: 2.2 Intel 80386微处理器
2.2.1 80386的主要特点
2.2.2 80386的工作模式
2.2.3 80386的内部结构

## Slide 46: 2.2.1 80386的主要特点
微处理器内部和外部数据总线都是32位。
可配合片外80387协处理器增强浮点运算能力。
拥有32位地址总线，可直接寻址4GB的内存空间，虚拟存储能力达64TB。
使用片外高速缓冲存储器Cache，大大提高指令的执行速度和工作效率。
有3种工作模式：实模式、保护模式、虚拟8086模式。

## Slide 47: 2.2.2 80386的工作模式
即实地址模式，当80386系统上电启动或复位时，自动进入实模式。
实模式相当于高速的8086，只使用32位地址总线的低20位，可寻址的内存空间为1MB。
在开机或复位进入实模式完成初始化后，转入保护模式。
在保护模式下，80386 的32位地址有效，可寻址4GB物理地址空间及64TB虚拟地址空间，提供多用户、多任务管理机制。
是80386在保护模式下的一种子模式，是保护模式下的实模式程序的运行环境。
利用80386的虚拟保护机构，可以模拟多个8086微处理器同时执行多个任务，使大量的8086软件有效地与80386多用户操作系统及程序并发运行。
1．实模式
2．保护模式
3．虚拟8086模式

## Slide 48: 2.2.3 80386的内部结构

## Slide 49: 2.2.3 80386的内部结构
1．总线接口部件（BIU）
2．指令预取部件（IPU）
3．指令译码部件（IDU）
4．执行部件（EU）
5．存储器管理部件（MMU）
（1）分段部件（SU）
（2）分页部件（PU）

## Slide 50: 2.3 Intel 80486微处理器
2.3.1 80486的主要特点
2.3.2 80486的内部结构

## Slide 51: 2.3.1 80486的主要特点
采用时钟倍频技术，使主频可以超过100MHz。
片内集成了相当于增强型80387功能的浮点运算部件，浮点处理速度提高了3～5倍。
片内集成了8KB的Cache，既可存放数据又可存放指令，同时也支持外部Cache。
外部数据总线为32位，片内数据总线宽度有32位、64位和128位多种。
对使用频度较高的基本指令，由原来的微代码控制改为硬件逻辑直接控制，整数执行部件采用了RISC（精简指令集）技术和流水线技术，提高了指令的执行速度。
采用突发式总线技术（即系统取得一个地址后，与该地址相关的一组数据可同时输入/输出），大大地加快CPU与内存之间的数据交换速度。

## Slide 52: 2.3.2 80486的内部结构

## Slide 53: 2.3.2 80486的内部结构
1．总线接口部件（BIU）
2．指令预取部件（IPU）
3．指令译码部件（IDU）
4．控制和保护部件（CPTU）
5．整数执行部件（IU）
6．分段部件（SU）和分页部件（PU ）
7．浮点运算部件（FPU）
8．高速缓存管理部件（CU）

## Slide 54: 2.4 Pentium系列微处理器
2.4.1 Pentium微处理器
2.4.2 Intel P6系列微处理器
2.4.3 Pentium 4微处理器
2.4.4 Pentium M微处理器

## Slide 55: 2.4.1 Pentium微处理器
1．Pentium微处理器的主要特点
外部数据总线扩展为64位，工作频率66MHz～200MHz，支持多种类型的总线周期操作。
采用超标量流水线结构，整数运算部件由U和V两条指令流水线构成，且与浮点运算器并行执行。
全新设计的增强型浮点运算器，采用了超级流水线技术（8级），对一些常用的简单指令进行固化，使得浮点运算速度大大提高。
采用双高速缓冲存储器结构（8KB指令Cache+8KB数据Cache）。
处理器内部采用指令预取和分支预测技术，从而大大提高流水线的执行效率。
增加了数据整合和出错检测功能及调试和测试功能。

## Slide 56: 2．Pentium微处理器的内部结构
2.4.1 Pentium微处理器

## Slide 57: 2．Pentium微处理器的内部结构
2.4.1 Pentium微处理器
（1）总线接口
（2）数据Cache和指令Cache
（3）指令预取缓冲器和分支目标预测缓冲器
（4）指令译码与控制
（5）整数执行部件
（6）浮点运算部件

## Slide 58: 2.4.2 Intel P6系列微处理器
1．Intel P6系列中的典型微处理器芯片
（1）Pentium Pro：集成度为550万晶体管/片，片内配有8KB数据L1-Cache和8KB指令L1-Cache，还配有256KB的L2-Cache。
（2）Pentium Ⅱ：集成度为750万晶体管/片。片内配有16KB数据L1-Cache和16KB指令L1-Cache；512KB的L2-Cache采用独立芯片封装，再与处理器芯片共同安装在同一小电路板上，构成整体的微处理器。
（3）Pentium Ⅲ：集成度为950～2800万晶体管/片，并将256KB的L2-Cache集成在微处理器内部，采用比Pentium Ⅱ更快的内核，支持MMX指令集，引入SSE技术，加速了处理器的3D处理能力。

## Slide 59: 2．Intel P6系列微处理器的基本构成
2.4.2 Intel P6系列微处理器

## Slide 60: 2．Intel P6系列微处理器的基本构成
2.4.2 Intel P6系列微处理器
（1）总线接口
（1）存储器子系统
（2）取指/译码单元
（3）重排序缓冲器
（4）分配/执行单元
（5）退出单元

## Slide 61: 2.4.3 Pentium 4微处理器
1．Pentium 4微处理器的体系结构特点

## Slide 62: 1．Pentium 4微处理器的体系结构特点
2.4.3 Pentium 4微处理器
（1）指令踪迹缓存
（2）高速前端总线
（3）快速执行引擎
（4）扩大了内存寻址范围
（5）很高的处理器主频
（6）采用了超线程技术
（7）改进的多媒体和浮点处理单元
（8）支持第二代流式SIMD扩展指令集
（9）支持64位数据运算

## Slide 63: 2．由Pentium 4延伸的双核微处理器
2.4.3 Pentium 4微处理器
(1)Pentium D
(2)Pentium EE
核0
核1
L2-Cache
L2-Cache
前端总线
接口单元
前端总线
接口单元
FSB
核0
核1
线程 线程
线程 线程
L2-Cache
L2-Cache
前端总线
接口单元
前端总线
接口单元
FSB
为提升微处理器性能，2005年Intel设计出在一个芯片内集成多个处理器的Smithfield微架构——Pentium D 和Pentium EE双核处理器（实际上是在一个硅片上集成了两个相对独立的Prescott核心的Pentium 4处理器核）

## Slide 64: 2.4.4 Pentium M微处理器
1．Pentium M微处理器的体系结构特点
（1）流水线和执行核心
（2）改进了分支预测和硬件数据预取
（3）微操作融合技术
（4）专用堆栈管理器
（5）调整处理器总线
（6）支持SSE2指令集
（7）增强的Intel SpeedStep节能技术
（8）L2-Cache的节能措施
Pentium M——专为移动计算机系统设计的微处理器

## Slide 65: 2．Pentium M微处理器的发展历程
2.4.4 Pentium M微处理器
第一代Pentium M微处理器
2003年3月由Intel发布，其核心名称为Banias，采用130nm制程，集成有1MB的L2-Cache，前端总线工作频率400MHz，芯片中集成了7700万只晶体管，TDP（热设计功耗，CPU满负荷时释放的热量）为24.5W。
第二代Pentium M微处理器
2004年10月由Intel推出，其核心名称为Dothan，采用90nm制程，集成有2MB的L2-Cache，前端总线工作频率400MHz /533MHz，芯片中集成了1.4亿只晶体管，TDP功耗27W。
第三代Pentium M微处理器
2006年初由Intel发布，其核心名称为Yonah，采用65nm制程，前端总线工作频率677MHz。
Yonah核心的处理器分为单核处理器（Intel Core Solo）和双核处理器（Intel Core Duo），Yonah双核处理器结构实现了真正意义上的双核处理器，被称为酷睿（ Core ）一代。
Core0
Core1
L2-Cache
前端总线接口单元
FSB
Yonah核心双核处理器结构

## Slide 66: 2.5 酷睿系列微处理器
2.5.1 Core 2微处理器
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器

## Slide 67: 2.5.1 Core 2微处理器
1．Core 2微处理器的主要结构特点

## Slide 68: 1．Core 2微处理器的主要结构特点
2.5.1 Core 2微处理器
Core微架构配置32KB数据L1-Cache和32KB指令L1-Cache，指令L1-Cache中配有128行的I-TLB，数据L1-Cache中配有256行的D-TLB。指令预取、预译码缓冲器与分支预测表相结合，用于分支指令的转移预测。
采用4路超标量结构，配置4个译码器，增置了更多的运算处理单元，增强了处理器的指令处理能力。
Core微架构为双核结构，每核采用14级流水线，并配置有4MB的L2-Cache供两核共享和交换数据。

## Slide 69: 2．Core 2微处理器的主要技术特点
（1）宽动态执行
（2）智能功率管理
（3）高级智能高速缓存
（4）智能内存访问
（5）高级数字媒体增强
（6）支持64位数据处理
2.5.1 Core 2微处理器

## Slide 70: 2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
1．Core i7／i5／i3微处理器的发展
Core i7/i5/i3微处理器的架构由Intel先后推出多个版本，经历了多次的升级换代：
第一代：2008年11月发布45nm制程的Nehalem微架构，先后有Bloomfield和Lynnfield两种处理器核心；2010年3月又推出基于32nm制程的Westmere微架构，有Clarkdale和Gulftown两种处理器核心。
第二代：2011年1月发布32nm制程的SandyBridge微架构。
第三代：2012年4月推出22nm制程的Ivy Bridge微架构，它是SandyBridge的工艺升级版。
第四代：2013年推出22nm制程的Haswell微架构，它是SandyBridge的架构升级版。

## Slide 71: 2．Bloomfield核心的Core i7微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
Bloomfield核心处理器内部结构

## Slide 72: 2．Bloomfield核心的Core i7微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
（1）具有同步四核八线程的运算规模
（2）全新缓存设计
（3）采用全新QPI总线
（4）集成了内存控制器
（5）自动超频技术
（6）加入SSE4.2指令集

## Slide 73: 3．Lynnfield核心的Core i7/i5微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
相比Bloomfield核心，Lynnfield核心的处理器同样是原生四核设计，45nm制程，L1-Cache、L2-Cache、L3-Cache的容量未变，但在以下几方面作了改进，使处理器的功能更加实用：
（1）双内存通道设计。Bloomfield核心的三条内存通道成本太高，于是Lynnfield核心进行了简化，删除了一条，成为主流的双内存通道设计。
（2）整合了PCI-Express控制器。Bloomfield核心中已经整合了传统北桥中的内存控制器，对于北桥中剩余的PCI-Express控制器，Lynnfield核心又作了简化（只有16条通道），并整合到处理器芯片内。
（3）QPI总线。Bloomfield核心中已经整合了两条QPI总线，Lynnfield核心删掉一条QPI总线，只保留一条QPI总线。

## Slide 74: 4．Clarkdale核心的Core i5／i3微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
Clarkdale核心处理器内部结构

## Slide 75: 4．Clarkdale核心的Core i5／i3微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
相比Nehalem微架构，Westmere微架构的制造工艺从45nm升级到32nm，新增7组新指令集，用于加密、解密的运算。Westmere微架构有Clarkdale和Gulftown两种处理器核心。
相比Lynnfield核心，Clarkdale核心的主要改进是芯片内封装了CPU和GPU（集成图形处理单元）两部分，CPU部分使用新一代的32nm工艺，双核四线程设计，L3-Cache精简为4MB。GPU部分属于传统意义上的北桥，采用45制程，其内部不仅整合有一个集成图形处理单元，还集成了双通道DDR3内存控制器和PCI-Express控制器。CPU和GPU两部分通过内部的QPI总线相连。

## Slide 76: 5．Gulftown核心的Core i7微处理器系统结构
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
Gulftown核心实际上是Bloomfield核心的六核版本，基于Westmere架构、Gulftown核心的Core i7 9xx系列微处理器与Bloomfield核心的Core i7处理器除了内核数量的差异之外，其他特性均是一样的。

## Slide 77: 6．SandyBridge微架构的Core i7／i5／i3微处理器
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
SandyBridge微架构、Westmere微架构、Nehalem微架构的CPU部分的结构基本相同，改进的只是处理器指令集以及外围功能和控制模块。
SandyBridge微架构主要有以下几方面的改进：
（1）重新整合GPU
（2）第二代睿频加速技术
（3）环形总线与L3-Cache
（4）新增AVX高级矢量扩展指令集

## Slide 78: 6．SandyBridge微架构的Core i7／i5／i3微处理器
2.5.2 Core i7／i5／i3微处理器
图像
处理器
系统助手
内存控制
DMI
显示
I/O控制
L3-Cache
内存控制器I/O接口
SandyBridge微架构结构
Core0
Core1
Core2
Core3

## Slide 79: 习题与思考
( )执行OUT 25H，AL指令时，CPU引脚M/IO=0、
RD=1，WR=0，A7~A0组合为00100101B
1、决定8086工作方式的引脚是________
2、8086系统物理地址＝___地址×16＋_____地址
名词解释：指令周期、睿频加速技术、超线程技术
填空
基
偏移
简述8086CPU中BIU和EU的功能
Core i7将内存控制器集成在CPU芯片内有何优势
√
判断对错
答案
答案
答案
MN/MX
3、Pentium微处理器将内部Cache分成两个8KB的_____ Cache和_____ Cache
指令
数据
答案

## Slide 80: 第2章 学习目标
本章从Intel 8086微处理器入手，分析了微处理器的内部组成、外部引脚特性、工作模式以及存储器结构和I/O组织，介绍了典型的微处理器80386、80486以及奔腾、酷睿系列高档微处理器的基本结构和功能特点。
对于Intel 8086微处理器，读者应掌握其内部组成、寄存器结构，掌握存储器的分段技术、I/O端口的编址方式，理解8086 CPU的最大和最小工作模式、外部引脚特性和功能，了解8086的时序和总线操作。对于80386、80486、奔腾及酷睿系列微处理器，读者应了解它们的组织结构和功能特点，以便于深入理解高档PC机的应用与开发技术。

## Slide 81: 帮助

## Slide 82: 再见