## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第3章 半导体存储器及其接口
3.1 存储器概述
3.2 随机存储器RAM
3.3 只读存储器ROM
3.4 半导体存储器接口
3.5 存储体系结构
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 3.1 存储器概述
3.1.1 存储器的分类
3.1.2 存储器的主要性能指标
3.1.3 内存储器的基本结构
3.1.4 半导体存储器

## Slide 4: 3.1.1 存储器的分类
1．按在系统中的作用分类
内存储器
又称主存储器，简称内存或主存，用来存放当前正在运行或将要使用的程序和数据。CPU可以通过指令直接访问内存。因受地址总线宽度的限制，内存容量远不及外存，且具易失性，但具有访问速度快的特点。
外存储器
又称辅助存储器，简称外存或辅存，位于主机外部，属于外部设备，具有非易失性，容量大，但读写速度慢，CPU不直接对其访问。

## Slide 5: 3.1.1 存储器的分类
2．按存储信息的可保存性分类
易失性存储器
非易失性存储器
半导体存储器
磁介质存储器
光盘存储器
3．按存储介质分类

## Slide 6: 3.1.2 存储器的主要性能指标
存储容量
指存储器可以容纳的二进制信息总量。
存取速度
通常由存取时间来衡量，存取时间又称读写时间，指从CPU发出有效的存储器地址从而启动一次存储器读/写操作，到读出/写入数据完毕所经历的时间。
8位二进制数为1个字节（Byte，简写为B），字节是存储容量的基本单位。
1 KB | ＝1024 B | ＝210 B
1 MB | ＝1024 KB | ＝220 B
1 GB | ＝1024 MB | ＝230 B
1 TB | ＝1024 GB | ＝240 B
1 PB | ＝1024 TB | ＝250 B

## Slide 7: 3.1.3 内存储器的基本结构
内存储器基本结构：
存储体、 地址寄存器、 地址译码器、
读写驱动器、数据寄存器、 时序控制电路
地址总线
（n位）
地址寄存器
地址译码器
存储体
读写驱动器
数据寄存器
数据总线
（m位）
存储控制逻辑
控制总线
…
…

## Slide 8: 3.1.4 半导体存储器
半导体存储器具有工艺简单、集成度高、成品率高、可靠性高、存取速度快、体积小、功耗低等特点；其存储电路所占的空间小，可以和译码电路以及缓冲寄存器制作在同一芯片中。所以现代微型计算机的内存储器普遍采用半导体存储器。
半导体存储器的分类：
半导体存储器
随机存储器（RAM）
只读存储器（ROM）
静态随机存储器（SRAM）
动态随机存储器（DRAM）
掩膜只读存储器（ROM）
可编程只读存储器（PROM）
可擦除可编程只读存储器（EPROM）
电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）
闪速存储器（Flash Memory）

## Slide 9: 3.2 随机存储器RAM
3.2.1 静态RAM（SRAM）
3.2.2 动态RAM（DRAM）

## Slide 10: 3.2.1 静态RAM（SRAM）
基本存储电路指存储一位二进制数的电路，又称单元电路。
１．SRAM的基本存储电路
T5
T6
T1
T2
T3
T4
Vcc
B
A
（接地址译码线）
位
线
D
D
位
线
字线
由以上基本存储电路组成的SRAM芯片具有可靠性高、速度快、高稳定性、集成度低、功耗较大的特点。
SRAM一般用作高速缓冲存储器Cache。

## Slide 11: 2．SRAM的结构
利用多个基本存储电路排成行列矩阵构成存储体，加上地址译码电路、读写控制电路、I/O电路，可以构成SRAM。
3.2.1 静态RAM（SRAM）
4行4列基本存储电路构成的16×1位SRAM的结构：

## Slide 12: 3．典型的SRAM芯片
常用的SRAM芯片有1K×4位（如2114）、2K×8位（如2128、6116）、4K×8位（如6132、6232）、8K×8位（如6164、6264、3264、7164）、32K×8位（如61256、71256、5C256）、64K×8位（如64C512）等。
3.2.1 静态RAM（SRAM）
Intel 2114引脚图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A6
A5
A4
A3
A0
A1
A2
CS
GND
Vcc
A7
A8
A9
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
18
17
16
15
14
13
12
11
10
2114
Intel 6116引脚图
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
Vcc
A8
A9
WE
OE
A10
CS
D7
D6
D5
D4
D3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6116
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

## Slide 13: 3.2.2 动态RAM（DRAM）
１．单管DRAM基本存储电路
刷新放大器
T
字线
位线
C
数据输入/输出线
由以上基本存储电路组成的DRAM芯片，其存取速度不及SRAM，需要定时刷新。但由于DRAM所用的MOS管少，集成度较高，功耗降低，价格低，所以在微型计算机中被大量用作内存。

## Slide 14: 2．DRAM的刷新方式
3.2.2 动态RAM（DRAM）
动态存储器刷新就是周期性地对动态存储器进行读出、放大、再写回的过程。
一般地，DRAM应在2ms时间内将全部基本存储电路刷新一遍，需要依靠专门的存储器刷新周期来系统地完成DRAM刷新。
在存储系统中，刷新是按行进行的，一个刷新周期内对所有行中所有的基本存储电路都刷新一遍。
DRAM刷新常采用两种方法：一是利用专门的DRAM控制器实现刷新控制，二是在每个DRAM芯片上集成刷新控制电路，使存储器件自身完成刷新。

## Slide 15: 3．典型DRAM芯片
3.2.2 动态RAM（DRAM）
常用的DRAM芯片有64K×1位、64K×4位、256K×1位、256K×4位、1M×1位、1M×4位、4M×4位等。
Intel 2164引脚图
NC
Din
WE
RAS
A0
A1
A2
Vcc
Vss
CAS
Dout
A6
A3
A4
A5
A7
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
2164

## Slide 16: 3．典型DRAM芯片
3.2.2 动态RAM（DRAM）
Intel 2164内部结构图

## Slide 17: 3.3 只读存储器ROM
3.3.1 掩膜只读存储器ROM
3.3.2 可编程只读存储器PROM
3.3.3 可擦除可编程只读存储器EPROM
3.3.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.3.5 闪速存储器Flash Memory

## Slide 18: 3.3.1 掩膜只读存储器ROM
掩膜式ROM中的信息由生产厂家在制造过程中写入，出厂后，存储的信息不能改变，用户在使用时只能读出。
因制造成本很高，制作周期较长，所以只在生产批量较大时才做成掩膜式ROM。
D2
D1
D0
Vcc
D3
单元0（0101）
地
址
译
码
器
字线0
字线1
字线2
字线3
单元1（1101）
单元2（1010）
单元3（0100）
A1
A0
4×4位掩膜ROM结构：

## Slide 19: 3.3.2 可编程只读存储器PROM
厂家生产的PROM芯片不事先存入固定内容，存储矩阵的所有字线和位线交叉处均连接有二极管或三极管，即出厂时，存储单元的内容是全1。
字线
Vcc
位线
熔丝
使用时，用户可根据自己的需要，将某些位的内容改写为0，但只能改写一次。
PROM是一种一次性写入的只读存储器。因PROM的电路和工艺要比ROM复杂，所以价格较贵。
熔丝式PROM的结构：

## Slide 20: 3.3.3 可擦除可编程只读存储器EPROM
EPROM芯片的顶部有一个圆形的石英窗口，通过紫外线的照射可将片内所有的存储信息擦除，还可利用EPROM专用编程器对其编程写入，以不透光的贴纸或胶布封住窗口后，信息可长久保持， EPROM芯片可反复使用。
EPROM基本存储电路：

## Slide 21: 3.3.4 电可擦除可编程只读 存储器EEPROM
EEPROM也是一种可用电擦除和编程的只读存储器，勿需透明窗，使用高电场完成擦除，能在应用系统中进行在线读写，并且在断电情况下保存的数据信息不会丢失。
EEPROM既能像RAM那样随机地改写，又能像ROM那样在掉电的情况下非易失地保存数据，可作为系统中可靠保存数据的存储器。
其擦写次数可达1万次以上，数据可保存10年以上，故EEPROM比EPROM具有更大的优越性。

## Slide 22: 3.3.5 闪速存储器Flash Memory
闪存具有非易失性；其制造特别经济，价格低于DRAM；它在密度增加时仍保持可测性，具有可靠性；可实现大规模电擦除，它的擦除功能可迅速清除整个存储器的所有内容；采用快速脉冲编程方法，整个芯片编程时间短，可实现高速编程；可重复使用。
闪存具有在线电擦写、功耗低、容量大、擦写速度快、抗震性好、存储可靠性高、成本低等明显优势，兼具了ROM和RAM的性能，使得闪存在移动设备中获得广泛的应用，如U盘、数码相机、笔记本、随身听等大都采用闪存作为存储介质。目前闪存是非易失性存储器中应用最广泛的。

## Slide 23: 各种半导体存储器的应用
存储器 | 应用
SRAM | Cache
DRAM | 内存储器
ROM | 固化程序
PROM | 自编程序，用于工业控制或电器中
EPROM | 用于产品试制阶段试编程序
EEPROM | IC卡上存储信息
闪速存储器 | 固态盘、U盘、IC卡

## Slide 24: 3.4 半导体存储器接口
3.4.1 存储器的选址
3.4.2 存储器的容量扩展
3.4.3 典型CPU与内存储器的连接

## Slide 25: 3.4.1 存储器的选址
CPU对内存读/写时，先对存储芯片进行选择，使相应芯片的片选端有效，称为片选，然后在选中的芯片内部选择某一存储单元，称为字选。片选信号和字选信号均由CPU发出的地址信号经译码电路译码后产生。
在存储系统中，通常使用存储芯片本身不用的高位地址实现片选，一般有：
线选法：用某一条高位地址线直接作为存储芯片的片选信号。
部分译码法：将部分高位地址通过译码电路或译码器产生存储器片选信号。
全译码法：存储芯片本身不使用的高位地址全部参与译码。

## Slide 26: 3.4.2 存储器的容量扩展
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A15
A0
…
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
64K×1位
I/O
WE CS
读/写
片选
1．位扩展
连接方法：
地址线、片选线、读/写信号线分别并联；数据线串联
64K×1位
I/O
WE CS

## Slide 27: 2．字扩展
3.4.2 存储器的容量扩展
WE
A13
A0
…
连接方法：地址线、数据线、读写信号线分别并联,片选线单独引出
地
址
译
码
器
Y3
Y2
Y1
Y0
B
A
A15
A14
D7
…
D0
WE
CS
(1)
16K×8位
WE
CS
(2)
16K×8位
WE
CS
(3)
16K×8位
WE
CS
(4)
16K×8位

## Slide 28: 2．字扩展
3.4.2 存储器的容量扩展
WE
A13
A0
…
地
址
译
码
器
Y3
Y2
Y1
Y0
B
A
A15
A14
D7
…
D0
WE
CS
(1)
16K×8位
WE
CS
(2)
16K×8位
WE
CS
(3)
16K×8位
WE
CS
(4)
16K×8位
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
上图中各芯片的地址范围：
（1）
（2）
（3）
（4）
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ （0000H）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （3FFFH）
……
……
0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ （4000H）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （7FFFH）
……
……
0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ （8000H）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （BFFFH）
……
……
0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ （C000H）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （FFFFH）
……
……

## Slide 29: 3．字位扩展
3.4.2 存储器的容量扩展
WR
A13
A0
…
地
址
译
码
器
Y3
Y2
Y1
Y0
B
A
A15
A14
D7
…
D4
D3
…
D0
问题：用16K×4位的存储器芯片组成64K×8位的存储器，需多少片这样的芯片？如何连接？
分析：
64K
16K
=4 (片/组)
字扩展：
8位
4位
=2 (片)
位扩展：
64K ×8位
16K ×4位
= 8 (片)
CS
WE
（4）'
16K×4位
CS
WE
（3）'
16K×4位
CS
WE
（2）'
16K×4位
（1）'
CS
WE
16K×4位
WE
CS
（1）
16K×4位
WE
CS
（2）
16K×4位
WE
CS
（3）
16K×4位
WE
CS
（4）
16K×4位

## Slide 30: 【例3.1】
3.4.2 存储器的容量扩展
使用2114（1K×4位）存储芯片组成2K×8位的内存储器，需要多少片这样的芯片？如何连接？
分析过程：
（1）根据内存总容量及单片2114容量计算所需芯片数:＝4（片）
（2）根据内存及单片2114单元数计算字扩展所需芯片组数:＝2（组）
（3）根据内存及单片2114单元位数计算位扩展所需芯片数:＝2（片/组）
（4）每个2114芯片内部的A9～A0分别与系统地址总线A9～A0并接，A10用来作片选端，接至两组芯片（4片）的端，A10与第一组芯片的直接相连、经非门取反后与第二组芯片的相连。
（5）系统读/写信号直接与各个芯片的端相连。
（6）同组内两个芯片的各自4位数据线I/O4～I/O1分别与系统数据总线D7～D0相连。

## Slide 31: 【例3.1】
3.4.2 存储器的容量扩展
使用2114（1K×4位）存储芯片组成2K×8位的内存储器，需要多少片这样的芯片？如何连接？
4片2114扩展容量组成2K×8位存储器连接图：

## Slide 32: 【例3.2】
3.4.2 存储器的容量扩展
使用利用74LS138作为地址译码器，使用4片6116（2K×8位）存储芯片组成8KB的存储器，存储器容量扩展连接图如下，分析各存储芯片的寻址范围。

## Slide 33: 【例3.2】
3.4.2 存储器的容量扩展
使用利用74LS138作为地址译码器，使用4片6116（2K×8位）存储芯片组成8KB的存储器，存储器容量扩展连接图如下，分析各存储芯片的寻址范围。
地址范围 芯片 | A19~A13 | A12 A11 | A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 | 寻址空间
（1） | 0000000 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 00000H~007FFH
（2） | 0000000 | 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 00800H~00FFFH
（3） | 0000000 | 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 01000H~017FFH
（4） | 0000000 | 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 01800H~01FFFH
分析：

## Slide 34: 3.4.3 典型CPU与内存储器的连接
1．8088CPU与内存储器的连接
BHE
8088
A19~A0
D7~D0
存储体
D7~D0
A19~A0
A19~A0
地址
锁存器

## Slide 35: 2．8086CPU与内存储器的连接
3.4.3 典型CPU与内存储器的连接
AB
DB
DB
BHE
8086
A19~A0
D15~D8
D7~D0
奇地址存储体
D15~D8
SEL A19~A1
偶地址存储体
D7~D0
SEL A19~A1
A19~A1
A0
BHE
地址
锁存器
BHE

## Slide 36: 3．80286CPU与内存储器的连接
3.4.3 典型CPU与内存储器的连接
AB
DB
DB
BHE
80286
A23~A0
D15~D8
D7~D0
奇地址存储体
D15~D8
SEL A23~A1
偶地址存储体
D7~D0
SEL A23~A1
A23~A1
A0
BHE
地址
锁存器
BHE

## Slide 37: 4．80386/80486CPU与内存储器的连接
3.4.3 典型CPU与内存储器的连接

## Slide 38: 3.5 存储体系结构
3.5.1 存储系统的层次结构
3.5.2 多体存储结构
3.5.3 高速缓冲存储器
3.5.4 虚拟存储器

## Slide 39: 3.5.1 存储系统的层次结构
存取速度
快
慢
存储容量
小
大
每位价格
高
低
由CPU内部寄存器、高速缓冲存储器Cache、主存储器、辅助存储器构成的存储器组织能够充分发挥存储速度快、容量大、价格低的特点，有效地解决了存储器速度、容量和价格之间的矛盾。
CPU 寄存器组
辅助存储器
主存储器
Cache
存储系统的多级层次结构

## Slide 40: 3.5.2 多体存储结构
多体存储器与一般存储器比较

## Slide 41: 1．高位交叉访问存储器
3.5.2 多体存储结构

## Slide 42: 2．低位交叉访问存储器
3.5.2 多体存储结构

## Slide 43: 3.5.3 高速缓冲存储器
在大容量主存与高速CPU之间增加一个容量较小的Cache，根据程序执行和数据访问的局域性，利用指令预测和数据预取技术，尽可能将CPU需要的指令和数据块预先从主存读入Cache中。CPU需要指令和数据时，首先在Cache中查找，若未命中才从主存中读取。
1．Cache工作原理

## Slide 44: 2．替换算法
3.5.3 高速缓冲存储器
主存和Cache的存储区都划分成多个块，每块由多个单元组成，主存与Cache之间以块为单位交换信息。
先进先出法（FIFO）
最近最少使用法（LRU）
当新的主存块需要调入Cache，而它的可用位置已被占用时，就需要替换算法来解决。一个好的替换算法既要考虑提高访问Cache的命中率，又要考虑容易实现替换，从而减少CPU访问主存的机率。
替换算法有多种，通常采用以下两种算法：

## Slide 45: 3．多层次Cache
3.5.3 高速缓冲存储器
（1）多层次Cache结构
现在微型计算机中的高速缓冲存储器采用三级，分别称为L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache，都集成在CPU内部。由L1 Cache 到L3 Cache，存储容量逐级增大，存取速度逐级降低。
L1 Cache 与L2 Cache之间、L2 Cache 与L3 Cache之间、L3 Cache与主存之间的映射、替换算法和读写操作全部由辅助硬件来完成，从而实现了Cache的高速处理功能。
（2）指令Cache和数据Cache
80486之后，Pentium开始在CPU内部将Cache分为指令Cache和数据Cache两部分，CPU可以同时访问指令Cache和数据Cache，从而减少了指令与数据存取的冲突。

## Slide 46: 4．Cache一致性问题
3.5.3 高速缓冲存储器
当访问Cache命中时，若是读操作，则CPU可以直接从Cache中读取数据，不涉及主存，若是写操作，则Cache和主存中相应两个单元的内容都需要改变，有两种处理办法：
1、一种是Cache单元和主存中相应单元同时被修改，称为“直通存储法”。
2、只修改Cache单元的内容，同时用一个标志位作为标志，当有标志的信息块从Cache中移去时，再修改相应的主存单元，把修改信息一次性写回主存。

## Slide 47: 3.5.4 虚拟存储器
1．虚拟存储器工作原理
虚拟存储器把主存和辅存视为一个统一的虚拟主存，提供比实际主存容量大得多的、可使编程空间不受限制的虚存空间。在程序中使用虚地址，使程序不必作任何修改，即可用接近主存的速度在虚拟存储器上运行。
程序员可按虚地址编程，运行时，只把虚地址空间的小部分映射到主存，其余大部分虚地址空间映射到辅存。
当按虚地址访问虚拟存储器时，必须进行虚地址向实地址的转换，存储器管理部件首先查看该虚地址所对应的内容是否已在主存中，若命中则将该虚地址自动转换为主存实际物理地址，对主存进行访问；若未命中就将虚拟存储器中待访问的程序或数据由辅存调入主存，再进行访问。

## Slide 48: 2．虚拟存储器与Cache的对比
3.5.4 虚拟存储器
“主存—辅存”层次､ “Cache—主存”层次的原理相似，都采用地址变换及映射方法、替换策略，对于程序员来说Cache和虚拟存储器都是透明的。
虚拟存储器和Cache仍有明显的区别：
Cache弥补主存与CPU之间的速度差距，虚拟存储器弥补主存容量较小的缺憾。
CPU可以直接访问Cache，但不能直接访问辅存。
信息块调动时，Cache小块定长，虚拟存储器分页或分段大块调动。
Cache操作由硬件管理，虚拟存储器则由软硬件综合管理。

## Slide 49: 3．虚拟存储器的分类
段式虚拟存储器
段页式虚拟存储器
3.5.4 虚拟存储器
以固定大小的等分“页”为信息传送单位。虚存空间的虚页与主存空间的实页都由0开始顺序编号。
虚地址包括虚页号和页内地址，主存物理地址包括实页号和页内地址，信息以页为单位由虚页向实页调入，虚—实地址的转换主要是虚页号向实页号的转换，由“页表”实现。
页式虚拟存储器的页表简单，地址变换速度较快，页面长度较小，主存空间的利用率高，对辅存的管理比较容易。但是页式虚拟存储器的页面大小固定，无法反映程序内部的逻辑结构，不便于程序的执行、保护和共享。
页式虚拟存储器

## Slide 50: 3．虚拟存储器的分类
页式虚拟存储器
段式虚拟存储器
段页式虚拟存储器
3.5.4 虚拟存储器
以程序模块为段，每段长度可以不同。运行时以段为单位从辅存调入主存，每段占用一个连续的存储空间。
“段表”存放程序的各段装入主存的状态信息，每段的信息在段表中占一行，主要包括段号、段起点、段长度等，根据段表进行虚—实地址的转换。
段式虚拟存储器配合了模块化程序设计，各段之间相互独立，程序按逻辑结构分段，便于程序和数据的共享，段的大小、位置可变，模块可独立编址，可提高按段调度的命中率。但是地址变换费时，主存空间的利用率往往较低，对辅存的管理比较困难。

## Slide 51: 3．虚拟存储器的分类
为了同时获得页式虚拟存储器在管理主存和辅存空间方面的优点和段式虚拟存储器在程序模块化方面的优点，把二者结合起来就形成了段页式虚拟存储器。
将存储空间按程序的逻辑模块分段，每段又等分为若干个页，页面大小与实存页面相同。
虚地址包括段号、页号和页内地址，实地址只有页号和页内地址。每个程序有一张段表，每段有一张页表，段页式虚拟存储器分两级查表实现虚—实地址转换，以页为单位调进或调出主存，按段来共享与保护程序和数据。
3.5.4 虚拟存储器
段式虚拟存储器
段页式虚拟存储器
页式虚拟存储器

## Slide 52: 习题与思考
1、8086CPU有____根地址线，最大寻址范围___MB
2、半导体存储器一般分为RAM和______两大类
填空
答案
答案
答案
20
ROM
1
3、用2114（1K×4位）存储器芯片组成2K×8位的内存储器，需要___片2114芯片。若从2000H起始地址，则末地址为______
4、高档微机CPU内部L1-Cache分为_____Cache和_____Cache，从而减少了指令与数据存取的冲突
4
27FFH
指令
动态存储器为什么必须定时刷新？
存储器有哪两个重要性能指标？
虚拟存储器与Cache的区别主要表现在哪几方面？
数据
答案

## Slide 53: 第3章 学习目标
本章从存储器的分类、性能及存储器基本结构着手，重点讨论随机存储器（RAM）和只读存储器（ROM）的工作原理，介绍存储器的容量扩展以及与微处理器的连接方法，最后介绍微型计算机系统中的多体存储器、高速缓冲存储器（Cache）和虚拟存储器技术。
通过本章的学习，读者应了解半导体存储器的分类、主要性能指标，掌握随机存储器以及只读存储器的功能特性，掌握存储器容量扩展以及与微处理器的连接方法，领会存储系统的层次结构以及多体存储器、高速缓冲存储器和虚拟存储器的技术特点。

## Slide 54: 帮助

## Slide 55: 再见