## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第4章 微型计算机输入 /输出系统概述
4.1 微型计算机接口技术概述
4.2 输入/输出控制方式
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 4.1 微型计算机接口技术概述
4.1.1 接口及接口的功能
4.1.2 接口的类型
4.1.3 CPU与外设之间交换的信息类型
4.1.4 I/O接口的基本结构
4.1.5 I/O端口的编址方法

## Slide 4: 4.1.1 接口及接口的功能
I/O接口：连接微型计算机主机与外部设备的逻辑控制电路，它是CPU与外界进行信息交换的通道。
如显卡、声卡、网卡、硬盘控制器等。
各种I/O设备都通过相关的接口电路与系统相连。
I/O端口：接口电路中能被CPU直接访问的寄存器或某些特定器件。
每个接口电路中包含有一组端口，CPU与外设之间进行数据传输时，各类信息在I/O接口中存入不同的端口。

## Slide 5: 1．应用I/O接口的必要性
4.1.1 接口及接口的功能
接口技术的应用减轻了CPU的负担，更充分地发挥了CPU的任务管理和数据处理能力，提高了CPU的工作效率，从而提高整机性能。
I/O设备种类繁多，结构和工作原理各不相同。
各种I/O设备的工作速度差异大，与CPU速度不匹配。
不同的I/O设备工作时序有差异，难以与CPU配合。
各种I/O设备的信息表示格式不一致。
各种I/O设备所处理的信息类型及信号电平不一致。

## Slide 6: 2．I/O接口的功能
4.1.1 接口及接口的功能
（1）数据缓冲与锁存功能。
（2）地址译码和设备选择功能。
（3）接收并执行CPU命令，控制和监测外设的功能。
（4）数据格式转换功能。
（5）信号转换功能。
（6）中断或DMA管理功能。
（7）可编程功能。

## Slide 7: 4.1.2 接口的类型
4、按接口使用的功能特征分类
专用接口
通用接口
1、按数据传送方式分类
并行接口
串行接口
2、按输入/输出的信号类型分类
数字接口
模拟接口
3、按使用灵活性分类
可编程接口
不可编程接口

## Slide 8: 4.1.3 CPU与外设之间交换的信息类型
CPU
I/O装置
控制信息
状态信息
数据信息
2、状态信息：
3、控制信息：
1、数据信息：
CPU与外设之间交换的基本信息，通常为8位、16位或32位。数据信息又分为数字量、模拟量和开关量数字量。
反映外部设备或接口电路当前工作状态的联络信息。状态信息是由接口送往CPU。
CPU控制外设及接口工作的命令信息。控制信息由CPU发给接口电路。

## Slide 9: 4.1.4 I/O接口的基本结构
I/O
设
备
I/O接口
数据缓冲器
数据寄存器
控制寄存器
CPU
控制信息
状态信息
CB
AB
数据缓冲器：
数据寄存器：
控制寄存器：
状态寄存器：
内部定时、读/写控制逻辑：
状态寄存器
数据信息
DB
读/写
控制
逻辑
CPU与外设之间信息传送的通道，在高速CPU与慢速外设之间起到协调和缓冲的作用。
存放CPU与外设之间交换的信息，CPU可对其读或写。
存放CPU向外设发送的控制命令，CPU可对其写入但不可读出。
用于保存接口及外设当前的工作状态，CPU可对其读出，但不能写入。
提供接口电路所需的内部定时信号，接收CPU发送给接口的读/写控制信号和端口选择信号，选择接口内部的寄存器进行读/写操作。

## Slide 10: 4.1.5 I/O端口的编址方法
系统内分配给所有端口的地址空间是完全独立的，与存储器地址空间无关，使用专门的I/O指令对端口读/写。
优点：程序阅读方便，可根据指令判断操作对象；I/O指令和端口地址码较短，译码线路简单，指令执行速度快。
缺点：对端口操作的指令类型少，编程灵活性相对弱。
系统把存储器地址空间的一部分作为I/O端口空间，为每个端口分配一个存储器地址。
优点：指令类型丰富，编程灵活、方便；不需要专门的I/O指令，简化了指令系统的设计。
缺点：存储器地址范围因端口占用而减小；程序阅读不方便，程序中不易看出操作对象是存储器还是外设。
1．I/O独立编址方式
2．存储器统一编址方式

## Slide 11: 4.2 输入/输出控制方式
4.2.1 无条件传送方式
4.2.2 查询方式
4.2.3 中断方式
4.2.4 DMA方式
4.2.5 I/O通道方式

## Slide 12: 4.2.1 无条件传送方式
一种简单的传送方式，其硬件结构和软件设计都十分简单，接口电路中只需数据端口。程序中勿需查询和等待外设，只需在适当位置直接插入I/O指令，当CPU执行到I/O指令时，立即开始输入/输出数据的操作。
适用于对一些简单外设的操作，主要应用于定时为已知或固定不变的低速I/O设备或无需等待时间的I/O设备。

## Slide 13: 4.2.2 查询方式
也称条件传送方式。CPU在执行一个I/O操作前，必须不断地检测外设的状态，当外设就绪才能传送，否则CPU等待并查询外设的状态，直至外设准备好。
因CPU的大量时间被消耗在反复查询、循环等待慢速外设的过程中，而且CPU与外设不能并行工作，所以CPU效率很低，但接口电路简单，硬件开销小，在CPU不太忙，传送速度要求不高的场合可以采用查询方式。
DB
AB
CB
DB
状态
信号
状态信息
C
P
U
外部设备
端口选择及
控制
数据端口
状态端口

## Slide 14: 4.2.2 查询方式
准备就绪？
N
数据传送
Y
输入外设状态
查询输出示例：
DOUT:MOV DX,PORT_S
IN AL,DX ;读状态字
TEST AL,01H ;检测指定状态位是D0
JNZ DOUT ;状态位=1,外设忙,循环检测
MOV DX,PORT_D ;状态位=0,外设闲,可以输出数据
OUT DX,AL
状态位复位
工作流程图：
查询输入示例：
DIN:MOV DX,PORT_S
IN AL,DX ;读状态字
TEST AL,80H ;检测指定状态位D7
JZ DIN ;状态位=0,未就绪,循环检测
MOV DX,PORT_D ;状态位=1,就绪,可以输入数据
IN AL,DX

## Slide 15: 4.2.3 中断方式
当某一外部事件需要CPU即时响应处理时，就主动向CPU发出数据传送的请求（中断请求），CPU暂停正在执行的主程序（中断响应），切换至针对该事件预先编写的处理程序（中断服务子程序），完成外设的数据传送任务（中断服务），然后恢复执行原主程序（即中断返回）。
中断方式下CPU能对外设的随机中断请求做出及时响应（实时处理），且能对紧急事件优先响应，CPU与外设可并行工作，所以中断方式大大提高了系统的工作效率。
中断方式适用于处理中低速外设的I/O操作与随机请求的场合，尤其适合实时控制及紧急事件的处理。
微型计算机系统采用中断方式进行I/O控制。

## Slide 16: 4.2.3 中断方式
中断方式输入接口电路

## Slide 17: 4.2.4 DMA方式
在内存与外设接口之间开辟一条高速的数据通道，使外设与内存之间直接交换数据，CPU把管理权交给DMA控制器（DMAC），由其管理系统总线，控制和管理外设与内存之间的数据交换过程，无需CPU的干预。
此方式的传送速率比中断方式高，一般用来传送高速批量数据。不仅适合于高速外设与内存之间的数据传输，还可以在内存的两个区域之间或两种高速外设之间进行。缺点是硬件接口比较复杂，硬件开销增大。
在微型计算机系统中，广泛采用中断方式和DMA方式进行系统的I/O处理。

## Slide 18: 4.2.4 DMA方式
I/O
设备
DMA
控制器
CPU
存储器
数据总线
地址总线
DRQ
DACK
IOR
MEMW
HLDA
HOLD
在进入DMA方式传送数据之前，应先初始化DMAC。
CPU收到DMAC发出的总线请求信号HOLD后，回送总线响应信号HLDA，并释放系统总线使用权。
DMAC获得总线使用权，进入DMA传送方式。直至DMA传送结束，DMAC交还系统总线使用权。

## Slide 19: 4.2.5 I/O通道方式
I/O通道是用来专门控制外部设备工作的硬件机制，是一个功能简单的处理器，拥有自己的指令系统，具有数据I/O功能，还具有运算功能、程序控制功能，具有数据的外设监控、数据拆/装、数据转换、校验、检索、故障检测及处理等能力。
I/O通道代替CPU对多台外部设备统一控制管理，与CPU并行工作。宏观上CPU指导I/O通道，微观上I/O通道控制输入/输出及数据的相关处理。
I/O通道方式下的输入输出工作具有较强的独立性，I/O通道能自己处理传送中的出错和异常情况，能对传送的数据进行格式转换等，实现高速的数据传送，减少了CPU对I/O操作的控制，从而提高了整个系统的效率。

## Slide 20: 习题与思考
1、CPU与外设之间交换的信息分为_____信息、 _____信息_____信息
2、接口按数据传送方式分类，分为_____接口和串行接口
填空
答案
答案
3、I/O端口的编址方式通常有____________方式和存储器统一编址方式
4、在硬盘与内存之间的数据传送采用______方式
答案
并行
DMA
数据
控制
状态
I/O独立编址
微型计算机系统中输入/输出控制方式有哪几种？
简述接口电路的功能
名词解释
接口、端口
答案

## Slide 21: 第4章 学习目标
本章主要介绍基本输入输出接口技术。分别介绍了I/O接口的概念、功能、分类，介绍了I/O端口的编址方法、CPU与外设之间传递的信息类型以及几种输入输出控制方式。
通过本章的学习，读者应领会接口在计算机系统中的重要作用，掌握接口及端口的概念和分类、I/O端口的编址方法，了解接口的一般结构，掌握各种输入/输出控制方式的基本原理、特点及应用场合。

## Slide 22: 帮助

## Slide 23: 再见