## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第5章 并行接口技术
5.1 并行通信及并行接口
5.2 可编程并行接口8255A
5.3 8255A的应用
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 5.1 并行通信及并行接口
通信：在CPU与外部设备之间、计算机与计算机之间的信息交换。
并行通信：在多条传输线上同时传输多位数据。
串行通信：利用单条传输线，将多位数据按照先后顺序逐位传输。
并行接口
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
缓冲器
外部设备
CPU
串行接口
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D0
移位器
CPU
外部设备
缓冲器

## Slide 4: 5.2 可编程并行接口8255A
5.2.1 8255A的内部结构
5.2.2 8255A的引脚功能
5.2.3 8255A的控制字
5.2.4 8255A的工作方式
5.2.5 8255A的编程

## Slide 5: 5.2.1 8255A的内部结构
D7~D0
A
组
控
制
数据
总线
缓冲器
B
组
控
制
读/写
控制
逻辑
端口A
（8位）
端口C
(高4位)
端口B
（8位）
端口C
(低4位)
内部数据总线
（8位）
RD
WR
A1
A0
RESET
CS
PA7~PA0
PC7~PC4
PC3~PC0
PB7~PB0
C
P
U
外
设
CPU接口
内部逻辑
外设接口
A
组
B
组

## Slide 6: 5.2.1 8255A的内部结构
D7~D0
A
组
控
制
数据
总线
缓冲器
B
组
控
制
读/写
控制
逻辑
端口A
（8位）
端口C
(高4位)
端口B
（8位）
端口C
(低4位)
内部数据总线
（8位）
RD
WR
A1
A0
RESET
CS
PA7~PA0
PC7~PC4
PC3~PC0
PB7~PB0
CPU接口
内部逻辑
外设接口
8位双向三态缓冲器，是8255A与CPU数据总线的接口，由CPU发给8255A的控制字、8255A送给CPU的外设状态字、以及CPU与外设之间的输入/输出数据，都通过数据总线缓冲器传送。
1．数据总线缓冲器
2．读/写控制逻辑
3．三个数据端口
4．A组控制和B组控制
接收来自CPU的读/写控制信号、复位信号、地址信号，发出命令给A组和B组控制电路，控制数据缓冲器以及三个数据端口的工作，实现数据信息、控制信息、状态信息的传送。
端口A、端口B、端口C均可被编程设置为输入端口或输出端口使用，可用来与外部设备相连，与外部设备之间进行数据信息、控制信息和状态信息的交换。
A口和C口高4位构成A组，B口和C口低4位构成B组。
A组控制电路、Ｂ组控制电路接收来自读/写控制逻辑电路的控制信号、从内部数据总线接收CPU发送过来的控制字，并分别发出相应命令到A组、B组，控制A组端口、B组端口的工作方式和输入/输出状态。

## Slide 7: 5.2.2 8255A的引脚功能
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
2
5
5
A
PA3
PA2
PA1
PA0
RD
CS
GND
A1
A0
PC7
PC6
PC5
PC4
PC0
PC1
PC2
PC3
PB0
PB1
PB2
PA4
PA5
PA6
PA7
WR
RESET
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Vcc
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
8255A读/写功能表
A1 | A0 |  |  |  | 操作
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 数据由系统数据总线送到A口
0 | 1 |  |  |  | 数据由系统数据总线送到B口
1 | 0 |  |  |  | 数据由系统数据总线送到C口
1 | 1 |  |  |  | 控制字由系统数据总线送到控制口
0 | 0 |  | 0 | 1 | 数据由A口送到系统数据总线
0 | 1 |  |  |  | 数据由B口送到系统数据总线
1 | 0 |  |  |  | 数据或状态由C口送到系统数据总线
1 | 1 |  |  |  | 无操作
× | × | 0 | 1 | 1 | 无操作
× | × | 1 | × | × | 禁止
A1 | A0 |  |  |  | 操作
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 数据由系统数据总线送到A口
0 | 1 |  |  |  | 数据由系统数据总线送到B口
1 | 0 |  |  |  | 数据由系统数据总线送到C口
1 | 1 |  |  |  | 控制字由系统数据总线送到控制口
0 | 0 |  | 0 | 1 | 数据由A口送到系统数据总线
0 | 1 |  |  |  | 数据由B口送到系统数据总线
1 | 0 |  |  |  | 数据或状态由C口送到系统数据总线
1 | 1 |  |  |  | 无操作
× | × | 0 | 1 | 1 | 无操作
× | × | 1 | × | × | 禁止

## Slide 8: 5.2.3 8255A的控制字
00 A口方式0
01 A口方式1
1x A口方式2
0 A口输出
1 A口输入
0 C口高4位输出
1 C口高4位输入
0 B口方式0
1 B口方式1
0 B口输出
1 B口输入
0 C口低4位输出
1 C口低4位输入
特征位
A组控制
B组控制
1
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1．工作方式控制字

## Slide 9: 5.2.3 8255A的控制字
2．C口置位/复位控制字
未用
C口位选择
置位/
复位
000 PC0
001 PC1
010 PC2
011 PC3
100 PC4
101 PC5
110 PC6
111 PC7
0 指定口线复位
1 指定口线置位
特征位
1
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 10: 5.2.4 8255A的工作方式
方式0 基本输入/输出方式 ( 适用于A口、B口、C口 )
方式1 选通输入/输出方式 ( 适用于A口、B口 )
A口、B口、C口高4位、C口低4位皆可作为单向数据传输口，通过I/O指令可以随时进行数据的输入/输出操作，而无需固定的联络信号，也不使用中断。
方式0只能用于无条件传送方式或查询传送方式。
A口、B口皆可作为单向数据传输口， C口的某些位专门用作联络信号，配合A口和B口的数据传输。
方式1通常用于查询传送方式或中断传送方式。
A口既可以输入数据也可以输出数据，C口的某些位专门用作联络信号，配合A口的数据传输/输出。
方式2通常用于查询传送方式或中断传送方式。
方式2 双向选通输入/输出方式 ( 仅适用于A口 )

## Slide 11: 1．方式0
5.2.4 8255A的工作方式
输入/输出（A口、B口、C口）
PC0
PC7
A口
PC1
PC6
B口
输入设备
输出设备
8255A
（b）8255A用于查询传送方式示例
（a）8255A用于无条件传送方式示例
A口
C口
高一半
C口
低一半
B口
8255A
PA7～PA0
PC7～PC4
PC3～PC0
PB7～PB0
清除
选通
准备好
准备好

## Slide 12: 2．方式1
5.2.4 8255A的工作方式
C
P
U
外
设
INTEA
PC4
PC5
PC3
PC7
PC6
PA7~PA0
STBA (选通信号)
IBFA (输入缓冲器满)
DB7~DB0
RD
INTRA (中断请求信号)
INTR
方式1输入（B组）
输入（A组）
C
P
U
外
设
INTEB
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
STBB (选通信号)
IBFB (输入缓冲器满)
DB7~DB0
RD
INTRB (中断请求信号)
INTR

## Slide 13
5.2.4 8255A的工作方式
C
P
U
外
设
INTEA
PC6
PC7
PC3
PC5
PC4
PA7~PA0
ACKA (应答信号)
DB7~DB0
WR
INTRA (中断请求信号)
INTR
方式1输出（B组）
方式1输出（A组）
OBFA (输出缓冲器满)
C
P
U
外
设
INTEB
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
ACKB (应答信号)
DB7~DB0
WR
INTRB (中断请求信号)
INTR
OBFB (输出缓冲器满)

## Slide 14: 3．方式2
C
P
U
外
设
INTE出
PC6
PC7
PC3
PA7~PA0
PC4
PC5
INTE入
5.2.4 8255A的工作方式
STBA (选通信号)
IBFA (输入缓冲器满)
DB7~DB0
RD
INTRA (中断请求信号)
INTR
输入/输出（A组）
WR
ACKA (应答信号)
OBFA (输出缓冲器满)

## Slide 15: 5.2.5 8255A的编程
某系统中，8255A工作于方式0，A口输入，B口输出，试编写其初始化程序。8255A的端口地址为300H~303H。
【例5.1】
分析：工作方式字为10010000B，即90H，控制口地址为303H。
编程：MOV DX，303H
MOV AL，90H
OUT DX，AL
某系统中，8255A的B口方式1输出，A口和C口剩余部分方式0输入，允许B口在输出数据被外设取走之后能申请中断，试编写其初始化程序。8255A的控制端口地址为303H。
【例5.2】
分析：工作方式字为9DH，
C口置位/复位控制
字为00000101B。
编程：MOV DX，303H
MOV AL，9DH
OUT DX，AL
MOV AL，05H
OUT DX，AL

## Slide 16: 5.2.5 8255A的编程
令8255A的C口PC3位输出连续方波脉冲信号，试编写初始化程序。8255A的端口地址为FF30H～FF33H。
【例5.3】
分析：可以设计8255A的C口置位/复位控制字，使PC3位交替置位、复位，令PC3交替输出高、低电平，即输出连续方波脉冲。
C口置位/复位控制字07H，对PC3位置位，使PC3输出高电平；控制字06H，对PC3位复位，使PC3输出低电平。
编程：
MOV DX，0FF33H
LL: MOV AL，07H
OUT DX，AL
CALL DALLY ；延时
MOV AL，06H
OUT DX，AL
CALL DALLY ；延时
JMP LL

## Slide 17: 5.3 8255A的应用
5.3.1 8255A控制LED显示
5.3.2 8255A用于键盘接口
5.3.3 8255A实现双机并行通讯

## Slide 18: 5.3.1 8255A控制LED显示
应用8255A芯片设计一个并行接口，控制8段LED指示灯依次流水循环显示，直至键盘上的任意键被按动则停止显示。设8255A的端口地址范围为3340H～3343H。
并行接口控制程序设计如下：
P_A EQU 3340H
P_MODE EQU 3343H
;8255A初始化:
MOV DX,P_MODE
MOV AL,80H
OUT DX,AL
;控制LED显示主程序:
MOV DX,P_A
MOV AL,01H
LL： OUT DX,AL
ROL AL,1
CALL DALLY
JMP LL
硬件连接图设计如下：
PA0
PA1
PA2
PA4
PA5
PA6
PA7
8255A
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
8段LED

## Slide 19: 5.3.2 8255A用于键盘接口
利用8255A设计一个4×8非编码键盘扫描接口。要求用逐行扫描法识别有无按键及按键的位置码。
8255A实现键盘扫描接口电路设计如下：

## Slide 20: 5.3.3 8255A实现双机并行通讯
应用8255A设计一个并行通信接口，实现中断方式的双机并行通信。收发各200个字节的数据块，X机将DATA1单元开始的数据块并行传输给Y机，并行接收到的数据块存储于DATA2开始的连续单元中。
双机并行通信接口电路设计如下：

## Slide 21: 习题与思考
8255A的端口地址范围为300H~303H，A口方式0输出，B口方式0输入，试编写初始化程序
若8255A的控制口地址为63H，试编写一段程序，使C口的PC2连续输出方波脉冲
( ) 8255A的A口可以工作于方式0、方式1、方式2，而B口只能工作于方式0或方式1
( ) 8255A的C口只能用作联络信号，不能传送数据
( ) 8255A只能传送并行数据不能传送串行数据
( ) C口置位/复位控制字要写入C口而不是控制口
√
√
×
判断对错
答案
×

## Slide 22: 第5章 学习目标
本章主要介绍并行通信、并行接口的概念和特点，重点介绍了并行接口芯片8255A的内部结构、引脚功能、工作方式、编程结构及应用方法。
通过本章的学习，读者应理解并行通信和并行接口的概念及特点，领会并行技术在微型计算机系统中的重要作用，掌握可编程并行接口芯片8255A的内部结构和引脚功能，掌握8255A的工作方式、工作原理以及编程应用。

## Slide 23: 帮助

## Slide 24: 再见