## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第6章 定时/计数技术及其接口
6.1 定时/计数技术概述
6.2 可编程定时/计数器8253
6.3 8253的应用
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 6.1 定时/计数技术概述
6.1.1 定时系统
6.1.2 定时方法
6.1.3 可编程定时/计数器的工作原理

## Slide 4: 6.1.1 定时系统
指计算机自身运行的定时，以保证计算机在精确的定时信号控制下，按照严格的时间节拍执行每一操作。
计算机内部定时已在计算机设计时由其硬件结构确定了，具有固定的时序关系。计算机本身的时间基准就是其主频。
1．内部定时
2．外部定时
指外部设备实现某种功能时，在主机与外设之间、或外设与外设之间的时间配合问题。
针对不同的应用场合需要用户分别设计外部定时系统。
还要注意与主机的时序配合，即以内部定时为基准来设计外部定时系统。

## Slide 5: 6.1.2 定时方法
利用CPU运行程序占用若干指令周期的原理，编写循环程序延时一段时间以进行定时，再配合简单输出接口向外送出定时控制信号。
1．软件定时
2．硬件定时
用专门的定时电路产生定时或延时信号。
3．可编程定时
实现延时功能的程序段示例：
DALLY： MOV CX,8800H
L1： MOV AX,0FFFFH
L2： DEC AX
JNZ L2
LOOP L1
采用软硬件结合的方法，使用可编程定时/计数器芯片，结合编程选择不同的工作方式，确定不同的定时计数功能。
实际中广泛应用这种可编程定时技术。

## Slide 6: 6.1.3 可编程定时/计数器的工作原理
CLK
GATE
OUT
控制寄存器
数据总线
状态寄存器
计数初值寄存器
计数锁存寄存器
计数单元
地址总线
RD
WR
RESET
READY
典型定时/计数器基本原理图
n＝fclk／fout
注 n： 计数初值
fclk：CLK工作时钟频率
fout：OUT输出时钟频率

## Slide 7: 6.2 可编程定时/计数器8253
6.2.1 8253的主要特性
6.2.2 8253的内部结构
6.2.3 8253的引脚功能
6.2.4 8253的工作方式
6.2.5 8253的控制字
6.2.6 8253的编程

## Slide 8: 6.2.1 8253的主要特性
片内具有3个独立的16位计数通道，每个计数通道又分为高、低8位两部分。
计数频率（CLK时钟频率）为0～2.6MHz。
每个计数通道单独定时/计数，可以按照二进制计数或按BCD码计数。
每个计数通道可编程设定6种不同的工作方式。
可由软件或硬件控制开始计数或停止计数。
所有输入/输出引脚与TTL兼容。

## Slide 9: 6.2.2 8253的内部结构
数据
总线
缓冲器
D7~D0
读/写
控制
逻辑
控制字
寄存器
计数
通道0
计数
通道1
计数
通道2
CLK 0
GATE 0
OUT 0
CLK 1
GATE 1
OUT 1
CLK 2
GATE 2
OUT2
RD
WR
CS
A1
A0

## Slide 10: 6.2.2 8253的内部结构
数据
总线
缓冲器
D7~D0
读/写
控制
逻辑
控制字
寄存器
计数
通道0
计数
通道1
计数
通道2
CLK 0
GATE 0
OUT 0
CLK 1
GATE 1
OUT 1
CLK 2
GATE 2
OUT2
RD
WR
CS
A1
A0
1．数据总线缓冲器
2．读/写控制逻辑
3．控制字寄存器
4．计数通道0、1、2
8253连接CPU数据总线的8位双向三态缓冲器，是8253与CPU数据总线的接口。由CPU发给8253的控制字、向某个计数通道写入的计数初值，以及CPU读取某个计数通道的当前计数值， 都通过该数据总线缓冲器传送。
接收来自CPU的地址及读/写控制信号，经过译码后产生8253内部各种操作和控制信号，选择读/写操作的对象（计数通道或控制字寄存器），决定内部总线上的数据传送方向。
当为0并且A1、A0都为1时，控制字寄存器被选中，可接收来自CPU的控制字。控制字是CPU向8253发出的命令，用来指定计数通道、选择计数方式、规定读/写的数据格式。
控制字寄存器只能写入，其内容不能读出。
计数通道核心是一个16位的减1计数器，可以接收预置的计数初值，3个计数通道的内部结构和功能完全相同，它们可以按照各自的方式独立工作。
每个计数通道内部由16位计数初值寄存器、16位计数单元和16位输出锁存器组成。

## Slide 11: 6.2.2 8253的内部结构
计数通道内部结构图
16位计数单元
16位计数初值寄存器
16位输出锁存器
D7~D0
高8位
低8位
GATE
OUT
CLK

## Slide 12: 6.2.3 8253的引脚功能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8253
Vcc
WR
RD
CS
A1
A0
CLK2
OUT2
GATE2
CLK1
GATE1
OUT1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CLK0
OUT0
GATE0
GND
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
A1 | A0 |  |  |  | 操作
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 向计数通道0写入计数初值
0 | 1 |  |  |  | 向计数通道1写入计数初值
1 | 0 |  |  |  | 向计数通道2写入计数初值
1 | 1 |  |  |  | 向控制字寄存器写入控制字
0 | 0 |  | 0 | 1 | 读计数通道0
0 | 1 |  |  |  | 读计数通道1
1 | 0 |  |  |  | 读计数通道2
1 | 1 |  |  |  | 无操作
× | × | 0 | 1 | 1 | 无操作
× | × | 1 | × | × | 禁止
A1 | A0 |  |  |  | 操作
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 向计数通道0写入计数初值
0 | 1 |  |  |  | 向计数通道1写入计数初值
1 | 0 |  |  |  | 向计数通道2写入计数初值
1 | 1 |  |  |  | 向控制字寄存器写入控制字
0 | 0 |  | 0 | 1 | 读计数通道0
0 | 1 |  |  |  | 读计数通道1
1 | 0 |  |  |  | 读计数通道2
1 | 1 |  |  |  | 无操作
× | × | 0 | 1 | 1 | 无操作
× | × | 1 | × | × | 禁止
8253读/写功能表

## Slide 13: 6.2.4 8253的工作方式
方式0 —— 计数结束产生中断
方式1 —— 可重复触发的单稳态触发器
方式2 —— 分频器
方式3 —— 方波发生器
方式4 —— 软件触发的选通信号发生器
方式5 —— 硬件触发的选通信号发生器

## Slide 14: 1．方式0—计数结束产生中断
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 15: 2．方式1—可重复触发的单稳态触发器
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 16: 3．方式2—分频器
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 17: 4．方式3—方波发生器
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 18: 5．方式4—软件触发的选通信号发生器
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 19: 6．方式5—硬件触发的选通信号发生器
6.2.4 8253的工作方式

## Slide 20: 8253的6种工作方式对比
6.2.4 8253的工作方式
工作方式 | 计数启动方式 | 计数 终止 条件 | 自动 重复 计数 | OUT输出波形 | 用途
方式0 | 软件（写入初值） | GATE=0 | 否 |  | 计数（定时）中断
方式1 | 硬件（GATE脉冲） | / | 否 |  | 单脉冲发生器
方式2 | 软件（写入初值） | GATE=0 | 是 |  | 频率发生器或分频器
方式3 | 软件（写入初值） | GATE=0 | 是 |  | 方波发生器或分频器
方式4 | 软件（写入初值） | GATE=0 | 否 |  | 单脉冲发生器
方式5 | 硬件（GATE脉冲） | / | 否 |  | 单脉冲发生器

## Slide 21: 6.2.5 8253的控制字
00 锁存命令
01 只读/与低8位
10 只读/与高8位
11 先低8位后高8位
通道选择
读/写格式
计数方式
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0 二进制计数
1 BCD码计数
工作方式
100 方式4
101 方式5
x10 方式2
x11 方式3
000 方式0
001 方式1
00 选择计数通道0
01 选择计数通道1
10 选择计数通道2
11 无意义

## Slide 22: 6.2.6 8253的编程
某系统中，要求8253计数通道2工作于方式2，二进制计数，计数初值为0080H，8253的控制口地址为0FBH，计数通道2地址为0FAH。试对该8253进行初始化编程。
【例6.1】
分析：控制字可为94H（10010100B,只送初值低字节80H,高位默认置0）,或为B4H（10110100B,初值先送低字节80H，后送高字节00H）。先写控制字至控制口,后送计数初值至通道2。
编程（只送初值低字节）:
MOV DX，0FBH
MOV AL，94H
OUT DX，AL
MOV DX, 0FAH
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
或编程（初值先低后高送出）:
MOV AL，0FBH
MOV AL, 0B4H
OUT DX，AL
MOV DX, 0FAH
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL

## Slide 23: 6.2.6 8253的编程
某系统中，要求8253的计数通道1工作于方式3，按照BCD计数，计数初值为4000，计数通道1的端口地址为0F2H，控制口的地址为0F6H。试写出初始化程序段。
【例6.2】
分析：控制字可为67H（01100111B,只送初值高字节40H）,或为77H（01110111B,初值先低后高字节送出）,先写控制字至控制口，后写计数初值至通道1。
编程（只送初值高字节）:
MOV AL， 67H
OUT 0F6H,AL
MOV AL, 40H
OUT 0F2H,AL
或编程（初值先低后高送出）:
MOV AL, 77H
OUT 0F6H,AL
MOV AL, 00H
OUT 0F2H,AL
MOV AL, 40H
OUT 0F2H,AL

## Slide 24: 6.2.6 8253的编程
某系统中扩展的一块8253芯片地址为300H～303H，使用OUT0端输出周期为100ms的方波，CLK0输入的时钟频率为50kHz，试选定其工作方式，计算出通道0的计数初值，编制初始化程序段。
【例6.3】
分析：方波由工作方式3产生，fout=1/100ms=10Hz、计数初值根据n=fclk/fout=50kHz/10Hz=5000，控制字可以设为27H（00100111B,通道0,方式3,BCD计数,初值只送高字节50H）
编程：
MOV DX,303H
MOV AL,27H
OUT DX,AL ;向控制口303H写入控制字27H
MOV DX,300H
MOV AL,50H
OUT DX,AL ;向通道0写入计数初值高8位50H,低8位自动置0

## Slide 25: 6.3 8253的应用
6.3.1 IBM PC/XT机上8253的时钟中断
6.3.2 IBM PC/XT机上8253的动态存储
器刷新定时
6.3.3 8253用于扬声器发声控制

## Slide 26: 6.3.1 8253的时钟中断
IBM PC/XT系统板上8253连接原理图
8253三个计数通道的CLK时钟脉冲都由系统主频4.77MHz经4分频后产生，频率均为1.19MHz，时钟周期为1/1.19MHz≈840ns。
通道0工作于方式3，用于系统时钟中断；通道1工作于方式2，为动态存储器刷新提供定时信号；通道2用于系统内部扬声器发声控制，用户也可自定义使用。
8253的通道0工作于方式3，周期性地输出方波。GATE0接+5V，保证通道0始终处于允许计数状态。CLK0工作时钟周期为840ns，写入的计数初值为0（即65536）,使输出方波周期T=65536×840ns≈55ms。
OUT0接至8259A的IR0端，故每隔55ms从OUT0发出一次请求中断，CPU便调用相应中断服务子程序（INT 08H），该中断服务子程序的主要功能是保证系统时钟的准确性。

## Slide 27: 6.3.2 8253的动态存储器刷新定时
IBM PC/XT系统板上8253连接原理图
8253的通道1工作于方式2， GATE1接+5V，计数初值为18，能够输出周期为18×840ns≈15ms的连续负脉冲，每个负脉冲送至8237A的DREQ0端，请求DMA操作，使8237A产生控制信号，引发动态存储器刷新一行单元。
每15ms刷新动态存储器一行单元，刷新完相邻的128行单元需要15ms×128=1.92ms，如此能在2ms内刷新动态存储器的全部128行，从而保证动态存储器的数据不丢失。

## Slide 28: 6.3.3 8253用于扬声器发声控制
IBM PC/XT系统板上8253连接原理图
8253的通道2用于扬声器发声控制，通道2产生近似1KHz的方波送至扬声器。
GATE2受控于8255A的PB0，当PB0=1时允许通道2正常计数，OUT2可以输出方波；当PB1=1时OUT2的输出才被允许送至扬声器，才可能发声。
那么修改计数通道2的计数初值，即调整OUT2输出的方波频率，可以改变扬声器发声音阶的高低；可用PB0或PB1控制扬声器发声持续时间的长短。

## Slide 29: 习题与思考
8253某通道的CLK时钟为1kHz，若产生周期为100ms的方波，那么计数初值应为多少？
8253的端口地址范围为340H~343H，使通道2工作于方式2，计数初值为100，试编写初始化程序段
( ) 8253的计数通道工作于方式3时，OUT端能够输出连续方波
( ) 8253内部有三个计数通道，它们的功能相同，但不能同时计数
( ) 8253的计数初值最大可达65536，只需向8253计数通道写入初值0，并规定二进制计数
√
√
×
判断对错
答案

## Slide 30: 第6章 学习目标
本章主要介绍了定时/计数技术及典型的定时/计数器芯片8253。重点介绍了8253的内部结构、引脚功能、工作方式、编程结构及应用方法。
通过本章的学习，读者应理解定时/计数的概念，领会定时/计数技术在微型计算机及其应用系统中的作用，了解8253的内部结构和引脚功能，掌握8253的工作原理以及编程应用。

## Slide 31: 帮助

## Slide 32: 再见