## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第7章 串行通信及串行接口技术
7.1 串行通信概述
7.2 可编程串行接口8251A
7.3 8251A的应用
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 7.1 串行通信概述
7.1.1 串行通信与并行通信
7.1.2 串行通信中的基本技术
7.1.3 串行通信的分类
7.1.4 RS-232C串行接口标准
7.1.5 串行接口的基本结构与功能

## Slide 4: 7.1.1 串行通信与并行通信
并行通信
计算机
计算机
串行通信
计算机
计算机
并行通信的传输速度快，但是成本高，适于短距离的高速传输。串行通信的成本低，但是传输速度相对较慢，适于远距离的中低速通信场合。
在微型计算机中，CPU内部、CPU与主存之间都采用并行数据传输方式，CPU与I/O接口之间的数据传输大多采用并行方式，I/O接口与外设之间多用串行通信方式。
D0
…
D6
D7

## Slide 5: 7.1.2 串行通信中的基本技术
发送器
接收器
接收器
发送器
1．串行通信的数据传输方式
2）半双工方式：
1）单工方式：
单向传送
发送器
接收器
数据
3）全双工方式：
发送器
接收器
接收器
发送器
分时双向
同时双向
数据
数据
数据
数据

## Slide 6: 2．信号的调制与解调
7.1.2 串行通信中的基本技术
调制：把数字信号转换为模拟信号的过程。
解调：把模拟信号转换为数字信号的过程。
调制解调器（MODEM）：把完成调制和解调功能的调制器和解调器合在一起的装置。
数字信号
模拟信号
数字信号
电话线
计算机A
MODEM
MODEM
计算机B

## Slide 7: 2．信号的调制与解调
7.1.2 串行通信中的基本技术
三种调制方式：调幅、调频、调相

## Slide 8: 3．串行通信的数据传输速率
7.1.2 串行通信中的基本技术
数据传输速率：指单位时间内传输的信息量，可用比特率或波特率表示。
比特率：每秒钟传输的二进制数据的位数,单位为bps（位/秒）。
波特率：指每秒传输的波特数。波特是通信中的符号（也称离散状态）传输速率单位，每秒传输1个符号称传输率为1波特。
波特率反映单位时间内真正传输的数据量，是衡量串行数据传输速度快慢的重要指标（波特率≤比特率）。在通信领域常用波特率表示串行数据传输的速率。

## Slide 9: 4．发送时钟与接收时钟
7.1.2 串行通信中的基本技术
发送时钟：发送器使用的时钟。二进制串行数据序列的发送由发送时钟控制。
数据的发送过程：先把待发送的并行数据序列送入发送器中的移位寄存器，然后在发送时钟（下降沿）的控制下，把移位寄存器中的数据逐位串行移出到串行输出线上。
每个数据位的时间间隔由发送时钟周期来划分。
接收时钟：接收器使用的时钟。二进制串行数据序列的接收由接收时钟对串行数据输入线进行采样定时。
数据的接收过程：在接收时钟的每个时钟周期（上升沿）采样一个数据，并将其移入接收器中的移位寄存器，然后组合成并行数据序列，存入系统存储器中。

## Slide 10: 5．波特率因子
7.1.2 串行通信中的基本技术
把发送（或接收）时钟按一定的分频系数分频后，再用来作为移位寄存器的移位脉冲，则串行线上的数据传输波特率不等于时钟频率，且二者之间存在着一定的比例关系，这个比例系数称为波特率因子或波特率系数。
收/发时钟频率F＝波特率因子ｎ×波特率
（异步通信中： ｎ ＝1／16／32／64）
（同步通信中： ｎ ＝1）

## Slide 11: 6．串行通信的检错与纠错
7.1.2 串行通信中的基本技术
由于通信系统本身的软件、硬件故障，或者外界干扰等原因，串行数据在传输过程中，会产生信号畸变，引起误码，这直接影响通信系统的可靠性，所以对通信中差错控制非常重要。
减小误码率的主要方法：
从硬件和软件两方面对通信系统进行可靠性设计。
对传输信息采用一定的检错和纠错编码技术：
◇ 奇偶校验
◇ 方阵校验
◇ 循环冗余校验（CRC）

## Slide 12: 7.1.3 串行通信的分类
通信双方必须约定通信规程（协议），包括收发双方的同步方式、传输控制步骤、差错检验方式、数据编码、数据传输速率、通信报文的格式及控制字符的定义等。
同步：在串行通信中，发送方发送信息和接收方接收信息应当相互协调，保证发出的信息在到达接收方时，能够被及时采样并准确接收到，为此，收发双方规定一个共同的时间参考，称为“同步”。
串行通信的“同步”主要在传输的数据格式上采取措施。根据数据传输格式的不同，串行通信分为：
1. 异步通信方式
2．同步通信方式

## Slide 13: 1．异步通信方式
↑
奇
校
验
位
↑
停
止
位
异步通信方式是靠起始位和停止位来实现字符的界定和同步的，通信双方可以各自使用自己的发送时钟和接收时钟。
异步通信方式按帧传输。通常用于传输数据量较少、传输效率要求不高的场合。
7.1.3 串行通信的分类
↑
起
始
位
数据位
J 的ASCII（1001010）
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
…
1
…
一帧
空闲位
空闲位
异步通信方式传输的数据格式（以字符为单元）示例：

## Slide 14: 2．同步通信方式
同步通信方式要求接收和发送双方对传输数据的每一位必须严格保持同步。
同步传输方式的通信效率很高，适用于要求快速、连续传输大量数据的场合。
7.1.3 串行通信的分类
同步通信方式以数据块为基本传输单位（一个数据块包括多个字符，每个字符包括多个位，数据块内所有的数据位连接发送，中间不能有空隙）。在数据块的前面设置1个或2个同步字符，在数据块的后面设置错误校验字符。
同步字符
数据1
数据2
……
数据n
校验字符
数据块

## Slide 15: 7.1.4 RS-232C串行接口标准
1．RS-232C接口的引脚
RS-232C标准主要引脚功能
25针 引脚 | 9针 引脚 | 信号 | 方向 | 功能 | 25针 引脚 | 9针 引脚 | 信号 | 方向 | 功能
2 | 3 | TxD | 输出 | 发送数据 | 7 | 5 | GND |  | 信号地
3 | 2 | RxD | 输入 | 接收数据 | 8 | 1 | DCD | 输入 | 载波检测
4 | 7 | RTS | 输出 | 请求发送 | 20 | 4 | DTR | 输出 | 数据终端就绪
5 | 8 | CTS | 输入 | 允许发送 | 22 | 9 | RI | 输入 | 振铃指示
6 | 6 | DSR | 输入 | 数据设备就绪 |  |  |  |  | 

## Slide 16: 7.1.4 RS-232C串行接口标准
1．RS-232C接口的引脚
使用Modem的RS-232C接口连接示例

## Slide 17: 7.1.4 RS-232C串行接口标准
2．RS-232C接口的电气特性
RS-232C的电气特性规定了各种信号传输的逻辑电平，即EIA电平。EIA电平与计算机的TTL电平不兼容，但EIA电平的抗干扰能力比TTL电平强很多。
在RS-232C与计算机连接时，必须进行EIA电平与TTL电平的转换。
使用MC1488和MC1489电平转换原理示例

## Slide 18: 7.1.5 串行接口的基本结构与功能
1．串行接口的基本功能
（1）串、并行转换
（2）串行数据格式化
（3）可靠性检验
（4）串行接口与DCE间的控制
当并行数据由主机送至数据终端后，需要串行接口将其转换为串行数据再传送；当数据终端接收到串行数据时，需要串行接口先把串行数据转换为并行数据，然后才能送入主机内部 。
CPU送出的并行数据转换成串行数据后，接口电路应能实现数据格式化：在异步方式下发送器发送数据时自动生成起始位、停止位；在同步方式下接口所做的数据格式化主要是在数据块前加上同步字符。
为确保收/发数据的可靠性，发送时，异步方式工作的接口电路要自动生成奇/偶校验位，同步方式工作的接口电路要生成CRC校验码；接收时，串行接口电路要检查字符的奇/偶校验位或其他校验码，以检测数据传输的正确性。
计算机与外部设备之间的串行通信，是通过串行接口控制实现的，所以串行接口电路要提供符合串行通信标准（如RS-232C标准）的联络与控制信号线，以联络和控制外设的通信。

## Slide 19: 2．串行异步接口的一般结构及工作过程
7.1.5 串行接口的基本结构与功能
数据
总线
缓
冲器
串行数据输出
发送缓冲
寄存器
发送移位
寄存器
及控制
接收缓冲
寄存器
接收移位
寄存器
及控制
串行数据输入
发送时钟
接收时钟
8位
8位
8位
8位
1位
1位
8位
数据总线
地址总线
控制总线
控制
寄存器
状态
寄存器

## Slide 20: 3．串行同步接口的一般结构及工作过程
7.1.5 串行接口的基本结构与功能
控制
寄存器
状态
寄存器
同步
检测器
输出移位
寄存器
输入移位
寄存器
CRC
发生器
CRC
检验器
数
据
总
线
缓
冲
器
串行数据输出
串行数据输入
发送时钟
数据总线
地址总线
控制总线
发送
FIFO
接收
FIFO
时钟
分离器
锁相环

## Slide 21: 7.2 可编程串行接口8251A
7.2.1 8251A的主要特性
7.2.2 8251A的内部结构
7.2.3 8251A的引脚功能
7.2.4 8251A的控制字及状态字
7.2.5 8251A的编程

## Slide 22: 7.2.1 8251A的主要特性
（1）全部输入/输出与TTL电平兼容。
（2）能够以全双工方式通信。
（3）可工作于串行同步或串行异步通信方式。
（4）具有出错检测电路，能够检测出奇偶校验错、溢出错和帧错。

## Slide 23: 7.2.2 8251A的内部结构
数据
总线
缓冲器
D7~D0
读/写
控制
逻辑
RD
WR
RESET
CS
CLK
C/D
调制解调
控制逻辑
DTR
DSR
RTS
CTS
TxD
TxRDY
TxEMPTY
TxC
RxD
RxRDY
SYNDET
RxC
发送控制电路
发送
缓冲器
并串
转换器
接收控制电路
接收
缓冲器
串并
转换器

## Slide 24: 7.2.2 8251A的内部结构
C/D
数据
总线
缓冲器
D7~D0
读/写
控制
逻辑
RD
WR
RESET
CS
CLK
调制解调
控制逻辑
DTR
DSR
RTS
CTS
TxD
TxRDY
TxEMPTY
TxC
RxD
RxRDY
SYNDET
RxC
发送控制电路
发送
缓冲器
并串
转换器
接收控制电路
接收
缓冲器
串并
转换器
1．数据总线缓冲器
2．读/写控制逻辑
3．发送器
4．接收器
5．调制解调控制
8位双向三态缓冲器，是8251与系统数据总线的接口。由CPU发给8251的控制字、8251A送给CPU的状态字都通过该数据总线缓冲器传送。8251A与外界交换的串行数据最终也都以并行数据形式经过数据总线缓冲器与CPU交换。
接收CPU送来的各种控制信号，对8251A内部数据总线上的数据传送方向进行控制。CPU对8251A的整个控制过程都是通过读写控制逻辑实现的，包括读取8251A的状态信息，向8251A写入控制信息，发送和接收数据。
接收CPU输出的并行数据，经格式化后，再将其转换成串行数据从移位寄存器移出，由TxD引脚串行输出。
在异步发送方式时，发送器为每一个字符自动格式化成一帧，在同步发送方式下，发送器在待发送的数据前面插入同步字符，然后在发送时钟的作用下，将数据逐位地由TxD引脚发送出去。
检测RxD端输入的信号，发现起始位（异步方式）/同步字符（同步方式）后，开始接收RxD端的串行数据并检验，将其逐位送入接收移位寄存器，然后按规定的格式转换为并行数据，存入数据总线缓冲器。同时发出RxRDY信号通知CPU读走字符。
远程通信时，8251A与Modem相连，TxD端数据经调制器调制后被送上传输线，从传输线送来的信号经解调器解调后送往RxD端。调制解调控制逻辑实现对Modem的控制。

## Slide 25: 7.2.3 8251A的引脚功能
8
2
5
1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D1
D0
Vcc
RxC
DTR
RTS
DSR
RESET
CLK
TxD
TxEMPT
CTS
SYNDET
TxRDY
D2
D1
RxD
GND
D4
D5
D6
D7
TxC
WR
CS
C/D
RD
RxRDY
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
8251读/写功能表
 | C/ |  |  | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | CPU向8251A输出数据
 |  | 0 | 1 | CPU从8251A输入数据
 | 1 | 1 | 0 | CPU向8251A写控制字
 |  | 0 | 1 | CPU从8251A读状态字
0 | × | 1 | 1 | 无操作
1 | × | × | × | 禁止
 |  |  |  | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | CPU向8251A输出数据
 |  | 0 | 1 | CPU从8251A输入数据
 | 1 | 1 | 0 | CPU向8251A写控制字
 |  | 0 | 1 | CPU从8251A读状态字
0 | × | 1 | 1 | 无操作
1 | × | × | × | 禁止

## Slide 26: 7.2.4 8251A的控制字及状态字
1．方式选择控制字
格式选择
奇偶
校验
校验
允许
字符长度
波特率因子
同步方式时： 异步方式时：
×0 内同步 00 不用
×1 外同步 01 1个停止位
0× 双同步 10 1.5个停止位
1× 单同步 11 2个停止位
0 奇校验
1 偶校验
0 禁止
1 允许
00 5位
01 6位
10 7位
11 8位
00 同步方式
01 异步方式（×1）
10 异步方式（×16）
11 异步方式（×64）
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 27: 7.2.4 8251A的控制字及状态字
2．操作命令控制字
EH
IR
RTS
ER
SBRK
RxE
DTR
TxE
0 禁止发送
1 允许发送
1 使DTR引脚输出低电平
0 禁止接收
1 允许接收
0 正常工作
1 使TxD引脚输出低电平
1 清除错误标志位PE、OE、FE
1使RTS引脚输出低电平
1 使8251A复位
1 允许搜索同步字符
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 28: 7.2.4 8251A的控制字及状态字
3．状态字
DSR
SYNDET
FE
OE
PE
TxEMPTY
RxRDY
TxRDY
1 表示发送器已就绪
1 表示接收器已就绪
1 表示发送器已空
1表示发现奇偶校验错
1 表示发现溢出错
1表示发现帧错
1 表示已达到同步
1 表示数据通信设备已就绪
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 29: 7.2.5 8251A的编程
异步？
输出操作命令控制字
输出第1个同步字符
N
完成？
复位？
串行传送数据
N
输出第2个同步字符
N
N
Y
单同步？
输出方式选择控制字
Y
Y
Y
复位
1．异步方式下的初始化编程
【例7.2】设定8251A工作于异步方式，波特率因子为64，每字符7个数据位，奇校验，1个停止位，8251A的两个端口地址为50H、51H，试对其初始化编程。
MOV AL, 5BH ;方式选择控制字5BH
OUT 51H,AL
MOV AL, 37H ;操作命令控制字37H
OUT 51H,AL

## Slide 30: 7.2.5 8251A的编程
异步？
输出操作命令控制字
输出第1个同步字符
N
完成？
复位？
串行传送数据
N
输出第2个同步字符
N
N
Y
单同步？
输出方式选择控制字
Y
Y
Y
复位
2．同步方式下的初始化编程
【例7.3】假设8251A工作于同步方式，内同步、双同步字符、偶校验、每个字符8位，两个同步字符都为AAH，8251A的两个端口地址分别为50H、51H，试对其初始化编程。
MOV AL, 3CH ;方式选择控制字3CH
OUT 51H,AL
MOV AL, 0AAH
OUT 51H,AL ;输出第1个同步字符
MOV AL, 0AAH
OUT 51H,AL ;输出第2个同步字符
MOV AL, 0B7H ;操作命令控制字0B7H
OUT 51H,AL

## Slide 31: 7.3 8251A的应用
7.3.1 利用8251A实现与终端的串行通信
7.3.2 利用8251A实现双机串行通信

## Slide 32: 7.3.1 利用8251A实现与终端的串行通信
8251A实现微机与终端的串行通信连接图

## Slide 33: 7.3.2 利用8251A实现双机串行通信
8251A实现双机通信的硬件连接图

## Slide 34: 习题与思考
对比并行通信与串行通信的特点及适用场合
( ) 串行通信分为同步和异步两种方式
( ) 8251A既能传送并行数据又能传送串行数据
( )异步串行发送8位字符，使用1个奇校验位和1个停止位，若每秒发送100个字符，则波特率为1100
√
√
×
判断对错
答案
名词解释
调制、波特率、比特率
8251A异步方式通信，偶校验、7个数据位、1个
停止位、波特率因子为64，复位出错标志位，允许
发送和接收，并发出有效信号，该8251A的端
口地址为3CH、3DH，试初始化编程

## Slide 35: 第7章 学习目标
本章主要介绍串行通信中的基本技术，重点介绍典型的串行接口芯片Intel 8251的结构、功能、编程及应用。
通过本章的学习，读者应了解串行通信的基本概念，领会调制与解调、奇偶校验与CRC校验在串行通信中的作用、了解RS-232C串行通信接口标准，掌握串行通信的两种方式—异步方式与同步方式，掌握可编程串行通信接口芯片Intel 8251的结构、功能及编程应用。

## Slide 36: 帮助

## Slide 37: 再见