## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第8章 中断技术及中断控制器
8.1 中断技术概述
8.2 8086中断系统
8.3 8259A中断控制器
8.4 8259A在微型计算机系统中的应用
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 8.1 中断技术概述
8.1.1 中断技术中的概念
8.1.2 中断的基本原理
8.1.3 中断技术的特点

## Slide 4: 8.1.1 中断技术中的概念
1．中断及中断服务子程序
中断：CPU在正常运行程序时响应中断请求，转而去执行中断服务子程序，待完成中断事件处理后返回断点继续执行原程序的过程。
中断服务子程序：为完成中断源所期望的功能而编写的程序。
断点：CPU执行原程序被中断时，断点后继指令的地址。
现场：中断时原程序的执行状态。
微型计算机应用中断技术后的功能特点：
可实现同步操作。
可进行实时处理。
能及时处理各种故障。

## Slide 5: 2．中断源
8.1.1 中断技术中的概念
中断源：引起CPU中断的外部事件或内部原因 。
中断类型号：每个中断源对应一个称为中断类型号的编码。CPU根据中断类型号找到相应的中断服务子程序并调用执行。
中断源分类：
外部中断：又称硬件中断，是由外部硬件引起的中断。
内部中断：也称软件中断，由主机内部产生或者由程序预先安排产生的中断。
能够引起CPU中断的中断源：
数据I/O设备请求中断
故障报警强迫中断
实时时钟定时请求中断
程序调试设置软件中断

## Slide 6: 8.1.2 中断的基本原理
在中断过程中，涉及到的问题：
1、中断请求
2、中断屏蔽
3、中断优先级及中断判优
4、中断嵌套
5、中断响应

## Slide 7: 1．中断请求
8.1.2 中断的基本原理
对于硬件中断，因为中断源请求CPU为其服务的时刻对于CPU而言大多是随机的，且通过硬件线路向CPU发出中断请求信号实现的，所以CPU在执行完每条指令后，自动检测中断请求输入线，以确定是否有外部发来的中断请求信号。
对于软件中断，因为是在CPU运行程序过程中，由于指令执行时发生错误，或者执行到预先编制好的中断指令时产生的，所以无需硬件中断请求，CPU会自动调用相应的中断服务子程序，完成相应的处理功能。

## Slide 8: 2．中断屏蔽
8.1.2 中断的基本原理
在微型计算机系统中，大部分中断源是可屏蔽的，称为可屏蔽中断；但有个别的中断请求，如电源故障、内存校验出错等，无论在什么情况下都要求不受限制地立即被CPU响应，不能被屏蔽，这种中断称为非屏蔽中断。
对于可屏蔽中断，可人为地控制是否对其屏蔽。在CPU内部有一个中断允许标志位IF，当IF=1时允许CPU响应所有中断，=0时将屏蔽掉所有可屏蔽中断源的请求。另外，在计算机硬件系统中有一个中断屏蔽寄存器，其中每一位对应一个可屏蔽中断源，某位为1（或0）时，表明屏蔽（或允许）该位对应的中断源的中断请求。
对于非屏蔽中断，CPU应该立即响应，不受IF的影响。

## Slide 9: 3．中断优先级及中断判优
8.1.2 中断的基本原理
中断先行级：系统根据任务的轻重缓急为每个中断源指定一个被CPU优先响应的顺序，即中断优先级。当多个中断源同时申请中断时，CPU先响应中断优先级高的，处理完后再响应低优先级的中断请求。
中断判优的方法：有软件查询法和硬件排队法。
中断服务寄存器
优先级裁决器
中断请求寄存器
中断屏蔽寄存器
INT
IR0
IRn
…
在微型计算机系统中普遍使用可编程的中断控制器：

## Slide 10: 4．中断嵌套
中断嵌套示意图：
8.1.2 中断的基本原理
在处理某一中断的过程中，又有比当前中断优先级更高的中断请求，CPU挂起原中断服务子程序的执行，转去执行新的中断处理，处理完毕后自动返回到挂起的原中断服务子程序继续执行。此时若有低级或同级的中断请求均不响应。
主程序
优先级低的
中断服务子程序
优先级高的
中断服务子程序
返回
返回
中断请求
中断请求

## Slide 11: 5．中断响应过程
8.1.2 中断的基本原理
（1）识别中断源
（2）关中断、保护现场、保护断点
（3）开中断
（4）中断服务
（5）关中断
（6）恢复断点、恢复现场、开中断，中断返回
如果CPU响应某一中断请求，就会调用相应的中断服务子程序进行中断处理。具体过程包括以下几个步骤：

## Slide 12: 8.1.3 中断技术的特点
1．中断技术中硬件与软件的分工与配合
2．中断方式与查询方式的区
3．执行中断服务子程序与调用子程序的比较
工作过程中起主动作用的角色不同。
工作过程中CPU与外设工作的并/串行方式不同。
进入子程序的时机不同。
保护断点的手段不同。
入口地址的形成方法不同。
返回指令不同。
硬件负责检测、接收、传送中断源的中断请求信号，管理中断屏蔽、中断判优、断点保护与恢复，形成中断服务子程序的入口地址。
软件最主要的工作就是进行控制或数据交换。

## Slide 13: 8.2 8086中断系统
8.2.1 中断类型
8.2.2 中断向量表
8.2.3 中断管理

## Slide 14: 8.2.1 中断类型
中断源
内部中断
非屏蔽中断（NMI）
可屏蔽中断（INTR）
除法出错中断（INT 0）
单步中断（INT 1）
断点中断（INT 3）
溢出中断（INT 4）
内部指令中断（INT n）
外部中断

## Slide 15: 8.2.2 中断向量表
中断向量：中断服务子程序的入口地址，每个中断服务子程序对应一个中断类型号。
中断向量表：存放中断向量的存储区（0~3FFH）。根据中断类型号查中断向量表可获取相应中断服务子程序的入口地址。
8086中断向量表

## Slide 16: 8.2.3 中断管理
１．中断类型号的获取
（1）直接获取：
对于0～4号中断，系统已经规定了中断原因，只要有中断产生，CPU就可以确定中断类型号。
许多系统调用功能都由INT n指令直接获得中断类型号。
对于非屏蔽中断，只要NMI引脚有中断请求，CPU会自动调用2号中断服务子程序。
（2）外部硬件提供：
对于外部引入的INTR中断，系统中有专门的硬件中断控制器8259A进行中断管理，由8259A负责向CPU提供被响应的中断源的中断类型号。

## Slide 17: 2．中断服务子程序入口地址的确定
8086 CPU根据获得的中断类型号，将其乘以4后，得到在中断向量表中的存储地址，按照这个地址从中断向量表中取出中断向量，并送入CS:IP，从而转入中断服务子程序执行。
8.2.3 中断管理
3．中断响应顺序
8086内部的中断控制逻辑电路负责将各类中断源的中断优先级排队，其由高到低的优先级顺序：
1）内部中断（包括除法出错中断、指令中断、溢出中断）
2）非屏蔽中断
3）可屏蔽中断（各个可屏蔽中断请求优先级由8259A排队确定）
4）单步中断。

## Slide 18: 4．中断向量表的设置
方法1 使用MOV指令直接装入法：
XOR AX,AX
MOV DS,AX ;确定中断向量表的段基址为0000H
MOV BX,60H*4 ;确定60H号中断向量位于中断向量表的偏移地址
MOV AX,OFFSET INT_PRO
MOV [BX],AX ;向中断向量表装入INT_PRO子程序的偏移地址
MOV AX,SEG INT_PRO
MOV [BX+2],AX ;向中断向量表装入INT_PRO子程序的段基址
方法2 使用串存指令装入法：
CLD
XOR AX,AX
MOV ES,AX ;确定中断向量表的段基址为0000H
MOV DI,60H*4 ;确定60H号中断向量位于中断向量表的偏移地址
MOV AX,OFFSET INT_PRO
STOSW ;向中断向量表装入INT_PRO子程序的偏移地址
MOV AX,SEG INT_PRO
STOSW ;向中断向量表装入INT_PRO子程序的段基址
方法3 使用系统功能调用装入法：
PUSH DS
MOV AX,SEG INT_PRO
MOV DS,AX ;取INT_PRO子程序的段基址，预置于DS中
LEA DX,INT_PRO ;取INT_PRO子程序的偏移地址，置于DX中
MOV AL,60H ;中断类型号60H预置于AL中
MOV AH,25H
INT 21H ;25H号系统功能调用
POP DS
开机上电时，中断向量被装入内存最低端0~3FFH区间的中断向量表中。表内存放256个中断类型的中断向量。
8.2.3 中断管理
例：将某子程序（INT_PRO）设为60H号中断服务子程序：

## Slide 19: 8.3 8259A中断控制器
8.3.1 8259A的主要特性
8.3.2 8259A的内部结构
8.3.3 8259A的引脚功能
8.3.4 8259A的中断管理方式
8.3.5 8259A的中断响应过程
8.3.6 8259A的控制字
8.3.7 8259A的编程

## Slide 20: 8.3.1 8259A的主要特性
NMOS工艺，单一+5V电源，全静态工作(无需外加时钟)。
1片8259A能管理8级中断。
可用9片8259A级联成64级主从式中断系统。
具有中断判优、中断允许、中断屏蔽等功能。
可编程选择不同的工作方式。
自动向CPU提供中断类型号。

## Slide 21: 8.3.2 8259A的内部结构
中断
服务
寄存器
ISR
中断
优先级
分析器
PR
控制逻辑
中断
请求
寄存器
IRR
INTA
INT
读/写
控制
逻辑
级联
缓冲器
/比较器
D7~D0
A0
RD
WR
CS
SP/ EN
CAS0
CAS1
CAS2
数据
总线
缓冲器
IRQ0
IRQ7
……
中断屏蔽寄存器 IMR

## Slide 22: 8.3.2 8259A的内部结构
中断
服务
寄存器
ISR
中断
优先级
分析器
PR
控制逻辑
中断
请求
寄存器
IRR
INTA
INT
读/写
控制
逻辑
级联
缓冲器
/比较器
D7~D0
A0
RD
WR
CS
SP/ EN
CAS0
CAS1
CAS2
数据
总线
缓冲器
IR0
IR7
……
中断屏蔽寄存器 IMR
8位双向三态缓冲器，是8259A与系统数据总线的接口。CPU通过它对8259A写入控制字，或读取8259A状态字，或者在中断响应周期传送中断类型号。
接收来自CPU的读/写控制信号，配合片选信号和地址信号A0，完成对8259A内部指定寄存器的读/写操作。
1．数据总线缓冲器
2．读/写控制逻辑
3．中断请求寄存器
4．中断屏蔽寄存器
5．中断服务寄存器
6．中断优先级分析器
7．控制逻辑
8．级联缓冲器/比较器
IRR为8位寄存器，用于记录外部中断请求。它的8个位D0～D7分别与外部中断请求信号线IR0～IR7相对应，当某个中断请求信号线上有中断请求时，IRR寄存器的相应位置1。
IMR也是8位寄存器，用来存放中断屏蔽字，可由用户通过编程进行设置。IMR的各位分别与8个中断源相对应，通过对IMR各位清0或置1，可以允许或屏蔽对应中断源的中断请求。
ISR也为8位寄存器，用于存放中断服务标志位。ISR的各位与8个中断源相对应，若某位为1，表示相应中断源的中断请求已被接受，正被CPU服务。
PR用来识别各中断请求信号的优先级别。在中断响应期间根据IMR和控制逻辑规定的优先级别，从当前IRR中找出优先级最高的中断请求位送入ISR。若当前中断服务未结束时又有中断请求，则PR负责比较ISR中当前正被服务的与后来的中断请求的优先级，以决定是否向CPU发出中断请求（中断嵌套）。
在8259A的控制逻辑电路中，有一组初始化命令寄存器（ICW1～ICW4）和一组操作命令寄存器（OCW1～OCW3），这7个寄存器可由用户通过编程进行设置，控制逻辑电路可以根据程序要求来管理8259A的全部工作。
用于8259A的级联和缓冲方式。在级联方式中用作比较器。
当系统中的外部中断源超过8个时，可以使用多片8259A，采用主从式结构级联，最多可以组合64级中断。

## Slide 23: 8.3.3 8259A的引脚功能
Vcc
A0
INTA
IRQ7
IRQ6
IRQ5
IRQ4
IRQ3
IRQ2
IRQ1
IRQ0
INT
SP/EN
CAS2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
2
59A
CS
WR
RD
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CAS0
CAS1
GND
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
 |  |  | A0 | D4 | D3 | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 数据总线←IRR、ISR或当前中断源编码
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线←IMR
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据总线→OCW2
 |  |  |  | 0 | 1 | 数据总线→OCW3
 |  |  |  | 1 | × | 数据总线→ICW1
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线→ICW2、ICW3、ICW4、OCW1
0 | 1 | 1 | × | × | × | 无操作
1 | × | × | × | × | × | 禁止
 |  |  | A0 | D4 | D3 | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 数据总线←IRR、ISR或当前中断源编码
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线←IMR
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据总线→OCW2
 |  |  |  | 0 | 1 | 数据总线→OCW3
 |  |  |  | 1 | × | 数据总线→ICW1
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线→ICW2、ICW3、ICW4、OCW1
0 | 1 | 1 | × | × | × | 无操作
1 | × | × | × | × | × | 禁止

## Slide 24: 8.3.4 8259A的中断管理方式
1．中断嵌套方式
2．中断优先级循环方式
3．中断屏蔽方式
4．中断结束方式
5．中断请求的引入方式
6．级联方式

## Slide 25: 1．中断嵌套方式
适于单片8259A系统或级联系统中的从片。此方式下8259A的中断请求输入端具有固定优先级：IR0＞IR1＞…＞IR7。当响应某中断时，屏蔽同级和低级的中断请求，只有比它更高级的中断请求到来时，才可以中断嵌套。
8.3.4 8259A的中断管理方式
（1）普通全嵌套方式
（2）特殊全嵌套方式
此方式不屏蔽同级中断请求，一般用于8259A级联系统中的主片。当某一从片的中断请求正在处理时，不仅主片上更高级中断请求可以响应，且对主片上同级中断请求也会响应，即来自同一从片的高级中断请求也允许进入。

## Slide 26: 2．中断优先级循环方式
8.3.4 8259A的中断管理方式
固定优先级方式时，从高到低级的中断请求依次为IR0＞IR1＞…＞IR7，且这种优先级排队顺序固定不变。
（1）固定优先级方式
（2）自动循环优先级方式
该方式下，当某中断源的中断请求得到服务后其优先级自动降为最低，最高优先级分配给它相邻的下一中断源。
（3）特殊循环优先级方式
该方式下，可通过编程指定优先级顺序。通过8259A操作命令字OCW2的D2D1D0位指定某中断源的优先级为最低，其他自动循环。

## Slide 27: 3．中断屏蔽方式
8.3.4 8259A的中断管理方式
该方式是对中断屏蔽寄存器IMR的某一位或几位置1，从而屏蔽相对应的中断请求。
（1）普通屏蔽方式
（2）特殊屏蔽方式
该方式下，在某个中断处理过程中，所有未被屏蔽的中断请求均可被响应，即使低级别的中断请求也可以进入。特殊屏蔽方式可以在系统运行过程中的任何时候根据需要进行设置或禁止，从而动态地改变系统的优先结构。

## Slide 28: 4．中断结束方式
8.3.4 8259A的中断管理方式
在第2个中断响应信号 结束时，8259A自动将ISR的相应位清0。这种方式只适于无中断嵌套的场合。
（1）自动中断结束方式
（2）普通中断结束方式
该命令通过操作命令字OCW2向8259A发出，8259A便将ISR中当前最高优先级别位清0，结束当前正在处理的中断。该方式仅适于普通全嵌套方式下的场合。
（3）特殊中断结束方式
当8259A工作于特殊全嵌套方式下，可选择这种EOI方式。通过操作命令字OCW2，向8259A传送一个特殊EOI命令，来清除ISR中的指定位。

## Slide 29: 5．中断请求的引入方式
8.3.4 8259A的中断管理方式
该方式下，当8259A的中断请求输入端IR上出现上升沿时，表示有中断请求。
（1）边沿触发方式
（2）电平触发方式
当8259A采样到IR端出现高电平时，表示有中断请求。
（3）程序查询方式
该方式下，CPU通过软件查询的方法识别8259A的中断请求。方法：先设置查询中断状态（将OCW3命令字的D2置1），然后读取8259A的中断状态字。

## Slide 30: 6．级联方式
8.3.4 8259A的中断管理方式
3片8259A级联示例：

## Slide 31: 8.3.5 8259A的中断响应过程
IR0～IR7有中断请求，8259A的IRR的相应位置1。
IRR与IMR相应位比较后，封锁或发送中断请求给PR。
PR分析后，把当前最高优先级的中断请求由INT送至CPU。
若IF=1，CPU执行完当前指令后，连续发出2个信号。
接到第1个后，8259A的ISR和IRR对应位分别置1清0。
接到第2个后，8259A把中断类型号送上数据总线。
CPU收到中断类型号，查询中断向量表，获取中断服务子程序的入口地址，转入对应的中断服务子程序执行。
若是自动EOI方式，则在第2个结束时就将ISR的相应位清0；否则由中断服务子程序结束时发出EOI命令来复位。

## Slide 32: 8.3.6 8259A的控制字
（1）ICW1 芯片控制初始化命令字
（2）ICW2 设置中断类型号
（3）ICW3 级联命令字
（4）ICW4 设定8259A工作方式
1．初始化命令字
2．操作命令字
（1）OCW1 中断屏蔽字
（2）OCW2 设置中断优先级和EOI方式
（3）OCW3 设置/清除特殊屏蔽方式、读寄存器状态

## Slide 33: （1）ICW1 芯片控制初始化命令字
8.3.6 8259A的控制字
未用
特征位
LTIM
SNGL
0 边沿触发
1 电平触发
0 不写ICW4
1 写ICW4
0 级联使用
1 单片使用
D7
D6
D5
1
D3
D2
D1
D0
未用
ICW4
0
A0

## Slide 34: （2）ICW2 设置中断类型号
T7
T4
T3
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
8259A自动填入
T6
T5
规定中断类型号的高5位
1
A0
8.3.6 8259A的控制字
111
IR7
110
IR6
101
IR5
100
IR4
011
IR3
010
IR2
001
IR1
000
则自
动
填
入
IR0
D2D1D0
若IRi 有请求

## Slide 35: （3）ICW3 级联命令字
8.3.6 8259A的控制字
主片初始化命令字：
从片初始化命令字：
IR7
IR4
IR3
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
IR6
IR5
IR1
IR0
IR2
1
A0
未用
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
ID1
ID0
ID2
1
A0
有
1
否
0
IRi是否有从片接入
Di
111
IR7
110
IR6
101
IR5
100
IR4
011
IR3
010
IR2
001
IR1
000
IR0
D2D1D0
从片INT接入
主片IRi引脚

## Slide 36: （4）ICW4 设定8259A工作方式
8.3.6 8259A的控制字
未用
SFNM
BUF
AEOI
0 普通全嵌套
1 特殊全嵌套
0 8080/8085模式
1 8086/8088模式
0 非自动结束
1 自动结束
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
M/S
μPM
0x 非缓冲
10 缓冲/从片
11 缓冲/主片
1
A0

## Slide 37: （1）OCW1 中断屏蔽字
8.3.6 8259A的控制字
M7
M4
M3
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
M6
M5
M1
M0
M2
0 禁止IR0端中断请求
1 允许IR0端中断请求
0 禁止IR7端中断请求
1 允许IR7端中断请求
0 禁止IR6端中断请求
1 允许IR6端中断请求
…… ……
1
A0

## Slide 38: （2）OCW2 设置中断优先级和中断结束方式
8.3.6 8259A的控制字
R
特征位
D7
D6
D5
0
0
D2
D1
D0
SL
EOI
L1
L0
L2
000 IR0
001 IR1
010 IR2
011 IR3
100 IR4
101 IR5
110 IR6
111 IR7
001 普通EOI方式
011 特殊EOI方式
101 自动循环优先级普通EOI方式
111 特殊循环优先级特殊EOI方式
100 设置自动循环优先级
000 清除自动循环优先级
110 设置特殊循环优先级
010 无效
0
A0

## Slide 39: （3）OCW3 设置/清除特殊屏蔽方式、读 寄存器状态
8.3.6 8259A的控制字
未用
特征位
D7
D6
D5
0
1
D2
D1
D0
ESMM
SMM
RR
RIS
P
0x 无效
10 清除特殊屏蔽
11 设置特殊屏蔽
0x 无效
10 读IRR
10 读ISR
1 查询中断状态
0
A0

## Slide 40: 8.3.7 8259A的编程
1 ．初始化编程
N
Y
Y
N
写ICW4
需ICW4？
写ICW3
级联？
写ICW1
写ICW2
 |  |  | A0 | D4 | D3 | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 数据总线←IRR、ISR或当前中断源编码①
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线←IMR
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据总线→OCW2
 |  |  |  | 0 | 1 | 数据总线→OCW3
 |  |  |  | 1 | × | 数据总线→ICW1
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线→ICW2、ICW3、ICW4、OCW1②
0 | 1 | 1 | × | × | × | 无操作
1 | × | × | × | × | × | 禁止
 |  |  | A0 | D4 | D3 | 操作
0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 数据总线←IRR、ISR或当前中断源编码①
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线←IMR
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据总线→OCW2
 |  |  |  | 0 | 1 | 数据总线→OCW3
 |  |  |  | 1 | × | 数据总线→ICW1
 |  |  | 1 | × | × | 数据总线→ICW2、ICW3、ICW4、OCW1②
0 | 1 | 1 | × | × | × | 无操作
1 | × | × | × | × | × | 禁止
注：① 读IRR、ISR或当前最高优先级中断源编码的选择，取决于之前写入的OCW3
② 按写入的顺序来区别
8259A读/写功能表：

## Slide 41: 1 ．初始化编程
8.3.7 8259A的编程
【例8.2】某系统要求使用1片8259A，中断请求为边沿触发，8个中断源的中断类型号为80～87H，端口地址为0920H、0921H。
分析：ICW1 =00010011B =13H
ICW2 =10000000B =80H
ICW4 =00000001B =01H
编程：MOV AL, 13H
MOV DX, 0920H
OUT DX, AL
MOV AL, 80H
MOV DX, 0921H
OUT DX, AL
MOV AL, 01H
OUT DX, AL

## Slide 42: 1 ．初始化编程
8.3.7 8259A的编程
【例8.3】某数据采集系统使用2片8259A组成主从中断控制系统，从片INT端接至主片IR7端。
主片中断类型号为80H~87H，端口地址为20H、21H，从片中断类型号为90~97H，端口地址为0A20H、0A21H。
系统要求所有中断请求采用电平触发方式、普通中断结束方式，主片采用特殊全嵌套方式，从片采用普通全嵌套方式。试初始化编程。
编程：
MOV AL,19H
OUT 20H,AL ;向主片偶地址写入ICW1
MOV AL,80H
OUT 21H,AL ;向主片奇地址写入ICW2
MOV AL,80H
OUT 21H,AL ;向主片奇地址写入ICW3
MOV AL,11H
OUT 21H,AL ;向主片奇地址写入ICW4
MOV AL,19H
MOV DX,0A20H
OUT DX,AL ;向从片偶地址写入ICW1
MOV DX,0A21H
MOV AL,90H
OUT DX,AL ;向从片奇地址写入ICW2
MOV AL,07H
OUT DX,AL ;向从片奇地址写入ICW3
MOV AL,01H
OUT DX,AL ;向从片奇地址写入ICW4

## Slide 43: 2．操作方式编程
8.3.7 8259A的编程
分析：低级中断响应前 OCW1=04H OCW3=68H
低级中断响应后 OCW1=00H OCW3=48H
编程：
CLI ;关中断
MOV AL,04H
MOV DX,0A21H
OUT DX,AL ;写OCW1
MOV AL,68H
MOV DX,0A20H
OUT DX,AL ;写OCW3
STI ;开中断
【例8.4】某系统在为IR2中断服务过程中，打算允许优先级较低的中断得到响应，在为低级中断服务之后，再继续为IR2服务，8259A端口地址为0A20H、0A21H，试编制控制程序段。
… ;响应低优先级中断，
… ;为低优先级中断服务
CLI ;关中断
MOV AL,48H
MOV DX,0A20H
OUT DX,AL ;写OCW3
MOV AL,00H
MOV DX,0A21H
OUT DX,AL ;写OCW1
STI ;开中断

## Slide 44: 3．中断服务子程序设计
8.3.7 8259A的编程
在中断服务子程序设计过程中，注意以下几点：
（1）设置中断向量表，以便CPU准确调用用户中断服务子程序。
（2）设置中断控制器，允许/屏蔽某些外部中断请求。
（3）设置CPU的中断允许标志IF，允许/禁止CPU响应其他外部可屏蔽中断。
（4）用户中断服务子程序中必须完成保护现场、中断服务、恢复现场、中断返回等任务。
（5）用户中断服务子程序中尽量不要使用DOS系统功能调用，以避免DOS重入。

## Slide 45: 8.4 8259A在微型计算机系统中的应用
8.4.1 8259A在IBM PC/XT系统中的应用
8.4.2 8259A在IBM PC/AT系统中的应用

## Slide 46: 8.4.1 8259A在IBM PC/XT系统中的应用

## Slide 47: 8.4.2 8259A在IBM PC/AT系统中的应用

## Slide 48: 习题与思考
CPU如何获得中断服务子程序的入口地址？
( ) 通过级联8259A可构成64级主从式中断系统
( ) 中断请求INTR比NMI的优先级别高
( ) 8259A可自动向CPU提供中断源的中断类型号
( ) 当有多个中断源同时请求中断时，CPU无法判断先响应哪一个，就会出现死机现象
√
√
×
判断对错
答案
×
名词解释
中断、中断源、中断向量表、中断嵌套
某系统用1片8259A管理中断，其端口地址为80H、81H，设定8259A工作于普通全嵌套方式、普通EOI方式、非缓冲方式、边沿触发方式请求中断，IR2对应的中断类型号为72H，试编写初始化程序段

## Slide 49: 第8章 学习目标
本章介绍了中断技术中的基本概念、技术，讲解了8086中断系统，重点介绍了典型的可编程中断控制器8259A的内部结构、工作特点、主要功能及其应用。
通过本章的学习，读者应理解中断技术中的基本概念、中断处理过程，领会中断系统在微型计算机中的重要作用，掌握中断控制器8259A的结构、功能、编程及其应用。

## Slide 50: 帮助

## Slide 51: 再见