## Slide 1: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
Notes: 微型计算机原理与接口技术（第二版）
王向慧 主编
中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5170-3719-4

## Slide 2: 第9章 DMA技术及DMA控制器
9.1 直接存储器存取（DMA）技术概述
9.2 可编程DMA控制器8237A
9.3 DMA技术在微型计算机系统中的应用
习题与思考
学习目标

## Slide 3: 9.1 直接存储器存取（DMA） 技术概述
9.1.1 DMA控制器的基本功能
9.1.2 DMA控制器的一般结构
9.1.3 DMA控制器的工作方式
9.1.4 DMA操作过程

## Slide 4: 9.1.1 DMA控制器的基本功能
能接受CPU的编程，以便进行功能设定。
能接收I/O接口的DMA请求，并向CPU发出总线请求信号，请求总线控制权。
CPU响应总线请求之后，DMAC能接管总线的控制，进入DMA传送过程。
能实现有效的寻址，即能输出地址信息并在数据传送过程中自动修改地址指针。
能向内存储器和I/O接口发出相应的读/写控制信号。
能控制传送数据的字节数，判定DMA传送是否结束。
DMA结束时能释放总线，恢复CPU对总线的控制。
存储器
DMA通道
I/O接口
高速I/O设备
DMAC

## Slide 5: 9.1.2 DMA控制器的一般结构
存储器
CPU
I/O接口
I/O外设
总线请求
总线响应
DMA结束信号
总线
接口
总线
控制
逻辑
控制寄存器
状态寄存器
地址寄存器
字节计数器
DMA请求
DMA响应

## Slide 6: 9.1.3 DMA控制器的工作方式
每次DMA操作只传送一个字节。
每次DMA操作连续传送一组数据。
类似于块传送方式，只是当外设发来的DREQ无效时暂停DMA操作，有效时继续。
这种方式可以扩展系统中的DMA通道数量。
（1）单字节传送方式
（2）块传送方式（组传送方式）
（3）请求传送方式
（4）级联传送方式

## Slide 7: 9.1.3 DMA控制器的工作方式
每次DMA操作只传送一个字节。
每次DMA操作连续传送一组数据。
类似于块传送方式，只是当外设发来的DREQ无效时暂停DMA操作，有效时继续。
这种方式可以扩展系统中的DMA通道数量。
（1）单字节传送方式
（2）块传送方式（组传送方式）
（3）请求传送方式
（4）级联传送方式
HLDA
HOLD
CPU
HRQ
HLDA
DREQ
DACK
DREQ
DACK
一级DMAC
HRQ
HLDA
DREQ
DACK
DREQ
DACK
二级DMAC
HRQ
HLDA
DREQ
DACK
DREQ
DACK
二级DMAC
I/O接口
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
…

## Slide 8: 9.1.4 DMA操作过程
CPU对DMAC初始化，送入存储器起始地址、数据块长度。
从I/O接口向DMAC发出DMA请求信号DREQ。
DMAC向CPU发出总线请求HRQ。
CPU结束现行总线周期后向DMAC回送总线响应信号HLDA。
CPU让出控制总线、地址总线、数据总线，由DMAC控制。
DMAC向外部设备发出DMA响应信号DACK。
进行DMA传送：DMAC向I/O接口发出读信号，数据读到DB上，通过AB发送存储器地址，通过CB向存储器发出写信号，DB上的数据写入指定的存储器单元。
DMAC修改内部地址寄存器+1或-1，字节计数器-1。
重复第7、8步，直至设定的字节数传送完毕。
DMAC撤消HRQ信号，释放总线，CPU重新控制总线。
（以数据由外部设备向存储器输入为例）

## Slide 9: 9.2 可编程DMA控制器8237A
9.2.1 8237A的主要特性
9.2.2 8237A的内部结构
9.2.3 8237A的引脚功能
9.2.4 8237A的操作方式
9.2.5 8237A的编程

## Slide 10: 9.2.1 8237A的主要特性
单一+5V电源，单相时钟，40条引脚，双列直插式封装。
采用5MHz时钟，传送速率可达1.6MB/s。
具有4个独立的DMA通道，每个通道一次最多传送64KB。
可实现内存与外设、内存两个区域间的高速批量数据传送。
每个通道的DMA请求可分别允许或禁止，4个通道的DMA请求的优先级可由软件设定为固定方式或循环方式。
4种工作方式：单字节传送、块传送、请求传送、级联传送。
可用级联方式扩展DMA通道数目。
有一条DMA传送结束信号，可以由内部计数结束产生输出，也允许外界利用此输入端结束DMA传送 。

## Slide 11: 9.2.2 8237A的内部结构

## Slide 12: 9.2.2 8237A的内部结构
1．时序与控制逻辑
2．优先级编码及控制逻辑
3．命令控制逻辑
4．数据和地址缓冲器组
5．内部寄存器组
8237A从态时受CPU的控制，时序与控制逻辑电路接受系统送来的时钟、复位、片选和读/写控制等信号，完成相应的内部控制操作。
8237A主态时，向存储器或I/O接口发出读/写等各种控制信号。
根据CPU对8237A初始化时的设置要求，对同时提出DMA请求的多个通道进行优先级次序裁决，以确定优先级最高的通道。
优先级高的设备在服务时，其他低级别的通道请求均被禁止，直至高优先级通道的服务结束。
8237A处于从态时，命令控制逻辑接收CPU送来的A3~A0信号，选择8237A内部的寄存器。
处于主态时，对工作方式寄存器的最低两位D1D0进行译码，以选择某个通道。A3~A0与、配合可组成各种操作命令。
8237A从态时，DB7~DB0用于传输CPU要对其读/写的数据信息，主态时用于向存储器送出高位地址。
引脚A7~A4、A3~A0为地址线，在主态时用于向存储器送出低位地址，从态时CPU通过A3~A0引脚对8237A进行内部寄存器选择。
8237A内部有4个DMA通道，每个通道各有一个16位的基地址寄存器、基字节计数器、当前地址寄存器、当前字节计数器，及一个6位的工作方式寄存器。
片内还有可编程的命令寄存器、屏蔽寄存器、请求寄存器、状态寄存器和暂存寄存器各1个，不可编程的计数暂存器和地址暂存器各1个。
名称 | 位数 | 数量 | CPU访问方式 | 名称 | 位数 | 数量 | CPU访问方式
基地址寄存器 | 16 | 4 | 写 | 命令寄存器 | 8 | 1 | 写
基字节计数器 | 16 | 4 | 写 | 工作方式寄存器 | 6 | 4 | 写
当前地址寄存器 | 16 | 4 | 读/写 | 屏蔽寄存器 | 4 | 1 | 写
当前字节计数器 | 16 | 4 | 读/写 | 请求寄存器 | 4 | 1 | 写
地址暂存器 | 16 | 1 | 不能访问 | 状态寄存器 | 8 | 1 | 读
计数暂存器 | 16 | 1 | 不能访问 | 暂存寄存器 | 8 | 1 | 读

## Slide 13: 9.2.3 8237A的引脚功能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IOR
IOW
MEMR
MEMW
NC
READY
HLDA
ADSTB
AEN
HRQ
CS
CLK
RESET
DACK2
DACK3
DREQ3
DREQ2
DREQ1
DREQ0
GND
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
A7
A6
A5
A4
EOP
A3
A2
A1
A0
Vcc
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DACK0
DACK1
DB5
DB6
DB7
8
2
3
7
A

## Slide 14: 9.2.4 8237A的操作方式
DREQ（来自I/O接口）
HLDA（来自CPU）
SI
S0
S1
S2
S3
S4
Sw
SI
单字节传送
组传送
S0
空闲周期
有效周期
1．8237A的操作周期
从时序上看，8237A可以有2个操作周期：
空闲周期（从态）
有效周期（主态），有效周期又称DMA周期
SI
SI
单字节传送
组传送
S0
S0
DREQ（来自I/O接口）
HLDA（来自CPU）
S1
S2
S3
S4
Sw
空闲状态
请求应答状态
数据传送状态

## Slide 15: 9.2.4 8237A的操作方式
2．8237工作方式
3．8237传送类型
单字节传送方式
请求传送方式
数据块传送方式
级联传送方式
DMA读：将数据由存储器传送到外设。
DMA写：将数据由外设传送到存储器。
DMA校验：一种空操作，产生时序、产生地址信号，但不进行传送，而外设可以利用这样的时序进行DMA校验。

## Slide 16: 9.2.5 8237A的编程
1．8237A内部寄存器的主要功能及格式
8237A内部寄存器寻址
4个通道的屏蔽寄存器
——
清除4个通道的屏蔽位
——
主清除命令
暂存寄存器
清除先/后触发器
——
工作方式寄存器
——
单通道屏蔽寄存器
——
请求寄存器
——
命令寄存器
状态寄存器
通道3 基（当前）字节计数器
通道3 当前字节计数器
通道3 基（当前）地址寄存器
通道3 当前地址寄存器
通道2 基（当前）字节计数器
通道2 当前字节计数器
通道2 基（当前）地址寄存器
通道2 当前地址寄存器
通道1 基（当前）字节计数器
通道1 当前字节计数器
通道1 基（当前）地址寄存器
通道1 当前地址寄存器
通道0 基（当前）字节计数器
通道0 当前字节计数器
通道0 基（当前）地址寄存器
通道0 当前地址寄存器
写操作（ =0时）
读操作（ =0时）
DMA+ 1111
DMA+ 1110
DMA+ 1101
DMA+ 1100
DMA+ 1011
DMA+ 1010
DMA+ 1001
DMA+ 1000
DMA+ 0111
DMA+ 0110
DMA+ 0101
DMA+ 0100
DMA+ 0011
DMA+ 0010
DMA+ 0001
DMA+ 0000
A3A2A1A0

## Slide 17: （1）基地址寄存器
9.2.5 8237A的编程
每个通道各有一个16位的基地址寄存器，用于存放本通道DMA传送时的存储器起始单元地址，在8237A初始化时由CPU写入。
（2）当前地址寄存器
在初始化编程时，CPU向基地址寄存器写入的内容，同时也被写入当前地址寄存器。
每次DMA传送后，当前地址寄存器内容自动增1（或减1），以指向相邻的下一个存储单元。该寄存器内容可被CPU随时读出。

## Slide 18: （3）基字节计数器
9.2.5 8237A的编程
每个通道各有一个16位的基字节计数器，用于存放本通道要传送的数据量，在初始化时由CPU写入。
编程写入的字节数比实际要传送的字节数少1。
（4）当前字节计数器
用于存放本通道DMA传送时待传送的剩余字节数。初始化编程时，CPU向基字节计数器和当前字节计数器同时写入相同的初始值。
每次DMA方式传送一个字节后，当前字节计数器自动减1，当其内容最后一次从0减到0FFFFH时，将产生终止计数的脉冲输出。该寄存器可被CPU随时读出。

## Slide 19: （5）暂存寄存器
9.2.5 8237A的编程
暂存寄存器为8位，仅在存储器至存储器之间DMA传送时使用，传送操作时用来暂时存放从源地址单元读出的数据。
（6）地址暂存器和计数暂存器
地址暂存器用于暂时存放当前存储器单元地址。
计数暂存器用于暂时存放当前计数值。
CPU不与二者发生关系，不对二者读/写。

## Slide 20: （7）状态寄存器
9.2.5 8237A的编程
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1 通道0计数结束
1 通道1计数结束
1 通道2计数结束
1 通道3计数结束
1 通道0有请求
1 通道1有请求
1 通道2有请求
1 通道3有请求

## Slide 21: （8）命令寄存器
9.2.5 8237A的编程
0 DACK低电平有效
1 DACK高电平有效
0 DREQ高电平有效
1 DREQ低电平有效
0 正常写
1 扩展写
0 固定优先级
1 循环优先级
0 禁止内存到内存传送
0 不保持通道0源地址不变
1 允许内存到内存传送
1 保持通道0源地址不变
0 允许8237A工作
1 禁止8237A工作
0 普通时序
1 压缩时序
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 22: （9）工作方式寄存器
9.2.5 8237A的编程
工作方式
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
地址
修改
通道选择
传送类型
00 请求传送方式
01 单字节传送方式
10 块传送方式
11 级联方式
00 通道0
01 通道1
10 通道2
11 通道3
自动
预置
00 DMA校验
01 DMA写
10 DMA读
11 无意义
0 禁止自动预置
1 允许自动预置
0 地址增1
1 地址减1

## Slide 23: （10）屏蔽寄存器
9.2.5 8237A的编程
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
00 通道0
01 通道1
10 通道2
11 通道3
0 允许DMA请求
1 禁止DMA请求
未用
通道选择
屏蔽
标志
单通道屏蔽命令字：
综合屏蔽命令字：
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
0 清通道0屏蔽位
1 置通道0屏蔽位
未用
通道屏蔽标示
0 清通道1屏蔽位
1 置通道1屏蔽位
0 清通道3屏蔽位
1 置通道3屏蔽位
0 清通道2屏蔽位
1 置通道2屏蔽位

## Slide 24: （11）请求寄存器
9.2.5 8237A的编程
未用
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
通道选择
00 通道0
01 通道1
10 通道2
11 通道3
请求
标志
0 无DMA请求
1 有DMA请求

## Slide 25: 2．软件命令
9.2.5 8237A的编程
（1） 主清除命令
（2） 清除先/后触发器命令
（3） 清除屏蔽寄存器命令
也称软件复位命令，该命令使8237A的命令、状态、请求、暂存寄存器、先/后触发器清0，使屏蔽寄存器置1。
方法：向A3~A0=1101的端口进行1次写操作。
用于控制对16位寄存器的低字节/高字节操作的切换。
执行主清除命令后该触发器变为0，也可以向A3~A0= 1100的端口执行写操作来清0。该触发器具有自动反转功能。
对DMA通道初始化时应开放全部通道的DMA请求，清除全部屏蔽位。方法：向A3~A0=1110端口写操作。

## Slide 26: 3．8237A的编程
9.2.5 8237A的编程
编程步骤：
① 发出主清除命令
② 写入基与当前地址寄存器 （先低后高字节）
③ 写入基与当前字节计数寄存器（先低后高字节）
④ 写入工作方式寄存器
⑤ 写入屏蔽寄存器
⑥ 写入命令寄存器
⑦ 写入请求寄存器
注
只有需要通过软件设置DMA请求时才需第⑦步。
8237A每个通道都需要进行DMA传送编程。
在上述各步骤中，第②～⑥步的顺序任意。

## Slide 27: 3．8237A的编程
9.2.5 8237A的编程
编程步骤：
① 发出主清除命令
② 写入基与当前地址寄存器 （先低后高字节）
③ 写入基与当前字节计数寄存器（先低后高字节）
④ 写入工作方式寄存器
⑤ 写入屏蔽寄存器
⑥ 写入命令寄存器
⑦ 写入请求寄存器
注
只有需要通过软件设置DMA请求时才需要第⑦步。
8237A每个通道都需要进行DMA传送编程。
在上述各步骤中，第②～⑥步的顺序随意。

## Slide 28: 3．8237A的编程
9.2.5 8237A的编程
8237A内部寄存器寻址
4个通道的屏蔽寄存器
——
清除4个通道的屏蔽位
——
主清除命令
暂存寄存器
清除先/后触发器
——
工作方式寄存器
——
单通道屏蔽寄存器
——
请求寄存器
——
命令寄存器
状态寄存器
通道3 基（当前）字节计数器
通道3 当前字节计数器
通道3 基（当前）地址寄存器
通道3 当前地址寄存器
通道2 基（当前）字节计数器
通道2 当前字节计数器
通道2 基（当前）地址寄存器
通道2 当前地址寄存器
通道1 基（当前）字节计数器
通道1 当前字节计数器
通道1 基（当前）地址寄存器
通道1 当前地址寄存器
通道0 基（当前）字节计数器
通道0 当前字节计数器
通道0 基（当前）地址寄存器
通道0 当前地址寄存器
写操作（ =0时）
读操作（ =0时）
DMA+ 1111
DMA+ 1110
DMA+ 1101
DMA+ 1100
DMA+ 1011
DMA+ 1010
DMA+ 1001
DMA+ 1000
DMA+ 0111
DMA+ 0110
DMA+ 0101
DMA+ 0100
DMA+ 0011
DMA+ 0010
DMA+ 0001
DMA+ 0000
A3A2A1A0

## Slide 29: 3．8237A的编程
9.2.5 8237A的编程
【例9.1】利用8237A通道从外设传送240H个字节到起始地址为2000H的内存。8237A芯片基地址为80H，DREQ和DACK信号均为高电平有效，采用非自动预置方式。试初始化编程。
编程：
OUT 8DH,AL
MOV AX, 2000H
OUT 82H,AL
MOV AL, AH
OUT 82H,AL
OUT 8BH,AL
MOV AL, 01H
OUT 8AH,AL
MOV AL, 80H
OUT 88H,AL
分析：设置通道1为DMA写、地址自动增1、块传送方式，工作方式控制字应设为85H；开放通道1的屏蔽状态，应向单通道屏蔽寄存器写入01H；向命令寄存器写入命令字80H。
MOV AX, 240H
DEC AX
OUT 83H,AL
MOV AL, AH
OUT 83H,AL
MOV AL, 85H

## Slide 30: 9.3 DMA技术 在微型计算机系统中的应用

## Slide 31: 9.3 DMA技术 在微型计算机系统中的应用
在IBM PC/XT系统板上使用１片8237A，其通道0用于对DRAM刷新，通道2用于软盘与内存间的高速数据传输，通道3用于硬盘与内存间的高速数据传输。通道1保留给用户使用。
系统中采用固定优先级，通道0优先级最高，通道3优先级最低。DREQ0与系统板相连，DREQ1~DREQ3接至扩展槽，由对应的网络接口板、软盘接口和硬盘接口提供。DACK0送往系统板，DACK1~DACK3送往扩展槽。

## Slide 32: 习题与思考
1、当存储器与高速外设之间要传送大批量数据时，应使用_____传送方式
2、通过_____方式可以扩充8237A的通道数量
3、 8237A具有从态和_____两种工作状态
填空
答案
答案
DMA
级联
主态
答案
8237A有哪几种工作方式？哪几种传送类型？
利用8237A通道1控制外设与内存间的数据传输，由地址线A15~A4=031H译码提供，DREQ1高电平有效，DACK1低电平有效，把1KB数据块由外设传送至内存2000H单元开始的区域，试初始化编写

## Slide 33: 第9章 学习目标
在微型计算机中，主机与外设之间进行大批量数据传输时，都采用直接存储器存取（DMA）方式，该方式由硬件控制，具有速度快、效率高的特点。
本章主要介绍了可编程DMA控制器的基本工作原理，并讲解了可编程DMA控制器8237A的结构、功能、编程及应用。通过本章的学习，读者应了解8237A的结构及功能特点，领会其编程及在微型计算机系统中的应用。

## Slide 34: 帮助

## Slide 35: 再见