## Slide 1: 汽车文化
任务一 认识汽车

## Slide 2: 一、汽车的定义
按照最新国家标准GB7258—2012定义，汽车（motor vehicle）是指由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于：
——载运人员和/或货物（物品）；
——牵引载运货物（物品）的车辆或特殊用途的车辆；
——专项作业。
还包括：
a）与电力线相联的车辆，如无轨电车；
b) 整车整备质量超过 400kg的不带驾驶室的三轮车辆；
c) 整车整备质量超过 600kg的带驾驶室的三轮车辆。

## Slide 3: 二、汽车分类
1 按用途分：
普通运输汽车
专业汽车
特殊用途车
2 按动力装置类型分：
内燃机汽车
电动汽车
喷气式汽车
其他
3 按道路条件分：
公路汽车
非公路汽车
4 按行驶机构分：
轮式
其他：履带式，雪橇式等

## Slide 4: 二、汽车分类
5.按管理需要分：
旧标准（GB3730.1－1988）
载货汽车
越野汽车
自卸汽车
牵引车
专用汽车
客车
轿车
半挂车
新标准（GB／T3730.1－2001）
乘用车
商用车

## Slide 5: 三、汽车编号
a:企业名称代号；b:车辆类别代号；c:主参数代号；d:产品序号；e:专用汽车企业自定代号
□：用汉语拼音字母表示
○：用阿拉伯数字表示
■：用汉语拼音字母或阿拉伯数字均可

## Slide 6: 四、汽车标识
1.车辆身份标识——VIN码
由世界制造厂识别代码（WMI），车辆说明部分（VDS）、车辆指示部分（VIS）三部分组成。

## Slide 7: 四、汽车标识
2.车辆铭牌
汽车的铭牌内容一般包括制造厂的名称、制造国别、生产年月、整车参数、发动机性能参数，以及车辆识别码等。汽车铭牌一般镶嵌在发动机室内壁、侧壁或右侧B柱上。

## Slide 8
四、汽车标识
3.车尾上的标识
车尾的标识一般包括品牌标识、制造厂家标识、车名和车款标识、发动机技术、规格标识和驱动形式标识等。

## Slide 9
四、汽车标识
1）品牌标识
汽车品牌标识一般都镶嵌在车头、车尾、方向盘中央和车轮中央等最醒目的位置。
2）制造厂家标识
从车尾部上的汉字标识就能认出国产汽车的制造商来。
3）车名和车款标识
一个品牌下一般都不止一种车型。
4）发动机技术或规格标识

## Slide 11
四、汽车标识

## Slide 14
驱动形式标识举例
特殊车型标识举例

## Slide 15
五、汽车的总体构造
汽车由4个部分构成发动机、底盘、车身及电气系统

## Slide 16
发动机：是汽车的动力装置。
五、汽车的总体构造

## Slide 17
五、汽车的总体构造
接受发动机的动力，使汽车运动并按照驾驶员的操作而正常行驶的部件；主要由传动系统、行驶系统、转向系统以及制动系统组成

## Slide 18
五、汽车的总体构造
车身是提供乘客和货物空间的部件，分为承载式和非承载式。

## Slide 19
五、汽车的总体构造
电气系统

## Slide 20
六、汽车的发动机布置和驱动形式
1.两轮驱动
在两轮驱动形式中，可根据发动机在车辆的位置以及驱动轮的位置进而细分为、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)等形式。
前置后驱(FR)

## Slide 21
六、汽车的发动机布置和驱动形式
2）前置前驱（FF）

## Slide 22
六、汽车的发动机布置和驱动形式
3）后置后驱（RR）即发动机后置、后轮驱动，是目前大、中型客车流行的布置型式，少数微型或普及型轿车也采用该型式，但货车很少采用该型式。
4）中置后驱（MR）即发动机中置、后轮驱动，是大多数运动型轿车和方程式赛车所采用的型式。此外，某些大、中型客车也采用该型式，但采用该型式的货车很少。

## Slide 23
2.四轮驱动
六、汽车的发动机布置和驱动形式
4轮驱动又可以细分成3种驱动模式：
全时驱动（Full－Time）
兼时驱动（Part-Time）
适时驱动（Real－Time）。

## Slide 24
七、汽车的基本技术参数
1.汽车的主要外部尺寸
2.汽车的机动性和通过参数
车长、车宽、车高、轴距、轮距、前悬、后悬
接近角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙、转弯直径
3.转向系数参数
车轮前束、车轮外倾、主销后倾、最大转角。
4.质量参数
整车整备质量、最大装载质量

## Slide 25
八、汽车行驶的基本原理
驱动条件：
汽车的驱动力Ft等于各种行驶阻力之和
Ft=Ff+Fw+Fi+Fj
附着条件：Ft≤Fφ

## Slide 26
任务二 认识汽车设计制造过程

## Slide 27
一款车的问世，大约要经历以下几个过程：
1.制订产品开发规划
2.初步设计 开发规划
1） 从脑到手：草图
2）初步定稿：草图+说明
3）理念表达：效果图
4） 内部设计：内造型效果图
5）制作缩小比例模型
6） CAS（Computer Added Styling）阶段：数字模型
7）召开选型讨论会

## Slide 28
草图
效果图

## Slide 29
缩比油泥模型
数字模型

## Slide 30
3.技术设计
1)确定汽车造型
（1） 胶带图制作：工艺与设计的结合
（2）绘制1：1整车外形效果图。
（3）制作1：1外部模型。
（4）制作1：1内部模型
（5）造型的审批
（6） 测量阶段：三维坐标测量
（7） A面阶段：电脑设计
2）汽车结构设计
4.试制、试验、修改与定型

## Slide 31
胶带图
等比油泥模型
用三坐标测量仪测车身后形成的三维数模

## Slide 32
任务三 认识汽车文化

## Slide 33
一、汽车文化的定义
汽车文化是人类社会在汽车发明、汽车设计、生产制造和使用过程中逐步形成并不断积累的物质财富和精神财富的总和。
汽车文化大致主要涵盖以下方面：
第一方面叫工业设计。
第二方面是品牌文化。
第三方面是边缘文化。

## Slide 34
二、为什么要学习汽车文化？
汽车相关专业的在校学生，将来主要从事的工作岗位主要为汽车的设计、制造、销售、日常使用维护、检测维修、保险理赔等等。这些工作岗位，无一不与汽车文化有着密切的关系。
1．汽车的设计制造
2．汽车的销售
3．汽车的日常使用
4．汽车的检测与维修
5．汽车保险
6．汽车边缘文化