## Slide 1: 任务二 汽车运行工况

## Slide 2
汽车运行工况定义
采用多参数描述的汽车运行状况称之为汽车运行工况。
为了研究汽车与使用条件的适应性，通常采用多参数描述汽车运行状况。
Notes: 由于汽车运行工况是随机过程，因此研究时多采用统计和仿真方法。

## Slide 3
一、汽车运行工况研究一般步骤

## Slide 4
1.选线
选择具有代表性路线，并取得道路交通资料

## Slide 5
2.选参数
参数的选用应根据研究任务而定。评价汽车合理使用时，Va、n、油门开度、挡位等。

## Slide 6
3.选择车辆
典型性、代表性车辆，符合国家标准

## Slide 7
4.选择试验用仪器设备

## Slide 8
5.选择驾驶员
有经验的驾驶员

## Slide 9
6.试验

## Slide 11
7.数据处理与分析
例：市内公共汽车速度工况分析

## Slide 12
○采样
速度曲线V(t)离散化、数字化

## Slide 14
○去野点
由于特殊原因使记录值出现假值，使测量值失真。可根据 法按最小概率事件剔除。其标准差：
残差：测量值与算术平均值之差
的测定值，概率仅0.0026是小概率事件，可以不要
Notes: 有条件。

## Slide 15
○求均值

## Slide 16
○求数据分布
已知N，求数据组的频率分布
a．求N内的 和 值
b．求组数m。N越大，组数越多
c．定组间距
选取
原因：把所有数据都包括进去

## Slide 17
d.确定各组分界值
如此例：
0.5～5.5 第1组界值
5.5～10.5 第2组界值
… …
35.5～45.5 第9组界值

## Slide 18
e.统计落在各组内数据：频数
频率列表：频率分布表
画图：频率分布图
数据的分布特征：
1）密集位置
2）离散情况
3）数学特征、区间估计、分布检验

## Slide 21
二、汽车运行工况分析目的
汽车常用工况：汽车在日常运行中，经常出现的工况
汽车运行工况分析目的：找出汽车常用工况，分析常用工况的使用合理性及影响因素，并且寻求改善汽车使用合理程度的措施。
Notes: 运行试验-运行工况数据-数据处理-数据分布特征

## Slide 22
1.车速分布统计结果分析
1）车速分布统计规律
市内：正态分布
公路：威布尔分布
2）常用车速偏低、动力利用率低
3）平均车速影响因素
市内：交通量、交通密度
公路：交通安全限速、动力性、平顺性

## Slide 23
2.挡位统计结果分析
1）挡位利用
公路：高挡利用率高，低挡利用率低 市区：低挡利用率略有增加
2）影响因素：道路情况、交通流量

## Slide 24
由此看出，为了获得良好的使用效果，就必须在汽车运行工况调查的基础上，结合汽车的结构特点及具体的使用条件，对于所处的常用工况是否合理进行认真分析，并且寻求改善汽车使用合理程度的措施。

## Slide 25: 思考题
1.概念：汽车运行工况、常用工况 2.汽车运行工况研究一般步骤
3.汽车运行工况研究的目的意义

## Slide 26
4.对下列汽车运行工况统计结果的分析，你认为不正确的有哪些，并简要说明理由。 a.车速分布具有统计规律。市区运行车速分布一般具有偏态特征的近似威布尔分布的特征，公路运行车速分布多为具有正态分布。 b.交通流密度是常用车速的分布范围和均值的重要影响因素。公路行驶的平均车速受车辆本身结构和动力性能的影响不大。市区车辆车速主要受交通安全限制，并与汽车动力性和平顺性有密切关系。

## Slide 27
c.常用车速偏低，反映出车辆动力利用率不高，将造成车辆使用效率下降。常用车速也是油耗量最多的行驶工况，汽车节约燃料的重点应放在努力改善常用车速下的燃料经济性。 d.按时间统计，市区运行车辆的高挡利用率高，低挡利用率很低。公路行驶，低挡利用时间略有增加。

## Slide 28
e.公共汽车因常常起步、停车等运行方式所决定，空挡的使用时间约占50%，而最高挡的利用率明显低于公路行驶，其它各挡的利用率高于公路行驶。因此，城市行驶车辆的高速挡齿轮和离合器片磨损高于公路行驶车辆。由于连续起步、加速、等速、滑行，要重视改善公共汽车发动机过渡工况的燃料经济性，并注意改善驾驶操作条件和提高驾驶技术。 f.汽车行驶的道路条件越好，功率利用率越高。汽车运行中，发动机转速处于不稳定工况，油耗较稳定工况低。