## Slide 1: 任务三 汽车使用性能量标

## Slide 2
定义
在一定使用条件下，汽车以最高效率工作的能力称为汽车使用性能。

## Slide 3
  性能指标

## Slide 4
一、容载量
定义：汽车一次所能运载货物数量或乘坐旅客人数

## Slide 5
评价指标：
a.额定载质量—货车，t
b.座位数和可站立人数—客车，人
c.
d.

## Slide 6
比装载质量、装载质量利用系数表征汽车结构对各种货物需要的适应能力 。

## Slide 10
汽车质量利用
汽车质量利用描述了汽车整备质量与装载质量的关系。通常利用质量利用系数或整备质量利用系数作为评价指标，评价汽车质量利用的优劣。

## Slide 12
几种国产汽车的整备质量利用系数
汽车型号 | 整备质量 （kg） | 装载质量（kg） | 整备质量 利用系数
北京BJl041Q2DG 北京BJl041Q4DG 北京BJl041Q2SG 跃进NJ2040 跃进NJ2040 解放CAl091 解放CAll40 东风EQ1090 黄河JNll81C13 黄河JNll50／100 黄河JNll50／106 | 1900 2050 1970 3200(无绞盘) 3440(有绞盘) 4250 5900 4084 6430 6800 6600 | 2000 2000 1500 1500 1500 5000 8000 5000 10000 8000 8000 | 1.05 0.98 0.76 0.47 0.44 1.17 1.36 1.22 1.56 1.21 1.56

## Slide 13
二、使用方便性
定义：汽车在结构上为使用者提供的方便程度

## Slide 14
1.操纵轻便性
驾驶员劳动强度的大小
操纵力：转向力、踏板力
操作频度：转向、变速、制动
驾驶员工作条件：座椅、空间、视野、灯光仪表

## Slide 15
2.出车迅速性
起动、预热

## Slide 16
3.乘客上下车方便性、货物装卸方便性
车门
大
小
开门方式
踏板高
低
货厢底
板
高度
翻倾车厢栏板
数目
自卸
机构
密封式货箱车门

## Slide 17
4.维修方便性
指汽车适应维修要求程度
接近部位、便于拆装调整、所需工具是否通用、配件是否齐全
评价指标：
劳动工时、维修停场车日、元/1000km（维修成本）

## Slide 18
5.最大续驶里程
汽车的最大续驶里程LT ，是指油箱加满后所能连续行驶的最大里程。即：
式中:
Vc ——油箱容积，L
Qs ——汽车运行燃料消耗量，L/100km
Notes: 汽车昼夜或班次行程内，不需中途停车加油

## Slide 19
三、可靠性和耐久性

## Slide 20
1.汽车可靠性
汽车可靠性是指在规定的使用条件下和规定的行程内完成规定功能（正常行驶）的性能。

## Slide 21
2.汽车耐久性
汽车耐久性是指汽车在规定的使用和维修(不更换主要总成和大修)条件下，达到某种技术或经济指标极限时，完成功能（维持工作能力）的性能。

## Slide 22: 思考题
1.概念题 汽车使用性能 装载质量利用系数 整备质量利用系数 质量利用系数 最大续驶里程

## Slide 23
2.判断题 A.现代载货汽车制造技术进步的重要标志之一是汽车整备质量利用系数的不断降低。 B.汽车额定比装载质量越大，就越适合装载密度大的货物。 C.汽车额定比装载质量越大，若装载密度小的货物，则装载质量利用系数将变小。