## Slide 1
任务一 汽车燃料与其使用
目前汽车所用的燃料有：汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇、乙醇及其它燃料。
两种最常用的燃料：车用汽油、车用柴油。

## Slide 2
2.1.1车用汽油及其使用

## Slide 3
车用汽油的使用性能

## Slide 4
一、蒸发性

## Slide 5
1.馏程
初馏点：
10%蒸发温度：
轻质馏分
低温起动性、气阻
50%蒸发温度：
平均蒸发性
加速性、运转稳定性、暖机时间
Notes: 馏程是指石油产品馏程测定仪上对100ml油品蒸馏时，从初馏点到终馏点的温度范围。

## Slide 6
90%蒸发温度：
重质馏分
终馏点：
重质馏分

## Slide 7
残留量：%（v/v）最不易蒸发的重质馏分

## Slide 8
⒉蒸气压
kPa
Raid Vapour Pressure
L/V=1/4
T=38℃
Notes: 气阻、蒸发损失与排放低温起动
72-88
低温起动
气阻、蒸发损失与排放\低温起动

## Slide 9
二、抗爆性
标准燃料：异辛烷与正庚烷
采用和被测燃料具有相同抗爆性的标准燃料中异辛烷的体积百分数表示。
1.辛烷值

## Slide 10
研究法辛烷值
（Research Octane Number）
发动机转速较低、混合气温度较低、点火提前角较小
马达法辛烷值
(Motor Octane Number)
发动机转速较高、混合气温度较高、点火提前角较大
RON＞MON

## Slide 11
思考：如何测定辛烷值
大于100的油品？

## Slide 12
２.抗爆指数
抗爆指数= (RON+MON)/2

## Slide 13
三、氧化安定性
1.溶剂洗胶质含量
汽油蒸发残渣中正庚烷不溶物。（mg/100mL）

## Slide 14
2.诱导期
规定的加速氧化条件下，油品处于稳定状态所经历的时间周期，min。

## Slide 15
T(min)
p(kPa)
氧化安定性

## Slide 16
四、腐蚀性
硫含量
铜片腐蚀
水溶性酸碱
博士试验
硫醇硫含量
Notes: 汽油中的“硫”确实不是一个好东西，汽油中硫含量过高，会腐蚀发动机和曲轴箱部件，导致三元催化器对有毒排放物转化效率降低，并可导致氧传感器灵敏度下降，加大汽车尾气有害气体如氮氧化物、一氧化碳、烃类的排放量。

## Slide 17
五、清洁性
外观清澈透明，无机械杂质和水分
[堵塞、磨损、腐蚀]

## Slide 18
六、无害性
有害物质减少 [排放污染、排放污染控制装置]
环保性

## Slide 19
车用汽油的标准

## Slide 20
发动机结构特点、使用条件、石油炼制水平、环保要求，汽油标准不断制定、修订。
汽油发展经历辛烷值升级、无铅化、向组分优化方向发展。

## Slide 21
目前，我国车用汽油标准执行的是车用汽油（GB17930-2013）。
车用汽油按研究法辛烷值划分牌号。《车用汽油》（GB17930-2013），车用汽油（Ⅲ）和车用汽油（Ⅳ）按研究法辛烷值分为90号，93号和97号3个牌号，车用汽油（Ⅴ）按研究法辛烷值分为89号，92号、95号和98号4个牌号。牌号的含义为研究法辛烷值（RON）。牌号的含义为研究法辛烷值（RON）。例如：92号汽油表示该汽油RON值不小于92。
Notes: 世界燃油规范（World Wide Fuel Charter)：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，满足汽车技术、环保、节能要求。

## Slide 22
车用汽油的选择和使用

## Slide 23
一、车用汽油的选择

## Slide 24
车用汽油的选用应根据汽车使用说明书推荐的牌号，并结合汽车的使用条件，以发动机不发生爆燃为原则。
Notes: 压缩比。电喷发动机有爆震传感器，但调节有限。不发生爆燃为原则。平原到高原，辛烷值可适当降低；大负荷、低转速下工作时，可选较高辛烷值汽油；汽油中不能掺入煤油或柴油。
平原到高原，辛烷值可适当降低；大负荷、低转速下工作时，可选较高辛烷值汽油；汽油中不能掺入煤油或柴油。

## Slide 25
二、车用汽油使用注意事项

## Slide 26
⒈汽油易燃、易爆、易产生静电，使用中要注意安全。严禁用汽油作煤油炉、汽化炉燃料，以免发生火灾。
Notes: 加油站用打火机照明

## Slide 27
2.汽油密封保存，严防水分杂质混入。
Notes: 加油站用打火机照明

## Slide 28
3.推广使用加入有效汽油清净剂的车用汽油。
Notes: 汽油发动机运转时，喷油嘴温度在100℃左右，进气门温度在200-300℃之间。在这样的温度下，汽油中的不稳定成分极易产生氧化缩合反应，生成胶质和积炭，沉淀在进气门和喷油嘴上，先进的高增压发动机和燃油直喷技术的发动机更容易产生积炭。堆积在进气门上的沉积物，会造成进气通道截面积减少，进气效率降低，功率下降，严重时会使气门动作迟缓，关闭不严。喷油嘴积炭，会使喷油不畅，汽油雾化质量下降，导致汽油进入燃烧室后，难以完全燃烧，造成发动机起动困难、怠速不稳、油耗加大以及排放恶化。
传统的解决方法是将发动机拆解后进行清洗，不但费时，更重要的是先进的增压技术和GDI技术使发动机更加精密，拆解清洗可能会带来许多后续的问题，因此可以免拆清洗的汽车清净剂是全球公认的发展新趋势，在欧洲和美国已经成为主流。
汽油清净剂的发展经历了5代：第一代，20世纪60～70年代，主要针对化油器沉积物起清洁作用；第二代，20世纪80～90年代，主要针对燃料喷嘴沉积物起清洁作用；第三代，20世纪90年代至今，除了对喷嘴起作用外，还对进气阀结胶、积炭起一定清净作用；第四代，除对喷嘴沉积物及进气阀沉积物有清洁作用外，同时不能造成燃烧室沉积物大幅增加。所谓第五代汽油清净剂，是指可以全面清除发动机供油系统沉积物的产品，包括对燃油喷嘴、进气阀以及燃烧室沉积物的清洁。

## Slide 29
4.压缩比越大，使用的汽油牌号一般也越高。选用合适的汽油牌号，要使汽油的牌号与发动机的压缩比相匹配。
高压缩比的发动机选用低牌号的汽油，发动机容易产生爆燃，发动机长时间爆燃，容易出现活塞烧结、活塞环断裂等故障，加速发动机部件的损坏。虽然现代汽车发动机上安装有爆燃传感器，会将信息传递给控制电脑，自动延迟点火时间，但调整的范围和程度十分有限。
低压缩比的发动机选用高牌号汽油，汽油点火慢，燃烧时间长，造成燃烧不完全、加速无力、排污增多等现象，高抗爆性的优势无法发挥出来，同时还会因排放废气温度过高而烧坏排气门或排气门座。
Notes: 汽油发动机运转时，喷油嘴温度在100℃左右，进气门温度在200-300℃之间。在这样的温度下，汽油中的不稳定成分极易产生氧化缩合反应，生成胶质和积炭，沉淀在进气门和喷油嘴上，先进的高增压发动机和燃油直喷技术的发动机更容易产生积炭。堆积在进气门上的沉积物，会造成进气通道截面积减少，进气效率降低，功率下降，严重时会使气门动作迟缓，关闭不严。喷油嘴积炭，会使喷油不畅，汽油雾化质量下降，导致汽油进入燃烧室后，难以完全燃烧，造成发动机起动困难、怠速不稳、油耗加大以及排放恶化。
传统的解决方法是将发动机拆解后进行清洗，不但费时，更重要的是先进的增压技术和GDI技术使发动机更加精密，拆解清洗可能会带来许多后续的问题，因此可以免拆清洗的汽车清净剂是全球公认的发展新趋势，在欧洲和美国已经成为主流。
汽油清净剂的发展经历了5代：第一代，20世纪60～70年代，主要针对化油器沉积物起清洁作用；第二代，20世纪80～90年代，主要针对燃料喷嘴沉积物起清洁作用；第三代，20世纪90年代至今，除了对喷嘴起作用外，还对进气阀结胶、积炭起一定清净作用；第四代，除对喷嘴沉积物及进气阀沉积物有清洁作用外，同时不能造成燃烧室沉积物大幅增加。所谓第五代汽油清净剂，是指可以全面清除发动机供油系统沉积物的产品，包括对燃油喷嘴、进气阀以及燃烧室沉积物的清洁。

## Slide 30
思考题
1.车用汽油主要使用性能有哪些？
2.基于环保如何提高车用汽油品质？
3.分析汽油品质变化原因。