## Slide 1
2.1.2车用柴油与其使用

## Slide 2
车用柴油使用性能

## Slide 3
日本：凝点
美国：浊点
欧洲国家：多采用冷滤点
我国：凝点和冷滤点
一、低温流动性

## Slide 4
1.凝点
2.浊点
3.冷滤点

## Slide 5
通常：凝点＜冷滤点＜浊点

## Slide 6
二、雾化和蒸发性
1.馏程
2.闪点
3.运动粘度(20℃)
4.密度
Notes: 50%、90%、95%
300、355、365

## Slide 7
规定条件下，加热油品所逸出的蒸气和周围空气形成的混合气与火焰接触发生瞬间闪火的最低温度为闪点（柴油一般用闭口杯测定，为闭口闪点）。

## Slide 8
在闪火温度的基础上，再继续对燃油加热，当接近火焰时，不但油面上的混合气体有闪火现象，而且整个液体油面都开始着火的最低温度称为燃点。

## Slide 9
若再加热，直至液体油面不接触火焰而自行着火，即燃油出现自燃现象，燃油发生自燃的最低温度称为自燃点。

## Slide 10
三、燃烧性

## Slide 11
1.十六烷值
40 ～ 50
值小，滞燃期长，工作粗暴；
值大，低温流动性、喷雾和雾化差，燃烧不完全。

## Slide 12
标准燃料：
正十六烷(C16H34)，燃烧性能良好，十六烷值定为100，
a-甲基萘(C11H10)，燃烧性能差，十六烷值定为0。
Notes: C11H10

## Slide 13
2.十六烷指数
密度、沸点

## Slide 14
四、安定性
1.氧化安定性
2.10％蒸余物残炭

## Slide 15
五、腐蚀性
1.硫含量
2.酸度
3.铜片腐蚀
Notes: 脂肪酸性添加剂

## Slide 16
六、清洁性
1.机械杂质
2.水分
3.灰分

## Slide 17
七、无害性
1.硫
2.芳烃
Notes: 密度高凝点低十六烷值低

## Slide 18
车用柴油的标准

## Slide 19
车用柴油标准（GB19147-2013）

## Slide 20
GB19147-2013《车用柴油》标准，将车用柴油按凝点分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号共6个牌号，分别适用风险率为10%最低气温8℃、4℃、-5℃、-14℃、-29℃及-44℃以上的地区使用。
Notes: (Ⅲ) (Ⅳ)

## Slide 23
车用柴油的选择和使用

## Slide 24
1.选择
选择的主要依据是气温，应该根据不同地区和季节选择不同牌号的柴油。由于柴油的冷滤点与实际使用温度之间有良好的对应关系，所以一般按各号柴油冷滤点对照当地月风险率为10%的最低气温进行选择。而柴油的牌号是按凝点划分的，若根据凝点选择，凝点要比当地月风险率为10%的最低气温低3～6℃（因为凝点比冷滤点低3～6℃）。

## Slide 25
2.使用注意事项
⑴不同牌号的柴油可以掺兑使用，以降低高牌号柴油的凝点，以充分利用资源。

## Slide 26
⑵在气温允许条件下尽量选用高牌号柴油。注意季节气温变化对用油的影响，及时改变用油牌号。

## Slide 27
⑶柴油中不能掺入汽油。掺入汽油后，着火性明显变差，导致发动机起动困难，甚至不能起动。它还会损坏喷油泵和喷油嘴。

## Slide 28
⑷汽油中不能掺入柴油。掺入柴油后，导致发动机起动困难，排气冒黑烟，燃油泵和喷油嘴堵塞。

## Slide 29
思考题
1.车用柴油主要使用性能有哪些？
2.基于环保如何提高车用柴油品质？
3.分析柴油品质变化原因。
4.汽车加错油对汽车的影响分析。