## Slide 1
2.1.3石油代用燃料

## Slide 2
传统燃料：石油产品
石油属非再生能源
能源短缺
环境保护
经济利益

## Slide 3
思考：
车用替代燃料
选择标准

## Slide 4
资源丰富，能满足汽车日益增加的需要；
价格便宜，便于大范围推广；
能量密度大，热值高，少量携带能使汽车有足够的续驶里程；
毒性低，环境污染小；
安全性好，易于输送、贮存和使用；
对发动机可靠性无不良影响。

## Slide 5
车用替代燃料
主要由哪些？

## Slide 6
主要替代燃料：
车用天然气NG(包括压缩天然气CNG、液化天然气 LNG)
车用液化石油气LPG
车用醇类燃料(包括甲醇、乙醇)
乳化燃料
氢气
生物柴油(bio—diesel)

## Slide 7
主要成分为甲烷（CH4）
一、车用天然气

## Slide 8
GB18047-2000
Notes: 水与天然气中的硫化物形成酸，造成腐蚀。

## Slide 9
二、车用液化石油气
液化石油气（LPG）是由含3或4个碳原子的烃类如丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10) 为主的一种混合物。

## Slide 10
三、车用醇类燃料

## Slide 13
GB18351-2013《车用乙醇汽油（E10）》
乙醇加入量（v/v）为10%

## Slide 14
四、车用乳化燃料

## Slide 16
“微爆”理论：油包水型分子基团，油是连续相，水是分散相。由于油的沸点比水高，受热后水总是先达到沸点而蒸发或沸腾。当油滴中的压力超过油的表面张力及环境压力之和时，水蒸气将冲破油膜的阻力使油滴发生爆炸，形成更细小的油滴，这就是所说的微爆或称二次雾化。爆炸后的细小油滴与空气混合更加充分，油液燃烧更完全，使发动机达到节能环保效果。

## Slide 17
五、其他车用替代燃料

## Slide 18
（一）氢气
氢气作为替代燃料是比较理想的，因为氢和氧的燃烧产物水，既无其它碳氢燃料燃烧所产生的CO、HC和碳烟，也无近来被认为是造成地球环境恶化（温室效应）主要成分之一的CO2，被认为是发动机最清洁燃料之一。

## Slide 20
（二）生物柴油（bio-diesel）
生物柴油是指以食用油加工过程中的下脚料、地沟油、动物脂肪和植物油等为原料，在催化剂的作用下，经过醇解和酯化等处理后所得性能接近柴油的燃油。
与常规柴油相比，生物柴油具有较好的环保性、生物降解性、润滑性、安全性、燃烧性和可再生性等优点。生物柴油存在的主要问题是：供油系部件易堵塞、冷起动性能较差等。

## Slide 21
思考题
1.车用替代燃料的选择原则
2.乳化燃料的节能减排机理
3.乙醇汽油中乙醇含量的检测