## Slide 1
任务二 汽车润滑剂与其使用
Notes: 矿物油为石油产品，区别于轻馏分油（汽油、煤油、柴油），物理方法得到的，如润滑油、刹车油。合成油 化学方法合成的人造油。汽车润滑剂大多数是由石油基物质（有些是合成物质）和各种添加剂组成。

## Slide 2
3.2.1发动机油与其使用
Notes: 机油外包装上的API ILSAC ACEA SAE认证是什么意思

## Slide 3
概述

## Slide 4
一、发动机油的作用

## Slide 8
二、工作条件
温度（-50℃、200～300 ℃ ）
压力
窜气（燃油、废气）

## Slide 9
发动机油的使用性能
Notes: 润滑性、粘温性、低温操作性、抗氧化性、抗腐蚀性、清净分散性、抗泡沫性

## Slide 10
一、润滑性

## Slide 11
0.002
0.01
0.25
0.1
摩擦系数f
0.002
0.01
0.25
0.1

## Slide 12
二、清净分散性
Notes: 油泥 积碳 碳粒

## Slide 13
三、粘温性
粘度指数
Notes: 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 粘度稳定性

## Slide 15
四、低温操作性
1.低温动力粘度
2.边界泵送温度
3.倾点
Notes: 最高边界泵送温度、最大低温动力粘度

## Slide 16
五、抗氧化性
1.残炭:油品在试验条件下，受热蒸发或燃烧后残余的炭渣
2.硫酸盐灰分：试样燃烧后炭化前加入少量浓硫酸，加热至质量恒定时的残留物
Notes: 金属化合物、使用寿命、延长换油期

## Slide 17
六、抗腐蚀性
1.中和值：中和1g试油中含有的酸性或碱性组分所需的碱量。mgKOH/g
2.酸值
3.碱值

## Slide 18
七、抗泡沫性
泡沫倾向/泡沫稳定性
24 ℃
93.5℃
24℃

## Slide 19
发动机油分类
API+SAE

## Slide 20
1.SAE粘度分类
根据润滑油100℃运动粘度对春、夏、秋季用油进行分类，分为20、30、40、 50和60五个牌号；
根据润滑油低温最大动力粘度、边界泵送温度和100℃时运动粘度 对冬季用油进行分类，分为0W、 5W、10W、15W、20W和25W六个牌号。W（Winter，即冬季），表示冬季用油。

## Slide 21
符合上述要求之一的为单级油，如30、40、10W、15W；
符合上述两者要求的为多级油，如10W-30、15W-30。
多级油可在一定地区范围内全年通用
牌号差越大，适用的温度范围就越宽，如5W-30，可以在很广的地区范围内全年通用（-40~30℃）。
Notes: 牌号越高，适应的温度也越高。前一个数字越低，油在低温下变稠的可能越小；第二个数字越高，油在高温下变稀的可能越小。

## Slide 22
2.使用性能分类
（1）API分类
根据发动机油的性能和使用场合不同，把发动机油分为：
S系列油(汽油机油系列)，有SA、SB、SC、SD、 SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN等级别；
C系列(柴油机油系列)，有CA、CB、CC、CD、CD-II、 CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4、CL-4等级别。

## Slide 23
通用机油，即汽油机、柴油机通用的发动机油。
在国外应用十分广泛，在欧美市场上，通用机油已超过60％。通用机油，若把汽油机油质量等级写在前面，如SF／CD表示以SF级汽油机油为主，也可用作CD级柴油机油；若把CD写在前面如CD／SF则意思与上述相反。
通用机油给用户的保管、使用带来了极大的方便，但由于成本较高或售价较高，目前仍不能取代非通用的汽、柴油机油。

## Slide 24
（2）国际润滑油标准化和认可委员会International Lubricant Standardization and Approval Committee,即ILSAC分类
汽油机油分为：GF-1、GF-2、GF-3、GF-4、GF-5，分别相当于API中的SH、SJ、SL、SM、SN。
（3）CCMC/ACEA分类

## Slide 25
发动机油选择

## Slide 26
■使用性能级别的选择
发动机结构、使用条件、燃料品质
■粘度牌号的选择
环境温度、发动机技术状况、运行工况

## Slide 27
发动机油使用

## Slide 28
■使用低粘度发动机油
■优先使用多级油
■严防水分混入
■汽油机油和柴油机油的相互代用
■使用同一厂家发动机油
■降级使用与越级使用
Notes: 压缩比大一倍，高温高压高负荷冲击大，轴承材料，不耐腐蚀，加抗腐蚀添加剂
硫含量高，酸，碱性添加剂量大
低温油泥，分散剂多

## Slide 29
■发动机油更换
①按质换油
②定期换油
③规定换油周期同时控制油的指标
Notes: 酸值、水分

## Slide 30
按质换油:
运动粘度变化率
闪点
水分
不溶物
金属含量(Fe、Al)
中和值
Notes: 酸值、水分

## Slide 31
思考题
1.发动机油的主要使用性能
2.发动机油品质的检测方法
3.发动机油的分类
4.机油粘度过高对油耗影响
5.易变黑的机油就一定不好吗？
6.汽、柴机油有何区别？