## Slide 1
任务三 汽车特种液与其使用

## Slide 3
3.3.1汽车制动液
Notes: 刹车油

## Slide 4
一、 汽车制动液类型与组成

## Slide 5
1.蓖麻油醇型制动液
2.矿物油型制动液
3.合成型制动液
基础液
稀释剂（调节高低温、橡胶相容性能指标）
添加剂（改善性能）

## Slide 6
二、汽车制动液使用性能

## Slide 7
a.沸点不低于230-260℃，这是为了不使制动效率变差，确保制动系统不发生气阻
b.低温下能确保工作可靠，制动液绝对不允许出现冻结
c.不伤害橡胶金属零件
d.在长期保存及使用中，遇冷却、加热时化学变化小
e.吸湿沸点高

## Slide 8
1.高温性能
100℃运动粘度、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、蒸发性和气阻温度

## Slide 9
Notes: 下进水口 上出水口 冷凝回流系统

## Slide 10
2.低温性能
低温(-40℃或-50℃)运动粘度、低温流动性和外观

## Slide 11
3.抗腐蚀性和防锈性
黑色、有色金属
Notes: 主缸 轮缸 活塞 弹簧 导管 阀

## Slide 12
4.与橡胶的配伍性
溶胀、软化、硬化
Notes: 橡胶皮碗制动系统使用了大量橡胶零部件，如皮碗、套管、软管、油封等。因此，制动液由非石油类液体组成，主要是乙二醇与乙醚和不影响橡胶和金属的酯类构成。制动液也可用于液压离合器。

## Slide 13
5.抗氧化性：高温、氧化
6.液体稳定性：物理和化学稳定性
7.容水性：吸水后能与水互溶，不产生分离和沉淀
8.液体相容性：不同类型液体混溶，分层、沉淀

## Slide 14
三、汽车制动液标准

## Slide 15
1.国外
美国：最早最有影响力汽车制动液标准
FMVSS No.116
DOT3：
DOT4：
DOT5：
Notes: DOT系列

## Slide 16
2.我国
GB12981-2012《机动车辆制动液》标准规定了合成制动液的技术要求和试验方法。本标准系列的代号由汉语拼音字母和阿拉伯数字两部分组成。其中H、Z和Y分别为“合成”、“制动”和“液体”这3个词组每个词组的第一个汉字汉语拼音首字母大写，阿拉伯数字作为区别本系列各等级的标记。HZY3、HZY4、HZY5（分别对应DOT3、DOT4、DOT5或DOT5.1）、HZY6。
Notes: 沸点、低温运动粘度

## Slide 18
四、汽车制动液选择和使用

## Slide 19
1. 正确选择
气温、湿度、道路交通条件、车辆速度性能
Notes: 山区多坡 高速公路 湿热

## Slide 20
2. 正确使用与维护
（1）不能混用
（2）防止杂质混入（水-沸点、矿物油-橡胶件）
（3）密封储存（挥发、吸湿）
（4）防火
（5）更换期：2年（50000km）
Notes: 咬漆现象

## Slide 21
思考题
1.汽车制动液的主要使用性能
2.什么情况下需要更换汽车制动液
3.汽车制动液常用等级及使用中应注意问题