## Slide 1
车用发动机冷却液
Notes: 看图，作用？

## Slide 2
一、 发动机冷却液作用
冷却系统中的传热介质
具有冷却、防腐、防冻、防沸、防垢等作用。

## Slide 3
二、 发动机冷却液性能要求
冰点低
沸点高
低温粘度小，流动性好
防腐性好
不易产生水垢
抗泡性好
传热效果、蒸发损失、橡胶制品、热化学安定性好、热容量大

## Slide 4
三、发动机冷却液的组成
冷却液是由水、防冻剂以及各种添加剂组成。现在冷却液中使用的防冻剂主要有乙二醇和丙二醇两种类型。

## Slide 5
四、发动机冷却液性质及其标准
1.乙二醇
无色透明粘稠液体、与水互溶、沸点197℃、冰点-13℃
2.丙二醇
无色透明粘稠液体、与水互溶、沸点188℃、冰点-59℃

## Slide 6
乙二醇体积含量
0
-13
-68
-13
冰点
Notes: 33.3%-18℃；69%-68℃；50%（v/v）

## Slide 7
美国材料与试验协会(ASTM)标准
美国汽车工程师学会(SAE) 标准
日本标准
GB29743-2013《机动车发动机冷却液》
3.发动机冷却液标准

## Slide 8
我国汽车发动机冷却液的现行标准是《机动车发动机冷却液》（GB29743-2013）
冷却液根据发动机使用负荷大小（轻负荷发动机是指长期在比额定功率低得多的条件下运转的发动机，重负荷发动机是指长期在额定功率或接近额定功率的条件下运转的发动机大多采用湿式缸套设计）不同，分为轻负荷冷却液和重负荷冷却液两类；
冷却液按主要原材料不同，分为乙二醇型、丙二醇型和其他类型三类。其中乙二醇型、丙二醇型冷却液又分别分为浓缩液和稀释液。稀释液按其冰点不同，分为-15号、-20号、-25号、-30号、-35号、-40号、-45号和-50号等8个牌号。

## Slide 9
产品分类 |  | 代号 | 型号
乙二醇型 | 浓缩液 | LEC-Ⅰ | -
 | 稀释液 | LEC-Ⅱ | LEC-Ⅱ-15、LEC-Ⅱ-20、LEC-Ⅱ-25、LEC-Ⅱ-30、LEC-Ⅱ-35、LEC-Ⅱ-40、LEC-Ⅱ-45、LEC-Ⅱ-50
丙二醇型 | 浓缩液 | LPC-Ⅰ | -
 | 稀释液 | LPC-Ⅱ | LPC-Ⅱ-15、LPC-Ⅱ-20、LPC-Ⅱ-25、LPC-Ⅱ-30、LPC-Ⅱ-35、LPC-Ⅱ-40、LPC-Ⅱ-45、LPC-Ⅱ-50
其他类型 |  | LOC | 依据冰点标注值
轻负荷冷却液分类代号及型号

## Slide 10
产品分类 |  | 代号 | 型号
乙二醇型 | 浓缩液 | HEC-Ⅰ | -
 | 稀释液 | HEC-Ⅱ | HEC-Ⅱ-15、HEC-Ⅱ-20、HEC-Ⅱ-25、HEC-Ⅱ-30、HEC-Ⅱ-35、HEC-Ⅱ-40、HEC-Ⅱ-45、HEC-Ⅱ-50
丙二醇型 | 浓缩液 | HPC-Ⅰ | -
 | 稀释液 | HPC-Ⅱ | HPC-Ⅱ-15、HPC-Ⅱ-20、HPC-Ⅱ-25、HPC-Ⅱ-30、HPC-Ⅱ-35、HPC-Ⅱ-40、HPC-Ⅱ-45、HPC-Ⅱ-50
重负荷冷却液分类代号及型号

## Slide 11
五、发动机冷却液选择和使用

## Slide 12
1.发动机冷却液选择
稀释液，冰点（牌号）至少比最低温度低10℃
浓缩液，浓度(v/v)
Notes: 轻负荷、重负荷发动机冷却液

## Slide 13
2.发动机冷却液使用
（1）不可混用
（2）切勿用口吸，有毒
（3）蒸馏水或去离子水稀释浓缩液
（4）视情况加液或加水
（5）定期或按质更换
Notes: 冷却液密度、防冻剂浓度的关系

## Slide 16
思考题
1.发动机冷却液的主要使用性能
2.发动机冷却液冰点的检测方法
3.发动机冷却液选用原则