## Slide 1: 任务四 汽车轮胎与其使用
Notes: 你买的轮胎是新胎吗，完全看日期可以吗（库存胎，改日期）、会是翻新胎吗
轮胎胎侧的符号是什么含义

## Slide 2
轮胎性能对汽车经济性、动力性、制动性、平顺性与通过性都有直接影响。
轮胎规格繁多，轮胎性能日益改善，但由于使用技术不同，使轮胎寿命在一个很大范围内变动。
Notes: 米其林、普利司通、固特异
韩泰、锦湖、玛吉斯
2-3倍。

## Slide 3
一、分类
1.按用途分：
轿车、客车、货车、越野轮胎
2.按胎体帘线排列方向分：
斜交轮胎、子午线轮胎
3.按轮胎断面形状分：
普通断面、宽断面、拱形、椭圆形轮胎
4.按胎压分：
超低压胎（-0.2MPa)、低压胎（0.2-0.5MPa）、高压胎（0.5-0.7MPa）

## Slide 4
子午线轮胎
斜交轮胎

## Slide 6
二、子午线胎特点
Notes: 帘线成子午方向排列

## Slide 7
寿命长。接地面积大，对地单位压力低，胎面磨损小。
滚动阻力小。
附着性能好。接地面积大，胎面滑移小。
缓冲性能好。径向弹性大，缓和不平路面冲击，改善平顺性。
  承载能力大。
  转向行驶稳定性好。
  胎侧薄，变形大，易裂口。

## Slide 10
三、轮胎规格与表示方法
1.基本术语
(1)主要尺寸
Notes: 英制、米制、米英制混合

## Slide 11
(2）扁平率（高宽比）

## Slide 12
LI | TLCC/kg | LI | TLCC/kg | LI | TLCC/kg | LI | TLCC/kg
80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000
81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500
82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 1500
83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500
84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000
85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500
86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000
87 | 515 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500
88 | 550 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000
(3）承载能力
Notes: 0-279
轮胎层级、负荷级别、负荷指数、

## Slide 13
(4）最高速度
符号 | 最大速度（km/h）
S | 180
T | 190
H | 210
V | 240
W | 270
Y | 300

## Slide 14
轿车轮胎规格
GB 9743-2015《轿车轮胎》和GB/T2978-2014《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》均规定了轿车轮胎规格的表示方法。
2.轮胎规格的表示方法
Notes: 结构尺寸 使用条件

## Slide 16
（1）斜交轮胎。6.70-13-6 PR是轮胎名义断面宽度6.70in，轮辋名义直径13in，轮胎层级6层级。
（2）子午线轮胎。185/70 R 13 86 T是轮胎名义断面宽度185mm，轮胎系列为70系列，子午线轮胎，轮辋名义直径13in，负荷指数86，速度级别T。

## Slide 17
载重汽车轮胎规格
GB 9744-2015《载重汽车轮胎》和GB/T2977-2008《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》均规定了载重汽车轮胎规格的表示方法。

## Slide 18
（1）微型载货汽车普通断面斜交轮胎
4.5-12 ULT是轮胎名义断面宽度4.5in，轮辋名义直径12in，微型载货汽车轮胎。
（2）轻型载货汽车普通断面斜交轮胎
6.50-15 LT是轮胎名义断面宽度6.5in，轮辋名义直径15in，轻型载货汽车轮胎。

## Slide 19
（3）轻型载货汽车普通断面子午线轮胎
6.5R15 LT是轮胎名义断面宽度6.5in，子午线轮胎，轮辋名义直径15in，轻型载货汽车轮胎。
（4）轻型载货汽车斜交公制系列轮胎
215/70 14 LT是轮胎名义断面宽度215mm，70系列，轮辋名义直径14in，轻型载货汽车轮胎。
（5）轻型载货汽车子午线公制系列轮胎
215/70 R 14 LT是轮胎名义断面宽度215 mm，70系列，子午线轮胎，轮辋名义直径14in，轻型载货汽车轮胎。

## Slide 20
（6）中型、重型载货汽车轮胎普通断面斜交轮胎
9.00-20是轮胎名义断面宽度9in，低压轮胎，轮辋名义直径20in。
（7）中型、重型载货汽车普通断面子午线轮胎
9.00 R 20是轮胎名义断面宽度9in，子午线轮胎，轮辋名义直径20in。
（8）中型、重型载货汽车子午线无内胎公制系列轮胎
245/75 R22.5是轮胎名义断面宽度245mm，75系列，子午线轮胎，无内胎轮辋名义直径22.5in。

## Slide 21
四、轮胎的合理使用
Notes: 轮胎特性与损坏形式：力（复杂变形）、出现摩擦、生热，胎面磨损、帘布脱层、帘线松散或折断、胎面胎体脱胶、胎体破裂、扎伤、

## Slide 22
1.合理选择
轮胎的尺寸应符合汽车使用说明书规定，轮胎的最高速度、负荷能力、花纹类型应与汽车最高行驶速度、承载质量、道路条件相适应。
Notes: 花纹，全天候-四季

## Slide 23
2.严禁将不同规格的轮胎混装
同一车轴应选择同一规格、花纹轮胎。
Notes: 花纹，全天候-四季

## Slide 24
3.保持正常的轮胎气压
胎压过高与过低均使轮胎寿命缩短

## Slide 25
胎压低：
径向变形大；
与地面滑移增大； 帘线层松散和局部脱层；
压力分布不均匀，凹部易嵌入钉子和石块；
并装双胎，相互摩擦；
滚动阻力增加；
车速降低，耗油量增加。

## Slide 26
胎压高：
帘线疲劳；
与地接触面积减小，单位面积上的负荷增加，胎冠磨损；
并装双胎，一只胎压过高，易超载；
平顺性降低；振动加剧，能量消耗增加，燃油消耗量增加。

## Slide 27
4.严禁轮胎超载
影响与胎压过低相似，但超载损坏更严重。

## Slide 29
5.掌握车速
车速过高，变形频率增加，转换热量增加，轮胎气压升高，加速轮胎老化；胎体受到振动载荷增大，易“爆胎”。

## Slide 30
速度升高

## Slide 31
6.控制胎温
胎温升高，胎压升高，易“爆胎”。

## Slide 33
7.正确驾驶
缓和，忌猛

## Slide 34
经过路边的岩石或路面障碍物或凹坑时，不减速会导致轮胎内部帘线断裂，会引起轮胎爆胎等危险。
Notes: 路边的岩石或路面障碍物或凹坑时，不减速会导致轮胎内部帘线断裂，会引起轮胎爆胎等危险
如果改变轮胎种类及型号，车辆运动性能也会发生变化，应谨慎驾驶直至适应。新胎需要磨合。

## Slide 35
8.保持车况良好

## Slide 36
维护：车轮轴承松动、不平衡、定位失准
轮胎换位：磨损均匀
Notes: 3年、5年 、10年
单导向轮胎、非对称花纹轮胎，注意安装方向；
一般有日期一面朝外
轮胎寿命、什么时间换
人的鞋子

## Slide 37
Notes: 轮胎降级或报废处理，会折价【备胎、减速、减载】

## Slide 38: 思考题
1.判断改正题
（1）低压轮胎的充气压力一般为0.5～0.7MPa。
（2）汽车夏季行驶时，如果轮胎发热或内压增高，可采用放气降低轮胎气压或用冷水浇泼的办法来降低胎温。
2.简要分析子午线轮胎与斜交轮胎相比较的优缺点。
3.写出汽车轮胎规格195/60R14 85H表示的含义。
4.简述如何合理的使用汽车轮胎。
Notes: http://www.nexentire.cn/cyber/index.htm