## Slide 1
项目三 汽车在特定条件下的使用

## Slide 2: 任务一 新车的选配与使用
汽车使用寿命、工作可靠性与汽车初期使用有关

## Slide 3
1.汽车走合期概念

## Slide 4
新车、大修车、装用大修发动机的汽车，在开始投入使用的最初阶段，汽车各部机构中的零件正处于磨合状态，还不能全负荷运行，这个使用阶段称为汽车走合期。

## Slide 5
Notes: 运动员赛前热身。无论是在进行不习惯的体力活动，或是在进行超负荷的训练后都会发生肌肉酸痛，特别是平时不经常参加体育锻炼的人，或者长时间中断了体育活动又重新参加锻炼的人，运动后，往往都会感到明显的肌肉酸痛

## Slide 6
磨合什么？
Notes: 讨论。零件加工表面存在微观、宏观几何形状偏差（粗糙度、圆度、圆柱度、直线度等）、总成或部件装配也有一定的允许误差。实际接触面积小，全负荷运行，摩擦表面实际单位压力会很大，润滑油膜破坏和局部温度升高，使零件磨损或破坏。

## Slide 7
汽车走合期内，各部件还不能承受全负荷。通过走合期，改善零件表面几何形状和表面层物理力学性能。
Notes: 表面光滑、耐磨

## Slide 8
2.汽车走合期的使用特点

## Slide 10
（1）配合零件磨损剧烈
Notes: 配合间隙小、表面粗糙且单位压力大，相对运动摩擦力大；摩擦发热多，润滑差；金属磨屑进入或残留摩擦表面，形成磨料磨损。

## Slide 11
（2）机油易变质
Notes: 金属磨屑、油温高

## Slide 12
保证走合里程：不小于1000km
限制装载量：减载
选择道路：走好路
控制车速
/转速
正确驾驶：操作柔和
加强维护：检查、紧固、润滑（更换机油）
3.汽车走合期的使用措施
Notes: 转速<3000rpm.
300km内四轮刹车片需要磨合。安全行驶的前提下，避免紧急刹车。

## Slide 13: 思考题
一、简答题
1.汽车走合期概念
2.汽车走合期特点
3.汽车走合期应采取主要技术措施