## Slide 1: 任务四 汽车在高原山区条件下使用

## Slide 2
高原地区：海拔高、空气稀薄、气压低，发动机充气量少，使发动机动力性、燃料经济性和环保性下降。

## Slide 3
山区：地形复杂，经常会遇到上坡、下坡、路窄、弯多。坡道长而陡、弯道急而多，行车安全性下降。

## Slide 4
海拔：地面上某个地点高出海平面（黄海海平面作为基准面）的垂直距离。
相对高度：某个地点高出另一个地点的垂直距离。
高原：海拔在500m以上，内部相对高度较小，范围比较大。周围常有明显的坡度。
山地：海拔一般在500m以上，相对高度较大，坡度较陡
丘陵：相对高度不超过200m，地势起伏较小，坡度较缓
高原与山脉经常交错分布，形成高原山区地带。
平原：海拔在200m以下，宽广平坦，地势起伏较小。
盆地：四周高，中间低。周围是山地或高原，中间是平地或丘陵。

## Slide 5
高原地区：海拔高、空气稀薄、气压低，发动机充气量少，使发动机动力性、燃料经济性和环保性下降。
山区：地形复杂，经常会遇到上坡、下坡、路窄、弯多。坡道长而陡、弯道急而多，行车安全性下降。

## Slide 6
3.4.1高原山区条件对汽车使用的影响
发动机动力性下降
燃料消耗量增加
发动机排气污染物浓度改变
行车安全性下降

## Slide 7
1.发动机动力性下降
动力下降主要指发动机的功率、转矩下降

## Slide 8
发动机的功率、转矩与充气量成正比关系。随着海拔增高，气压逐渐降低，空气密度减小，使发动机的充气量减小，发动机的功率、转矩也随之下降。

## Slide 9
2.燃料消耗量增加
在高原行驶的汽车，由于空气密度下降，充气量将明显降低。随着海拔高度的增加，空燃比变小，混合气变浓，如不能进行修正，会使发动机油耗增大。电子控制燃油喷射发动机的控制单元可对空气状况（大气压力）进行修正。

## Slide 10
大气压力降低，燃料蒸发性提高。当大气压力从101kPa降至80kPa（海拔高度约2000m），相当于外界气温上升8～10℃所造成的影响。因此，高原行车易产生气阻和渗漏等问题，致使油耗增大。同时，因发动机功率不足，汽车需经常以低挡大负荷低速行驶，也是引起油耗增大的原因之一。

## Slide 11
3.发动机排气污染物浓度改变
由于海拔高度影响发动机的空燃比，空燃比的变化又导致排气成分浓度的改变，从而影响有害物质的排放量。海拔高度与发动机排气中的CO、HC和NOX的关系，由图可以看出，CO、HC排放浓度随海拔升高而增大，而NOX的浓度则有所下降。

## Slide 13
4.怠速下降且运转不稳定
随着大气压力的下降，空气稀薄，混合气变浓，严重时由于混合气过浓而运转不稳定或产生喘振现象。

## Slide 14
5.行驶安全性下降
在高原山区条件下行驶的汽车，由于气压低、弯道险路多，对其行驶安全性带来不良影响。

## Slide 15
(1)山区行驶，汽车需要经常制动减速，因此制动系的使用特点是制动频繁。

## Slide 16
气压制动：在山区使用时，特别是高原山区，因空气稀薄，空气压缩机的生产率下降，供气压力不足，再加上制动次数多，耗气量大，往往不能保证汽车、特别是汽车列车的可靠制动。

## Slide 17
液压制动：在高原山区行驶的汽车，使用制动频繁，制动器因摩擦而生热，使制动系统温度升高。使用沸点低的制动液，还会在高温时由于制动液的蒸发而产生气阻，使制动效能大大下降，甚至导致制动失灵，使行车不安全。
气压低，会使液压制动的真空加力缸两端的压差减小，使制动效能下降。

## Slide 18
(2)转向使用频繁且使用强度大，易出现故障

## Slide 19
3.4.2 高原山区条件下汽车使用措施
1.合理选型（汽车选型应注意高原山区条件使用的结构适应性）
增压
高压缩比
制动（辅助制动）

## Slide 20
2.加强制动、转向系统维护
为了保证安全行驶，汽车下坡前应注意制动系压力及制动机构的工作状况检查，同时要防止因制动系过热而造成制动效率下降的现象出现。
应在开始下长坡之前检验脚制动制动效能，如感到制动效能不足，应在故障排除后，再开始下长坡。

## Slide 21
山区经常行驶的汽车，因制动和转向操纵装置使用频繁，轮胎磨损大，应适当缩短维护周期，增加维护项目，加深维护内容，以确保这些装置工作安全可靠。
制动系的检查调整
转向系应操纵轻便灵活，转向盘自由间隙不能过大，转向轮转动角度不能太小。

## Slide 22
轮胎磨损大
前照灯

## Slide 23
3.油电路调整
随着海拔升高，混合气变浓，燃烧不完全。为此，应按海拔高度减小供油量，适当增大空气量。
随着海拔升高，发动机压缩终了的压力降低，火焰的传播速度减慢，可将点火提前角略为提前1º～2º。

## Slide 24
4.安全驾驶
爬长坡、陡坡时，注意提前减挡
下坡时严禁空挡滑行
正确使用发动机辅助制动装置
制动鼓淋水降温

## Slide 25
5.合理改造
配气相位：进气迟闭角、排气提前角
辅助制动
增压器
高压缩比

## Slide 26
6.其它
含氧燃料
冷却保温

## Slide 27: 思考题
1.海拔高度升高，汽车的动力性、经济性为何下降？解决的方法有哪些？
2.汽车在高温与高原条件下，都会出现动力性、经济性下降，分别分析下降的原因。
3.汽车在高原条件下动力性、经济性下降，为此可采用提高压缩比的方法改善其相应性能。试回答汽车在高温条件下，能否采用这一措施。
提示:高温：过热、环境温度高；高原：空气密度小、环境温度低
一、简答题