## Slide 1
项目四 汽车技术状况变化与等级评定
主讲:刁立福

## Slide 2
汽车技术状况概述
汽车技术状况变化原因和影响因素
汽车技术状况变化规律
汽车技术等级划分与评定

## Slide 3: 概述

## Slide 4
一、汽车技术状况的概念
定量测得的表征某一时刻汽车外观和性能的参数值的总和。
汽车技术状况包括：汽车外观和汽车性能两个方面，是定量评定的。

## Slide 5
二、汽车工作能力的概念
汽车按技术文件规定的使用性能指标，执行规定功能的能力。
汽车工作能力可按汽车使用时间或行驶里程来计算，即汽车工作到技术状况参数达到了最大极限状态时的汽车使用时间或行驶里程。

## Slide 6
三、汽车技术状况变化的标志
随着汽车使用年限的增加，行驶里程的延长，汽车性能和外观变化，汽车性能和外观包括汽车的动力性、燃料经济性、制动性、转向操纵性、前照灯和喇叭声级、污染物排放、汽车防雨密封性、整车外观等。

## Slide 7
新车初始使用性能指标
在用汽车使用性能指标变化曲线
在用汽车的实际使用性能指标

## Slide 8
1.在用汽车使用性能指标变化曲线
式中：
Ak(t)-在用汽车的使用性能指标
Ak1-新车的初始使用性能指标
k-根据汽车工作强度改变的系数
t-汽车使用年数

## Slide 9
2.在用汽车的实际使用性能指标，是由汽车总的使用时间或行驶里程所确定的使用性能指标的平均值。

## Slide 11: 任务一 汽车技术状况变化原因和影响因素
4.1.1汽车技术状况变化的原因

## Slide 12
汽车技术状况变化的根本原因是零件的损坏。
零件损坏的原因有：磨损、腐蚀、疲劳、变形、老化、偶然损伤。

## Slide 13
1.磨损
相互接触的物体在相对运动中表层材料不断损耗的过程，它是伴随摩擦而产生的必然结果。
曲轴主轴颈与轴承的磨损
气缸、气门、气门座的磨损
行车制动器摩擦副的磨损

## Slide 14
2.腐蚀
零件在腐蚀性环境里工作所产生的损坏。如车身锈蚀、蓄电池导线接头腐蚀。

## Slide 15
3.疲劳
零件在交变载荷作用下，承受超过材料的耐疲劳极限的循环应力而产生的损坏，如主减速器齿轮齿面的疲劳点蚀。

## Slide 16
4.塑性变形与损坏
零件所受载荷超过材料的弹性变形极限所致。通常，是由于零件原设计计算的错误或违反使用规定所造成的，如汽车超载引起车轴、车架变形、断裂。

## Slide 18
5.老化
零件材料受物理、化学、温度和光照等条件变化的影响引起缓慢损坏的一种形式。橡胶、塑料制品（如轮胎、油封、膜片、膨胀水箱等）和电器元件（如电容器、晶体管等），长期受环境和温度的影响，会逐渐失去原有性能。

## Slide 20
4.1.2 汽车技术状况变化影响因素

## Slide 21
１.汽车结构与工艺因素
设计、制造、装配
http://www.qiche365.org.cn
中国汽车召回网

## Slide 22
2.汽车运行材料品质与使用
●燃料
●润滑剂
●特种液
●轮胎

## Slide 23
3.载荷
容量利用

## Slide 24
4.道路交通条件

## Slide 25
路面覆盖层状况对汽车工作的影响

## Slide 26
指标 | 混凝土与沥青路面 | 沥青 矿碴混合路面 | 碎石 路面 | 卵石 路面 | 天然 路面
滚动阻力系数 | 0.014 | 0.020 | 0.032 | 0.040 | 0.080
平均技术速度(km/h) | 66 | 56 | 36 | 27 | 20
发动机曲轴 平均转速(r/min)/km | 2228 | 2561 | 2628 | 3185 | 4822
转向轮转角均方差（°） -市区行驶 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 18
离合器使用次数/km | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 1.52
制动器使用次数/km | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.90
变速器使用次数/km | 0.52 | 0.62 | 1.24 | 2.10 | 3.20
垂直振幅大于30mm的振动次数/100km | 68 | 128 | 214 | 352 | 625

## Slide 27
5.环境条件
气温、湿度、空气中介质

## Slide 28
6.汽车驾驶技术
现代汽车结构越来越复杂、附属装置日渐增多，应掌握新车型、新装置的使用注意事项。如汽车采用电动汽油泵，油箱内的燃油应严禁用尽，以防损坏汽油泵；对于采用液压助力装置的转向系统、采用真空助力装置的制动系统，汽车在高速运行时就不准熄火空挡滑行等。
Notes: 假如车子的油箱已经长时间没有清洗，由于汽车油箱底部杂质较多，油量少就很容易造成油路堵塞;同时，燃油不多时，还会使汽油泵工作负荷增加，影响油泵内转子的冷却。此外油量太低，也可能影响排气系统的氧传感器。油泵能正常泵油。

## Slide 29
7.汽车维修质量
★维护：维持汽车完好技术状况而进行的作业
★修理：恢复汽车完好技术状况而进行的作业
★维修：维持和恢复汽车完好技术状况
（1）维修人员的技术素质
（2）先进齐全的仪器设备
（3）配件质量
Notes: 修好也有很大区别：规范、正规。合格、优秀。不按照维修工艺进行。省工序。

## Slide 30: 思考题
1.分析汽车在某种特定条件下零件损坏的主要形式。
2.分析影响汽车技术状况变化的因素。