## Slide 1: 任务二 汽车技术状况变化规律
一、汽车技术状况随行驶里程或使用时间的增加逐渐变坏。
函数变化规律//第一种变化规律

## Slide 2
汽车技术状况参数
汽车技术状况参数初始值
单位行程内汽车技术状况参数的变化强度
汽车行驶里程或使用时间
确定汽车技术状况变化程度的特性指数

## Slide 4
二、由于多种因素的影响，汽车技术状况的变化程度不一。
随机变化规律/第二种变化规律

## Slide 5
Notes: 使用寿命各不相同、

## Slide 6
各种随机现象既有其偶然性的一面，也有其必然性的一面。这种必然性表现为大量实验中的随机事件出现的频率具有稳定性，即一个随机事件出现的频率常在某固定值附近波动，这种规律性就是统计的规律性。

## Slide 7: 任务三 汽车技术等级划分与评定
汽车技术等级就是指评定汽车技术状况的技术分级。

## Slide 8
为及时掌握不同阶段的汽车技术状况变化，应定期对汽车进行综合评定，确定汽车技术状况等级，据此有计划的安排和组织相应的运输生产，有利于合理使用汽车和科学地安排汽车维修计划，降低运行成本，减少行车故障。
Notes: 综合性能检测

## Slide 9
《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198-2004）
一级车：表中分级的项目应达到规定的一级技术要求；没分级的项目应为合格。
二级车：表中1.2、1.9和4.2应达到规定的技术要求；1.1、1.3、2.1、3.1、4.4、5.2、7和10八个项目中至少有三项应达到规定的一级技术要求；没分级的项目应为合格。
三级车：表中分级的项目应达到三级技术要求；没分级的项目应为合格。
Notes: 分级项目达到一级车要求、

## Slide 10: 思考题
一、简答题
汽车技术状况变化规律分为几类，各有什么特点？
二、判断分析题
《营运车辆技术等级划分和评定要求》(JT/T198-2004）中将营运车辆技术等级划分为一级、二级和三级。凡是达不到二级车技术等级标准汽车均为三级车，三级车是不合格车。