## Slide 1: 任务三 汽车经济使用寿命确定方法
汽车经济使用寿命是确定汽车是否更新主要依据。汽车达到经济使用寿命时，及时更新，可取得最佳经济效果；提前或者推迟更新，都会在一定程度上造成经济损失。本节主要介绍汽车经济使用寿命的确定方法。汽车经济使用寿命确定方法主要有低劣化数值法、应用现值与资本回收系数计算法、面值计算法、最低计算费用法（判定大修与更新界限法）。

## Slide 2
汽车使用寿命包括物理使用寿命、技术使用寿命、经济使用寿命和折旧使用寿命。
随着汽车使用时间或行驶里程的延长，单位折旧费不断减少。但由于汽车有形损耗和无形损耗的加剧，而使汽车经营费用(维修、燃料、大修费用)增加，称为低劣化。
低劣化数值法的目标是保证汽车单位折旧费用和经营费用总和为最小。
一、低劣化数值法

## Slide 4
设b为汽车低劣化的增加强度(元/(1000km)2)，则在使用里程L内的平均低劣化数值为bL/2。
式中：Y-为汽车单位总费用；Co-为固定费用

## Slide 5
若使汽车按里程计算的平均使用费用最小，只需 ，则求得汽车经济使用寿命为：

## Slide 6
表示劣化程度的b值，可通过将单位营运费用（燃料费＋维修费＋大修均摊费）与行驶里程或使用时间进行回归计算后求得。

## Slide 7
在数理统计中对于一元线性函数

## Slide 10
二、应用现值及投资回收系数估算法
在计算汽车经济使用寿命时，若考虑到利率对年使用费用的影响，就应把已发生的费用或预期将要发生的费用做现值计算。使得在同一时间基点上，将所涉及的各项费用按现在的价值折算出总的费用，称为年使用现值。

## Slide 11
其折算式为
式中：
现值
未来值，即第T年付出的费用
利率
现值系数

## Slide 12
设汽车使用过程中，平均每年陆续付出的费用为R(称为年当量使用费用)，每年陆续付出费用的总和为P(以现在的费用值表示，称为现值)。则R与P之间的关系为

## Slide 13
为投资回收系数
式中：

## Slide 14
当列表计算后，选出与年当量使用费用R最小的使用年限T时，即为经济寿命年限。

## Slide 16
三、面值法
面值法是一种仅以账面数字作为分析基础的经济分析法。与低劣化数值相比，面值法可避免数据统计困难，适于在实际生产中分析和预估本单位汽车的经济使用寿命。

## Slide 17
假定以K0=80000元购入一台新车，预计可使用7年，其价值将随着使用年限的增加而降低，而运行成本则增加。将这些有关的数据列表，并计算其总使用成本和在使用期间的每年平均使用成本，则可以得到年平均使用成本最低的使用年限(见下表)。

## Slide 18
使用 年限 ① | 汽车残值 ② | 累计折旧费 ③＝K0-② | 运行成本 ④ | 累计 运行成本 ⑤＝Σ④ | 总费用 ⑥=③+⑤ | 年均 总费用 ⑦=⑥/①
1 | 65000 | 15000 | 6000 | 6000 | 21000 | 21000
2 | 50000 | 30000 | 6000 | 12000 | 42000 | 21000
3 | 40000 | 40000 | 7000 | 19000 | 59000 | 19667
4 | 30000 | 50000 | 8000 | 27000 | 77000 | 19250
※5 | 20000 | 60000 | 9000 | 36000 | 96000 | 19200
6 | 10000 | 70000 | 12000 | 48000 | 118000 | 19667
7 | 4000 | 76000 | 15000 | 63000 | 139000 | 19857

## Slide 19
面值法通常列表计算。由表中数据可看出，第5年未为最经济的寿命时期，因为与其它几年比较该年的年平均使用成本为最低。

## Slide 20
四、判定大修与更新界限计算法
汽车使用一定时期后，需要在更新或者大修两种方案之间做出判断。可修而不修，过早地更新，会因未达到折旧期而造成未折旧完的部分价值的损失。应该更新而未更新，过多地依靠大修使汽车重新工作，则将增加维修费用，降低生产效率。因此，对一辆汽车而言， 需要在大修与更新两个方案之间进行判别分析后，再行决策。

## Slide 21
为确定汽车大修与更新方案，常采用的判定式为：

## Slide 22
-汽车第i次大修的费用，元
-使用成本的增加值，表示大修后汽车与新购汽车运输成本差值乘以至下次大修期间的运输生产量，元
K0-新车原始价值，元
-反映大修过后汽车运输生产率与新汽车至第一次大修之间运输生产率的比例关系
-反映大修后汽车至下次大修前的行驶里程与新车第一次大修前行驶里程间的比例关系

## Slide 23
-因更新而引起旧车未折旧完的损失值
-汽车残值

## Slide 24
大修 次数 | 至下次大修间隔里程(1000km) | 本次大修费用(元) | 至下次大修间隔里程内平均成本 (元/1000t·km) | 至下次大修间隔里程内平均完好率(％)
0 | 180 | - | 159.5 | 89
1 | 100 | 25000 | 170.5 | 86
2 | 100 | 33000 | 180.6 | 82
3 | 80 | 41000 | 183.1 | 74

## Slide 25
注：
a.新车价格K0=80000元
b.汽车残值定为8000元
c.单车折算吨位为3.33t(考虑到实载率、里程利用率、拖挂率等因素，由统计数据求出)
d.折旧里程为500000km

## Slide 26: 思考题
1.汽车经济使用寿命的确定方法有哪几种？