## Slide 1
任务二 汽车变速器维修
主讲:刁立福

## Slide 2
一、常见故障分析
变速器零件的主要耗损是各配合副磨损及壳体变形和裂纹。这将导致变速器工作可靠性下降，产生脱档、乱档、抖杆、换档困难、噪声及漏油等故障。
脱档是变速器最常见的故障。其实质是由于相啮合的滑动齿轮或接合套齿在传力过程中齿面产生了大于锁止力(齿面摩擦力与拨叉自锁力之和)的轴向力，将齿轮从啮合状态自动推至空档位置。因此轴向力的产生是发生自动脱档的根本原因。
乱档是与变速杆配合的有关部位间隙过大而造成的变速杆档位失准。
抖杆是变速齿轮径向或轴向振摆在变速杆上的反映。
噪声是齿轮传动中产生冲击力的结果。
换档困难对于有同步器的变速器是同步器同步元件或锁止元件功能失效所致。

## Slide 3
二、主要件耗损
1.变速器壳
变速器壳的主要耗损是裂纹、变形和轴承孔磨损。
2.轴、轴承及齿轮
轴颈与轴承及轴颈与齿轮磨损。
对齿轮来说，主要是滑动换档齿轮磨损。齿轮的楔形磨损使其在啮合中产生轴向分力，这是自动脱档的常见原因。
3.同步器
惯性式同步器的常见耗损是摩擦锥面螺旋槽磨损和锁环或锁销的锁止倒角磨损。螺旋尖部磨损过甚时便不能破坏油膜，使同步时间延长，换档困难。锁止倒角磨损使锁止作用不可靠，造成同步前啮合而产生挂档噪音。
4.操纵件
操纵件的主要耗损是各配合处磨损。

## Slide 4
二、变速器主要零部件检修
1.变速器壳及盖
一般裂纹可焊修，但与轴承孔相通的裂纹及安装固定孔处有裂纹时应报废。
变速器壳与平面有关的形位误差超过技术要求时，应修复。其方法可用锉削、刮研或磨削。
2.齿轮与花键
齿轮的啮合面上不允许有明显缺陷或不规则磨损。
接合齿轮或相配合的滑动齿轮齿端磨损，大修限度应不超过齿宽的15％，使用限度为齿宽的30％；常啮齿轮的啮合侧隙大修应为0.15～0.50mm，使用限度应不超过0.80mm；接合齿轮的啮合侧隙，大修应为0.10～0.40mm，使用限度应不超过0.60mm；各齿轮的啮合印痕应在啮合面的中部且不小于啮合面的60％。
滑动齿轮与轴花键配合的侧隙，较原设计规定应不超过0.15mm。
3.轴
第一、二轴及中间轴，当以两端轴颈公共轴线为基准时，其中部径向圆跳动应不大于0.03mm和0.06mm(长度分别为大于120～250mm和大于250～500mm者)。
滚动轴承或齿轮与轴颈的配合：属于过盈配合的，大修应无间隙，且最大过盈量应不超过原设计规定；属于过渡配合的，其间隙允许比原设计规定增加0.003mm；属于间隙配合的，允许比原设计规定增加0.02mm。
4.同步器
当因摩擦锥面螺旋槽磨损使锁环与接合齿轮端面(锁环式)或摩擦锥环与锥盘内端面(锁销式)间的间隙小于规定值时，便应换新。

## Slide 5
三、变速器装配与调整步骤如下：
1.组合件装配。一般变速器在总装前需先进行组合件装配，主要有中间轴、第二轴及变速器盖。
（1)中间轴
中型以上车辆的变速器中间轴通常是转轴，轴上装有靠键连接和过盈配合的齿轮。组装时应注意齿轮和垫片的位置和方向，应用压力机压入，并将各齿轮压靠到位。
（2)第二轴
①装配各常啮齿轮时应用垫片调整其轴向间隙，使其符合各车型的要求。一般，大修时为0.10～0.30mm；使用限度，轻型车以下为0.30mm，中型以上车辆可为O.80mm。②注意齿轮的方向。特别是直接档齿套、齿座常带有防自动脱档结构，若装反了便失去此功能。
（3)变速器盖
①装上变速杆并用定位销钉定位后，应转动灵活无卡阻。
②装变速叉轴应用专用工具，以防装时自锁钢球弹出。
③先装入的叉轴应放入空档再装其他轴。
(4)自锁、互锁球销勿漏装，且规格应相符。

## Slide 6
2．变速器总装工艺要点与注意事项
(1)总装顺序一般为先中间轴、倒档轴，再第一、二轴，最后是变速器盖。
(2)倒档齿轮、中间轴(定轴)定塔轮的端面间隙一般为O.10～0.35mm，使用限度1.00mm。过大时，可用垫片调整。
(3)每装一轴应检查调整其轴向间隙，第一轴轴向间隙应不大于0.10mm，其它各轴应不大于O.30mm。
(4)里程表驱动齿轮和第二轴突缘平面应平整，以防漏油。
(5)中间轴与第二轴相啮合的常啮齿轮副应对正。不正时可通过调换中间轴调整垫片在前后端的位置进行调整。
(6)装配好的齿轮传动机构，应检查齿轮啮合啮合间隙，常啮合齿轮应为0.10～0.50mm，使用限度O.80mm；接合齿轮应为0.10～0．40mm，使用限度0．60mm。
啮合印痕，应在轮齿啮合面中部，且不小于啮合面的60％。

## Slide 7: 思考题
一、选择题
1.（ ）是变速器最常见的故障。
A.自动脱档 B.乱档 C.换档困难 D.齿轮磨损
2.惯性式同步器摩擦锥面螺旋槽磨损和锁环或锁销的锁止倒角磨损将导致（ ）。
A.换档时间缩短 B.换档时间延长 C.换档时间不变
二、判断题
1.乱档是与变速杆配合的有关部位间隙过大而造成的变速杆档位失准。
2.一般变速器在总装前需先进行组合件装配，主要有中间轴、第二轴及变速器盖。