## Slide 1
任务四 汽车驱动桥维修
主讲:刁立福

## Slide 2
一、主要件耗损分析
1.桥壳及半轴套管
桥壳弯曲变形、裂纹；桥壳与主传动器壳结合平面磨损、变形；半轴套管与桥壳过盈配合处磨损；半轴套管轮毂轴承颈部分磨损及与半浮式半轴外端轴承配合部位磨损等。
半轴套管与桥壳为过盈配合，由于微动磨损其最外一道配合轴颈最易松动，且不拉出套管难以发现。当其配合间隙过大后，依靠第二道轴颈支承便增大了悬臂的长度，使支承刚度降低。
2.主减速器壳
主减速器壳的主要耗损是轴承孔磨损，以及由于轴承孔磨损和壳体变形造成的轴线与轴线及轴线与平面间位置误差超差。特别是主、被动圆锥齿轮轴线的垂直度与位置度误差对主减速器工作可靠性的影响最大。
3.半轴
半轴的主要耗损是花键磨损、扭曲和断裂。半轴断裂常发生在应力集中的突缘根部圆角处和花键端部圆角处。

## Slide 3
二、主要零件检修
1.桥壳与半轴套管
整体式桥壳以两端内轴颈为基准，其前端面的平行度误差应不大于0.30mm和O.40mm(前端面直径分别为不大于和大于300mm者)，外轴颈径向圆跳动应不大于O.30mm。
分段式桥壳以桥壳的结合圆柱面、结合平面及另一端内锥面为支承，内外轴颈径向圆跳动应不大于O.25mm，桥壳与减速器结合平面的端面圆跳动应不大于O.10mm和0.08mm(结合平面直径分别为大于和不大于200mm者)。桥壳油封颈的径向磨损应不大于0.15mm。
桥壳与制动毂底盘结合平面及圆柱面对桥壳轴线的端面圆跳动及径向圆跳动均应不大于0.10mm。
2.主减速器壳
壳体上各承孔与轴承(或轴承盖)的配合应符合原设计规定。属过盈配合者，其使用限度一般不超过O.02mm的配合间隙。
差速器左、右轴承承孔同轴度误差应不大于O.10mm。
减速器壳各横轴支承孔轴线对前端面的平行度误差应不大于O.12mm和O.10mm(轴线长度分别为大于和不大于200mm者)。纵轴线对横轴线的垂直度误差应不大于0.16mm和0.2mm(纵轴线长度分别为大于和不大于300mm者)。纵横线应位于同一平面(双曲线齿轮结构除外)，其位置度误差应不大于O.08mm。
3.半轴
对半轴应进行探伤检查，若有裂纹应予报废。
半轴花键应无明显扭曲，否则应报废。花键齿侧间隙不得大于原设计规定O.15mm。
以半轴轴线为基准，中部未加工部分径向圆跳动应不大于1.30mm，花键外圆柱面径向圆跳动应不大于0.25mm，半轴突缘内端面圆跳动应不大于0.15mm。

## Slide 4
三、驱动桥的装配调整一般包括主减速器和差速器的装配调整、轮毂的装配调整。

## Slide 5: 思考题
一选择题
1.主减速器调整时以（ ）。
A.主动锥齿轮轴位置为主 B.从动锥齿轮轴位置为主 C.啮合印痕调整为主，啮合间隙调整为辅 D.啮合间隙调整为主，啮合印痕调整为辅
2.单级主减速器从动锥齿轮轴承就是（ ）。
A.轮毂轴承 B.差速器轴承 C.主动锥齿轮轴轴承
3.主减速器的装配调整顺序一般是在总体装配前，应（ ）。
A.先分别调整主、从动齿轮各轴承预紧度，再在装配中调整主、从动锥齿轮啮合印痕和间隙 B.先在装配中调整主、从动锥齿轮啮合印痕和间隙，再分别调整主、从动齿轮各轴承预紧度 C.主、从动齿轮各轴承预紧度和间隙同时调整
二、简答题
1.主减速器调整内容有哪些？如何调整？