## Slide 1: 网络安全技术项目化教程
主编 段新华 宋风忠
中国水利水电出版社

## Slide 2: 项目7 防火墙

## Slide 3: 项目导读
防火墙是内部网与公共网的连接设备，能根据企业的安全政策（允许、拒绝、监测）控制出入网络的信息，并且本身具有较强的抗攻击能力，是网络安全中常用的设备。通过安全策略，过滤不安全的服务，只有允许的服务或协议才能通过防火墙。目前常用的防火墙有硬件型，所有数据首先都要通过硬件芯片监测，也有软件型的，软件在计算机上运行并监控。其实硬件型也就是在芯片里固化了软件，不过不占用计算机CPU的处理时间，功能非常强大，处理速度很快。一般硬件型的防火墙用在网络出入口，软件型的个人用户可能用的更多点。本项目以神州数码DCFW-1800系列防火墙为例，防火墙软件版本为4.5版本，结合高职院校技能大赛信息安全类比赛内容，把防火墙常用的一些内容通过项目任务的形式展示给大家。

## Slide 4: 教学目标
认识防火墙与搭建管理环境。
管理防火墙配置文件及版本升级。
配置防火墙的SNAT。
配置防火墙的DNAT。
防火墙的安全策略配置。
防火墙的IP-MAC绑定配置。
防火墙的URL和网页内容过滤。
防火墙的IPSec VPN配置。
防火墙的SSL VPN配置。
防火墙的双机热备。

## Slide 5: 任务1 认识防火墙及搭建配置环境
任务描述
为了熟练的掌握防火墙的使用，认识防火墙，了解各接口区域及其作用。
当需要配置防火墙的时候，怎么进入配置环境呢？掌握常用的搭建配置环境方法，一般常用的通过Console端口连接管理和web网页方式管理。

## Slide 6
任务要求
了解防火墙的接口及作用。
掌握通过Console端口管理环境。
掌握web网页方式管理防火墙。
知识链接
1．设备的配置文件
2．管理设备方式

## Slide 7
实现方法
1．了解防火墙的接口及作用

## Slide 8
使用设备自带的配置线将防火墙与计算机的串行接口连接。通过Console连接可以管理各种网络设备，具体操作后面讲述

## Slide 9
2．通过Console端口管理环境
通过Console端口连接防火墙，网线部分可以不连接，连接好后打开超级终端。win7没有自带，大家可以从网上下载个绿色版的超级终端程序。

## Slide 10
2．通过Console端口管理环境
连接好防火墙后，超级终端会有一下提示。
Login：
DSFW-1800系列防火墙默认的管理员用户名admin，密码admin，按提示输入即可。用户名admin是不可修改或删除的，密码可以修改。

## Slide 11
2．通过Console端口管理环境
输入管理员用户帐号和密码，可以进入防火墙的特权模式，该模式的提示符如下所示，包含一个#字符号:
DSFW-1800#

## Slide 12
2．通过Console端口管理环境
在特权模式下，输入configure命令，可进入全局配置模式，提示符如下所示：
DSFW-1800(config)#
DSFW-1800系列防火墙很多命令类似交换机和路由器的命令，具体可以参考配置手册，由于防火墙的安全策略比较复杂，通过命令方式管理难度很高，因此这个方法用在防火墙上不多，当web方式不能管理的时候可能采取此方法。

## Slide 13
3．通过web网页方式管理防火墙
初次使用防火墙时，用户可以通过E0/0接口访问防火墙的web页面。
在浏览器里输入默认的IP地址http://192.168.1.1并按回车键，系统web页面登录界面如图所示
。

## Slide 14
3．通过web网页方式管理防火墙
初次使用防火墙时，用户可以通过E0/0接口访问防火墙的web页面。
在浏览器里输入默认的IP地址http://192.168.1.1并按回车键，系统web页面登录界面如图所示
。

## Slide 15
3．通过web网页方式管理防火墙
输入默认账户admin和密码admin登录防火墙后。在这里即可展开对防火墙的设置。如果防火墙配有公网IP地址，也可以在外网来管理防火墙，配置端口IP地址如图所示，本章任务是以web方式管理防火墙为基础讲述的。

## Slide 16: 任务2 管理防火墙配置文件及版本升级
任务描述
DCFW-1800系列防火墙的配置信息都被保存在系统的配置文件中。用户通过运行相应的命令或者访问web页面查看防火墙的各种配置信息，例如，防火墙的初始配置信息和当前配置信息等。随着设备的升级换代，防火墙的核心系统要需要更新，以适应当前网络的应用，为了获得最佳性能，可以对防火墙系统软件进行升级。升级前最好备份下原来的系统，升级过程中最好不要断电。
任务要求
学会查看和保存防火墙配置信息，同时了解如何导出和导入配置文件。恢复出厂设置及升级防火墙的系统软件。

## Slide 17
实现方法
1．查看当前配置和导入导出配置
（1）选择“系统管理”→“配置文件管理”，在打开的页面会显示当前的配置信息。右上角有个“导出”按钮，点击导出按钮，会弹出保存对话框。如图所示

## Slide 18
实现方法
1．查看当前配置和导入导出配置
（2）点击保存按钮，在另存为对话框里选择合适的路径和文件名

## Slide 19
实现方法
1．查看当前配置和导入导出配置
（3）导入配置，依次打开“系统管理”→“配置备份还原”，选择恢复系统配置点下一步，选择从本地上传系统配置文件，点击“浏览”选择文件并点下一步

## Slide 20
实现方法
2．恢复出厂设置及升级防火墙的系统软件
（1）将防火墙配置恢复到出厂。一般有3种方法，第一种方法是使用设备上的物理按钮使系统恢复到出厂配置，用户可以使用设备上的CRL孔使系统恢复到出厂配置（设备断电，按住CRL孔，直到stat灯和alarm灯同时变为红色约15秒钟，后松开手即可）。第二种方法是在命令行特权模式下，使用命令unset all。第三种方法是打开“系统管理”→“配置备份还原”，在向导中选恢复出厂设置点下一步，

## Slide 21
实现方法
2．恢复出厂设置及升级防火墙的系统软件
（2）防火墙系统软件升级。防火墙可以通过命令行模式下TFTP、FTP方式升级，本任务中通过web方式进行升级。打开“系统管理”→“系统升级”，系统默认选择升级到最新的软件版本，点击下一步，在上传新的软件版本处浏览本地选择要升级的版本(系统最多保存两个系统软件供用户选择)

## Slide 22: 任务3 配置防火墙的SNAT
任务描述
由于IPV4地址的稀缺，一般公司或单位从运营商获取的公网地址比较少，或者有时候需要共享上网。在这种条件下，就需要配置SNAT，即源地址转换。平常大家上网通过网关上网就是其中的一个应用，网关将内网的地址址转换为一个合法的公网地址，通过共用这个公网地址来上网。
任务要求
考虑到公网IP地址有限，不可能达到给每台计算机都配置公网地址访问外网，从而可以通过一个或少量公网IP地址来满足内网上网问题。平常家里通过路由器共享上网也是类似的一个应用。

## Slide 23: 拓扑结构图
如图所示，防火墙E0/4连接外网，主机Server代表外网的一台服务器，PC代表内网的计算机，网关为防火墙的E0/1,使内网10.1.1.0/24网段可以访问Internet

## Slide 24
实现方法
1．配置内外网的接口。
（1）配置外网接口E0/4。参考前面任务，通过web方式登录防火墙，配置外网接口E0/4，本任务更改地址为202.1.1.1。登录后打开“网络”→“网络接口”界面，选择接口E0/4并点击上面的编辑项，进入到如图7-12所示界面，安全域类型为三层安全域，安全域为untrust，静态IP：202.1.1.1，子网掩码为255.255.255.0(24位)。

## Slide 25
实现方法
1．配置内外网的接口。
（2）配置内网接口E0/1。参考上面内容，过程一样。安全域类型为三层安全域，安全域为trust，静态IP：10.1.1.1，子网掩码为255.255.255.0(24位)。

## Slide 26
实现方法
2．配置路由。
添加到外网的路由，打开“网络”→“路由”→“目的路由”界面，点击左上角新建路由条目命令，添加下一跳路由，如图所示，目的IP：0.0.0.0代表所有网段，0子网掩码代表所有子网掩码。下一跳地址可以是直连路由器的IP地址或自己出外网的端口E0/4。

## Slide 27
实现方法
3．配置源NAT策略。
打开“网络”→“NAT”→“源NAT”界面，点新建，配置如图所示。源地址和目的地址都选any地址条目，代表任何地址，出接口选外网接口E0/4，转换为出接口IP，设置好后点确认。

## Slide 28
实现方法
4．添加安全策略。
打开“安全”→“策略”界面，点新建，策略基本配置里面按如图所示配置，从trust到unstrust，服务薄为any，允许通过任何服务。如果对服务有限制或对配置项有更多的要求，可以再详细配置。

## Slide 29: 任务4 配置防火墙的DNAT
任务描述
由于公网地址比较少，服务器需要的公网IP地址不够用的时候，需要通过映射来解决服务器对外提供服务的功能。映射包括两种，一种为端口映射，通过IP和端口来访问服务器，另一种是IP映射，将私有地址和公网地址进行一对一的映射。
任务要求
如果只有一个公网IP地址，配置在防火墙上对外端口E0/4上，现在有一台服务器需要对外提供服务，此时可以通过在防火墙上配置DNAT，将数据包在防火墙上进行目的地址转换，让外网用户访问到该服务器。

## Slide 30: 拓扑结构图
如图所示，防火墙E0/4连接外网，主机Server代表内网的一台服务器，PC代表外网的计算机。怎么通过DNAT使外网PC可以访问服务器Server的web服务呢？

## Slide 31
实现方法
1．配置准备工作，设置地址簿、服务薄
打开防火墙主页面右上角“对象用户”→“地址簿”界面，在地址簿页面上点新建地址簿，按图所示配置，地址名称webserver，作为服务器的标识。在成员列表项后面点添加，添加地址成员，本任务是server地址，即10.1.1.2/24。设置好点单击确认。

## Slide 32
实现方法
1．配置准备工作，设置地址簿、服务薄
添加好地址簿后，继续添加服务薄，在“对象用户”→“服务簿”界面。防火墙自带一些预定义服务，如果没有需要的服务，可以自定义，打开自定义页面，点新建，如图所示设置。

## Slide 33
实现方法
2．创建目的NAT
配置目的NAT，为内网的server映射web服务，即HTTP服务，默认是占用TCP80端口的，在前面添加服务薄的时候已经选择了访问端口，如本任务选用的800端口，那么访问的时候用的是http://202.1.1.1:800。打开防火墙“网络”→“NAT”目的NAT界面，点新建，选端口映射，打开端口配置页面，目的地址选外网的端口地址，这里是E0/4,服务选刚才自定义的服务web800，映射地址为前面新建的地址簿webserver地址，其端口为80，具体设置如图7-19所示。配置过程中目的地址和映射地址的子网掩码长度最好一样，不然会提示错误。

## Slide 34
实现方法
3．创建安全策略
创建安全策略，允许untrust区域用户访问trust区域内的server的web服务，具体如图所示。目的地址选服务器server连接防火墙的端口。

## Slide 35
实现方法
4．测试
配置好后，在一台联网的内网PC或外网PC上打开浏览器，地址栏上输入http://202.1.1.1:800，能够打开网页即表示配置成功(server上需要有相应的web服务)。其他服务如ftp等，方法一样。

## Slide 36: 任务5 防火墙的安全策略配置
任务描述
策略是网络安全设备的基本功能。默认情况下，安全设备会拒绝设备上所有安全域之间的信息传输。而策略则通过策略规则（Policy Rule）决定从一个安全域到另一个安全域的哪些流量该被允许，哪些流量该被拒绝。让网络在通畅的情况下，保证网络的安全性。
任务要求
一般的策略是有四方面，通过数据的流向来理解，第一方面是安全策略的方向，从那个安全域到那个安全域，如trust到untrust。第二方面是网络层信息，源自那个IP段，去那个IP段，如从10.1.1.0/24到any。第三方面是服务信息，有什么样的服务，如http、ftp、bt等。第四方面就是采取的动作，是拒绝还是允许上面的服务。通过策略的设置，让防火墙起到基本的防护功能。

## Slide 37
知识链接
1．安全域
传统的防火墙的策略配置通常都是围绕报文入接口、出接口展开的，这在早期的双穴防火墙中还比较普遍。随着防火墙的不断发展，已经逐渐摆脱了只连接外网和内网的角色，出现了内网/外网/DMZ（Demilitarized Zone，非军事区）的模式，并且向着提供高端口密度的方向发展。一台高端防火墙通常能够提供十几个以上的物理接口，同时连接多个逻辑网段。在这种组网环境中，传统基于接口的策略配置方式需要为每一个接口配置安全策略，给网络管理员带来了极大的负担，安全策略的维护工作量成倍增加，从而也增加了因为配置引入安全风险的概率。和传统防火墙基于接口的策略配置方式不同，业界主流防火墙通过围绕安全域（Security Zone）来配置安全策略的方式解决上述问题。所谓安全域是指同一环境内有相同的安全保护需求、相互信任、并具有相同的安全访问控制盒边界控制策略的网络或系统。防火墙分两大类的安全域类型，三层安全域和二层安全域。根据需要分三个区域，外网属于untrust安全域，内网是trust安全域，服务器可以放到dmz安全域，这样管理员之需要部署这两个域之间的安全策略即可。同时如果后续网络变化，只需要调整相关域内的接口，而安全策略不需要修改。可见，通过引入安全域的概念，不但简化了策略的维护复杂度，同时也将网络业务和安全业务的分离。

## Slide 38
知识链接
2．安全策略
安全策略是通过策略规则（Policy Rule）决定从一个安全域到另一个安全域的一个通行证，允许通行的才可以通过。安全策略一般分如下两种：
域间策略：域间策略对安全域间的流量进行控制可通过设置域间策略来拒绝、允许从一个安全域到另一个安全域的流量
域内策略：安全域内策略对绑定到同一个安全域的接口间流量进行控制。源地址和目的地址都在同一个安全域中，但是通过安全网关的不同接口到达。
策略规则分为两部分：过滤条件和行为。安全域间流量的源地址、目的地址、服务类型以及角色构成策略规则的过滤条件。 对于匹配过滤条件的流量可以制定处理行为，如permit或deny等。

## Slide 39
实现方法
1．新建安全域，分配端口
打开“网络”→“网络连接”中的安全域-接口视图，新建相应的三个安全域，防火墙已经提前已经设置好的，这里我们新建个VPN安全域，选择接口E0/4加入到VPN安全域中，也可以在接口配置页面中把接口加入到相应的安全域中。

## Slide 40
实现方法
2．设置各区域的攻击防护功能
打开“安全”→“攻击防护”界面，为三个安全域分别设置防护项，一般内网trust可以少启用一点防护，外网untrust区域可以全部启用。

## Slide 41
实现方法
3．设置安全策略
打开“防火墙”→“策略”界面，点新建，策略基本配置里面按如图7-24所示配置，从trust安全域里的any地址到untrust安全域里的any地址访问，服务薄为any，允许通过any服务，没有任何限制。依次可以类似的设置untrust安全域到trust安全域，trust安全域到trust安全域之间的三条安全策略。

## Slide 42: 任务6 防火墙的IP-MAC绑定配置
任务描述
为了加强网络安全控制，DCFW-1800系列防火墙支持IP-MAC地址绑定、MAC-端口绑定。这些绑定信息分为静态和动态两种。通过ARP学习功能、ARP扫描功能和MAC地址学习功能获得的绑定信息为动态绑定信息，而手工配置的绑定信息为静态信息。
任务要求
手工将内网某IP和MAC绑定到防火墙上，设置防火墙自动扫描内网某IP网段，然后将扫描的ARP信息全部进行绑定。

## Slide 43
实现方法
1．手工绑定IP-MAC信息
打开“安全”→“ARP防护”界面，在右侧的IP-MAC列表中可以看到防火墙自己学习的ARP信息，将192.168.1.66的ARP信息手工绑定在防火墙上，双击后，勾选绑定IP即可，如图所示。关于ARP认证，绑定ARP时默认开启。该ARP认证功能通过在客户端上安装ARP客户端来起到对防范ARP欺骗及ARP攻击的作。

## Slide 44
实现方法
1．手工绑定IP-MAC信息
如果此时防火墙并末学习到该IP的ARP信息，则可以手工输入IP和MAC地址的方式来绑定。在IP-MAC列表中点击添加IP-MAC地址。

## Slide 45
实现方法
2．在防火墙上自动扫描地址范围
打开“防火墙”→“二层防护”→“静态绑定”界面，点击扫描IP-MAC命令，输入要扫描的地址范围，如192.168.1.1—192.168.1.254，单击确认，开始扫描。

## Slide 46
实现方法
3．将扫描后的MAC信息全部做绑定
防火墙扫描后会将学习到的ARP信息显示在列表里，此时只要单击绑定所有配置菜单，防火墙就会将扫描的ARP信息全部绑定在防火墙上。
说明：使用IP-MAC地址绑定功能并不能实现绑定后的IP-MAC可以上网，未绑定的无法访问外网。如果仅允许IP-MAC静态绑定的主机上网，在接口配置模式下，输入以下命令：arp-disable-dynamic-entry

## Slide 47: 任务7 防火墙的URL和网页内容过滤
任务描述
通过使用DCFW-1800系列防火墙的内容过滤功能，设备可以控制用户所获取的信息内容，对匹配内容过滤规则的信息内容进行阻断或监控。
任务要求
限制内网用户访问www.baidu.com
限制内网用户访问URL中带有baidu关键字的所有网站。
学会如何针对网页中包含的关键字进行过滤，针对要访问的网页，如果包含一次或一次以上的“黄秋生”字样，则将该网页过滤掉，不允许用户访问。

## Slide 48
实现方法
1．限制内网用户访问www.baidu.com
手工设置自定义URL库，打开“控制”→“URL过滤”，在右侧任务栏点击自定义URL库，新建类型名称不妨用www.baidu.com表示，将要过滤的网站URL添加到该自定义库中即可。

## Slide 49
实现方法
1．限制内网用户访问www.baidu.com
设置 URL过滤规则，打开“控制”→“URL过滤”，点击新建URL新建规则，名称不妨用限制www.baidu.com，选择目的安全域（外网接口所属安全域），在URL类型中勾选刚自定义好的URL库，并设置阻止访问和记录日志。

## Slide 50
实现方法
1．限制内网用户访问www.baidu.com
测试验证，内网用户在访问www.baidu.com首页时便会提示访问被拒绝，但是在访问 baidu的其他二级网站时则不受限制。如正常可以访问http://zhidao.baidu.com。

## Slide 51
实现方法
2．限制内网用户访问URL中带有baidu关键字的所有网站
设置关键字类别，在“控制”→“URL过滤”中，在右侧任务栏点击新建关键字类别，类别名称不妨用baidu并在该规则中添加要限制的 URL中包含的关键字baidu即可。

## Slide 52
实现方法
2．限制内网用户访问URL中带有baidu关键字的所有网站
设置 URL过滤规则，打开“控制”→“URL过滤”，点击新建URL新建规则，名称不妨用限制baidu，选择目的安全域（外网接口所属安全域），在URL关键字类型中勾选刚自定义好的关键字类别，并设置阻止访问和记录日志。

## Slide 53
实现方法
2．限制内网用户访问URL中带有baidu关键字的所有网站
测试验证，内网用户在访问http://zhidao.baidu.com及其他baidu二级网站时便会提示访问被拒绝。

## Slide 54
实现方法
3．网页内容过滤
设置关键字类别，打开“控制”→“URL过滤”→“关键字类别”界面，创建一个名为黄秋生的类别，并在该规则中添加要限制的关键字黄秋生，单击添加按钮即可。

## Slide 55
实现方法
3．网页内容过滤
设置网页关键字过滤规则，打开“控制”→“网页关键字”界面，点击新建网页关键字过滤规则，名称不妨用限制网页关键字过滤黄秋生，选择目的安全域（外网接口所属安全域），在关键字类别中勾选刚自定义好的关键字类别，并设置阻止访问和记录日志。

## Slide 56
实现方法
3．网页内容过滤
验证测试，在浏览器里打开百度搜索，在搜索栏输入“黄秋生”，单击“百度一下”按钮。因为要访问的网页包含了一次或一次以上的“黄秋生”字样，所以不能访问到该网页。

## Slide 57: 任务8 防火墙的IPSec VPN
任务描述
现在很多大型企业或单位在全国各地或世界各地都有分支机构，各个机构想局域网来访问，怎么实现呢？通过VPN技术，可以使各个结构的内部网互相访问。
任务要求
了解什么是IPSec VPN，它在什么环境下使用IPSec VPN，学会在神州数码防火墙上设置IPSec VPN。

## Slide 58: 拓扑结构图
防火墙FW-A和FW-B都具有合法的静态IP地址, 其中防火墙FW-A的内部保护子网为192.168.10.0/24, 防火墙FW-B的内部保护子网为192.168.100.0/24。要求在FW-A与FW-B之间创建IPSec VPN，使两端的保护子网能通过VPN隧道互相访问？

## Slide 59: 实现方法
先配置FW-A防火墙，本案例采用“预共享密钥认证”机制，大概分成七个步骤
第一步，创建IKE第一阶段提议。
第二步，创建IKE第二阶段提议。
第三步，创建VPN对端。
第四步，创建IPSEC隧道。
第五步，创建隧道接口，指定安全域，并将创建好的隧道绑定到接口。
第六步，添加隧道路由。
第七步，添加安全策略。

## Slide 60
实现方法
1．创建IKE第一阶段提议
定义IKE第一阶段的协商内容，两台防火墙的IKE第一阶段协商内容需要一致。提议名称为P1，其它可以按默认设置。

## Slide 61
实现方法
2．创建IKE第二阶段提议。定义IKE第二阶段的协商内容，两台防火墙的第二阶段协商内容需要一致，提议名称为P2

## Slide 62
实现方法
3．创建VPN对端
创建VPN对端，并定义相关参数，设置名称，出口接口，对端FW-B的IP地址，及提议与共享密码，这里密码设置6为的12345。

## Slide 63
实现方法
4．创建IPSec隧道
依次打开“网络”→“IPSec VPN”界面，点新建IKE VPN列表，点导入后选择原来建立好的对端peer。

## Slide 64
实现方法
4．创建IPSec隧道
设置好对端后，点步骤2建立隧道，设置名称，提议名称为p2，代理ID为手工，本地IP地址和掩码为192.168.10.0/24，远程IP地址和掩码为192.168.100.0/24，服务为any。

## Slide 65
实现方法
5．创建隧道接口，指定安全域，并将创建好的隧道绑定到接口
创建隧道接口，绑定三层安全域，并将创建好的IPSec隧道与其绑定。
打开“网络”→“网络连接”界面，单击“新建”按钮，选择隧道接口，在接口基本配置页面配置，接口名选1，安全域untrust，隧道IP配置为1.1.1.1，另一个防火墙的IP配置可以配置为1.1.1.2，必须为同一个网段，隧道隧道类型IPSec VPN，名称为选前面设置的名称，设置好后点确认按钮。

## Slide 66
实现方法
6．添加隧道路由
在路由表中添加目的地为对端保护子网的路由，该路由的下一跳为新建的隧道接口tunnel1。打开“网络”→“路由”→“目的路由”界面。

## Slide 67
实现方法
7．添加安全策略
在添加安全策略之前先定义好表示本地网段和对端网段的地址簿，下图中只列举其中一个地址簿，这是添加本地网段192.168.10.0/24的地址簿local，同样按此方法添加对端网段192.168.100.0/24的地址簿remote。

## Slide 68
实现方法
7．添加安全策略
创建完成两个地址簿后，依次执行“安全”→“策略”，新建两个策略，分别是本地到对端的策略以及对端到本地的策略。允许本地VPN保护子网访问对端VPN保护子网。

## Slide 69
实现方法
7．添加安全策略
允许对端VPN保护子网访问本地VPN保护子网

## Slide 70
实现方法
FW-B防火墙的配置步骤与FW-A的基本相同，不同的是某些步骤的参数设置。

## Slide 71
实现方法
8．验证测试
设置好FW-A和FW-B后，可以查看任何一个防火墙的VPN状态，VPN可以通过ping对方防火墙隧道IP方式来触发。防火墙上面有个VPN状态灯，没有连通前是橙色，VPN连接好后会显示绿色。

## Slide 72: 任务9 防火墙的SSL VPN
任务描述
为解决远程用户安全访问内网数据的问题，神州数码多核墙提供基于SSL的远程登录解决方案-Secure Connect VPN，简称SCVPN。SCVPN功能可以通过简单易用的方法实现信息的远程连通。IPSec VPN解决了集团各分支结构互联的问题，SCVPN则解决了在外网的任何地方、任何时间安全访问内网的问题。
任务要求
学会在神州数码防火墙上设置SSL VPN。外网用户通过Internet使用SSL VPN接入内网

## Slide 73: 拓扑结构图
内网接口为E0，接口地址为192.168.2.1，网段为192.168.2.0，外网接口为E1，IP地址为218.240.143.2，外网网关为218.240.143.1

## Slide 74: 实现方法
配置SCVPN一般可以分为四步
第一步，配置SCVPN地址池。
第二步，配置SCVPN实例。
第三步，配置Tunnel接口。
第四步，配置访问策略。

## Slide 75
实现方法
1．配置SCVPN地址池
通过配置SSL VPN地址池为VPN接入用户分配IP地址，地址池需配置网路中未使用网段。点击网络”→“SSL VPN在右侧任务栏处，点击SSL VPN地址池，然后新建地址池名为scvpn-pool。

## Slide 76
实现方法
2．配置SSL VPN。
（1）打开“网络”→“SSL VPN”，新建SSL VPN，设置SSL VPN的名称后点击下一步

## Slide 77
实现方法
2．配置SSL VPN。
（2）添加AAA服务器后，本任务选用的是local服务器，点击下一步，也可使用外置的AAA服务器方式

## Slide 78
实现方法
2．配置SSL VPN。
（3）添加AAA服务器后，本任务选用的是local服务器，点击下一步，也可使用外置的AAA服务器方式

## Slide 79
实现方法
2．配置SSL VPN。
（4）选择出接口（拨号地址接口），并调用SSL VPN地址池，点击下一步

## Slide 80
实现方法
2．配置SSL VPN。
（5）添加隧道路由，隧道路由就是防火墙下发给到客户端的本地路由，本任务IP地址和子网掩码都为0.0.0.0，最后点击完成

## Slide 81
实现方法
3．创建SSL VPN隧道接口所属安全域
打开“网络”→“网络连接”，创建一个名为SCVPN的安全域，安全域类型为三层安全域，把出口地址E1加入到新建的安全域中。

## Slide 82
实现方法
4．创建隧道接口并绑定SSL VPN隧道
为了SSL VPN客户端能与防火墙上其他接口所属区域之间正常路由转发，需要配置一个隧道接口，并将创建好的SSL VPN实例绑定到该接口上来实现。打开“网络”→“网络连接”，在接口位置上点新建隧道接口，选择隧道号1，安全域SCVPN，IP地址为172.168.1.1，必须和前面新建的地址池中的IP地址是同一个网段。

## Slide 83
实现方法
4．创建隧道接口，指定安全域，并将创建好的隧道绑定到接口
创建隧道接口，绑定三层安全域，并将创建好的IPSec隧道与其绑定。
打开“网络”→“网络连接”界面，单击“新建”按钮，选择隧道接口，在接口基本配置页面配置，接口名选1，安全域untrust，隧道IP配置为1.1.1.1，另一个防火墙的IP配置可以配置为1.1.1.2，必须为同一个网段，隧道隧道类型IPSec VPN，名称为选前面设置的名称，设置好后点确认按钮。

## Slide 84
实现方法
5．创建安全策略
在“安全”→“策略”中添加访问策略，允许通过SSL VPN到内网的访问，也就是scvpn到trust安全域，源、目的地址、服务薄选any。

## Slide 85
实现方法
6．添加 SCVPN用户账号
在主页面右上角“对象用户”→“本地用户”中添加用户，在AAA服务器中添加用户user1，密码user1

## Slide 86
实现方法
7．任务测试
在客户端上打开浏览器，在地址栏中键入：https://218.240.143.220:4433，在登陆界面中填入用户名和密码点击登陆，登录后需要下载VPN客户端，下载后安装下，刷新下浏览器或重新打开浏览器连接，连接成功后网页上会有连接成功的提示。在访问内网资源的时候不能关闭浏览器，需要一直保持连接。

## Slide 87: 任务10 防火墙的双机热备
任务描述
在实际环境中，如果对网络连通要求比较高的时候，我们经常会用到双机热备，当一台设备出现故障后，另一台设备能马上起作用。
任务要求
当主设备出现故障后，备用设备能马上顶替主设备转发报文

## Slide 88: 拓扑结构图
两台防火墙分别通过两个二层交换机连入外网和内网，外网接口为E1，IP地址为222.1.1.2/24，网关为222.1.1.1。内网接口为E0，IP地址为192.168.1.1/24，网段为192.168.1.0

## Slide 89
实现方法
1．防火墙上添加监控对象
在“对象用户”→“监控对象”中新建监控对象judy，具体操作如图7-60所示。

## Slide 90
实现方法
2．防火墙的HA配置。
在“系统管理”→“HA”设置HA，HA就是心跳接口，也就是两个防火墙同步数据的接口，这里设置为E2，IP地址为1.1.1.1/30，备用设备1.1.1.2/30，HA的ID同设为1，优先级设置为100，备用设备200。数字越小优先级越高，优先级高的设备将被选为主设备。最后添加相同的监控对象judy

## Slide 91
实现方法
3．配置接口的管理地址
处于热备的两台防火墙的配置是相同的，包括设备的接口地址，此时只有一台防火墙处于主状态，所以我们在通过接口地址去管理防火墙时，只能登陆处于主状态的防火墙。如果我们要同时管理处于主备状态两台防火墙的话，需要在接口下设置管理地址，本任务中主设备防火墙的IP地址为192.168.1.91/24，备用防火墙为192.168.1.92/24。

## Slide 92
实现方法
4．将主设备配置同步到备份设备
将两台墙连接入网络中并使用网线将两台防火墙的心跳接口E2连接起来，在主设备上配置的任何信息都会同步到备用设备中。

## Slide 93
实现方法
5．测试
本任务中大家可以继续配置下内外网，是内网能够访问外网，并测试双机热备，把主设备的外网网线拔掉，看备用设备是否启用，能否继续上网。也可以通过ping命令来测试，在本地电脑上一直ping外网的地址222.1.1.1，拔掉主设备的外网线后有什么情况。