## Slide 1: 电路与模拟电子技术基础
普通高等教育“十三五”规划教材（电工电子课程群改革创新系列）

## Slide 2: 第2章 电路的基本分析方法

## Slide 3: 内容提要
2.1 一端口电路的等效变换
2.2 支路电流法
2.2 回路（网孔）电流法
2.4 结点电压法
2.5 叠加定理
2.6 等效电源定理

## Slide 4
重点
熟练掌握电路方程的列写方法：
支路电流法
回路电流法
结点电压法
叠加定理
戴维宁等效定理

## Slide 5
线性电路的基本方法
普遍性：对任何线性电路都适用。
复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。
元件的电压、电流关系特性。
电路的连接关系—KCL，KVL定律。
方法的基础
系统性：计算方法有规律可循。
概述
等效变换的方法,也称化简的方法。

## Slide 6
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。
2.1 一端口电路的等效电路
无源
无源一端口
i
i

## Slide 7
B
+
-
u
i
等效
对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：
B
A
C
A
2.两端电路等效的概念
两个两端电路，端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效的电路。
C
+
-
u
i

## Slide 8
电路等效变换的条件：
电路等效变换的对象：
电路等效变换的目的：
两电路具有相同的VCR；
未变化的外电路A中的电压、电流和功率；（即对外等效，对内不等效）
化简电路，方便计算。
明确

## Slide 9: §2-1-2 电阻的串联和并联
1. 电路特点:
一、 电阻串联 ( Series Connection of Resistors )
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

## Slide 10
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk
等效
2. 等效电阻Req
+
R1
Rn
u
Rk
_
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
+
_
Req
i
3. 串联电阻上电压的分配
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
i
º
º
结论：
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

## Slide 11
二、电阻并联 (Parallel Connection)
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
1. 电路特点:
(a) 各电阻两端分别接在一起，两端为同一电压 (KVL)；
(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)。
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in

## Slide 12
等效
1/Req= 1/R1+1/R2+…+1/Rn
用电导表示
Geq=G1+G2+…+Gk+…+Gn= Gk= 1/Rk
+
u
_
i
Req
3. 并联电阻的电流分配
对于两电阻并联，
R1
R2
i1
i2
i
º
º
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 13
三、 电阻的混联
( 要求：弄清楚串、并联的概念。)
例1.
计算举例：
2
6
º
º
R
3
例2.
40
30
30
40
30
º
º
R
R = 2 
R = 30

## Slide 14
例2-1 电路如图2-6（a）所示

## Slide 15
三、 电阻的混联
例 3.
求 a,b 两端的入端电阻 Rab (b ≠1)
º
加流求压法求Rab
I
b I
a
b
R
º
Rab
+
U
_

## Slide 16
C
R0
A
D
B
R12
R23
R31
1
2
3
1
2
3
Y- 等效变换
B
A
C
D
R0
§2-4 电阻的 Y- 等效变换

## Slide 17
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12
u23
u31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
等效的条件: i1 =i1Y , i2  =i2Y , i3  =i3Y ,
且 u12 =u12Y , u23 =u23Y , u31 =u31Y
—Y 变换的等效条件:

## Slide 18
Y接: 用电流表示电压
u12Y=R1i1Y–R2i2Y
接: 用电压表示电流
i1Y+i2Y+i3Y = 0
u23Y=R2i2Y – R3i3Y
i3 =u31 /R31 – u23 /R23
i2 =u23 /R23 – u12 /R12
R12
R31
R23
i3 
i2 
i1
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12
u23
u31
R1
R2
R3
i1Y
i2Y
i3Y
1
2
3
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
i1 =u12 /R12 – u31 /R31
(1)
(2)

## Slide 19
由式(2)解得：
i3 =u31 /R31 – u23 /R23
i2 =u23 /R23 – u12 /R12
i1 =u12 /R12 – u31 /R31
(1)
(3)
根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得由Y接接的变换结果：
或

## Slide 20
类似可得到由接 Y接的变换结果：
或
上述结果可从原始方程出发导出，也可由Y接  接的变换结果直接得到。

## Slide 21
Y-
-Y
Y- 等效变换
1
2
3
R12
R23
R31
1
2
3

## Slide 22
Y- 等效变换
1
2
3
R12
R23
R31
1
2
3
当R1=R2=R3=RY，

当R12 = R23 =R31 =R 时：

## Slide 23: 例：
对图示电路求总电阻R12
R12
2
1
2
2
2
1
1
1
由图：
R12=2.68
1
2
1
1
0.4
0.4
0.8
2
R12
1
0.8
2.4
1.4
1
2
R12
1
2
2.684

## Slide 24
应用：简化电路
例. 桥 T 电路
1k
1k
1k
1k
R
E
1/3k
1/3k
1k
R
E
1/3k
1k
R
E
3k
3k
3k

## Slide 25
§2-6 实际电源的两种模型及其等效变换
一、电压源
I
RL
电压源模型
由图:
U = E - IRo
电压源外特性如图：
若 R0<< RL
理想电压源 : U = E
E
电压源外特性
I
U
R0
+
-
E
U
+
－

## Slide 26
(2) 输出电 压不变，其值恒等于电动势。
即 U  E
(3) 电流由外电路决定。
特点:
(1) 内阻R0  0
理想电压源（恒压源）:
伏安特性
I
U
E
I
E
+
_
U
+
_

## Slide 27
结论: 恒压源中的电流由外电路决定
设: E=10V
2
R1
当R1 R2 同时接入时： I = 10A
当R1接入时 ： I = 5A
则：
R2
2
例: 电路如图
I
E
+
_
U
+
_

## Slide 28
恒压源特性小结
恒压源特性中不变的是：_______
E
恒压源特性中变化的是：_______
I
________________将引起电流 I 的变化。
外电路的改变
I 的变化可能是______ 的变化，
或者是______ 的变化。
大小
方向
U
+
_
I
E
R
+
_

## Slide 29
二、电流源
I
RO越大
特性越陡
RL
I
U
I
伏安特性
若 : RO   理想电流源: I = I S
电流源模型
R0
U
R0
U
IS
+
－

## Slide 30
理想电流源 （恒流源):
（2）输出电流不变，其值恒等于电
流源电流 IS。
（3）输出电压由外电路决定。
I
U
IS
伏安特性
（1） RO  
特点：
I
U
Is
+
－
后一页
前一页

## Slide 31
结论： 恒流源两端电压由外电路决定
R = 10  时， U = 10 V
设: IS = 1 A
R = 1  时， U = 1 V
则:
例
I
U
Is
R
+
－
后一页
前一页

## Slide 32
恒流源特性中不变的是：____
Is
恒流源特性中变化的是：____
U
________________ 会引起 U 的变化。
外电路的改变
U 的变化可能是 ______ 的变化，
或者是______的变化。
大小
方向
理想电流源两端
可否被短路？
I
U
Is
R
+
－
恒流源特性小结

## Slide 33
三、电源的等效变换
转换
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
Gi
+
u
_
iS
由电压源变换为电流源：

## Slide 34
三、电源的等效变换
转换
i
+
_
uS
Ri
+
u
_
i
Gi
+
u
_
iS
由电流源变换为电压源：

## Slide 35
1）等效变换时，两电源的参考方向要一 一对应。
2）理想电压源与理想电流源之间不能转换。
3）等效变换是对外电路等效对内不等效。
注意：

## Slide 36
特例： 理想电源的等效变换
1．电压源与元件的并联（并联的元件可以去掉）
两图所示电路等效
并联的元件如果也是电压源，则要求两个电压源的极性和大小相同，否则禁止将两个电压源并联在一起。

## Slide 37
特例：理想电源的等效变换
2．电流源与元件的串联（串联的元件可以去掉）
两图所示电路等效
串联的元件如果也是电流源，则要求两个电流源的方向和大小相同，否则禁止将两个电流源串联在一起。

## Slide 38
例1: 求下列各电路的等效电源
a
(b)
U
5A
2
3
b
(a)
+
-
5V
3
2
a
U
+
-
2V
5V
U
+
-
a
b
2
(c)
+
-
a
b
U
2
5V
(a)
+
-
a
b
U
5V
(c)
a
5A
b
U
2
(b)
解:

## Slide 39
例2:
试用电压源与电流源等效变换的方法计算
2电阻中的电流。
+
-
+
-
6V
12V
2A
6
3
1
1
2
I
(a)
4A
2
1
1
2
2V
+
-
I
(b)
8V
+
-
2
2V
+
-
2
I
(c)
由图（C）：
解:

## Slide 40
解：统一电源形式
2A
3
6
2A
I
4
2
1
1A
I
4
2
1
1A
2
4A
+
-
+
-
6V
4V
I
2A
3 
4 
2 
6 
1
例3：
试用电压源与电流源等效变换的方法
计算图示电路中1 电阻中的电流。

## Slide 41
例3:
解：
I
4
2
1
1A
2
4A
1
I
4
2
1A
2
8V
+
-
I
2
1
3A
+
-
+
-
6V
4V
I
2A
3 
4 
2 
6 
1
试用电压源与电流源等效变换的方法计算
图示电路中1 电阻中的电流。
I
4
1
1A
4
2A

## Slide 42
加压求流法或
加流求压法
求得等效电阻
例4. 简化电路：
注:
受控源和独立源一样可以进行电源转换。
1k
1k
10V
0.5I
+
_
U
I
º
º
10V
2k
+
500I
-
I
º
º
+
_
U
1.5k
10V
I
º
º
+
_
U

## Slide 43
+
_
5
10V
+
_
U
I
º
º
U=3(2+I)+4+2I=10+5I
º
+
_
4V
2
+
_
U
+
-
3(2+I）
º
I
U=3I1+2I1=5I1=5(2+I)=10+5I
2
+
_
U
+
-
I1
3I1
2A
º
º
I
例5.

## Slide 44
解：1）适当进行等效变换
由图可得：
例2-3
电路如图2-14（a）所示，用等效变换法求电压
等效变换

## Slide 45
2.2 支路电流分析法(branch current method)
一, 出发点：以支路电流为电路变量。
支路电流法：以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。
对于有n个结点、b条支路的电路，要求解支路电流,未知量共有b个。只要列出b个独立的电路方程，便可以求解这b个变量。
2. 独立方程的列写
从电路的n个结点中任意选择n-1个结点列写KCL方程
选择基本回路列写b-(n-1)个KVL方程。

## Slide 46
解：
①为独立结点，列写它的KCL方程
列写回路KVL方程：
2.2 支路电流分析法(branch current method)
例 图2-15所示电路
节点：n=2,
支路数：b=3
若

## Slide 47: 支路电流分析法
对图示电路
节点数：n =4
支路数： m=6
若用支路电流法求解，有6个支路，就有6个支路电流作为变量，应列出6个独立方程。
例2

## Slide 48
对图中4个节点分别列出KCL方程(流出为正)
节点a I1+I2－I4=0
节点b －I2+I3－I5=0
节点c －I1－I3+I6=0
节点d I4+I5－I6=0
4个节点列出的KCL方程两边分别相加得到 0=0，说明方程不都是独立的。
由图中可以看出节点 d 流出的电流都流入了其他节点，节点 d 流入的电流都是由其他节点流出，可见节点d 的电流可以由其他的节点计算出来。
2.2 支路电流分析法

## Slide 49
在 n 个节点中选择一个作为参考节点，其余n－1 个节点作为独立节点列出 KCL 方程。
需要 m个独立方程，列出 n－1 个 KCL 方程以后还需要补充 m－(n－1)个KVL方程。
为了保证每个KVL方程的独立性，要在每个KVL方程中都有新的支路出现。（注意：这是充分条件，不是必要条件）
2.2 支路电流分析法

## Slide 50
前例中可以按图中虚线所示选取回路
回路 1
U1+R1I1－R3I3－R2I2=0
回路 2
R2I2+U5－ R5I5+R4I4－U4=0
回路 3
R3I3+ R6I6+ R5I5 －U5 =0
这3个方程都是独立的。如果在图中再选取回路列KVL方程，就不是独立的。
2.2 支路电流分析法

## Slide 51: 支路电流法的解题步骤:
确定支路数 b，选定支路电流的参考方向，以支路电流作为变量。
2. 确定所有独立节点，利用KCL列出 ( n－1 )个独
立的结点电流方程。
选择所有独立回路并指定每个独立回路的绕行 方向，应用KVL列出个独立b－( n－1)个回路方程。
4. 联立求解 b个方程式，解出各支路电流。
5. 由支路电流求得其他响应。

## Slide 52
§2.3 回路电流法(loop current method)
是以一组独立回路电流为电路变量求解电路的一种方法。
对于一个具有n个节点，b条支路的电路，则回路电流数L=b-n+1。故对L个基本回路列KVL方程，并利用支路方程（VCR）把所有KVL方程通过回路电流来表达。其一般式如下：
R11i11 +R12 i12 +…+R1L i1L= uS11
R21 i11 +R22i12 +…+R2L i1L= uS22
… … … … … … … …
RL1 i11 +RL2i12 +…+RLL i1L= uSLL
回路法:

## Slide 53: 2.3 回路电流法
例，见图2-16
1、选取独立回路
支路：b=6
节点数：n=4
独立回路数：l=b-(n-1)=3
2、标记回路假想电流及其方向
3、列写回路KVL方程（注意支路电路与回路假想电流的关系

## Slide 54: 2.3 回路电流法
整理
整理
标准化
Rjk:
互电阻
+ : 流过互阻的两个回路电流方向相同；
- : 流过互阻的两个回路电流方向相反；
0 : 无关。
Rkk: 自电阻(总为正)
注意
uskk: 绕回路电流方向所含电源电压升的代数和

## Slide 55: 2.3 回路电流法
另解，以网孔电流及网孔为回路，此时，回路电流法可称之为网孔电流法。
解：
1、选取网孔与网孔电流绕行方向
2、以网孔电流列写网孔KVL方程
联立求解得：
因此：

## Slide 56: 2.4 结点电压法
选某一节点为参考节点，其它节点与此节点的参考电压称节点电压。
节点法或节点电压法是以节点电压为独立变量列电路方程求解电路的一种方法。
1.节点法
节点电压法的独立方程数为(n-1)个。与支路电流法相比，方程数可减少b-( n-1)个。

## Slide 57: 2.4 结点电压法
举例说明：
(2) 节点KCL方程为：
 iR出= iS入
(1) 选定参考节点，标明其余n-1个独立节点的电压
节点：n=4,
参考节点：节点4
改写
un1
un2
un3
标准形式的节点电压方程

## Slide 58: 2.4 结点电压法
一般情况：
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n-1=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n-1=iSn2
   
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n-1=iSn,n-1
其中
Gii —自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。总为正。
* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵。且有些结论也将不再成立。
iSni — 流入节点i的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。
Gij = Gji—互电导，等于接在节点i与节点j之间的所支路的电导之和，并冠以负号。

## Slide 59: 2.4 结点电压法
例2-7 电路如图2-20所示，试用结点电压法求各支路电流。
选参考结点，以节点电压列KCL结点电压
un1
un2
un3
联立解得：
因此，有：

## Slide 60: 2.4 结点电压法
例2-8
列写结点电压方程
注：不要写入结点电压方程中
un1
un2
un3

## Slide 61: 2.4 结点电压法
例2-9 电路如图2-22所示，试用结点电压法求电流 和
无伴电压源
注：对于含无伴电压源的电路，
尽量选无伴电压源的负极为参考结点，可以减少一个方程
节点电压方程如下:
un2
un2
un3

## Slide 62
节点法的一般步骤：
(1) 选定参考节点，标定n-1个独立节点；
(2) 对n-1个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到n-1个节点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用节点电压表示)；
2.4 结点电压法

## Slide 63: 2.5 叠加定理(Superposition Theorem)
叠加定理:
在线性电路中，任一支路电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。
+
-
us1
R1
R2
(a)
原电路
=
us1单独作用
+
-
E
R1
R2
(b)
IS单独作用
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
I1
I2
I1'
Is
I2'
Is

## Slide 64: 2.5 叠加定理(Superposition Theorem)
+
-
us1
R1
R2
(a)
=
+
-
E
R1
R2
(b)
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
I1
I2
I1'
Is
I2'
Is
（C）IS单独作用电路
同理：
用支路法证明
（b）us1单独作用电路

## Slide 65
应用支路法求解:
+
-
E
R1
R2

## Slide 66
当一个电源单独作用时，其余电源不作用，就意味着取零值。即对电压源看作短路，而对电流源看作开路。
三个电源共同作用
=
=
us1单独作用
+
us2单独作用
+
+
us3单独作用
+
即如下图：
R1
us1
R2
us2
R3
us3
i1
i2
i3
+
–
+
–
+
–
ia
ib
R1
us1
R2
R3
i1'
i2'
i3'
+
–
R1
R2
us2
R3
i1''
i2''
i3''
+
–
R1
R2
R3
us3
i1'''
i2'''
i3'''
+
–

## Slide 67
因此
i1=i1'+i1"+i1"'
i3=i3'+i3"+i3"'
i2=i2'+i2"+i2"'
上述以一个具体例子来说明叠加的概念，这个方法也可推广到多个电源的电路中去。
可以证明：线性电阻电路中任意两点间的电压等于各电源在此两点间产生的电压的代数和。电源既可是电压源,也可是电流源。
2.5 叠加定理(Superposition Theorem)

## Slide 68: 2.5 叠加定理(Superposition Theorem)
例2-10电路如图2-24（a）所示，试用叠加定理求i和u

## Slide 69: 2.5 叠加定理(Superposition Theorem)
当6V电压源单独作用时
当4A电流源单独作用时
由叠加定理可知，当两个电源共同作用时

## Slide 70: 2.5 叠加定理(Superposition Theorem)
例2-11, 如图所示，试用叠加定理求i和u
讨论：
1、图中与电流源串联的电阻，如何处理？
2、为了简化计算，同类型的电压源，如图中的两个电压源可作为一组处理吗？
3、含受控源的电路受控源怎么处理？
例2-12, 如图所示，试用叠加定理求i和u

## Slide 71
【例】用叠加原理求解图(a)中的电压U 。
解：应用叠加原理是将每个独立源单独作用时的响应叠加，受控源不能这样处理。只要有控制量就有受控量。图(a)中有2个独立源，将他们单独作用时的响应用图(b)和图 (c)求出来。
2.5 叠加定理(Superposition Theorem)

## Slide 72
1、计算8V电压源单独作用时电
压U '，见图(b)。
2、计算5A电流压源单独作用时
电 压U " ，见图(c)。
3、计算电 压U。
2.5 叠加定理(Superposition Theorem)

## Slide 73
1. 叠加定理只适用于线性电路。
2. 一个电源作用，其余电源为零
电压源为零—短路。
电流源为零—开路。
3. 功率不能叠加(功率为电源的二次函数)。
4. u, i叠加时要注意各分量的方向。
5. 含受控源(线性)电路亦可用叠加，但叠加只适用于独立源，受控源应始终保留。
注意：

## Slide 74: 2.6 等效电源定理
戴维宁定理和诺顿定理
(Thevenin-Norton Theorem)
统称为发电机定理、有源二端网络定理、等效电源定理
R3
R1
R5
R4
R2
i
Rx
a
b
+
–
us
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的情况。这时，可以将除我们需保留的支路外的其余部分的电路(通常为二端网络或称一端口网络),等效变换为较简单的含源支路 (电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路),可大大方便我们的分析和计算。戴维南定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

## Slide 75
1. 概念解释
(1) 端口( port )
端口指电路引出的一对端钮，其中从一个端钮(如a)流入的电流一定等于从另一端钮(如b)流出的电流。
A
a
b
i
i
(2) 一端口网络 (network) (亦称二端网络)
网络与外部电路只有一对端钮(或一个端口)联接。
(3) 含源(active)与无源(passive)一端口网络
网络内部含有独立电源的一端口网络称为含源一端口网络。
网络内部不含有独立电源的一端口网络称为无源一端口网络。

## Slide 76
2.6.1戴维宁定理
任何一个线性含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口网络，对外电路来说，可以用一个电压源(Uoc)和电阻Ri的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压，而电阻等于一端口中全部独立电源置零后的端口等效电阻。
A
a
b
i
u
i
a
b
Ri
Uoc
+
-
u

## Slide 77
证明:
(a)
(b)
(对a)
将外部电路用电流源替代，此时u, i值不变。计算u值。（用叠加定理）
=
+
根据叠加定理，可得
电流源i为零
网络A中独立源全部置零
a
b
A
i
+
–
u
N'
a
b
A
i
+
–
u
a
b
A
+
–
u'
a
b
P
i
+
–
u''
Ri
u'= Uoc (外电路开路时a 、b间开路电压)
u"= - Ri i
则
u = u' + u" = Uoc - Ri i
此关系式恰与图(b)电路相同。证毕！
i
Uoc
+
–
u
N'
a
b
+
–
Ri

## Slide 78
例2-13，用戴维宁定理求例2-10中的电流i
1、把待求支路断开，确定等效端口，
2、求开路电路uoc，
3、求等效电阻Req，
（理想电压源开路，理想电流源短路）
因此，有
2.6.1戴维宁定理:

## Slide 79
戴维宁等效电路的端口伏安关系为
等效电阻Req的另一种求解方法
因此，当RL被短路， u为0，即为短路电流iSC时，有
等效电阻的另一种求解方法：开路电压短路电流法（实验法）
2.6.1戴维宁定理:

## Slide 80
例2-15 电路如图2-29（a）所示，用戴维宁定理求电流i。
1、首先求开路电压
2.6.1 戴维宁定理:

## Slide 81
2、求等效电阻
电路中含有受控源，用开路电压短路电流法求等效电阻
3、基于戴维宁等效电路可求得电流
2.6.1 戴维宁定理

## Slide 82
3. 小结 ：
(1) 戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc，电压源方向与所求开路电压方向有关。
(2) 串联电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的等效电阻。
等效电阻的计算方法：
当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联的方法计算；
1
2
加压求流法或加流求压法。
开路电压，短路电流法。
3
2
3
方法更有一般性。
(3) 外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。
(4) 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

## Slide 83
任何一个含独立电源，线性电阻和线性受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电导(电阻)的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，而电导(电阻)等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导(电阻)。
2.6.2 诺顿定理
诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。但须指出，诺顿等效电路可独立进行证明。证明过程从略。
A
a
b
a
b
Gi(Ri)
Isc

## Slide 84
两个特例:
1）若一端口的输入电阻为零，其戴维南等效电路为一理想电
压源，诺顿等效电路不存在。
2）若一端口的输入电导为零，其诺顿电路为一理想电流源，
戴维南等效等效电路不存在。
戴维南定理和诺顿定理统称为发电机定理，这两个定理在分析电路中某一电阻获得最大功率方面很有用处。
如何求诺顿电路:
1）用戴维南变换
2） NS的短路电流isc ；
No的等效电阻Req
2.6.2诺顿定理

## Slide 85
例.
求电流I 。
12V
2
10
+
–
24V
a
b
4
I
+
–
4
I
a
b
Gi(Ri)
Isc
(1)求Isc
I1 =12/2=6A
I2=(24+12)/10=3.6A
Isc=-I1-I2=- 3.6-6=-9.6A
解：
2
10
+
–
24V
a
b
Isc
+
–
I1
I2
12V
2.6.2诺顿定理

## Slide 86
(2) 求Ri：串并联
Ri =102/(10+2)=1.67 
(3) 诺顿等效电路:
I = - Isc1.67/(4+1.67)
=9.61.67/5.67
=2.83A
Ri
2
10
a
b
b
4
I
a
1.67 
-9.6A
解毕！
2.6.2 诺顿定理

## Slide 87
[例] 试求图 (a)所示电路的戴维南等效电路。
解：1、计算开路电压。开路时I=0，受控量3 I=0。等效电路图见图 (b)所示。用叠加原理求开路电压
UOC=10+4×(2+5)=38(V)
练习

## Slide 88
一是开路短路法，即
二是外施电源法：去掉二端网络内部的独立电源，在端口处加电源，求得端口处的电压UO'与电流IO'之间的关系，见图 (c)
2、计算等效电阻。计算含受控源电路的等效电阻通常有两种方法

## Slide 89
去掉二端网络内部的独立电源，在端口出加电源，见图 (c) ，则
由图 (c) 得 I= −IO'
于是
最终求得的戴维南等效电路见图 (d)
练习

## Slide 90
2.6.3 最大功率传输定理
问题的提出：
给定一个线性含源一端口电路，假设端口接一个可变电阻。显然，从该一端口传递给负载电阻的功率会随着负载电阻的变化而变化。在什么条件下，负载电阻能得到最大功率呢？
负载电阻 吸收的功率为

## Slide 91
即负载电阻应与戴维宁等效电阻相等。满足时，称为最大功率匹配，此时负载电阻得到的最大功率为
即当
例2-17 一端口电路图2-34（a）所示，假设AB间接上一可变电阻 ，试求： 为多大时，能获取最大功率，并求Pmax .
解：先用戴维宁等效
开路电压
等效电阻（加流求压或短路电流法）
2.6.3 最大功率传输定理

## Slide 92
根据最大功率传输定律，
2.6.3 最大功率传输定理

## Slide 93
最大功率传输定理用于一端口电路给定,负载电阻可调的情况;
一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是50%;
计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便.
下 页
上 页
注意
返 回
2.6.3 最大功率传输定理

## Slide 94
THE END