## Slide 1: 电路与模拟电子技术基础
普通高等教育“十三五”规划教材（电工电子课程群改革创新系列）

## Slide 2
第7章 集成运算放大器与负反馈放大电路
7.1 集成运算放大器
7.2 理想运放工作区域及特点
7.3 反馈的基本概念与分类
7.6 深度负反馈放大电路的分析
7.4 负反馈放大电路的方框图及一般表达式
7.5 负反馈对放大器性能的影响

## Slide 3
7.1 集成运算放大电路
7.1.1 集成运放简介
1、 集成电路是一种将“管”和“路”紧密结合的器件， 它以半导体单晶硅为芯片， 采用专门的制造工艺， 把晶体管、 场效应管、 二极管、 电阻和电容等元器件及它们之间的连线所组成的完整电路制作在一起， 使之具有特定的功能。
2、集成电路体积小、 重量轻、 耗电少、 可靠性高， 已成为现代电子器件的主体。 集成电路分数字与模拟两大类。
3 模拟集成电路的种类很多， 有集成运算放大器(简称集成运放)， 集成功率放大器， 集成模拟乘法器， 集成锁相环， 集成稳压器等。 在模拟集成电路中， 集成运算放大器是最为重要、 用途最广的一种， 这里主要介绍集成运放的内部电路、 工作原理、 性能指标及常用等效模型。

## Slide 4
4. 组成方框图及符号
输入级：
差分电路，大大减少温漂。
中间级：
采用有源负载的共发射极电路，增益大。
输出级：
OCL 电路，带负载能力强
偏置电路：
镜像电流源，微电流源。
输入级
偏置电路
中间级
输出级
+

uo
uid
7.1.1 集成运放简介

## Slide 5
运放的符号
习惯用符号
uid
+VCC
–VEE
国家标准符号
uo
uid
+VCC
–VEE
8
(VCC = VEE )
7.1.1 集成运放简介

## Slide 6
（1）集成电路中的元器件是在相同的工艺条件下做出的， 邻近的器件具有良好的对称性， 而且受环境温度和干扰的影响后的变化也相同， 因而特别有利于实现需要对称结构的电路。
（2）集成工艺制造的电阻、 电容数值范围有一定的限制。集成电路中的电阻是使用半导体材料的体电阻制成的， 因而很难制造大的电阻， 其阻值一般在几十欧姆到几十千欧姆之间; 集成电路中的电容是用PN结的结电容作的。
（3）集成工艺制造晶体管、 场效应管最容易， 众多数量的晶体管通过一次综合工艺完成。 集成晶体管有纵向NPN型管(β值高、性能好)、 横向PNP 型管(β值低、但反向耐压高）和场效应管， 另外， 集成工艺比较容易制造多极晶体管， 如多发射极管、 多集电极管等。 集成二极管、 稳压管等一般用NPN管的发射结代替。
5 集成电路中的元器件特点
7.1.1 集成运放简介

## Slide 7
（1）利用元器件参数的对称性来提高电路稳定性
（2）利用有源器件代替无源元件
（3）一般采用直接耦合方式
6 集成电路结构形式上的特点
（4）采用较复杂的电路结构
（5）适当利用外接分立元件
7.1.1 集成运放简介

## Slide 8
等效电路
uo
uid
uN
iN
up
uo
Rid
Aod uid
Ro
iP
uP — 同相端输入电压（u+)
uN — 反相端输入电压（u_)
uid — 差模输入电压
uid = up – uN
(1) 开环差模电压放大倍数Aod
uo = Aod(uP – uN)
7.1.2 集成运放的主要性能指标

## Slide 9
2) 最大输出电压幅度 UOPP
输出级为 OCL 电路
一般比电源电压小一个 UCE(sat)
如电源电压  15 V，U OPP 为  13  14 V
3) 输入失调电压 U IO 及温漂dUIo/dT
使 UO = 0，输入端施加的补偿电压
几毫伏
4) 输入失调电流 IIO
UO = 0 时，
1 nA  0.1 A
7.1.2 集成运放的主要性能指标

## Slide 10
5) 输入偏置电流 I IB
UO = 0 时，
10 nA  1 A
6) 最大差模输入电压 UIdM
当 UId 过大时，反偏的 PN 结可能因反压过大而被击穿。
NPN 管 UIdM =  5 V
横向 PNP 管 UIdM =  30 V
CF741 为  30 V
7.1.2 集成运放的主要性能指标

## Slide 11
8) 差模输入电阻 R id
输出电阻 Ro
几十千欧  几兆欧
几十欧  几百欧
9) 共模抑制比 KCMR
> 80 dB
共模输入 U IC 过大，K CMR下降
7)最大共模输入电压 UICM
7.1.2 集成运放的主要性能指标

## Slide 12
7.1.3. 集成运放的模型及电压传输特性
1、集成运放的低频等效电路
简化集成运放低频等效电路模型
uo
uid
uN
iN
up
uo
Rid
Aod uid
Ro
iP
或

## Slide 13: 2、电压传输特性:输出电压与输入电压的函数关系
线性区
开环差模增益高达几十万倍
非线性区
输出不是高电平+UOM
就是低电平−UOM
若±UOM= ±14V，Aod=5106，则为保证集成运放工作在线性区，输入信号的范围为多少？
±UOM的值决定于什么？
|u+−u−|＜2.8μV
7.1.3. 集成运放的模型及电压传输特性

## Slide 14
理想运放传输特性
特别是Aod∞,线性区0,即为理想运算放大器(理想运放)
uo
uid
uN
iN
up
uo
Rid
Aod uid
Ro
iP
注：为了书写直观
uP--------u+
uN--------u-
写成
写成

## Slide 15
7.2 理想运放工作区域及特点
一、理想运放的参数：
  差模输入电阻 rid=∞、
  输出电阻 ro=0、
  开环差模增益 Aod=∞、
  共模 Aoc=0、
  共模抑制比 KCMR=∞、
  转换速率SR= ∞
二、理想运放的符号与简化电路模型如图所示

## Slide 16
1) Aud 
2. 运放特性的理想化
6)UIO  0，IIO  0
理想
运放：
4) KCMR  
5)fBW  
2) Rid  
3)Ro  0
传输特性
O
uid
uo
Uomax
–Uomax
理想
线
性
区
实际
7.2.1 理想运放工作在线性区的两个特点
1) u+  u–(虚短)
证：
uo = Aud (u+ – u–) = Aud uid
u+ – u– = uo/Aud  0
2) i+  i–  0 (虚断)
证：
i+ = uid / Rid  0
同理 i –  0
uo
uid
u+
i+
u_
uo
Rid
Aod uid
Ro
i–

## Slide 17
7.2.2. 理想运放工作在非线性区的特点
1)u+ > u–时， uo = Uomax
u+ < u –时, uo= –UOmax
2)i+  i–  0 (虚断)
输出电压只有高、低两种电平
因为输入电阻为无穷大，所以两个输入端的输入电流也均为零，即
I+＝I_＝0
——虚断路
工作在非线性区的理想运放仍具有“虚断”的特点，但一般不具有“虚短”的特点。

## Slide 18
二、集成运放使用注意事项
(一) 集成运放的封装和引脚排列
封装形式:
金属圆形、双列直插式、扁平式
封装材料:
陶瓷、金属、塑料
例:
塑封双列直插式(DIP)CF741
DIP—Dual In-Line Pakage

## Slide 19
(二) 集成运放使用注意事项
1. 查阅手册了解引脚的排列及功能；
2. 检查接线有否错误或虚连，输出端不能与地、电
源短路；
3. 输入信号应远小于 UIdM 和 UICM，以防阻塞或损
坏器件；
4. 电源不能接反或过高，拔器件时必须断电；
5. 输入端外接直流电阻要相等，小信号高精度直流
放大需调零。

## Slide 20
7.3 反馈的基本概念与分类
反馈的基本概念与分类
负反馈放大电路的方框图及一般表达式
负反馈对放大器性能的改善
深度负反馈放大电路的分析计算

## Slide 21
一、从一个例子说起
输入量：ui、ube、ib
反馈——将电子系统输出回路的电量（电压或电流），以一定的方式送回到输入回路的过程。
7.3.1 反馈的基本概念
输出量：uo、uce、ic
正向传输——信号从输入端到输出端的传输
T
UBE
IC
IC
UE
IB
稳定工作点电路：
UB一定
1 反馈的涵义

## Slide 22
二. 几个基本概念
1. 开环与闭环
电路中只有正向传输，没有反向传输，称为开环状态。
正向传输——信号从输入端到输出端的传输
反向传输——信号从输出端到输入端的传输
既有正向传输，又有反馈 称为闭环状态。
信号的正向传输
信号的正向传输
反馈传输(通路)
（反馈网络）

## Slide 23
2、反馈就是将放大电路输出量（电压或电流）的一部分或全部，通过反馈取样网络并以一定的方式作用到输入回路以影响放大电路输入量（电压或电流）的过程
输入量
反馈量
净输入量
输出量

## Slide 24
7.3.2 反馈类型及其判断
1．有无反馈的判断
若放大电路中存在将输出回路与输入回路相连接的通路，即反馈通路，并由此影响了放大电路的净输入，则表明电路中引入了反馈；否则电路中便没有反馈
有
无
？

## Slide 25
直流反馈——若电路将直流量反馈到输入回路，则称直流反馈。
1.直流反馈与交流反馈
该电路引入直流反馈的目的，是为了稳定静态工作点Q。
交流反馈——若电路将交流量反馈到输入回路，则称交流反馈。
（如去掉电容Ce）
交流反馈，影响电路的交流工作性能。
直流反馈
交流反馈
ic
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 26
解：根据反馈到输入端的信号是交流还是直流还是同时存在，来进行判别。
例：判断下图中有哪些反馈回路，是交流反馈还是直流反馈。
交、直流反馈
交流反馈
注意电容的“隔直通交”作用！
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 27
例 ：
输入
回路
输出
回路
判断电路是否存在反馈。是正反馈还是负反馈？直反馈还是交流反馈？


RE 介于输入输出回路，有反馈。
反馈使 uid 减小，为负反馈。
既有直流反馈，又有交流反馈。
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 28
例7-2 判断图7-7（a）、（b）、（c）所示的电路是否引入了反馈；若引了反馈，则是直流反馈还是交流反馈？
直流反馈
交流反馈
直流反馈
交流反馈
直流反馈
交流反馈
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 29
本级反馈——反馈只存在于某一级放大器中
级间反馈——反馈存在于两级以上的放大器中
例
2.本级反馈与级间反馈
级间反馈
本级反馈
本级反馈
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 30
例：基本放大器，无反馈，净输入量ube=ui，电压放大倍数为：
3.负反馈与正反馈
负反馈——输入量不变时，引入反馈后使净输入量减小，放大倍数减小。
引入反馈后，净输入量ube =ui- uf ，
电压放大倍数为：
可见，净输入量减小，放大倍数减小，所以是负反馈。
正反馈——输入量不变时，引入反馈后使净输入量增加，放大倍数增加。
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 31
用“瞬时极性法”判断反馈极性：
假设某一瞬时，在放大电路的输入端加入一个正极性的输入信号，按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性，直至判断出反馈信号的瞬时极性。如果反馈信号的瞬时极性使净输入减小，则为负反馈；反之为正反馈。
判断反馈极性的步骤:
1.断开反馈支路;
2.采用瞬时极性法,得到反馈信号的极性,
3.分析对净输入产生的影响
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 32
例：判断下图电路的反馈极性。
正负反馈判别方法：瞬时极性法
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 33
例：判断下图电路的反馈极性。
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 34
电压反馈 — 反馈信号取自输出电压的部分或全部。
判别法：使 uo = 0 (RL 短路)，
若反馈消失则为电压反馈。
电流反馈 — 反馈信号取自输出电流。
判别法：使 io = 0(RL 开路)，若反馈消失则为电流反馈。
或 令uo=0,反馈仍然存在。
A
F
RL
uo
电压
反馈
电流
反馈
io
uo
F
A
RL
io
4. 电压反馈和电流反馈
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 35
例：判断下列电路引入的是电压反馈还是电流反馈？
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 36
例：判断下列电路引入的是电压反馈还是电流反馈？
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 37
串联反馈：反馈信号与输入信号以
电压相加减的形式在输入端出现。
uid = ui  uf
特点：信号源内阻越小，
反馈效果越明显。
并联反馈：反馈信号与输入信号以
电流相加减的形式在输入端出现。
iid = ii  if
特点：信号源内阻越大，
反馈效果越明显。
A
F
ii
if
is
iid
RS
RS
A
F
ui
uid
uf
us
5 串联反馈和并联反馈的判断
简易判法：根据信号是否从同一点进入放大器，如果是在同一点进入放大器，则必然以电流加减的形式进行，是并联反馈，否则是串联。
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 38
1. 对于三极管电路：
若反馈信号与输入信号同时加在三极管的基极或发射极，则为并联反馈。
若反馈信号与输入信号一个加在基极一个加在发射极则为串联反馈。
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 39
对于运放电路：
若反馈信号与输入信号同时加在同相端或反相端为并联反馈。
若反馈信号与输入信号一个加在同相端一个加在反相端则为串联反馈。

## Slide 40
例：判断下列电路引入的是串联反馈还是并联反馈？
7.3.2 反馈类型及其判断

## Slide 41
基本放大电路A
反馈网络
F
放大：
迭加：
1.方框图：
A称为开环放大倍数
+
–

反馈：
AF称为闭环放大倍数
AF=Xo / Xi
输出信号
输入信号
反馈信号
净输入信号
F称为反馈系数
设Xf与Xi同相
7.4 负反馈方框图和一般表达式
负反馈放大器

## Slide 42
2. 负反馈放大器的一般关系
闭环放大倍数：
放大：
反馈：
迭加：
AF=Xo / Xi =Xo / (Xd+ Xf)= Xo / ( + XoF)
=
Xo
A
1
1
A
+F
=
A
1+AF

## Slide 43
3. 关于反馈深度的讨论
一般负反馈
称为反馈深度
深度负反馈
正反馈
自激振荡

## Slide 44
7.4.3 负反馈放大器的四种类型
电压串联负反馈
电压并联负反馈
电流串联负反馈
电流并联负反馈

## Slide 45: 一. 电压串联负反馈
根据瞬时极性判断是负反馈，所以该电路为电压串联负反馈
从输入端看，有：
ud = ui -uf
故为串联负反馈。
反馈电压：
因为反馈量与输出电压成比例，所以称电压反馈。

## Slide 46
分立电路电压串联负反馈
RL
uO
uf
ud(ube) 
uO
电压负反馈的特性——稳定输出电压
稳定过程：
负载变化时，输出电压稳定——输出电阻↓
ui一定

## Slide 47: 二.电压并联负反馈
根据瞬时极性判断是负反馈，所以该电路为电压并联负反馈。
id = ii -if
从输入端看有：
因为反馈量与输出电压成比例，所以是电压反馈。
反馈电流：
故为并联负反馈。

## Slide 48
分立电路电压并联负反馈
反馈量与输出电压成比例，
所以是电压反馈。
根据瞬时极性判断是负反馈，所以该电路为电压串联负反馈
id = ii -if
在输入端有
故为并联负反馈。
因为反馈电流：

## Slide 49
三.电流并联负反馈
根据瞬时极性判断是负反馈，所以该电路为电流并联负反馈。
又因为在输入端有:
id = ii -if
反馈电流：
因为反馈量与输出电流成比例，所以是电流反馈。
故为并联负反馈。

## Slide 50
分立电路组成的电流并联负反馈
引入电流负反馈的目的——稳定输出电流
稳定过程：
负载变化时，输出电流稳定——输出电阻↑
RL 
io(ic2) 
if
id （ib） 
io(ic2) 

## Slide 51: 四.电流串联负反馈
反馈电压：uf=ioRf
根据瞬时极性判断是负反馈，所以该电路为电流串联负反馈
ud = ui -uf
又因为在输入端有
因为反馈量与输出电流成比例，所以是电流反馈。
故为串联负反馈。

## Slide 52
分立电路组成的电流串联负反馈电路
io 
uf 
ud 
io 
引入电流负反馈的目的——稳定输出电流
稳定过程：
负载变化时，输出电流稳定——输出电阻↑
RL

## Slide 53
例题5:试判断下列电路中的反馈组态。
解:电压串联负反馈。

## Slide 54
7.5 负反馈对放大电路的影响
提高增益的稳定性
减少非线性失真
扩展频带
改变输入电阻和输出电阻
在放大器中引入负反馈
降低了放大倍数
使放大器的性能得以改善：

## Slide 55
7.5.1 提高闭环放大倍数的稳定性
Af 的相对变化量
A 的相对变化量
放大倍数稳定性提高

## Slide 56
例 ： A = 103 ，负反馈使放大倍数稳定性提高
100 倍，求 F、Af 、A 变化 10% 时的
Af ，以及 dAf /Af 。
解：
1) 1 + AF = 100，
则 F = (100 – 1) / A = 0.099
2)
= 103 / 100 = 10
3)
此时的 Af =
负反馈以牺牲放大倍数，换取了放大倍数稳定性的提高。

## Slide 57
7.5.2 改善输入电阻和输出电阻
一、对输入电阻的影响
1. 串联负反馈使输入电阻增大
Rif
深度负反馈：
ii
A
F
ui
uid
uf
Ri
AFuid

## Slide 58
2. 并联负反馈使输入电阻减小
Rif
深度负反馈：
if
iid
ii
A
F
ui
Ri
AFiid

## Slide 59
二、对输出电阻的影响
1. 电压负反馈 F 与 A 并联，使输出电阻减小。
A
F
Ro
Rof
A 为负载开路时的源电压放大倍数。
深度负反馈：
2. 电流负反馈 F 与 A 串联，使输出电阻增大
A
F
Ro
Rof
A 为负载短路时的源电压放大倍数。
深度负反馈：

## Slide 60
7.5.3 展宽通频带
无反馈时： fBW = fH  fL  fH
引入反馈后，
f
A(f)
O
Am
0.707Am
fL
fH
fBW
Af(f)
Amf
0.707Amf
fLf
fHf
fBWf
可证明：
fHf = (1 + AF) fH
fLf = fL / (1 + AF)
= (1 + AF) fH
 fHf
= (1 + AF) BW
 fBWf = fHf  fLf

## Slide 61
7.5.4 减少非线性失真
uf
加入
负反馈
无负反馈
F
uf
A
ui
uo
+
–
uid
uo
大
小
略大
略小
略小
略大
ui
A
接近正弦波
改善了波形失真

## Slide 62
7.5.5 负反馈对噪声、干扰和温漂的影响
负反馈对噪声、干扰和温漂的影响的原理与减少非线性失真的原理相同。

## Slide 63
放大电路引入负反馈的一般原则（补充）
一、欲稳定某个量，则引该量的负反馈
稳定直流，
引直流反馈；
稳定交流，
引交流反馈；
稳定输出电压，
引电压反馈；
稳定输出电流，
引电流反馈。
二、根据对输入、输出电阻的要求选择反馈类型
欲提高输入电阻，
采用串联反馈；
欲降低输入电阻，
采用并联反馈；

## Slide 64
要求高内阻输出，
采用电流反馈；
要求低内阻输出，
采用电压反馈。
三、为使反馈效果强，根据信号源及负载确定反馈类型
信号源为恒压源，
采用串联反馈；
信号源为恒流源，
采用并联反馈；
要求负载能力强，
采用电压反馈；
要求恒流源输出，
采用电流反馈。

## Slide 65
举例：在下面的放大器中按要求引入适当的反馈。
（1）希望加入信号后，ic3的数值基本不受R5改变的影响。

## Slide 66
（2）希望接入负载后，输出电压UO基本稳定。

## Slide 67
（3）希望输入端向信号源索取的电流小。

## Slide 68
（4）希望稳定静态工作点。
解：以上两种反馈都同时具有交、直流反馈，所以能够稳定静态工作点。
如果要求只引入直流负反馈，去除交流反馈。怎样接？

## Slide 69
7.6 深度负反馈放大电路电压放大倍数的估算
本节重点讨论深度负反馈条件下的近似计算
1. 估算的依据
深度负反馈：
即，深度负反馈条件下，闭环增益只与反馈系数有关。
由
得
方法一：
一. 估算电压增益

## Slide 70
方法二：
根据
将
代入上式
得
即：输入量近似等于反馈量
净输入量近似等于零
由此可得深度负反馈条件下，基本放大电路“虚短”、“虚断”的概念
或
Notes: 1. 从物理意义上解释低通电路
2. 稳态分析方法
3. 增益与传递函数
4. 复数的模与相角

## Slide 71
深度负反馈条件下：Xd=Xi-Xf≈0
u+=u-（运放电路）
ue=ub（三极管电路）
(1)“虚短”——ud≈0
(2)“虚断”——id≈0
ii+=ii-=0 （运放电路）
ib=0（三极管电路）
“虚短”与“虚断”

## Slide 72: 例.运放组成的电压串联负反馈电路
解：用方法二。
利用虚短和虚断的概念得知
闭环电压增益
则

## Slide 73
闭环电压增益：
利用虚短和虚断可知
例. 运放组成的电流并联负反馈放大器
解：用方法二。
ui=ii R1 ii=if

## Slide 74
例.运放组成的电压并联负反馈
利用虚短和虚断可知
u+=u-=0
ii=if

## Slide 75
例.运放组成的电流串联负反馈
闭环电压增益:
利用虚短和虚断可知:
解：用方法二。

## Slide 76
二. 估算输入输出电阻
在深度负反馈条件下：
注：表中的输入、输出电阻均指反馈环中的输入、输出电阻。

## Slide 77
一、反馈的判断方法
1. 有无反馈:
2. 正反馈和负反馈
主要看信号有无反向传输通路。
采用瞬时极性法，看反馈是增强还是削弱净输入信号。
对于串联负反馈，反馈信号与输入信号极性相同；
对于并联负反馈，反馈信号与输入信号极性相反。
3. 四种反馈组态
电压和电流反馈：
小 结

## Slide 78
规则：RL 短路，反馈消失则为电压反馈，
反馈存在为电流反馈。
规律：电压反馈取自输出端或输出分压端；
电流反馈取自非输出端。
串联和并联反馈：
规则：
串联负反馈：uid = ui  uf
并联负反馈：iid = ii  if
反馈信号与输入信号在不同节点为串联反馈；
反馈信号与输入信号在同一个节点为并联反馈。
规律：

## Slide 79
练习 ：
电压串联
交、直流负反馈
电流串联
直流负反馈
正反馈

## Slide 80

A2 ： 本级交、直流
电压串联负反馈
R2 ：级间正反馈
R3 ：电压并联交直流负反馈
R7 ：电压串联交直流负反馈

R2 ：
电压串联
交流负反馈
R4 ：级间电压并联交流负反馈

## Slide 81
练习 ：

## Slide 83
并联负反馈使输入电阻减小
二、负反馈对放大电路性能的影响
1. 提高增益的稳定性
2. 减少失真和扩展通频带
3. 对输入电阻和输出电阻的影响
串联负反馈使输入电阻增大
电压反馈使输出电阻减小(稳定了输出电压)
电流反馈使输出电阻增大(稳定了输出电流)

## Slide 84
三、负反馈放大电路的方框图和基本关系
A
基本放大电路
F
— 负反馈方程
四、深度负反馈的特点
— 深度负反馈
串联负反馈：
虚短
并联负反馈：
虚断

## Slide 85
四、深度负反馈放大电路电压放大倍数的计算举例
电压串联负反馈
例 1:

## Slide 86
电压并联负反馈
例 2: