## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第十章：温度传感器模块的设计与实现

## Slide 3: Introduction
温度传感器模块是对外部温度进行测量的传感器模块，其工作原理、电路设计与实现、以及软件编写同样非常简单。通过对这个模块的学习，希望能使读者初步了解外部温度信号的采集到计算机处理的过程。
本章的主要顺序为：
首先直接给出温度传感器模块的项目规范，其中包含需要实现的具体功能。
第二，使用计算机电路设计软件进行电路设计；
第三，实际制造出该模块；
最后通过编写简单的代码来对该模块进行测试与使用

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·温度传感器模块的电路设计
·温度传感器模块的制作与测试
·使用C语言测量温度传感器模块的输入信号
本章需要了解的要点如下：
·温度传感器的简单原理
·温度传感器模块的简单项目规范

## Slide 5: 目录
10.1温度传感器模块与项目规范
10.2 使用DXP软件设计温度传感器模块
10.3 实现温度传感器模块
10.4 模块测试

## Slide 6: 10.1温度传感器模块与项目规范
温度传感器是一种测量温度的敏感元件，一般采用特殊材料制成。温度传感器的种类众多，在应用与高精度、高可靠性的场合时 DALLAS（达拉斯）公司生产的 DS18B20 温度传感器性能基本能够满足这种简单民用的需求。其特点是体积小，硬件设计简单，抗干扰，灵活性好。DS18B20 的主要特征如下：
数字温度接口
单总线数据通信方式。
最高12位分辨率，精度可达±0.5摄氏度。
12位分辨率时的最大工作周期为750毫秒。
检测温度范围为–55°C ~+125°C (–67°F ~+257°F)
内置EEPROM，限温报警功能。
64位光刻ROM，内置产品序列号，提供串行连接能力。
DIP、Sop等多种封装。

## Slide 7: 10.1温度传感器模块与项目规范
10.1.1温度传感器基本工作原理
DS18B20的一个工作周期分为两个部分：温度检测、数据处理。
简述控制器对DS18B20操作的简要流程：
首先控制器必须对DS18B20芯片发复位信号。
芯片返回一个存在脉冲，微控制器收到后表示连接已经建立。
控制器发送ROM指令。
控制器发送存储器操作指令。
执行或数据读写。

## Slide 8: 10.1温度传感器模块与项目规范
10.1.2温度传感器模块项目规范
[任务名称]温度传感器模块设计要求
[目标简述]完成温度传感器模块的设计与实现
[具体功能]
自行设计温度传感器模块的原理图与PCB。
依照设计的PCB来焊接温度传感器模块电路板，并测试该电路板硬件正常，温度传感器模块信号线连接到P3.7口上。
编写或是使用参考代码测试温度传感器模块电路板，温度传感器模块的值作为两位十六进制数显示在P0口与P2口对应的LED上，且P2口为高位，P0口为地位。循环显示测到的温度值，测试的时候可以采用打火机靠近温度传感器以提高其温度，然后拿开看LED上的温度变化。

## Slide 9: 10.1温度传感器模块与项目规范
10.1.2温度传感器模块项目规范
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
2、每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
2、每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC

## Slide 10: 10.2 使用DXP软件设计温度传感器模块
器件手册上的设计参考图

## Slide 11: 10.2 使用DXP软件设计温度传感器模块
设计的原理图与PCB

## Slide 12: 10.3 实现温度传感器模块
10.3.1硬件实现

## Slide 13: 10.3 实现温度传感器模块
10.3.2软件设计与实现
基本工作流程如下：
第一步：微控制器对DS18B20芯片进行复位操作。由控制器或是单片机等可编程器件向DS18B20的单数据总线发送至少480us的低电平信号，该信号就是微控制器侧发到DS18B20的复位信号。
第二步：微控制器等待接收存在脉冲。在微控制器发送复位电平完成之后，控制器将连接到DS18B20的单数据总线拉成高电平，然后监听该总线、以便于在15~60us后接收DS18B20反馈回来的存在脉冲信号，存在脉冲为一个60~240us的低电平信号。
第三步：DS18B20响应存在脉冲。在微控制器发送复位信号到DS18B20之后，如果DS18B20正确接到此复位信号，那么其会在15~60us后通过总线向微控制器回复一个芯片的存在脉冲信号。若微控制器收到该存在脉冲信号，则表示双方握手成功。双方握手成功即表示控制器与DS18B20温度传感器进入数据通信过程。
第四步：控制器发送ROM指令，用于分辨总线上挂接的多个DS18B20温度传感器器件。ROM指令为8位长度，功能是对片内的64位光刻ROM进行操作。ROM指令共有5条，每一个工作周期只能发一条，ROM指令分别是读ROM数据、指定匹配芯片、跳跃ROM、芯片搜索、报警芯片搜索。单总线上可以同时挂接多个器件，为了分辨一条总线上挂接的多个器件并作处理，当微处理器发ROM指令的时候，通过每个器件上所独有的ID号来区别不同的器件。如果只挂接一个DS18B20芯片时则可以用跳过ROM指令（是一条单独的跳过指令）来跳过搜索总线上的多个器件的过程。
第五步：控制器发送存储器操作指令：在ROM指令发送给DS18B20之后，立即发送存储器操作指令。存储器操作指令为8位操作指令，共即有6条存储器操作指令，这些指令分别是：写RAM数据、读RAM数据、将RAM数据复制到EEPROM、温度转换、将EEPROM中的报警值复制到RAM、工作方式切换。存储器操作指令的功能只有一个，就是控制DS18B20执行哪种任务、以及完成哪种操作。
第六步：指令执行或数据读写操作。一个存储器操作指令结束后将进行指令执行或数据的读写操作，该操作要视存储器操作指令而定。如执行温度转换指令则控制器必须等待DS18B20执行其指令，一般转换时间为500us。如执行数据读写指令则需要严格遵循DS18B20的读写时序来操作。

## Slide 14: 10.3 实现温度传感器模块
10.3.2软件设计与实现
操作演示

## Slide 15: 10.4 模块测试