## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第一章：计算机测控系统

## Slide 3: Introduction
计算机控制系统(Computer Control System，简称CCS)是应用计算机参与控制并借助一些辅助部件与被控对象相联系，以获得一定控制目的而构成的系统。计算机测控系统与计算机控制系统基本属于同一类别。本章简述传感器与控制综合技术的基本构成，并希望读者初步了解计算机测控系统的架构

## Slide 4: 本章要点
传感器与控制技术基本概念
电路设计软件要点概述
单片机技术要点概述
程序设计语言C在单片机中的使用要点概述
传感器技术要点概述

## Slide 5: 目录
1.1传感器与综合技术概述
1.2电子电路设计软件
1.3单片机技术
1.4单片机C语言程序设计技术
1.5传感器技术

## Slide 6: 1.1传感器与综合技术概述
  传感器与控制综合技术是利用计算机技术、程序设计技术、传感器技术、电子电路技术等相关综合技术结合而成的一种交叉学科的综合应用技术。

## Slide 7: 1.1传感器与综合技术概述
硬件部分
信号处理
电路
前端控制部分(执行器)
计算机
系统
前端测量部分(传感器)
信号处理
电路
测控目标
操作系统（可选）
算法与程序设计
软件部分
图1.1：传感器与综合技术概图

## Slide 8: 1.2电子电路设计软件
Altium Desinger6.5（以下简称AD6）版本电路设计软件。
使用AD软件进行电路设计两部分是最重要的
  第一部分就是原理图设计，原理图设计完成了理论验证工作；其意思是：你的电路设计从软件的角度是正确的。
  第二部分就是PCB设计，PCB设计完成了实际电路生产之前的硬件线路定义，包含元件位置、走线的位置、长短、粗细等问题。即：完成了实际的电路物理设计。

## Slide 9: 1.2电子电路设计软件
AD6软件而言，重点需要掌握如下三个要点：
1）原理图绘制：简单原理图绘制、元件与元件库制作
2）从原理图进行编译自动导出PCB
3）PCB绘制：简单PCB绘制、元件封装与封装库制作

## Slide 10: 1.2电子电路设计软件
AD6.9软件界面如左图（AD6.5类似，目前AD6.9软件在WINDOWS XP以及以上版本操作系统上运行正常，下图的软件截屏为运行在windows 10 操作系统上的截屏。）
如果用户需要更方便使用硬件电路设计软件，建议使用AD10以上版本，运行操作系统为WIN10以上，硬件为四核处理器，内存至少为16G，独立显卡。这样在硬件设计过程当中细节会看得更清楚，而且软件使用更方便。

## Slide 11: 1.3单片机技术
单片机（Microcontrollers）：即单片微型计算机，单片机是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能（可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路）集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用。

## Slide 12: 1.3单片机技术
图1.2：单片机测控系统例子
目前多数的单片机（MCU）与微处理器均具有一定计算能力，允许用户完成如左图类似的闭环控制系统的应用。

## Slide 13: 1.3单片机技术
单片机实物图（来自百度图片）
国内最著名的单片机公司宏晶科技（www.stcmcu.com）

## Slide 14: 1.4单片机C语言程序设计技术
[问题]单片机如何能够实现整个系统的测控过程？
采用计算机语言来编写代码、
将代码翻译成单片机能够识别的“语言（HEX或是BIN文件）”
将该“语言”“告诉”单片机（下载HEX或是BIN文件到单片机）。
一旦完成上述过程，单片机就会无条件地“执行”计算机语言告诉它需要完成的事情了。
[问题]采用什么语言？？
一般采用C语言。
在现代信息系统当中，软件占有绝对的比重！！！
因此：计算机测控系统当中最重要的也是软件系统，只是这个软件系统是计算机语言编写的。读者掌握本书除了硬件设计与实现之外，最重要的就是“嵌入式软件设计”。

## Slide 15: 1.4单片机C语言程序设计技术
单片机C语言设计技术需要掌握什么？
（1）C语言程序设计技术
（2）算法分析与设计

## Slide 16: 1.4单片机C语言程序设计技术
算法设计例子：
例子算法：使用一个简单算法描述图2的温室测控系统
算法运行前提：假定系统通电即长期工作，断电即停止。
算法输入：检测到的温湿度
算法输出：对电动机（或是温度调节装置）的控制结果
算法描述：
第一步：系统初始化
第二步：在无限循环中做
读取当前的温湿度数据；
如果 温度或湿度数据超标 启动电动机
否则 关闭电动机
void main (void)
{
InitialSystem(); //系统初始化
while(1) //在无限循环中做
{
Temperture =ReadTemperture(); //读取温度数据
Humidity =ReadHumidity(); //读取湿度数据
if (Temperture >TempValue || Humidity > HumiValue)
//若温度或湿度数据超标
StartMotor(); //启动电动机
else //否则
CloseMotor(); //关闭电动机
}
}
注意到：算法写得足够好的时候，语言与算法之间有一一对应的关系。
计算机程序设计需要这种基本能力才有可能在规定时间内完成将来的开发工作任务。算法不清晰直接敲代码是绝大多数错误的根源，因为大家都会重复修改问题，时间都是这样被浪费了。
[思考]很多C语言教程都提到了不要使用“死循环”，为什么？难道事实真的是这样吗？

## Slide 17: 1.5传感器技术
传感器简单解释就是：能够“感觉”到某种信号的电子元件/部件/设备。
无论如何解释，“感觉”是传感器的关键。
例子：
1）能够感觉到“开关量” 的传感器。
有人过来了还是没有人过来？生活中有哪些？？
2）能够感觉到“连续量”的传感器
现在温度是多少？生活中有哪些？

## Slide 18: 1.5传感器技术
传感器实物图（图片来自百度图片）
温湿度传感器
光照度传感器模块
继电器模块
光电开关
加速度传感器模块

## Slide 19: 1.5传感器技术
重要的区别一：敏感元件 与 传感器 的区别
敏感元件：水银温度计，无法传递电信号不能被单片机识别
传感器：SHT11芯片能够传递电信号，
可以想办法被单片机识别

## Slide 20: 1.5传感器技术
重要的区别二：传感器 与 传感器模块
传感器：SHT11芯片能够传递电信号，
但是单片机不能直接识别，
需要“想办法”
传感器模块：SHT11芯片加上外围电路，可以转换
电信号为数字信号单片机通过某种方式读取数字信
号，然后计算出对应的温度值

## Slide 21: 1.5传感器技术
图1.3：数字信号传感器与微处理器连接示意图
图1.4：模拟信号传感器与微处理器连接示意图

## Slide 22: 现场实训：先定一个小目标
E1.1使用DXP设计电路图作业：
安装AD6.5软件
使用AD6.5软件画出一个任意超过五个不同元件的原理图