## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第三章：使用C语言控制核心系统

## Slide 3: Introduction
绝大多数程序设计初学者忽视算法的重要性。实际上，没有正确的算法就没有正确的程序。通常程序设计在嵌入式系统中是实现测量与控制的关键因素。本章将说明如何使用算法设计、翻译成C语言、再对核心控制系统进行操作这三个步骤来解释本章的主要内容。
计算机语言（例如C语言）需要控制硬件工作，算法是语言编写过程中的关键问题。

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·集成开发环境的搭建（工程建立、工程配置、HEX文件生成）
·使用ISP软件下载可执行文件到核心硬件
·使用语言初步驱动硬件工作
本章需要了解的要点如下：
·算法设计的思想
·算法翻译成程序的方法
·语言控制硬件初步体会

## Slide 5: 目录
3.1 算法概述
3.2 软件环境搭建
3.3 计算机语言与算法的配合
3.4 程序设计语言C语言与单片机

## Slide 6: 3.1 算法概述
算法通常被定义为“解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制”。
简单理解算法：算法就是为了能够使用计算机语言编程来解决问题的步骤。
算法在实际应用上有如下几个关键特征：
（1）必须保证能够解决问题
（2）必须是一系列步骤
（3）必须能够通过某种方式转变为计算机程序

## Slide 7: 3.1 算法概述
3.1.1简单算法设计思路
是否能够正确编写一个算法，决定了后面编写的程序是否正确。但是掌握算法的设计相对比较难，这是由于算法设计需要两方面的知识：
第一方面是能够找到一个解决问题的方法
第二方面是该方法能够使用计算机语言描述。

## Slide 8: 3.1 算法概述
3.1.1简单算法设计思路
问题：求园的面积
初步分析：实际上，要求计算机帮助我们解决问题的时候，首先需要考虑到计算机的特性：事情是一步一步来完成的（即程序是一条一条执行的）。

## Slide 9: 3.1 算法概述
3.1.1简单算法设计思路
常见错误
第一步：计算
第二步：输入r值
第三步：输出结果
第一步：输入r值
第二步：输出结果
第三步：计算

## Slide 10: 3.1 算法概述
3.1.1简单算法设计思路
最终算法
第一步：提示用户输入半径r
第二步：从键盘输入半径r
第三步：计算 ，并保存结果
第四步：显示该结果

## Slide 11: 3.1 算法概述
3.1.2算法实现
C语言程序框架
包含与定义部分；
返回值 main （参数表）
{
变量声明/定义部分；
语句部分
}
#include <文件名.H> //include可能有多行
或是#include “文件名.H”
#define 常量名 常量值
全局变量声明/定义；
函数声明/定义；

## Slide 12: 3.1 算法概述
3.1.2算法实现
对应翻译法：一个算法步骤翻译成一个对应的C语言语句
第一步：提示用户输入半径r 对应翻译： printf（“请输入半径r：”）;
第二步：从键盘输入半径r 对应翻译： scanf（“%f”，&r）;
第三步：计算 ，并保存结果 对应翻译： result = pi * r * r;
第四步：显示该结果 对应翻译： printf（“\n园的面积等于-%f”，result）;

## Slide 13: 3.1 算法概述
3.1.2算法实现
完整的程序
请大家看正确算法
与错误算法的操作演示
#include<stdio.h>
//包含stdio.h库文件是为了能使用printf、scanf等这种标准函数
#define pi 3.14159
//注意define语句最后不要加分号，除非你有特殊用途
void main (void)
{
//第一部分：变量定义部分
float result，r；
//第二部分：语句部分
//第一步：提示用户输入半径r
printf（“请输入半径r：”）；
//第二步：从键盘输入半径r
scanf（“%f”，&r）；
//第三步：计算 ，并保存结果
result = pi * r * r；
//第四步：显示该结果
printf（“\n园的面积等于：%f”，result）；
}

## Slide 14: 3.2 软件环境搭建
在工程应用当中，单片机级的嵌入式开发主要采用C语言来进行设计。其软件设计环境不使用VC6.0环境而使用keil环境。本教材采用支持的51单片机的环境keil2版本进行介绍
【注意】高版本的keil环境是MDK，例如：MDK4.72。并且注意到高版本的MDK也是可以用的

## Slide 15: 3.2 软件环境搭建
3.2.1Keil集成开发环境简介
操作演示

## Slide 16: 3.2 软件环境搭建
3.2.2工程与配置
（1）创建工程
第一步：新建一个工程文件夹
第二步：新建工程
第三步：选择芯片型号
第四步：新建C文件
第五步：添加C文件到工程
操作演示

## Slide 17: 3.2 软件环境搭建
3.2.2工程与配置
第二步：配置工程：
选中目标
配置输出
填写代码
编译代码
检查结果并生成HEX文件
操作演示

## Slide 18: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.1问题提出
【目标】单片机主控板控制一个发光LED灯连续闪烁的问题，则面对该问题应该如何做？
问题1：程序设计者需要考虑硬件吗？如果需要，需要考虑硬件什么内容？
问题2：软件如何做？
问题3：程序设计者需要做什么？

## Slide 19: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
问题2中，提出了软件需要如何做的问题，这里需要做的就是软件的流程，我们考虑硬件的连接，假定单片机主控板硬件采用P0.0引脚来连接LED灯，具体连接电路如下

## Slide 20: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
几个问题需要考虑：
（1）LED的响应时间/速度如何？
（2）如何操作LED？
（3）达到LED闪烁的目标流程是什么？

## Slide 21: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
（1）LED的响应时间/速度如何？
通过查阅资料了解到：LED点亮与熄灭所延迟的时间称为响应时间，通常为：10-6~10-7s。也就是点亮与熄灭延迟的时间很短。

## Slide 22: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
（2）如何操作LED？
通过图3.32可见，操作LED实际上就是操作单片机引脚P0.0。

## Slide 23: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
（3）达到LED闪烁的目标流程是什么？
由于无论如何LED闪烁的转换期都是有时间延迟的（10-6~10-7s虽然很小但是仍然有响应时间的问题，这个问题将转换为反应时间），所以必须考虑到延时的问题。

## Slide 24: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
算法
第一步：在P0.0线上点亮LED
第二步：延时
第三步：在P0.0线上熄灭LED
第四步：延时
第五步：跳转到第一步

## Slide 25: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
最终算法与翻译的C语言代码
第一步：在无限循环中做。
第1.1步 在P0.0线上点亮LED
第1.2步 延时
第1.3步 在P0.0线上熄灭LED
第1.4步 延时
while(1)
{
P00 = 1;
delay (time);
P00 = 0;
delay (time);
}

## Slide 26: 3.3 计算机语言与算法的配合
3.3.2算法设计与程序设计
完整的C语言源程序
操作演示
#include<reg52.h>
//注意：单片机C编程中头文件名为：reg52.h
sbit P00 = P0^0;
//sbit是单片机C编程的扩展关键字，这一句的意思是：单片机的
//P0.0口在程序中的名字是P00
void delay (int time);
//声明了一个延时函数，注意：这里没有写全函数的内容，但是
//只要声明了（说明了），后面可以再补全。
void main (void)
{
int time = 1000; //定义了一个变量，值是1000
while(1) //在无限循环中做
{
P00 = 1; // 在P0.0线上点亮LED
delay (time); // 延时
P00 = 0; // 在P0.0线上熄灭LED
delay (time); // 延时
}
}
void delay (int time) //这里是延时函数的定义，上面没有补全延时函数的内容，这里
{ //补上
int i;
for (i=0 ; i<time; i++);
}

## Slide 27: 3.4 程序设计语言C语言与单片机
本节目标：实现上节的例子
要点：用KEIL软件编译后必须有生成.hex文件，该文件下载到单片机，单片机才能依照用户设计的代码流程开始工作！

## Slide 28: 3.4 程序设计语言C语言与单片机
3.4.1使用C语言控制单片机
操作演示

## Slide 29: 3.4 程序设计语言C语言与单片机
3.4.2使用ISP软件下载
从keil2中生成的HEX文件需要使用一个成为ISP的软件来下载到单片机上运行。本教材默认使用STC12C5A60S2单片机。使用的下载软件ISP的版本为：stc-isp-15xx-v6.63。下载HEX文件到单片机板遵循如下流程：
（1）步骤一：连接5V直流电源到开发板，并关闭开发板电源开关。
（2）步骤二：连接串口线（RS232线）到开发板，串口线的另外一头连接到计算机的com口
（3）步骤三：启动ISP软件。
（4）步骤四：在单片机型号下拉框选中对应型号的单片机。
（5）步骤五：点击打开程序文件按钮，找到下载文件
（6）步骤六：点击下载/编程按钮
（7）步骤七：打开单片机主控板电源，等待下载完成
[注意] 1、下载完成后板子会自动执行代码，只需要观察效果即可。
2、有时候下载不成功，需要将上述步骤重复几次。
3、有时候可能重复多次都不成功，这个时候需要对调下载线中间两根通讯线：RX与TX线，即：RX线与TX线从电路板上拔起来，互换一下再插进去，重复上述七个步骤
操作演示