## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第五章：光电开关模块

## Slide 3: Introduction
光电开关模块是本书讲解的第一个简单外部信号输入模块，其工作原理、电路设计与实现、以及软件编写均很简单。通过对这个模块的学习，主要帮助大家逐渐建立起项目规范的概念，并初步了解外部开关信号的输入获取。
本章的主要顺序为：
首先直接给出光电开关模块的项目规范，其中包含需要实现的具体功能。
第二，使用计算机电路设计软件进行电路设计；
第三，实际制造出该模块；最后通过编写简单的代码来对该模块进行测试与使用。

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·光电开关模块的电路设计
·光电开关模块的制作与测试
·使用C语言测量光电开关模块的输入信号
本章需要了解的要点如下：
·光电开关的简单原理
·光电开关模块的简单项目规范

## Slide 5: 目录
5.1 光电开关模块与项目规范
5.2 使用DXP软件设计光电开关模块
5.3 实现光电开关模块
5.4 模块测试

## Slide 6: 5.1 光电开关模块与项目规范
5.1.1光电开关模块的简单工作原理
光电开关模块主要用于测量工作，尤其是现场测量中不合适使用直接测量的场合。例如，啤酒厂生产啤酒的时候，需要记录下流水线上的啤酒瓶数目。使用人工数数误差太大使用电信号测量显然不方便，因为啤酒瓶太多，且都是在流水线上流动。那么是否有一种比较简单的办法来测量呢？这个时候使用光电开关就很合适了，一个典型的应用场景如右图

## Slide 7: 5.1 光电开关模块与项目规范
5.1.2光电开关项目规范
[任务名称]继电器模块设计要求
[目标简述]完成继电器模块的设计与实现
[具体功能]
1、自行设计继电器模块的原理图与PCB。
  继电器元件的原理图元件需要自行设计原理图库。
  继电器元件的PCB元件库需要自行设计元件封装库。
  在PCB库设计过程当中，尤其注意原理图库中的元件在封装库中找到对应的封装。
  原理图库中元件的参数应有简单修改，以满足元件名称、值等相关含义有意义。
2、依照设计的PCB来焊接继电器电路板，并测试该电路板硬件正常，继电器模块信号线连接到P0.0口上。
3、编写简单代码测试光电开关电路板，光电开关模块收到，对应P0口的LED灯全灭；光电开关不响，对应的P0口的LED灯全亮；重复此循环。
[说明]电路焊接必须严格依照设计的PCB来进行焊接，在画原理图的时候尽最大可能性把线连接到电路的底面。

## Slide 8: 5.1 光电开关模块与项目规范
5.1.2光电开关项目规范
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT

## Slide 9: 5.2 使用DXP软件设计光电开关模块
普通的光电开关基于光电原理，其有两种工作状态：0状态、1状态。工作方式非常简单，当没有外部信号触发的时候保持“1”状态，当有外部信号激发的时候变为“0”状态。依据此，则可以使用单片机的引脚去读取这些状态信号，用读取数据的0或是1来判断是否有外部信号激发情况的出现。

## Slide 10: 5.2 使用DXP软件设计光电开关模块
5.2.1原理图设计
设计原理图一般遵循的步骤为：
新建工程
保存文件
放置元件
设置元件值
连线
操作演示

## Slide 11: 5.2 使用DXP软件设计光电开关模块
5.2.2电路板设计
操作演示
范例PCB设计的正反面图

## Slide 12: 5.3 实现光电开关模块
5.3.1硬件准备
材料
万能板（俗称洞洞板）
排针
1K电阻
Led发光二极管
0.3/0.5mm直径实芯线

## Slide 13: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
焊接电路板的大原则如下：
1、观察电路板：焊盘、布线、过孔等是否完整。
2、观察电路板是否有短路现象，强烈推荐依照PCB以模块为单位、每个子线路均仔细查找一遍。
3、依据PCB与到手的元器件，每个元件的封装均对照仔细查找一遍。
4、使用万用表检测电路板是否存在短路现象。
5、以上对照无误或是已经解决问题之后，开始焊接。焊接的时候推荐电烙铁调整至300摄氏度。焊接电烙铁不能在焊盘上停留的时间过长，一般焊接一个点停留时间5秒钟之内。
6、元件全部焊接完毕之后，仔细观察每个焊点是否有可见虚焊现象，若有则补焊。
7、再次使用万用表检测是否存在短路现象。
8、通电测试。

## Slide 14: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
焊接电路板
1、观察电路板：焊盘、布线、过孔等；洞洞板只需要观察焊盘是否完整。
2、使用DXP软件作为参考规划元件位置与布线。
3、使用电烙铁焊接。
4、使用万用表检测电路板是否短路
[注意] 焊接的电路板必须与设计的PCB图尽量保持完全一致！
这是因为如果你讲PCB图送到淘宝去制版，则你画图画成什么样子，最后制版完成到手的实际电路就是这样的东西。因此请务必必须保持完全一致！

## Slide 15: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
第一步：观察万能板的焊点完整情况。这里尤其注意有很多万能板放置时间较长，焊盘存在氧化迹象，因此可能需要使用工具（例如小裁纸刀）稍微刮一下焊盘表面，把氧化层刮掉以便于焊接。裁剪为合适大小的万能板。
[注意] 右边图中的焊盘白亮的好！
如果有氧化，颜色就不会这么白亮

## Slide 16: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
第二步：对照PCB图来规划元器件的布局与位置，其对比如下
这就是前述说的PCB图设计成什么样子，硬件就是什么样子

## Slide 17: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
第三步：使用电烙铁进行焊接，焊接之后的实物图

## Slide 18: 5.3 实现光电开关模块
5.3.2硬件焊接与调试
第四步：使用万用表检测模块是否短路。将万用表调整至蜂鸣器档，将任意正负表笔分别连接到电源与地线，若存在短路现象则万用表报警，若不存在短路现象则万用表不会报警。
[Focus]短路的电路模块接到单片机板子上，有可能把你的单片机板子烧掉。所以对焊接完成模块的短路测试是必要的。

## Slide 19: 5.4 模块测试
5.4 模块测试
模块测试通常有很多方法，
如果已有现成的固件，则将固件刷机然后连接模块进行功能测试。
如果没有现成的固件，则需要自行编写软件进行测试，这种方法相对复杂。这是由于当模块硬件出现问题的时候需要对问题进行查找，有点时候是软件编程出现问题，有的时候是硬件模块本身的问题。但是嵌入式系统开发当中大多数使用这种方法来进行测试工作。

## Slide 20: 5.4 模块测试
5.4 模块测试
模块测试的基本步骤为：
第一步：连接好硬件核心板与硬件模块
第二步：新建一个工程，并编写代码
第三步：编译软件并生成hex文件
第四步：下载hex文件到核心板
第五步：观察模块的基本行为是否正确，若不正确则从第一步开始查找问题，并重复上述步骤。

## Slide 21: 5.4 模块测试
5.4 模块测试
连接好的示意图 与 实际连接图

## Slide 22: 5.4 模块测试
5.4 模块测试
第二步：新建一个工程，并编写代码的过程与前述章节一致。由于需要测试的模块为光电开关模块，该模块为输入模块，提供给单片机输入开关信号（也可理解为0、1信号）。因此编写的测试代码只需要能够成功获取该信号，那么这里获取该信号成功之后应该有标示，典型的方法为点亮或熄灭LED发光二极管。依据核心板上的资源
在无限循环中做
如果检测到光电开关模块有输入信号
点亮LED
否则
关闭LED
while(1)
{
if (sig == 0) LED0 = 1;
else LED0 = 0;
}

## Slide 23: 5.4 模块测试
5.4 模块测试
第三步：编译软件并生成hex文件。此处建立工程，编写代码编译与生成HEX文件即可。
第四步：下载hex文件到核心板
第五步：观察模块的基本行为是否正确，若不正确则从第一步开始查找问题。
操作演示