## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第六章：继电器模块

## Slide 3: Introduction
继电器模块是本书讲解的第一个简单外部信号输出模块，其工作原理、电路设计与实现、以及软件编写均很简单。通过对这个模块的学习，使读者初步了解弱电控制强电的计算机控制方式。本章的主要顺序为：
首先直接给出继电器模块的项目规范，其中包含需要实现的具体功能；
第二，使用计算机电路设计软件进行电路设计；
第三，实际制造出该模块；最后通过编写简单的代码来对该模块进行测试与使用。

## Slide 4
本章需要掌握的要点如下：
·继电器模块的电路设计
·继电器模块的制作与测试
·使用C语言测量继电器模块的输入信号
本章需要了解的要点如下：
·继电器的简单原理
·继电器模块的简单项目规范

## Slide 5: 目录
6.1 继电器模块与项目规范
6.2 使用DXP软件设计继电器模块
6.3实现继电器模块
6.4 模块测试

## Slide 6: 6.1 继电器模块与项目规范
6.1.1继电器模块的简单工作原理
继电器模块主要用于控制工作，尤其适合于使用弱电控制强电的场合。例如，我们需要使用单片机控制市电（220V家用交流电）的通断，以实现控制室内的照明灯、电风扇等电器设备。由于单片机是直流5V电器系统，而市电是220V交流，在电器上是不能匹配的。并且5V直流也不能直接控制220V交流，因此需要一个转换模块，这个模块常用的就是继电器模块。

## Slide 7: 6.1 继电器模块与项目规范
6.1.1继电器模块的简单工作原理
继电器模块是由一个线圈和三个受控端组成的，其中线圈有两个端点用于控制三个受控端，三个受控端默认其中有两个处于连通状态；当线圈上有电流通过则三个受控段中原来处于连通状态的两个受控端口断开，原来处于断开状态的两个受控端连接；若电流消失，则返回默认连接状态。
图6.1a：有电流通过示意图
图6.1b：无电流通过示意图
电流通过

## Slide 8: 6.1 继电器模块与项目规范
6.1.2继电器项目规范
[任务名称]继电器模块设计要求
[目标简述]完成继电器模块的设计与实现
[具体功能]
1、自行设计继电器模块的原理图与PCB。
  继电器元件的原理图元件需要自行设计原理图库。
  继电器元件的PCB元件库需要自行设计元件封装库。
  在PCB库设计过程当中，尤其注意原理图库中的元件在封装库中找到对应的封装。
  原理图库中元件的参数应有简单修改，以满足元件名称、值等相关含义有意义。
2、依照设计的PCB来焊接继电器电路板，并测试该电路板硬件正常，继电器模块信号线连接到P0.0口上。
3、编写简单代码测试继电器电路板，继电器模块收到信号“1”，则继电器跳（会听到声音）；继电器收到“0”信号，继电器跳回原来状态；重复此循环。
[说明]电路焊接必须严格依照设计的PCB来进行焊接，在画原理图的时候尽最大可能性把线连接到电路的底面。

## Slide 9: 6.1 继电器模块与项目规范
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC
6.1.2继电器项目规范

## Slide 10: 6.2 使用DXP软件设计继电器模块
本节在介绍设计当中，应当重点了解的知识为：
如何进行原理图库的设计
如何进行PCB库的设计

## Slide 11: 6.2 使用DXP软件设计继电器模块
6.2.1原理图设计
理想的驱动方式
实际的驱动方式
操作演示

## Slide 12: 6.2 使用DXP软件设计继电器模块
6.2.2电路板设计
操作演示
反面
正面
正面添加版权信息

## Slide 13: 6.3实现继电器模块
6.3.1硬件准备：：万能板（俗称洞洞板）、排针、1K电阻、9013三极管、继电器、0.3/0.5mm实芯线等电子元件

## Slide 14: 6.3实现继电器模块
关于三极管的识别问题
[Hint] 正面面对三极管，有字的一面朝自己，
从左向右数，左边第一个就是1号引脚
中间一个是2号引脚
最右边那个就是3号引脚

## Slide 15: 6.3实现继电器模块
关于继电器引脚识别的问题
继电器型号：松乐SDR-12VDC-SL-C （songle松乐公司）
封装图与底部电路符号图
[Fcous] 注意上图右边的底部电路符号是直接印到了元件底部，同学们照着画原理图与PCB的时候必须依照该图来设计
元件符号
底部印刷了元件符号

## Slide 16: 6.3实现继电器模块
6.3.2硬件焊接与调试
电路设计与实际布局
反面 正面
[Hint] 从上面右图反面的实际焊接可见，该焊接是比较糟糕的，焊点焊接得很难看，布线也很难看，但是这是武汉软件工程职业学院、计算机学院、嵌入式系统工程专业、2013级学生焊接的实物之一，作为焊接演示板；这表明了在对实物焊接与布线不熟悉的情况下，很多刚开始接触硬件的学生也不会具有很高的水平。所以请各位同学慢慢实验，慢慢完成，到了课程结束回顾整个学习过程会比较有收获。

## Slide 17: 6.3实现继电器模块
6.3.2硬件焊接与调试
实物模块上电之前的测试

## Slide 18: 6.4 模块测试
继电器模块硬件焊接完成之后，首先应该对它进行硬件测试，然后进行软件测试。硬件测试是直接采用电路驱动的方式测试它的工作情况，当硬件测试其基本功能正常之后，再进行软件测试。软件测试就是编写一段代码控制继电器模块工作。

## Slide 19: 6.4 模块测试
硬件测试
[Hint]注意将三极管基极的信号引脚分别触碰单片机板上的电源+5V与地线GND引脚，当触碰到+5V引脚的时候，继电器模块会听到响声，表示继电器吸合了，说明该模块工作正常，可以将该信号线连接到单片机的某个I/O口开始软件编写工作了。

## Slide 20: 6.4 模块测试
继电器模块的软件测试：测试准备工作，连接硬件

## Slide 21: 6.4 模块测试
继电器模块的软件测试
在无限循环中做
打开继电器
延时
关闭继电器
延时
while(1)
{
Relay = 1；
delay(3000);
Relay = 1；
delay(3000);
}

## Slide 22: 6.4 模块测试
实验效果
操作演示