## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第七章：简单入侵检测系统

## Slide 3: Introduction
简单入侵检测系统是课程讲解的第一个完整的简单测控系统，该系统是在前面学习的简单模块基础上，通过组合硬件实现简单测控系统硬件的设计与实现，然后编写简单代码来了解简单入侵检测系统的工作。
本章的主要顺序为：
首先直接给出简单入侵检测系统的项目规范，其中包含需要实现的具体功能。
第二，使用计算机电路设计软件进行电路设计；
第三，实际搭建出该简单入侵检测系统；最后通过编写控制代码来对该简单入侵检测系统进行测试与使用。

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·简单入侵检测系统的架构设计
·简单入侵检测系统的搭建与测试
·使用C语言编写软件实现简单入侵检测系统的行为
本章需要了解的要点如下：
·简单入侵检测系统的基本原理
·简单入侵检测系统的简单项目规范

## Slide 5: 目录
7.1简单入侵检测系统简介
7.2简单入侵检测系统项目目标与项目规范
7.3硬件系统设计与实现
7.4软件设计与实现
7.5系统联合调试

## Slide 6: 7.1简单入侵检测系统简介
[课程目标]简单入侵检测系统用于检测非法入侵
[实际场景]实际中中典型场景为：防止外界非法入侵的红外栅栏。例如当用户在院墙附近安装红外栅栏后，如果有非法用户翻墙入内，当碰触到红外栅栏的红外线信号后，系统会检测到该信号被触发，由系统软件控制交流继电器闭合，声光报警装置通电并启动，此时声光报警装置闪烁并警铃响起。则以此种方式通知户主并警告入侵者，起到了简单的安全防范作用。实际当中的入侵检测系统远比上述应用场景复杂，例如：遭受入侵之前的警告提示，遭受入侵时的物业预警、报警、拍照取证、用户实时告知等等行为。

## Slide 7: 7.1简单入侵检测系统简介
图演示了一个完整的入侵检测系统。
由这些子系统共同组成了一个严密、可靠、完整的安防监控体系，这是一个最终的实际应用案例系统。
[Hint] 一个人的力量无法实现上述完整系统从设计、研发、实现、生产以及安装调试全部过程。但是同学们在学习嵌入式与物联网整体体系的过程当中不仅需要研发某个产品点，而且需要从整体系统的角度去理解整个系统的整体架构。
这是一个专业技术人员从基本技术学习到专业技术管理转变的毕竟之路，一般而言的一个专业技术人员后续的从业生涯通常是从专业技术到专业技术管理的转变。所以从这个角度而言，学习与实践专业技术过程是任何一个依赖专业技术从事工作的人不可避免的必经之路。

## Slide 8: 7.2简单入侵检测系统项目目标与项目规范
7.2.1简单入侵检测系统设计目标
本章需要完成一个非常简单的入侵检测系统，该简单系统主要依据前面两章我们自行设计的光电开关模块与继电器模块来完成。
系统行为过程描述：
当有物体到达光电开关模块前方时，若物体在光电开关检测范围之内，则检测有效；此时，启动继电器使得其闭合。

## Slide 9: 7.2简单入侵检测系统项目目标与项目规范
7.2.1简单入侵检测系统设计目标
通常光电开关模块可以直接控制一个报警装置，比如：220V的警铃之类的。于此同时开发板上一排LED开始闪烁。当物体离开光电开关前方，系统恢复正常。上述过程可多次重复。简单入侵检测系统的基本系统架构如下图示
单片机
主控制系统
光电传感器模块
继电器
模块
LED
模块

## Slide 10: 7.2简单入侵检测系统项目目标与项目规范
7.2.2简单入侵检测系统设计规范
[任务名称]简单入侵检测系统设计要求
[目标简述]完成简单入侵检测系统的设计与实现
[具体功能]
1、自行设计简单入侵检测系统的原理架构图。
2、依照设计的原理架构图来连接系统电路板，并测试该电路板硬件正常，简单入侵检测系统信号线连接到P0.0口上，控制线连接到P1.0口上。
3、编写简单代码测试继电器电路板，简单入侵检测系统收到信号“1”，则继电器跳（会有声音）；继电器收到“0”信号，继电器跳回原来状态；重复此循环。

## Slide 11: 7.2简单入侵检测系统项目目标与项目规范
7.2.2简单入侵检测系统设计规范
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC

## Slide 12: 7.3硬件系统设计与实现
图7.2的问题：
硬件部分：
光电传感器模块与单片机主控系统如何连接？
继电器模块与单片机主控系统如何连接？
LED模块与单片机主控系统如何连接？
软件部分：
整个系统行为是什么？
光电传感器模块对整个系统而言做什么用？如何用？
继电器模块对整个系统而言做什么用？如何用？
LED模块对整个系统而言做什么用？如何用？
如何编程？
综上所述：图7.2过于概括了，它只是个大概的框架而已，根本无法解决问题！
单片机
主控制系统
光电传感器模块
继电器
模块
LED
模块

## Slide 13: 7.3硬件系统设计与实现
7.3.1原理设计
第一个问题：光电传感器模块与单片机主控系统的连接问题。这个问题的根本就是：光电传感器模块的引脚有几个，是哪几个？单片机上能够提供何种方式与其连接，怎么连接？

## Slide 14: 7.3硬件系统设计与实现
7.3.1原理设计
第二个问题：继电器模块与单片机主控系统的连接问题。这个问题的解决思路与第一个问题类似

## Slide 15: 7.3硬件系统设计与实现
第三个问题：LED发光二极管模块与单片机主控系统连接。这里由于教材采用的单片机主控板上带有LED发光二极管，因此只需直接编程控制即可。读者后续也可以自行设计LED发光二极管模块，当然读者也可以自行设计段码LED模块或是点阵LED模块

## Slide 16: 7.3硬件系统设计与实现
7.3.2硬件实现
第一步：连接光电传感器模块到单片机主控板上

## Slide 17: 7.3硬件系统设计与实现
7.3.2硬件实现
第二步：连接继电器模块到单片机主控板上
继电器模块
光电传感器模块

## Slide 18: 7.3硬件系统设计与实现
7.3.2硬件实现
第三步：使用万用表测试是否短路、电压是否正常等
主要目标在于测试两个可能导致的严重问题：第一个问题为电源与地线是否短路问题，第二个问题是左边引脚与右边引脚的连接是否正常。
[Hint]物理线路连接完成之后，需要使用万用表来检测连接是否正常，特别注意这种检测只是初步检测，而且不要给电路通电，是通电之前的严重故障预防方法。
第四步：初次通电检查
操作演示

## Slide 19: 7.4软件设计与实现
闭环控制是控制论的一个基本概念，指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端，并对输入端施加控制影响的一种控制关系。控制论中，闭环通常指输出端通过“旁链”方式回馈到输入，所谓闭环控制。输出端回馈到输入端并参与对输出端再控制，这才是闭环控制的目的，这种目的是通过反馈来实现的。
本章介绍的简单入侵检测系统，输入的信号为0,1信号，受控的信号为开关信号（事实上也是0,1信号）。即：通过不断测量输入的信号，根据输入信号的情况进行判断，然后发送信号给控制端；并根据输入信号的变化来发送不同的数据给控制端，以实现根据输入信号进行调整，并控制输出端。

## Slide 20: 7.4软件设计与实现
7.4.1算法设计
系统分析：
简单入侵检测系统设计目标，我们来简单分析满足设计要求的系统行为，这个系统行为可以归结为需要实现如下几个功能：
系统能够正确接收光电传感器模块采集的外部信号
系统能够控制继电器模块的闭合与断开
系统能够控制板子上LED的开关
当没有物体挡在光电传感器模块前时，无外部信号触发、系统没有任何变化；
当有物体挡在光电传感器模块前时，有外部信号触发、系统启动继电器，并LED灯闪烁模拟报警。当挡在光电传感器模块前的物体离开时，系统关闭继电器，LED等闪烁停止（注意到该过程需要持续一段时间）。

## Slide 21: 7.4软件设计与实现
7.4.1算法设计
算法描述
算法：简单入侵检测系统行为描述算法
输入：无
输出：无
第一步：当没有外部信号被触发时，等待光电传感器外部信号被触发；
第二步：开启继电器
第三步：开启LED闪烁
第四步：延时一段时间
第五步：关闭继电器，关闭LED。
第六步：重复上述循环
while(1)
{
while(!invade);
RELAY = 1;
blinkLed();
delay(3000);
RELAY = 0;
}

## Slide 22: 7.4软件设计与实现
7.4.2软件设计
[Hint] 教材上是有源代码的，但是教材上的源代码不是唯一的方法，同学们发挥创造力，每个人都可以写出完全不一样风格的代码，但是其功能却是完全一样的。
操作演示

## Slide 23: 7.5系统联合调试
系统联合调试的主要目标是希望对我们搭建的简单测控系统硬件、和编写的代码结合起来，并达到前面预期的简单测控目标。最直接的目的就是：
当有个物体挡住在了光电传感器模块的光电头前端的时候，继电器闭合（注意由于没有接任何负载，因此只能听到闭合当时的一次很小的吸合声）、并且LED开始闪烁。
当光电传感器模块的光点头前端没有任何遮挡的时候，系统不作任何响应。即：LED不闪烁，继电器归位。
只要完成了上述功能，即当是完成了简单的入侵检测系统的最简单的功能，系统联合调试，只要能达到这个目标即可。

## Slide 24: 7.5系统联合调试
系统联合调试是所有嵌入式系统开发过程中的必要部分，一般遵循的原则比较简单：先易后难。
以本系统为例，联合调试的时候，由于有硬件部分与软件部分；或许单独使用都没有任何问题，但是全部装配到一个整体板上就存在某些“不可预知”的问题。那么解决这些问题遵循先易后难的原则实际上的做法就是：
第一步：单独从硬件到软件测试每一个模块
第二步：逐个联合测试其他模块
第三步：统一测试整个系统。

## Slide 25: 7.5系统联合调试
7.5.1模块调试
[Hint] 在模块测试中一般而言最先测试的一定是最稳定的模块，并将最稳定的模块作为最基本的依据，最好是显示模块。这是由于显示模块可以给开发者以提示，提示开发者继续后续的开发工作，其他模块就没有这种优势了。从这个角度出发，最好是先测试显示模块。

## Slide 26: 7.5系统联合调试
7.5.1模块调试
本系统有三个模块：光电传感器模块、继电器模块、LED发光二极管模块。
系统中LED发光二极管显示模块是直接设计到单片机开发板上的，测试起来就尤其简单了。则我们确定了测试的第一个模块：LED发光二极管模块。在剩下的光电传感器模块与继电器模块两个当中，光电传感器模块是集成器件，而且前面章节设计的模块也非常简单，但是继电器模块就相对复杂。测试的第二个模块应当在剩下的两个模块中选择光电传感器模块。那么我们的模块测试顺序应当如下：
第一步：先测试LED发光二极管模块
第二步：再将光电传感器模块与发光二极管模块联合测试
第三步：测试继电器模块
第四步：将继电器模块与发光二极管模块联合测试
操作演示

## Slide 27: 7.5系统联合调试
7.5.2系统联调与性能测试
当对上述三个模块的独立测试与部分联合测试完成之后，则整体联合测试就相对很简单了。这个原因基本不言而喻，因为能够走到这一步说明硬件已经基本没有问题了，只需要编写代码来测试其功能，并做一个相对长时间的稳定性测试而已。
最后，需要对于该测试设备进行在线运行测试，一般而言嵌入式产品需要至少72小时的测试，以确定其稳定性
测试现场图