## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第八章：计算机通信

## Slide 3: Introduction
计算机与嵌入式设备通讯是本书需要重点讲解的一个知识，本书的例子是指通过计算机的串口与单片机主控系统进行通讯；要求能够通过计算机控制单片机主控系统，单片机主控系统也能够将数据传递到计算机上。这里计算机称为：上位机。与计算机通讯的单片机主控系统称为：下位机。两种主机通过RS232串行线来连接。
本章的主要顺序为：
首先给出RS232通讯的项目规范，其中包含需要实现的具体功能。
第二，使用计算机电路设计软件进行电路设计；
第三，给出已经制版的完整电路PCB与实际焊接并可用的模块； 最后通过硬件连接计算机与主控板、并进行测试与使用。

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·RS232串行通讯模块的电路设计与实现
·RS232串行通讯模块的使用
本章需要了解的要点如下：
·RS232串行通讯的基本原理
·RS232串行通讯的简单项目规范

## Slide 5: 目录
8.1串口通讯RS-232技术简介
8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.3硬件系统设计与实现
8.4软件系统设计与实现
8.5系统联合调试

## Slide 6: 8.1串口通讯RS-232技术简介
RS-232-C是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写，232为标识号，C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线，包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道，对于一般双工通信，仅需几条信号线就可实现，如一条发送线、一条接收线及一条地线，并且目前通常只使用9针接头的RS232通讯线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400波特

## Slide 7: 8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.2.1串口通讯设计基本原理
计算机与单片机稳定的通讯能够让计算机与单片机之间进行“交流”，也就是说计算机可以向单片机发送数据，单片机也可以向计算机发送数据，双方可以实现双向通讯。双向通讯的实际作用就是可以使用计算机系统控制单片机系统，当然也可以使用单片机系统控制计算机系统；最终，如果能够形成一个网络，则可以实现网络控制，以及分布式系统等应用目标

## Slide 8: 8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.2.1串口通讯设计基本原理
本章需要完成的串行通讯模块，可以依照最简单、最基本的交叉连接方法进行物理线路的连接，希望连接的线最少，能够保证基本的双向传输的要求即可。即：上位机与单片机系统通过RS232串行通讯线进行连接，连接的时候仅仅使用其必须的三根线，RX、TX、GND。其典型的连接方式如图
在上图中，计算机作为上位机只需要提供RX、TX、G（GND地线）三根线，并与作为下位机的单片机系统进行连接即可。单片机也必须有RX、TX、G三根线，以提供连接到上位机的RS232线。连接的时候为交叉连线，也就是上位机的RX线连接到下位机的TX线，上位机的TX线连接到下位机的RX线，地线与地线直接相连，RS232接口中的其他线均可以无需连接

## Slide 9: 8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.2.2串口通讯基本项目规范
[任务名称]串口通讯模块设计要求
[目标简述]完成串口通讯模块的设计、实现以及基本应用
[具体功能]
1、自行设计串口通讯模块的原理图与PCB（串口通讯硬件与USB转串口通讯硬件）。
2、依照设计的PCB来焊接RS232通讯模块电路板。
3、依照设计的PCB来焊接USB到RS232串口转换通讯模块电路板

## Slide 10: 8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.2.2串口通讯基本项目规范
第一步：完成原理图与PCB
第二步：
1、 能够完成例子代码的运行(用ISP软件自动生成的串口通讯例子代码，自己建工程、编译运行看效果)
2、 使用串口终端发送指令：0XAA 0X0F 0XFF 0X55 打开P0与P2全部LED
3、 使用串口终端发送指令：0XAA 0X0F 0X00 0X55关闭P0与P2全部LED
第三步：
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X00 0X55 关闭P0口全部LED
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X01 0X55 打开P0口P0.0对应的LED灯
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X02 0X55 打开P0口P0.1对应的LED灯
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X04 0X55 打开P0口P0.2对应的LED灯
......
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X80 0X55 打开P0口P0.7对应的LED灯
第四步：
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X03 0X55 打开P0口P0.0P0.1对应的两个LED灯
使用串口终端发送指令：0XAA 0X00 0X95 0X55 打开P0口P0.7、P0.4、P0.2、P0.0对应的几个LED灯.....

## Slide 11: 8.2简单串口通讯系统项目目标与项目规范
8.2.2串口通讯基本项目规范
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC

## Slide 12: 8.3硬件系统设计与实现
串口通讯项目基本规范的要求部分提出了硬件的两个要求，分别对应了两种不同的串行通讯硬件设计方案。一种是基本RS232串口通讯模块，第二种是USB转RS232串口通讯模块。基本RS232串口通讯模块是以232芯片为主的硬件设计方案，它仅能用于常用的DB9接头的232通讯接口。在现代计算机系统当中，尤其是现代的笔记本电脑与最近几年的台式机主板上均已经逐渐淘汰了这种DB9接头。因此当我们希望使用RS232与计算机连接的时候，在计算机上没有对应的接头与单片机系统进行物理连接的时候问题就出现了。则第二种方案：采用USB转RS232串口通讯的方案就被提了出来，至少在单片机端是有RS232接头的，一端用RS232，另外一端采用RS232转串口连接到计算机即可

## Slide 13: 8.3硬件系统设计与实现
方案二的设计思想可以使用简图来描述，并且可以对比计算机与单片机使用RS232接口直连的区别：
硬件设计角度应当考虑两种方案。一种方案是传统的RS232所需要的匹配传统DB9接头的RS232串口模块设计方案；另外一种方案就是使用USB转RS232串口模块的设计方案

## Slide 14: 8.3硬件系统设计与实现
8.3.1原理图设计
首先来考察第一种仅仅使用DB9接头的RS232标准的硬件设计方案。
操作演示

## Slide 15: 8.3硬件系统设计与实现
8.3.1原理图设计
南京沁恒电子有限公司的CH340芯片完成的USB转RS232模块的设计，其官方网站直接给出了参考原理图、PCB以及元器件清单。由于源设计非常简练，我们为了设计需要仅在原理图上加入了对单片机板供电的电源开关，以及PCB设计上做了简单改进

## Slide 16: 8.3硬件系统设计与实现
8.3.2电路板设计：基于MAX232芯片
正面
反面

## Slide 17: 8.3硬件系统设计与实现
8.3.2电路板设计：基于CH340芯片，USB转RS232模块
正面
反面

## Slide 18: 8.3硬件系统设计与实现
8.3.3硬件实现
Max232模块实物图
CH340、USB转串口模块实物图

## Slide 19: 8.4软件系统设计与实现
这里的软件系统设计关注的要点只有一个，那就是成功地进行双向通讯。更加简化问题就是电脑发送一串命令符号，
例如：0XAA 0X0F 0XFF 0X55
单片机系统执行对应的命令，打开P0与P2全部LED
这整个过程是如何做到？
这里的软件系统设计关注的要点只有一个，那就是成功地进行双向通讯。更加简化问题就是电脑发送一串命令符号，
例如：0XAA 0X0F 0XFF 0X55
单片机系统执行对应的命令，打开P0与P2全部LED
这整个过程是如何做到？
整个上位机到下位机的简易通讯过程：
第一步：连接好硬件。
第二步：在电脑上打开串行通讯软件，例如STC-ISP软件。
第三步：使用STC-ISP软件发送十六进制数字串：AA0FFF55
第四步：观察单片机主板是否有反应。正常情况下P0与P2全部LED应该开启。

## Slide 20: 8.4软件系统设计与实现
8.4.1算法设计
算法：单片机端解释算法
输入：上位机发来的命令
输出：无
L1：等待上位机发来命令
L2：如果发来的命令不正确，则转到L1
L3：根据命令的不同情况做
L3.1：0XAA 0X0F 0XFF 0X55命令：打开P0与P2全部LED
L3.2：0XAA 0X0F 0X00 0X55命令：关闭P0与P2全部LED
L3.3：0XAA 0X00 0X00 0X55 命令：关闭P0口全部LED
L3.4：0XAA 0X00 0X01 0X55 命令：打开P0口P0.0对应的LED灯
L3.5：0XAA 0X00 0X02 0X55 命令：打开P0口P0.1对应的LED灯
L3.6：0XAA 0X00 0X04 0X55 命令：打开P0口P0.2对应的LED灯
......
L3.n：0XAA 0X00 0X80 0X55 命令：打开P0口P0.7对应的LED灯
......
L3.m：0XAA 0X00 0X03 0X55 命令：打开P0口P0.0P0.1对应的两个LED灯
L3.p:0XAA 0X00 0X95 0X55 命令：打开P0口P0.7、P0.4、P0.2、P0.0对应的几个LED灯.....

## Slide 21: 8.4软件系统设计与实现
8.4.1算法设计
算法的改进
算法：单片机端解释算法
输入：上位机发来的命令
输出：无
L1：等待上位机发来命令
L2：如果发来的命令不正确，则转到L1
L3：根据命令的不同情况做
L3.1：同时操作 P0与P2全部LED
L3.2：操作P0口的LED

## Slide 22: 8.4软件系统设计与实现
8.4.1算法设计
接收上位机字符串
的关键算法
算法：单片机使用中断接收上位机一串符号的算法
输入：上位机发来的一个字节
输出：合法的字符串
[注]合法的字符串是指0XAA开头0X55结束中间包含两个信息字节的四字节字节串。
L1：判断当前字符是否为0XAA
如果是0XAA，则缓冲位置指示器设置为0，准备从缓冲区0号位置开始存放数据
L2：如果当前是最后一个字节位置，则判断当前读入的字符是不是0X55
如果是则通知主函数可以读命令了
L3：存放该字节数据到当前缓冲位置
L3：缓冲区存放位置下移一个字节
L4：调节缓冲位置边界

## Slide 23: 8.4软件系统设计与实现
8.4.2软件设计
操作演示

## Slide 24: 8.5系统联合调试
最终运行效果图
上位机：计算机端的命令
下位机：电路板端的动作