## Slide 1: 传感器与综合控制技术
高等职业教育“十三五”规划教材（物联网应用技术系列）
中国水利水电出版社

## Slide 2
第九章：简单计算机测控系统

## Slide 3: Introduction
简单计算机控制系统是将自动控制与计算机通讯联合起来进行设计与实现的一个简单计算机干预测控系统。本章需要介绍的计算机控制系统是在前面章节学习的基础上，通过结合第八章介绍的RS232通讯、与第七章介绍的简单测控系统，来设计与实现一个基本计算机干预控制系统。
本章的主要顺序为：
首先给出简单计算机控制系统的项目规范，其中包含需要实现的具体功能。
第二，使用对物理的电路连接方式进行介绍；
第三，实际搭建出该简单计算机控制系统；最后通过编写控制代码来对该简单计算机控制系统进行测试与使用

## Slide 4: 本章要点
本章需要掌握的要点如下：
·简单计算机控制系统的物理电路设计思想与实际搭建
·简单计算机控制系统的软件算法设计思想
·使用C语言编写软件实现简单计算机控制系统的行为
本章需要了解的要点如下：
·简单计算机控制系统的基本原理
·简单计算机控制系统的简单项目规范

## Slide 5: 目录
9.1计算机干预自控系统简介
9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
9.3硬件系统设计与实现
9.4软件系统设计与实现
9.5系统联合调试

## Slide 6: 9.1计算机干预自控系统简介
在第七章的7.1节当中我们简单介绍了入侵检测系统，本章希望通过基于前面章节的设计来完成一个带有计算机干预的测控系统。该系统需要达到两方面的能力，第一方面是系统本身是独立的，大致与第七章一致。第二方面是系统能够完成基本的计算机通讯能力，即：由计算机干预该独立系统的工作过程，该系统能够实时向计算机汇报其工作状态

## Slide 7: 9.1计算机干预自控系统简介
上图表达了本章需要设计与实现的计算机干预测控系统的基本架构。上面的设计思路是可以用计算机来控制单片机主控系统，也就是将单片机的测控系统过程当中引入计算机的干预过程。其中：计算机与单片机主控之间实现双向通讯，单片机主控一方面获取测量的数据，一方面对控制部分进行控制调节。对于被测目标而言，这属于一个简单的闭环自动控制系统。本章的目标是希望这个简单的自动控制过程中能够引入计算机的干预，将系统状态反馈给计算机，并由计算机进行突发的决策干预过程

## Slide 8: 9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
[目标] 一个受到计算机控制的感应灯系统
计算机能够随时干预该系统的开启工作与停止工作，当该系统开启工作状态时、检测外部信号来即启动继电器开灯，并在信号离开一段时间之后关灯，其工作过程与感应灯一致；当该系统处于停止工作状态时，无论是否有外部信号来临不作任何操作。并且，该系统能够不间断发送外部状态信号与灯开关状态信号到上位机系统。

## Slide 9: 9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
9.2.1简单计算机干预自控系统设计思想
整体系统行为过程分析：
（1）单片机系统启动后将有两种可能，一种是等待计算机发来命令在确定是进入开始工作状体还是进入停止工作状态。但是考虑到单片机系统等待的过程实际上就是不工作，也就是相当于进入了停止状态，所以开机应该直接进入停止工作状态。
（2）由1的分析，开机直接进入停止工作状态后，应当向计算机系统不间断发出采集的数据信号，因此采集数据应当是独立运行的软件。在单片机系统中应当采用定时器中断来实现。
（3）当收到计算机发来的开始工作命令则进入开始工作状态。即便是开始工作状态也应当实时发送数据到计算机。因此也应当有2中的定时器中断软件部分的实时采集信号。
（4）开始工作状态的行为：单片机系统等待采集光电传感器的信号，如果有则启动继电器开灯。当信号消失等待一段时间后关闭继电器，则灯被关闭。此过程一直重复。
（5）开始工作命令与停止工作命令的切换，当在工作状态收到停止工作命令时，应当完成当前任务之后再进行切换；停止工作命令则无此问题。命令接收只需要串口中断即可。

## Slide 10: 9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
9.2.1简单计算机干预自控系统设计思想

## Slide 11: 9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
[任务名称]简单计算机干预自动控制系统设计要求
[目标简述]完成简单计算机干预下的感应照明灯自动控制系统
[具体功能]
单片机系统启动后直接进入停止工作状态，等待计算机发送开始自动工作命令。
计算机系统发送开始工作命令，单片机系统进入自动工作状态。
计算机系统发送停止工作命令，单片机系统进入停止工作状态，并等待计算机发送开始工作命令
无论在开始工作还是在停止工作状态，单片机系统应该实时向计算机系统传递测控端目标接口的工作状态数据。
单片机系统连接光电开关模块，该模块的功能为采集外部开关信号。代表是否有人通过。
单片机系统连接继电器模块，该模块的功能为控制外部220V交流照明灯的亮与灭。
计算机与单片机系统通讯通过RS232来进行。
命令协议格式：
协议字节顺序 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节
协议格式含义 | 数据头 | 操作类型选择 | 操作内容 | 数据尾
系统开启 | 0XAA | FF | FF | 0X55
系统关闭 | 0XAA | FF | 00 | 0X55

## Slide 12: 9.2简单计算机干预自控系统项目目标与项目规范
9、讲解用PPT,讲解用PPT上交文件名为：
模块项目讲解文件.PPT
10、全部文档资料整理打包,文件名为：
序号_姓名.rar
[注意]序号_姓名.rar打包文件目录列表：
XXX算法文档.doc
程序流程图.doc
XXX.C
[注意]源代码需要达到如下要求：
  源代码中最上面一行加一个注释，写上：序号_姓名
上面的要求（3）
  源代码关键位置给出注释
上面的要求（4）
  函数的开始处写上注释
上面的要求（5）
XXX硬件测试文档.Doc
XXX软件测试文档.DOC
XXX功能说明书.DOC
原理图与PCB文件
问题文档.DOC
模块项目讲解文件.PPT
[要求]
1、必须写出算法文档（中文、伪代码均可）
[注意]
1、主程序一个算法
每个子程序（函数）各自一个算法
2、必须画出程序流程图
[注意]
1、主程序一个程序流程图
每个子程序（函数）各自一个程序流程图
源代码上交与注释规范。
硬件测试文档,硬件测试文档上交文件名为：
XXX硬件测试文档.Doc
5、必须给出软件代码测试的测试用例表格,软件代码测试文档上交文件名为：
XXX软件测试文档.DOC
6、必须给出实体系统功能的功能说明书,功能说明书上交文件名为：
XXX功能说明书.DOC
7、原理图、PCB文档。原理图与PCB文档依照要求完成即可。
8、本项目完成过程中的问题文档,上交文件名为：
问题文档.DOC

## Slide 13: 9.3硬件系统设计与实现
硬件系统的设计相对比较简单，只需要考虑如何实现图9.2的设计思路即可。在图9.2中，只需要明确考虑几个接口部分的连接方式、并采用确定的连接来练好这些接口线路即可，确定需要连接的几个部分如下：
计算机与通讯模块的连接方式
单片机板与通讯模块的连接方式
单片机板与继电器模块的连接方式
单片机板与光电传感器模块的连接方式
继电器模块与外部受控的市电电路部分的连接方式

## Slide 14: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.1接口设计与实现
计算机与通讯模块的连接方式

## Slide 15: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.1接口设计与实现
单片机板与通讯模块的连接方式

## Slide 16: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.1接口设计与实现
单片机板与继电器模块的连接方式

## Slide 17: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.1接口设计与实现
单片机板与光电传感器模块的连接方式

## Slide 18: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.1接口设计与实现
继电器模块与外部受控的市电电路部分的连接方式

## Slide 19: 9.3硬件系统设计与实现
9.3.2硬件测试
第一步：连接好硬件核心板与硬件模块
第二步：新建一个工程，并编写代码
第三步：编译软件并生成hex文件
第四步：下载hex文件到核心板
第五步：观察模块的基本行为是否正确，若不正确则从第一步开始查找问题，并重复上述步骤。
整体连接硬件图如图：
操作演示

## Slide 20: 9.4软件系统设计与实现
软件部分关键需求点如下：
单片机系统启动后直接进入停止工作状态，等待计算机发送开始自动工作命令。
计算机系统发送开始工作命令，单片机系统进入自动工作状态。
计算机系统发送停止工作命令，单片机系统进入停止工作状态，并等待计算机发送开始工作命令
无论在开始工作还是在停止工作状态，单片机系统应该实时向计算机系统传递测控端目标接口的工作状态数据。
单片机系统连接光电开关模块，该模块的功能为采集外部开关信号。代表是否有人通过。
单片机系统连接继电器模块，该模块的功能为控制外部220V交流照明灯的亮与灭。
计算机与单片机系统通讯通过RS232来进行
分析上面的基本需求点，知系统的软件设计存在四个最重要的部分。即两种工作状态、两个并行功能

## Slide 21: 9.4软件系统设计与实现
9.4.1算法设计
无论是开始工作状态还是停止工作状态，都有接收工作状态切换命令功能、也都需要将实时的状态数据传递到上位机功能。因此实际上的应用功能分析简图应当只具有三大功能部分：
基本工作状态下应当实现的功能部分
接收工作状态切换命令功能部分
实时状态数据传递到上位机功能部分

## Slide 22: 9.4软件系统设计与实现
9.4.1算法设计
算法：单片机端主流程
S1：系统初始化
S2：在无限循环中做如下事件
{}
S2.1 如果上位机有命令发来
判断是否为 启动工作过程命令
{
如果采集到外部信号 启动继电器
否则 关闭继电器
}
S2.2 如果定时发送时间到
{
S2.2.1发送外部光电传感器模块的状态到上位机；
S2.2.2发送继电器的工作状态到上位机；
S2.2.3把发送定时器置零
}
}
算法：单片机主流程
SysInitial();
while (1)
{
if (NOTICE)
{
if ((buff[1]==0XFF) && (buff[2]==0XFF))
{
if (RfSig) Relay = 1;
else Relay = 0;
}
}
if (SEND)
{
SendString(SWITCHER);
SendString(RfSig?"CLOSE":"OPEN");
SendString(RELAY);
SendString(Relay?"CLOSE":"OPEN");
SendString("\r\n");
SEND = 0;
}
}

## Slide 23: 9.4软件系统设计与实现
9.4.2软件设计
操作演示

## Slide 24: 9.5系统联合调试
操作演示