## Slide 1: 网络安全产品调试与部署
重庆电子工程职业学院 计算机学院

## Slide 2: 第2章 入侵检测产品调试与部署
知识目标
  知道入侵检测的特点及优势
  掌握入侵检测的基本概念及分类
  掌握入侵检测的关键技术
  了解入侵检测的应用和发展趋势
技能目标
  能根据用户的网络状况进行的安全需求分析
  能够根据项目需求进行方案设计
  合理选择入侵检测产品并能够正确部署
  能够对入侵检测产品进行调试，正确配置安全策略
  掌握入侵检测产品和防火墙联动的方法

## Slide 3: 项目引导
项目背景

## Slide 4: 项目引导
需求分析
网络仅部署了防火墙系统，而防火墙系统有明显的缺陷
  只能防范已知攻击
  只能防范来自外部的攻击
  只能被动防范，无法主动防御
  防火墙对很多入侵方式都无能为力，如：针对Ping命令的攻击-ICMP攻击；针对配置错误的攻击－IPC$攻击；针对应用漏洞的攻击－unicode；缓冲区溢出攻击；ARP欺骗；拒绝服务攻击－syn flood；针对弱口令的攻击－口令破解；社会工程学攻击等

## Slide 5: 项目引导
方案设计
  为了防范来自内部和外部攻击，入侵检测技术可以通过从计算机网络系统中若干关键节点收集信息并加以分析，监控网络中是否有违反安全策略的行为或者是否存在入侵行为，它能提供安全审计、监视、攻击识别和反攻击等多项功能，并采取相应的行动如断开网络连接、记录攻击过程、跟踪攻击源、紧急告警等，是安全防御体系的一个重要组成部分，能与防火墙联动，增强网络防御能力。

## Slide 6: 项目引导
方案设计

## Slide 7: 2.1 入侵检测概述
网络入侵的过程和手段
  1. 信息探测
  2. 攻击尝试
  3. 权限提升
  4. 深入攻击
  5. 拒绝服务

## Slide 8: 2.1 入侵检测概述
相关概念
  攻击：攻击者利用工具，出于某种动机，对目标系统采取的行动，其后果是获取、破坏、篡改目标系统的数据或访问权限。
  事件：在攻击过程中发生的可以识别的行动或行动造成的后果，称为事件。
  入侵：入侵是指在非授权的情况下，试图存取信息、处理信息或破坏系统以使系统不可靠、不可用的故意行为。
  入侵检测:入侵检测（Intrusion Detection）是对入侵行为的检测。它通过收集和分析网络行为、安全日志、审计数据、其它网络上可以获得的信息以及计算机系统中若干关键点的信息，检查网络或系统中是否存在违反安全策略的行为和被攻击的迹象。

## Slide 9: 2.1 入侵检测概述
入侵检测系统
  入侵检测系统（Intrusion Detection System，简称“IDS”）是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。在不影响网络性能的情况下能对网络进行监测，提供对内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护，IDS是一种积极主动的安全防护技术。
  防火墙为网络提供了第一道防线，入侵检测系统被认为是防火墙之后的第二道安全闸门。

## Slide 10: 2.1 入侵检测概述
入侵检测系统

## Slide 11: 2.1 入侵检测概述
入侵检测系统

## Slide 12: 2.1 入侵检测概述
入侵检测系统的功能
  事前报警：
  入侵检测系统能够在入侵攻击对网络系统造成危害前，及时检测到入侵攻击的发生，并进行报警；
  事中防御：
  入侵攻击发生时，入侵检测系统可以通过与防火墙联动、TCP Killer等方式进行报警及动态防御；
  事后取证：
  被入侵攻击后，入侵检测系统可以提供详细攻击信息，便于取证分析。

## Slide 13: 2.1 入侵检测概述
入侵检测发展历史
  1980年，James P.Anderson, 《计算机安全威胁监控与监视》,第一次阐述入侵检测的概念。
  1984年到1986年，实时入侵检测系统模型IDES（Intrusion Detection Expert Systems，入侵检测专家系统
  1988年，Morris蠕虫事件,基于主机的IDS的开发，如IDES、Haystack等。
  1989年，《A Network Security Monitor》，网络入侵检测从此诞生。
  1990年，第一个基于网络的IDS：NSM（Network Security Monitor）

## Slide 14: 2.1 入侵检测概述
入侵检测发展历史
  90年代以后，不断有新的思想提出，如将信息检索、人工智能、神经网络、模糊理论、证据理论、分布计算技术等引入IDS。
  1999年，出现商业化产品，如Cisco Secure IDS，ISS Real Secure等。
  2000年2月，对Yahoo！、Amazon、CNN等大型网站的DDOS攻击引发了对IDS系统的新一轮研究热潮，由此出现分布式入侵检测系统，是IDS发展史上的一个里程碑。

## Slide 15: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的模型
  Intrusion Detection Working Group（IDWG）和Common Intrusion Detection Framework（CIDF）

## Slide 16: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的步骤
  入侵检测过程分为三个步骤
  （1）信息收集：入侵检测的第一步是信息收集，收集内容包括系统、网络、数据及用户活动的状态和行为。
  （2）信息分析：收集到的有关系统、网络、数据及用户活动的状态和行为等信息，进行分析。
  （3）结果处理：控制台按照告警采取预先定义的响应措施，可以是重新配置路由器或防火墙、终止进程、切断连接、改变文件属性，也可以只是简单的告警。

## Slide 17: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的原理
  异常检测
  根据系统或者用户的非正常行为和使用计算机资源的非正常情况来检测入侵行为。这种检测方法的基本思想是：攻击行为是异常行为的子集。将不同于正常行为的的异常行为纳入攻击。

## Slide 18: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的原理
  异常检测的要点和难点
    用户轮廓的提取、修正
    阈值的设置和修正
  主要技术方法
    统计异常检测方法
    特征选择异常检测方法
    基于贝叶斯推理异常的检测方法
    基于贝叶斯网络异常检测方法
    基于模式预测异常检测方法

## Slide 19: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的原理
  误用检测
  误用检测也称为基于知识或基于签名的入侵检测。误用检测IDS根据已知攻击的知识建立攻击特征库，通过用户或系统行为与特征库中各种攻击模式的比较确定是否发生入侵。

## Slide 20: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的原理
  误用检测方法
  基于专家系统的检测方法
  基于状态转移分析的检测方法
  基于模型误用检测方法
  误用检测技术的关键问题是：攻击签名的正确表示。误用检测是根据攻击签名来判断入侵的，如何用特定的模式语言来表示这种攻击行为，是该方法的关键所在。

## Slide 21: 2.2 入侵检测的技术实现
入侵检测的原理
  异常检测和误用检测技术的不同
  误用检测是根据已知的攻击方法和技术总结构成特征库的，所以对新的攻击方法无法检测到；而异常检测是根据假设划定系统合理的行为范围（阀值）来定义特征库，实时检测系统的状态和行为是否在合理范围内，所以能检测到未知的攻击。
  误用检测针对具体的行为进行推理和判断入侵攻击；而异常检测根据使用者的行为和资源的使用情况来判断。
  异常检测误报高，而误用检测准确率较高，但对于新型的攻击漏报率也较高。
  误用检测对系统依赖性高，异常检测依赖性低，移植性好。

## Slide 22: 2.3 入侵检测系统的分类
基于主机的入侵检测系统（HIDS）
  HIDS对多种来源的系统和事件日志进行监控，发现可疑活动。基于主机的入侵检测系统也叫做主机IDS，最适合于检测那些可以信赖的内部人员的误用以及已经避开了传统的检测方法而渗透到网络中的活动。
  HIDS的主要优点有：性价比高；更加细腻，能够监视特定的系统活动；误报率较低；适用于交换和加密环境；对网络流量不敏感；能够确定攻击是否成功。

## Slide 23: 2.3 入侵检测系统的分类
基于主机的入侵检测系统（HIDS）

## Slide 24: 2.3 入侵检测系统的分类
基于网络的入侵检测系统（NIDS）
  基于网络的入侵检测系统对所有流经监测代理的网络通信量进行监控，对可疑的异常活动和包含攻击特征的活动作出反应。在比较重要的网段安装探测器，往往是将一台机器（网络传感器）的一个网卡设于混杂模式（Promisc Mode），监听本网段内的所有数据包并进行事件收集和分析、执行响应策略以及与控制台通信，来监测和保护整个网段，它不会增加网络中主机的负载。
  NIDS的主要优点有：隐蔽性好；实时检测和响应；攻击者不易转移证据；不影响业务系统；可较全面发现入侵；能够检测未成功的攻击企图。

## Slide 25: 2.3 入侵检测系统的分类
HIDS与NIDS比较

## Slide 26: 2.3 入侵检测系统的分类
混合型入侵检测系统（Hybrid IDS）
  在新一代的入侵检测系统中将把现在的基于网络和基于主机这两种检测技术很好地集成起来，提供集成化的攻击签名检测报告和事件关联功能。虽然这种解决方案覆盖面极大，但同时要考虑到由此引起的巨大数据量和费用。许多网络只为非常关键的服务器保留混合IDS。

## Slide 27: 2.4 端口镜像技术
  端口镜像技术（Port Mirroring）是把交换机一个或多个端口（VLAN）的数据镜像到一个或多个端口的方法。端口镜像又称端口映射，是网络通信协议的一种方式。它既可以实现一个VLAN中若干个源端口向一个监控端口镜像数据，也可以从若干个VLAN向一个监控端口镜像数据。
  例如，源端口的5号端口（或所有端口）上流转的所有数据流均可被镜像至10号监控端口，而入侵检测系统通过监控10号端口接收了所有来自5号端口（或所有端口）的数据流。
  值得注意的是，源端口和镜像端口必须位于同一台交换机上；而且端口镜像并不会影响源端口的数据交换，它只是将源端口发送或接收的数据包副本发送到监控端口。

## Slide 28: 2.5 NIDS系统部署
  NIDS分为两大部分：探测引擎和控制中心。前者用于监听原始网络数据和产生事件；后者用于显示和分析事件以及策略定制等工作。

## Slide 29: 2.5 NIDS系统部署
  引擎采用旁路方式全面侦听网上信息流，实时分析，然后将分析结果与探测器上运行的策略集相匹配。执行报警、阻断、日志等功能，完成对控制中心指令的接收和响应工作。它是由策略驱动的网络监听和分析系统。
  采用旁路方式不需要更改现有网络结构，不会影响业务系统运行，而且部署简单、方便

## Slide 30: 2.6 入侵检测软件Snort
Snort是一个功能强大、跨平台、轻量级的网络入侵检测系统，从入侵检测分类上来看，Snort是个基于网络和误用检测的入侵检测软件。
  Snort的网站是http://www.snort.org。用户可以登陆网站，下载在Linux和Windows环境下的安装的可执行文件，并可以下载描述入侵特征的规则文件。在http://www.snort.org/start/requirements页面可以查看到在Linux和Windows两个平台所需要的所有软件及其下载链接。

## Slide 31: 2.7 IDS与防火墙的联动
  入侵检测系统与防火墙的联动是指入侵检测系统在捕捉到某一攻击事件后，按策略进行检查，如果策略中对该攻击事件设置了防火墙阻断，那么入侵检测系统就会发给防火墙一个相应的动态阻断策略，防火墙根据该动态策略中的设置进行相应的阻断，阻断的时间、阻断时间间隔、源端口、目的端口、源IP和目的IP等信息，完全依照入侵检测系统发出的动态策略来执行。

## Slide 32: 2.7 IDS与防火墙的联动

## Slide 33: 2.8 项目实训

## Slide 34: 2.8 项目实训
  如图所示，在交换机上旁路接入一台入侵检测设备。
  该设备具备4个的标准网络接口，将其中2个口分别连接到交换机上，2个口各有用处，LAN2做管理口，以便内部网络，主要是安全管理员进行管理、访问；LAN3做监控口，必须连接到交换机的镜像口。根据实际需要，在入侵检测上配置相应的规则，使之能检测到内部子网区域、DMZ区域之间ICMP包攻击的数据，及时的对攻击进行处理。
  配置入侵检测的规则，开启引擎服务，查看相关入侵日志。

## Slide 35: 2.8 项目实训
任务1：认识入侵检测系统并进行基本配置
1．了解入侵检测系统硬件
2. 利用浏览器登陆IDS管理界面
  （1）将PC机与IDS的LAN1网口连接起来
  （2）客户端IP设置，IP必须设置在与LAN1相同地址段上(端口LAN1的IP是192.168.0.145)
  （3）使用ping命令测试IDS和管理PC间是否能互通
  （4）打开IE浏览器，输入管理地址https://192.168.0.145，进入欢迎界面，默认用户名和密码为admin/888888，点击“登录”进入入侵检测管理系统。

## Slide 36: 2.8 项目实训
3.入侵检测的基本配置
  （1）依次点击“网络设置”“外线口设置”“WAN设定”，将LAN2的IP配置为172.16.2.252，子网掩码为255.255.255.0，默认网关为172.16.2.254（请根据具体情况设置）。点击保存并连接。（将LAN2口做为管理口，用于管理设备）
  （2）依次点击“系统”“管理设置”“管理界面访问设定”，“网口”选择“LAN2”，其余选项缺省
  （3）依次点击“网络设置”“镜像口设置”“镜像设定”，将LAN3口配置为监控口（这里又叫镜像网口），用于监听经过交换机的所有信息。

## Slide 37: 2.8 项目实训
4. 入侵检测的设备管理配置
  （1）依次点击“系统”“管理设置”“密码”，按图2-23所示配置管理员用户，不启用USBKEY。
  （2）增加一个低权限用户，即只允许浏览IDS，不允许进行操作
  （3）依次点击“系统”“管理设置”“用户安全设置”，进行用户安全设置。

## Slide 38: 2.8 项目实训
任务2：入侵检测规则配置
  使用系统自带检测规则，“入侵检测”“检测规则”，该页面显示所有入侵检测系统自带检测规则，用户可以查看已经勾选的规则库，或进行规则库的选择。系统会定时自动下载更新规则库，以使用户得到及时的保护。用户也可上传自定义补丁更新规则库。

## Slide 39: 2.8 项目实训
任务3：入侵检测测试
  1、查看网络连通情况
  2、查看入侵日志

## Slide 40: Thanks for your attention!