## Slide 1: 网络安全产品调试与部署
重庆电子工程职业学院 计算机学院

## Slide 2: 第3章 VPN产品调试与部署
知识目标
  了解VPN的定义及作用
  掌握VPN的关键技术
  掌握VPN的架构和应用
技能目标
  能够根据项目需求进行方案设计
  掌握项目中VPN部署、基本配置、隧道技术应用
  能够对VPN进行部署和配置

## Slide 3: 项目引导
项目背景

## Slide 4: 项目引导
需求分析
  根据该大型企业目前的网络现状其具体需求分析如下：
  需要实现企业分布在各地的分支机构和办事处与企业总部的互联；
  需要能为移动办公提供高效、安全、便捷的网络接入方式；
  所提供网络和设备，需保证企业业务的实时性要求；
  需要采用VPN加密技术，对网络中传输的数据进行加密，保证数据传输的安全；
  所提供的设备均需能进行集中管理，便于维护和部署，同时各设备均需提供日志审计功能；
  所提供的方案，需保证一定的扩展性，为今后网络应用扩展提供支持。

## Slide 5: 项目引导
方案设计
  在内部构建一套VPN专网，使得布局分散的分支机构、办事处以及移动办公人员，通过VPN的方式连入中心网络，增强用户接入的安全性，数据全程进行加密传输，实现内部OA、内部应用系统等的数据共享和远程应用，同时保证信息网络的安全。

## Slide 6: 项目引导
方案设计

## Slide 7: 3.1 VPN概述
VPN的定义
  虚拟专用网（Virtual Private Network，VPN），是通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。
  V即Virtual，表示VPN有别于传统的专用网络，它并不是一种物理的网络，而是虚拟的或者逻辑的
  P即Private，表示这种网络具有很强的私有性
  N即Network，表示这是一种专门组网技术和服务

## Slide 8: 3.1 VPN概述
VPN的分类
  1. 按照用户的使用情况和应用环境进行分类
  Access VPN
  远程接入VPN，移动客户端到公司总部或者分支机构的网关，使用公网作为骨干网在设备之间传输VPN的数据流量。
  Intranet VPN
  内联网VPN，公司总部的网关到其分支机构或者驻外办事处的网关，通过公司的网络架构连接和访问来自公司内部的资源。
  Extranet VPN
  外联网VPN，是在供应商、商业合作伙伴的LAN和公司的LAN之间的VPN。

## Slide 9: 3.1 VPN概述
VPN的分类
  2. 按照连接方式进行分类
  远程 VPN
  远程访问VPN是指总部和所属同一个公司的小型或家庭办公室（Small office Home office 简称 SOHO）以及外出员工之间所建立的VPN。
  站点到站点 VPN
  站点到站点VPN指的是公司内部各部门之间，以及公司总部与其分支机构和驻外的办事处之间建立的VPN。Intranet VPN是传统广域网的一种扩展方式。

## Slide 10: 3.1 VPN概述
VPN的分类
  3. 根据隧道协议进行分类
  根据VPN的协议，可以将VPN分为：PPTP、L2F、L2TP、MPLS、IPSec和SSL。

## Slide 11: 3.1 VPN概述
VPN的功能要求
  数据加密。
  完整性。
  身份识别。
  防抵赖。
  访问控制。
  多协议支持。

## Slide 12: 3.1 VPN概述
VPN关键性能指标
  1. 最大新建连接速率
  2. 最大并发连接数
  3. VPN吞吐量
  4. 最大并发用户数
  5. 传输时延

## Slide 13: 3.2 VPN的关键技术
隧道技术
  隧道技术是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式。使用隧道传递的数据（或负载）可以是不同协议的数据帧或数据包。隧道协议将这些其它协议的数据帧或包重新封装在新的包头中发送。
  1. 自愿隧道（Voluntary Tunnel)
  2. 强制隧道（Compulsory Tunnel）

## Slide 14: 3.2 VPN的关键技术
    身份认证技术
  身份认证是指计算机及网络系统确认操作者身份的过程。身份认证技术从是否使用硬件来看，可以分为软件认证和硬件认证；从认证需要验证的条件来看，可以分为单因子认证、双因子认证及多因子认证；从认证信息来看，可以分为静态认证和动态认证。
  常用的身份认证方式
  1. 用户名/密码方式
  2. IC智能卡认证
  3. 动态口令技术
  4. 生物特征认证
  5. USB Key认证

## Slide 15: 3.2 VPN的关键技术
    加解密技术
  加解密技术是保障信息安全的核心技术。数据加密技术主要分为数据传输加密和数据存储加密。数据传输加密技术主要是对传输中的数据流进行加密，常用的有链路加密、节点加密和端到端加密三种方式。

## Slide 16: 3.2 VPN的关键技术
    密钥管理
  密钥管理是在授权各方之间实现密钥关系的建立和维护的一整套技术和程序；
  密钥管理负责密钥的生成、存储、分配、使用、备份/恢复、更新、撤销和销毁等。
  现代密码系统的安全性并不取决于对密码算法的保密或者是对加密设备等的保护，一切秘密寓于密钥之中。因此，有效地进行密钥管理对实现VPN至关重要。

## Slide 17: 3.3 VPN隧道技术
  创建隧道的过程类似于在双方之间建立会话；隧道的两个端点必须同意创建隧道并协商隧道各种配置变量，如地址分配，加密或压缩等参数。隧道维护协议被用来作为管理隧道的机制。
  隧道一旦建立，数据就可以通过隧道发送。
  目前主流的VPN协议包括PPTP协议、L2TP协议、IPSEC协议、GRE协议、SSL协议和MPLS协议等。

## Slide 18: 3.3 VPN隧道技术
点对点隧道协议（PPTP协议）
  点对点隧道协议(PPTP，Point to Point Tunneling Protocol)最早是微软为安全的远程访问连接开发的，是点到点协议（PPP）的延伸。
  1. PPTP 的特性
  压缩：数据压缩通常是由微软的点对点压缩（MPPC）协议对 PPP 的有效负载进行处理。
  加密：数据加密是由微软的点对点加密（MPPE）协议对 PPP 的有效负载进行处理。
  用户验证：用户验证是通过使用PPP的验证方法实现的
  数据传递：数据使用 PPP 打包，接着被封装进 PPTP/L2TP 的包中
  客户端编址：使用 PPP 的网络控制协议 NCP

## Slide 19: 3.3 VPN隧道技术
点对点隧道协议（PPTP协议）
  2. PPTP 工作的四个阶段
  阶段 1：链路控制协议 LCP 用于发起连接，这包括协商第 2 层参数，如验证的使用、使用 MPPC 做压缩、使用 MPPE 做加密、协议和其它的 PPP 特性——实际的加密和压缩在第 4 阶段协商。
  阶段 2：用户被服务验证，PPP 支持 4 种类型的验证，分别为：PAP、CHAP、MS-CHAPv1、MS-CHAPv2。
  阶段3：这是一个可选阶段
  阶段4：在此阶段，会调用在阶段 1 协商的用于数据连接的协议，这些协议包括 IP、IPX、数据压缩算法、加密算法和其他协议，阶段 4 完成，数据现在可以通过 PPP 连接发送。

## Slide 20: 3.3 VPN隧道技术
第二层隧道协议（L2TP）
  第二层隧道协议（L2TP，Layer2 Tunneling Protocol）是 PPTP和L2F（第二层转发协议）的组合，其定义在RFC2661和3428里。L2TP就像PPTP一样，将用户的数据封装到PPP帧中，然后把这些帧通过一个IP骨干网传输，与PPTP不同的是，L2TP对隧道维护和用户数据都使用UDP作为封装方法。
  L2TP 的数据包是被 IPSEC的ESP使用传输模式保护，合并了IPSEC的安全性优点和用户验证、隧道地址分配和配置，及PPP的多协议支持这些好处。
  使用L2TP，有两种隧道类型：Voluntary（自愿的）和Compulsory（强制的）。

## Slide 21: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
  IPSEC协议(Internet安全协议)是一个工业标准网络安全协议，为IP网络通信提供透明的安全服务，保护TCP/IP通信免遭窃听和篡改，可以有效抵御网络攻击，同时保持易用性。
  IPSEC 协议不是一个单独的协议，它给出了应用于IP层上网络数据安全的一整套体系结构，包括网络认证协议 Authentication Header（AH）、封装安全载荷协议Encapsulating Security Payload（ESP）、密钥管理协议Internet Key Exchange （IKE）和用于网络认证及加密的一些算法等。

## Slide 22: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
  IPSEC提供的安全服务
  存取控制；
  无连接传输的数据完整性；
  数据源验证；
  抗重复攻击（Anti-Replay）；
  数据加密；
  有限的数据流机密性。

## Slide 23: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
IPSEC的组成
  （1）安全协议：
  验证头（AH）协议：进行身份验证和数据完整性验证。AH协议为IP通信提供数据源认证、数据完整性和反重播保证，它能保护通信免受篡改，但不能防止窃听，适合用于传输非机密数据。
  封装安全载荷（ESP）：进行身份验证、数据完整性验证和数据加密。ESP为IP数据包提供完整性检查、认证和加密，可以看作是“超级AH”， 因为它提供机密性并可防止篡改。ESP服务依据建立的安全关联（SA）是可选的。

## Slide 24: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
IPSEC的组成
  （2）安全关联（SA - Security Associations）：可看作一个单向逻辑连接,它用于指明如何保护在该连接上传输的IP报文。
  SA安全关联是单向的，在两个使用 IPSEC的实体（主机或路由器）间建立的逻辑连接，定义了实体间如何使用安全服务（如加密）进行通信。它由下列元素组成： 1）安全参数索引SPI；2）IP目的地址；3）安全协议。

## Slide 25: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
IPSEC的组成
  （3）密钥管理：进行Internet密钥交换（IKE –The Internet Key Exchange）。
  IKE用于通信双方动态建立SA，包括相互身份验证、协商具体的加密和散列算法以及共享的密钥组等。IKE基于Internet安全关联和密钥管理协议（ISAKMP ），而后者基于UDP实现(端口500)；
  （4）加密算法和验证算法：具体负责加解密和验证。

## Slide 26: 3.3 VPN隧道技术
IPSEC协议
IPSEC下的IP报文格式

## Slide 27: 3.3 VPN隧道技术
GRE协议
  GRE报文格式

## Slide 28: 3.3 VPN隧道技术
SSL协议
  安全套接字层协议(SSL，Secure Sockets Layer)保护着Internet上的数据传输，在很多情形下我们依赖SSL验证服务器并保护通讯信息的隐私。
  SSL加密特点
  身份验证：基于数字证书实现客户端与服务器之间单向或双向身份验证。通常是由客户端通过请求Web服务器的数字证书来验证Web服务器身份。
  保密性：采用对称加密算法实现客户端与服务器之间数据的加密。
  消息完整性：采用HMAC算法对传输数据进行完整性的验证。

## Slide 29: 3.3 VPN隧道技术
SSL协议
  SSL协议位于TCP/IP协议模型的传输层和应用层之间，使用TCP来提供一种可靠的端到端的安全服务。SSL协议在应用层通信之前就已经完成加密算法、通信密钥的协商以及服务器认证工作，在此之后应用层协议所传送的数据都被加密。SSL实际上是由共同工作的两层协议组成，如表3-1所示。从体系结构表可以看出SSL安全协议实际是由SSL握手协议、SSL修改密文协议、SSL警告协议和SSL记录协议组成的一个协议族。

## Slide 30: 3.3 VPN隧道技术
MPLS协议
  多协议标记交换（MPLS，Multi-Protocol Label Switching），是一种可提供高性价比和多业务能力的交换技术，它解决了传统IP分组交换的局限性，在业界受到了广泛的重视，并在中国网通、中国铁通全国骨干网等网络建设中得到了实践部署。
  MPLS是一种第三层路由结合第二层属性的交换技术，引入了基于标签的机制，它把路由选择和数据转发分开，由标签来规定一个分组通过网络的路径。

## Slide 31: 3.3 VPN隧道技术
MPLS 的优点
  MPLS的最大的优点便是它是标准化的交换技术。目前已被众多的网络厂商所接收。
  Explicit 路由技术较传统的IP的Source 路由技术有更高的效率。
  更好地支持虚拟专网(VPN) ,MPLS可以轻松地将不同业务分隔开来（即便在MPLS网络内部），从而能轻松地构筑VPN。
  多种协议和多连接的支持,在MPLS网络中，标记交换并不指定由特定的网络层来完成。如在MPLS网络可以支持IP和IPX两种网络协议。
  域内路由:MPLS标记交换为将MPLS网络视为内部域，将传统的网络分隔开来,从而大大的提高网络的可升级性。

## Slide 32: 3.3 VPN隧道技术
MPLS VPN
  MPLS VPN是一种基于MPLS技术的IP-VPN，根据PE（Provider Edge）设备是否参与VPN路由处理又细分为二层VPN和三层VPN，一般而言，MPLS/BGP VPN指的是三层VPN。
  在MPLS/BGP VPN的模型中，网络由运营商的骨干网与用户的各个Site组成，所谓VPN就是对Site集合的划分，一个VPN就对应一个由若干Site组成的集合。
  PE：Provider Edge Router，骨干网边缘路由器，是MPLS L3VPN的主要实现者；CE：Custom Edge Router，用户网边缘路由器；P router： Provider Router，骨干网核心路由器，负责MPLS转发；VPN用户站点（Site）：VPN中的一个孤立的IP网络

## Slide 33: 3.4 系统部署
  VPN系统可以使用两种部署方式，网关模式和旁路模式。通常使用网关模式。采用这种模式，无需使用昂贵的专线，而且这种模式本身具有防火墙功能，可以减少其他网关设备的投入。需要说明的是，在实际应用中，很少部署单一的VPN系统，很多时候是将VPN与防火墙做在一个硬件设备上，减少设备成本。

## Slide 34: 3.4 系统部署
网关接入模式

## Slide 35: 3.4 系统部署
旁路接入模式

## Slide 36: 3.5 项目实训
网络拓扑图

## Slide 37: 3.5 项目实训
任务1：认识VPN设备并进行基本配置
  了解VPN的初始配置参数，如表3-5所示为VPN出厂配置参数。

## Slide 38: 3.5 项目实训
任务1：认识VPN设备并进行基本配置
  利用浏览器登陆VPN管理界面,默认用户名和密码为admin/admin

## Slide 39: 3.5 项目实训
任务1：认识VPN设备并进行基本配置
  VPN的基本配置
  （1）依次点击“网络设置”“接口设置”“物理接口”，在该页面点击“编辑”，配置网口LAN2和LAN3口IP地址。
  （2）打开“网络设置”“静态路由”页面，点击“添加静态路由”按钮对静态路由进行设置
  （3）按“保存”按钮对配置信息进行保存，得到路由列表
  （4）添加IP地址池。打开“策略管理”“映射策略”“IP地址池”页面，单击“添加IP地址池”按钮进入添加页面

## Slide 40: 3.5 项目实训
任务1：认识VPN设备并进行基本配置
  VPN的基本配置
  （5）点击“保存”按钮，完成此次记录的添加
  （6）添加映射策略（SNAT）
  打开“策略管理”“映射策略”页面，单击“添加映射”按钮进行映射添加。
  （7）点击“保存”按钮，完成此次记录的添加。
  （8）打开“策略管理”“访问策略”页面，单击“添加策略”按钮进行策略添加
  （9）点击“保存”按钮，完成此次记录的添加

## Slide 41: 3.5 项目实训
    任务2：VPN规则配置
  1．进入“虚拟专网”“IPSEC设置”分页，单击“添加阶段1”进行阶段一设置。第一阶段，协商创建一个通信信道（IKE SA），并对该信道进行验证，为双方进一步的IKE通信提供机密性、消息完整性以及消息源验证服务。
  2．认证方法有预共享密钥(pre share)和RAS证书(ras sign)。
  3．进入“虚拟专网”“IPSEC设置”分页，单击“添加阶段2”进行阶段2设置。
  4．当阶段一和阶段二设置完后可返回主页面查看结果

## Slide 42: 3.5 项目实训
    任务2：VPN规则配置
  5．点击“虚拟专网”分栏中的“拨入用户”进入页面，单击“增加”按钮来增加一个用户，添加方法与PPTP连接的相同
  6．打开“策略管理”“访问策略”页面，添加一条允许IPSEC访问内部网络，单击“添加策略”按钮进行策略添加。
  7．击“保存”按钮，完成此次记录的添加。

## Slide 43: 3.5 项目实训
    任务3：VPN测试
    任务2：VPN规则配置
  1．在测试IPSEC是否建立成功时，需要配置客户端，这里客户端环境以WINDOWS XP系统为例。在客户端机器（即远程用户端）上的“开始”菜单“控制面板”“管理工具”“服务”中启动“IPSEC Services”，打开网络连接属性，点击左侧网络任务下的创建一个新的连接选项，点击下一步。
  2．选择“连接到我的工作场所的网络”，点击下一步。
  3．选择虚拟专用网络连接，点击下一步。
  4．输入识别名称，点击下一步。
  5．根据您的网络连接方式，选择相应的网络连接方式
  6．在此输入VPN对外的IP地址，点击下一步。
  7．点击“属性”按钮，选择网络分页，在VPN类型中选择PPTP VPN模块或者是L2TP IPSEC VPN模块

## Slide 44: 3.5 项目实训
    任务3：VPN测试
    任务2：VPN规则配置
  8．如果是使用IPSEC进行拨号，且在“IPSEC设置”的第一阶段中的认证方式为“预共享密钥”，则打开属性的“安全”分页
  9．点击“IPSEC设置”，勾选“使用预共享密钥的密钥作身份验证”，输入第一阶段设置的密钥，按“确定”。
  10．完成设置后，输入拨入用户名和密码
  11．进行IPSEC拨号连接，连接成功后可在VPN系统上“虚拟专网”“IPSECS设置”“在线用户”页面中看到。
  12．客户端机器连接后，可以测试能否ping通内部网络的一台IP为172.16.2.200的服务器。

## Slide 45: Thanks for your attention!