## Slide 1: 网络安全产品调试与部署
重庆电子工程职业学院 计算机学院

## Slide 2: 第7章 网络存储设备调试与部署
知识目标
  了解网络存储的定义及分类
  掌握网络存储的工作原理及性能指标
  掌握网络存储的架构和应用
技能目标
  能够根据项目需求进行方案设计
  能够对网络存储设备进行部署、配置
  能够对网络存储设备测试和维护

## Slide 3: 项目引导
项目背景
  某大学目前正在建设的电子图书馆需要存储200万册电子图书，电子期刊，以及音频和视频等多媒体文件。如此多的数据文件需要安全可靠地存放在学校内部网络上，不能因为存放介质或设备的一般性故障而丢失或无法被读取，影响学校电子图书馆的正常使用。

## Slide 4: 项目引导
需求分析
  为保证图书/期刊，以及多媒体文件的高速并发访问，要求系统具有较高的稳定性。同时由于数据增长很快，要求存储具有可扩展性。预计需要40T的存储空间。初期建设12T的存储空间以应对目前的需要，未来可能会为这套电子图书系统建设数据备份系统以提高数据安全性。
  存储是信息化建设数据安全的需求。数据丢失在中国企业信息化建设中非常严重，根据公开的调查：73.8%的企业遭遇过数据丢失，其中14.6%的企业所有工作需要重做，55.9%的企业大部分工作需要重做，近七成左右的数据的丢失将造成企业大部分甚至全部工作重新来过。

## Slide 5: 项目引导
方案设计
  根据某大学电子图书馆的需求分析，我们为了保障应用系统的稳定性和数据安全性，保证应用系统数据安全存储，需要统一规划存储专用网络，增加一套网络存储设备。
  根据需求分析中对数据存储容量的要求，以及设备购置成本等因素，该网络存储应配备至少16个盘位。前期需要配置5块3TB的硬盘，采用4+1的方式做RAID 5后的可用容量为12TB。当其中一块硬盘受损的时候，另外用一块磁盘做替换，替换后会自动利用奇偶校验信息去重建此磁盘上的数据。另外剩余的存储盘位可在将来数据需要扩容时增加磁盘。

## Slide 6: 项目引导
方案设计

## Slide 7: 7.1 网络存储概述
存储设备是数据信息生存的地方，是信息的载体。在存储行业内，狭义上的存储指的是根据不同的业务，采用合适、安全、有效的技术方案将信息存放在具有冗余、保护、迁移等功能的物理媒介。
磁盘阵列和相关外围连接设备是存储中最重要的组成部分。

## Slide 8: 7.2 网络数据存储的主要方式
网络数据存储的方式主要有DAS、SAN、NAS等，它们分别有各自的优缺点和实用环境

## Slide 9: 7.2 网络数据存储的主要方式
直接附加存储（DAS）
  DAS（Direct Attached Storage—直接附加存储）是指将存储设备通过SCSI线缆或光纤通道直接连接到服务器上，起到扩展存储空间的作用。
DAS方式的主要优点有：
  （1）在最低的成本下实现大容量存储。
  （2）实现了应用数据与操作系统的分离。
  （3）提高了存储性能。多个物理磁盘在虚拟化技术下并行工作，可以显著提高存取性能。
  （4）结构简单，容易实现。

## Slide 10: 7.2 网络数据存储的主要方式
直接附加存储（DAS）
  DAS（Direct Attached Storage—直接附加存储）是指将存储设备通过SCSI线缆或光纤通道直接连接到服务器上，起到扩展存储空间的作用。
DAS方式的主要优点有：
  （1）在最低的成本下实现大容量存储。
  （2）实现了应用数据与操作系统的分离。
  （3）提高了存储性能。多个物理磁盘在虚拟化技术下并行工作，可以显著提高存取性能。
  （4）结构简单，容易实现。

## Slide 11: 7.2 网络数据存储的主要方式
DSA的缺点
  （1）扩展性差，服务器与存储设备直接连接的方式导致出现新的应用需求时，只能为新增的服务器单独配置存储设备，造成重复投资。
  （2）资源利用率低，DAS方式的存储长期来看存储空间无法充分利用，存在浪费。容易出现部分应用对应的存储空间不够用，另一些却有大量的存储空间闲置。
  （3）可管理性差，管理分散，无法集中。
  （4）异构化严重

## Slide 12: 7.2 网络数据存储的主要方式
DAS的适用环境：
  （1）低成本、数据容量需求不高的网络。
  （2）存储系统要求必须直连到服务器的应用。
  （3）服务器地理位置很分散，通过 SAN或者 NAS在它们之间进行互连非常困难时。

## Slide 13: 7.2 网络数据存储的主要方式
存储区域网络（SAN）
  SAN（Storage Aera Network ）存储区域网络，是在存储设备和应用服务器之间构建存储网络，这个网络专用于主机和存储设备之间的访问，当有数据的存取需求时，数据可以通过存储区域网络在服务器和后台存储设备之间高速传输，不会占用局域网带宽，不会影响局域网的正常使用。
  SAN由服务器、后端存储系统、SAN连接设备等三部分组成。后端存储系统由SAN控制器和磁盘系统构成，控制器是后端存储系统的关键，它提供存储接入，数据操作及备份，数据共享、数据快照等数据安全管理，及系统管理等一系列功能。

## Slide 14: 7.2 网络数据存储的主要方式
存储区域网络（SAN）
SAN的优点主要有：
  （1）设备整合，多台服务器可以通过存储网络同时访问后端存储系统，不必为每台服务器单独购买存储设备，降低存储设备异构化程度，减轻维护工作量，降低维护费用。
  （2）数据集中，不同应用和服务器的数据实现了物理上的集中，空间调整和数据复制等工作可以在一台设备上完成，大大提高了存储资源利用率。
  （3）高扩展性，存储网络架构使得服务器可以方便的接入现有SAN环境，较好的适应应用变化的需求。
  （4）总体拥有成本低，存储设备的整合和数据集中管理，大大降低了重复投资率和长期管理维护成本。

## Slide 15: 7.2 网络数据存储的主要方式
网络附加存储（NAS）
  NAS（Network Attached Storage—网络附加存储），是一种专用、高性能的文件共享和存储设备，使其客户端能够通过 IP 网络共享文件。拥有自己的文件系统，通过NFS或CIFS对外提供文件访问服务。
  NAS包括存储器件（例如硬盘驱动器阵列、CD或DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质）和专用服务器。专用服务器上装有专门的操作系统

## Slide 16: 7.2 网络数据存储的主要方式
网络附加存储（NAS）
NAS的优点：
  （1）NAS可以即插即用。
  （2）NAS通过TCP/IP网络连接到应用服务器，因此可以基于已有的企业网络方便连接。
  （3）专用的操作系统支持不同的文件系统，提供不同操作系统的文件共享。经过优化的文件系统提高了文件的访问效率，也支持相应的网络协议。即使应用服务器不再工作了，仍然可以读出数据。

## Slide 17: 7.2 网络数据存储的主要方式
网络附加存储（NAS）
NAS的缺点：
  （1）NAS设备与客户机通过企业网进行连接，因此数据备份或存储过程中会占用网络的带宽。这必然会影响企业内部网络上的其他网络应用；共用网络带宽成为限制NAS性能的主要问题。
  （2）NAS的可扩展性受到设备大小的限制。增加另一台NAS设备非常容易，但是要想将两个NAS设备的存储空间无缝合并并不容易，因为NAS设备通常具有独特的网络标识符，存储空间的扩大上有限。
  （3）NAS访问需要经过文件系统格式转换，所以是以文件一级来访问。不适和Block级的应用，尤其是要求使用裸设备的数据库系统。

## Slide 18: 7.2 网络数据存储的主要方式
SAN和NAS比较
  SAN和NAS经常被视为两种竞争技术，实际上，二者能够很好地相互补充，以提供对不同类型数据的访问。SAN针对海量、面向数据块的数据传输，而NAS则提供文件级的数据访问和共享服务。NAS和SAN不仅各有应用场合，也相互结合，许多SAN部署于NAS后台，为NAS设备提供高性能海量存储空间。
  NAS和SAN结合中出现了NAS网关这个部件。NAS网关主要由专为提供文件服务而优化的操作系统和相关硬件组成，可以看作是一个专门的文件管理器。 NAS网关连接到后端上的SAN上，使的SAN的大容量存储空间可以为NAS所用。因此，NAS网关后面的存储空间可以根据环境的需求扩展到非常大的容量。

## Slide 19: 7.3 主要协议SCSI、FC、iSCSI
SCSI
  SCSI是小型计算机系统接口（Small Computer System Interface）的简称
  SCSI可以划分为SCSI-1、SCSI-2、SCSI-3，最新的为SCSI-3，也是目前应用最广泛的SCSI版本。

## Slide 20: 7.3 主要协议SCSI、FC、iSCSI
FC（光纤通道）
  FC是“Fibre Channel”的缩写，即光纤通道技术，FC-SAN就是使用光纤通道传输数据的存储区域网络。
  光纤通道是一种基于标准的网络结构。它的协议被划分为5个层次，从FC-0到FC-4。

## Slide 21: 7.3 主要协议SCSI、FC、iSCSI
iSCSI
  iSCSI（互联网小型计算机系统接口）是一种在TCP/IP上进行数据块传输的标准。
  iSCSI协议的通信过程：
  （1）iSCSI系统由SCSI适配器发送一个SCSI命令。
  （2）命令封装到TCP/IP包中并送入到以太网络。
  （3）接收方从TCP/IP包中抽取SCSI命令并执行相关操作。
  （4）把返回的SCSI命令和数据封装到TCP/IP包中，将它们发回到发送方。
  （5）系统提取出数据或命令，并把它们传回SCSI子系统。

## Slide 22: 7.3 主要协议SCSI、FC、iSCSI
iSCSI
iSCSI的优势：
  （1）广泛分布的以太网为iSCSI的部署提供了基础。
  （2）千兆/万兆以太网的普及为iSCSI提供了更大的运行带宽。
  （3）以太网知识的普及为基于iSCSI技术的存储技术提供了大量的管理人才。
  （4）由于基于TCP/IP网络，完全解决数据远程复制（Data Replication）及灾难恢复（Disaster Recover）等传输距离上的难题。
  （5）得益于以太网设备的价格优势和TCP/IP网络的开放性和便利的管理性，设备扩充和应用调整的成本付出小。

## Slide 23: 7.3 主要协议SCSI、FC、iSCSI
iSCSI和FC的比较
  从传输层看，光纤通道的传输采用FC协议，iSCSI采用TCP/IP协议。FC协议与现有的以太网是完全异构的，两者不能相互接驳。
  iSCSI基于的TCP/IP协议，它本身就运行于以太网之上，因此可以和现有的企业内部以太网无缝结合。TCP/IP网络设备之间的兼容性已经无需讨论，迅猛发展的因特网上运行着全球无数家网络设备厂商提供的网络设备，这是一个最好的佐证。
  从网络管理的角度看，运行FC协议的光网络，其技术难度比较大。

## Slide 24: 7.4 RAID技术
RAID为廉价磁盘冗余阵列（Redundant Array of Inexpensive Disks）的简称，RAID技术将多个个单独的磁盘以不同的组合方式形成一个逻辑硬盘，从而提高了磁盘读取的性能和数据的安全性。不同的组合方式用RAID级别来标识。

## Slide 25: 7.4 RAID技术
RAID级别
  RAID技术经过不断的发展，现在已拥有了从RAID 0到5等6种明确标准级别的RAID级别。另外，其他还有6、7、10（RAID 1与RAID 0的组合）、01（RAID 0与RAID 1的组合）、30（RAID 3与RAID 0的组合）、50（RAID 0与RAID 5的组合）等。不同RAID级别代表着不同的存储性能、数据安全性和存储成本，在各个RAID级别中，使用最广泛的是RAID0，RAID1，RAID10，RAID5。

## Slide 26: 7.4 RAID技术
RAID级别
  RAID技术经过不断的发展，现在已拥有了从RAID 0到5等6种明确标准级别的RAID级别。另外，其他还有6、7、10（RAID 1与RAID 0的组合）、01（RAID 0与RAID 1的组合）、30（RAID 3与RAID 0的组合）、50（RAID 0与RAID 5的组合）等。不同RAID级别代表着不同的存储性能、数据安全性和存储成本，在各个RAID级别中，使用最广泛的是RAID0，RAID1，RAID10，RAID5。

## Slide 27: 7.4 RAID技术
RAID级别
1．RAID0
  RAID0也称为条带化（stripe），将数据分成一定的大小顺序的写到阵列的磁盘里，RAID0可以并行的执行读写操作，可以充分利用总线的带宽，理论上讲，一个由N个磁盘组成的RAID0系统，它的读写性能将是单个磁盘读取性能的N倍。
2．RAID1
  RAID1称为镜像（mirror），它将数据完全一致地分别写到工作磁盘和镜像磁盘，因此它的磁盘空间利用率为50％

## Slide 28: 7.4 RAID技术
RAID级别
1．RAID0
  RAID0也称为条带化（stripe），将数据分成一定的大小顺序的写到阵列的磁盘里，RAID0可以并行的执行读写操作，可以充分利用总线的带宽，理论上讲，一个由N个磁盘组成的RAID0系统，它的读写性能将是单个磁盘读取性能的N倍。
2．RAID1
  RAID1称为镜像（mirror），它将数据完全一致地分别写到工作磁盘和镜像磁盘，因此它的磁盘空间利用率为50％

## Slide 29: 7.4 RAID技术
RAID级别
3．RAID2
  RAID2称为纠错海明码磁盘阵列，阵列中序号为2N的磁盘（第1、2、4、6……）作为校验盘，其余的磁盘用于存放数据，磁盘数目越多，校验盘所占比率越少。RAID2在大数据存储额情况下性能很高，RAID2的实际应用很少。
4．RAID3
  RAID3采用一个硬盘作为校验盘，其余磁盘作为数据盘，数据按位或字节的方式交叉的存取到各个数据盘中。不同磁盘上同一带区的数据做异或校验，并把校验值写入到校验盘中。

## Slide 30: 7.4 RAID技术
RAID级别
5．RAID4
  RAID4与RAID3基本一致，区别在于条带化的方式不一样，RAID4按照块的方式存放数据，所以在写操作时只涉及两块磁盘，数据盘和校验盘，提高了系统的IO性能。但面对随机的分散的写操作，单一的校验盘往往成为性能瓶颈。
6．RAID5
  RAID5与RAID3的机制相似，但是数据校验的信息被均匀的分散到阵列的各个磁盘上，这样就不存在并发写操作时的校验盘性能瓶颈。阵列的磁盘上既有数据，又有数据校验信息，数据块和对应的校验信息会存储于不同的磁盘上

## Slide 31: 7.4 RAID技术
RAID级别
7．RAID6
  RAID 6提供两级冗余，即阵列中的两个驱动器失败时，阵列仍然能够继续工作。一般而言，RAID 6的实现代价最高，因为RAID 6不仅要支持数据的恢复，又要支持校验的恢复，这使RAID 6控制器比其它级RAID更复杂和更昂贵。
8．RAID10
  RAID10是RAID1和RAID0的结合，也称为RAID（0+1），先做镜像然后做条带化，既提高了系统的读写性能，又提供了数据冗余保护

## Slide 32: 7.4 RAID技术
RAID级别
9．RAID01
  RAID01也是RAID0和RAID1的结合，但它是对条带化后的数据进行镜像。但与RAID10不同，一个磁盘的丢失等同于整个镜像条带的丢失，所以一旦镜像盘失败，则存储系统成为一个RAID0 系统（即只有条带化）。RAID01的实际应用非常少。

## Slide 33: 7.5 高可用技术
在高可用技术中，根据不同的应用环境，从性能、经济等方面考虑，主要有以下几种方法和模式。
1．双机热备份方式
  在双机热备份方式中，主服务器运行应用，备份服务器处于空闲状态，但实时监测主服务器的运行状态。一但主服务器出现异常或故障，备份服务器立刻接管主服务器的应用。
2．双机互备份方式
  在这种方式中，没有主服务器和备份服务器之分，两台主机互为备份。主机各自运行不同应用，同时还相互监测对方状况。当任一台主机宕机时，另一台主机立即接管它的应用，以保证业务的不间断运行

## Slide 34: 7.5 高可用技术
在高可用技术中，根据不同的应用环境，从性能、经济等方面考虑，主要有以下几种方法和模式。
3．群集并发存取方式
  在这种方式下，多台主机一起工作，各自运行一个或几个服务。当某个主机发生故障时，运行在其上的服务就被其它主机接管。群集并发存取方式在获得高可用性的同时，也显著提高了系统整体的性能。主要的群集软件有集成了Windows群集（Windows Clustering）软件的Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition，Veritas的cluster server和一些基于Linux开发的集群管理软件，一般都支持八个节点以上的群集。

## Slide 35: 7.6 项目实训
任务1：认识网络存储设备
  本次项目实训中使用的存储设备是Infortrend（普安科技）公司的产品，Infortrend成立于1992年，是目前全球第三大专业的磁盘阵列系统研发与制造商, 公司总部位于中国台湾。

## Slide 36: 7.6 项目实训
任务1：认识网络存储设备
  该款产品有两种型号，一种是拥有单控制器的单控产品，一种是拥有双控制器的双控产品，每个控制器都有几个USB接口、一个RJ45网线接口及iSCSI接口，可以用来连接到服务器或者网络。

## Slide 37: 7.6 项目实训
任务2：登录网络存储设备
  将管理端口用RJ45双绞网线将存储连接到局域网，或直接连接到管理工作站（笔记本）的网卡端口上。将设备配置好之后如果还是连接在局域网上，就将作为NAS设备使用；如果直连到服务器上，就将作为DAS使用。
  设置本地IP为10.10.1.X网段，存储管理口IP为10.10.1.1。
  然后打开“运行”，输入“CMD”，之后输入“ping 10.10.1.1”，测试与设备的连通性。
  Ping通后，打开IE浏览器并在地址栏中输入管理口的IP：“10.10.1.1”回车，进入存储的管理界面登录窗口

## Slide 38: 7.6 项目实训
任务2：登录网络存储设备
  IP Address中“Information”为查看信息选项，“Configuration”为配置选项。按需要我们选择“Configuration”，默认“Password”为空，没有密码，点击“Login”即可进入到配置管理界面

## Slide 39: 7.6 项目实训
任务3：创建并配置逻辑驱动器
1．创建 Logical Drive
  点击左边菜单栏中的“Logical Drive”—“Set/Delete Logical Drive”，查看原来的设置
  点击菜单栏中“Logical Drive”—“Create Logical Drive”后，可以创建一个新的逻辑驱动器。在界面上罗列出来的磁盘图案上选择所需要的磁盘（在图中，磁盘图案上有绿灯的表示已接磁盘，红灯的则表示未接磁盘。现在显示有五个绿灯，表示已经连接五块磁盘），在图7-10中，已选中了3个磁盘，并创建为“RAID5”。完成磁盘选择后，点击“APPLY”，就可创建新的LD(Logical Drive)。

## Slide 40: 7.6 项目实训
任务3：创建并配置逻辑驱动器
1．创建 Logical Drive
  点击左边菜单栏中的“Logical Drive”—“Set/Delete Logical Drive”，查看原来的设置
  点击菜单栏中“Logical Drive”—“Create Logical Drive”后，可以创建一个新的逻辑驱动器。在界面上罗列出来的磁盘图案上选择所需要的磁盘（在图中，磁盘图案上有绿灯的表示已接磁盘，红灯的则表示未接磁盘。现在显示有五个绿灯，表示已经连接五块磁盘），在图7-10中，已选中了3个磁盘，并创建为“RAID5”。完成磁盘选择后，点击“APPLY”，就可创建新的LD(Logical Drive)。

## Slide 41: 7.6 项目实训
任务3：创建并配置逻辑驱动器
1．创建 Logical Drive
  回到“Logical Drive”—“Set/Delete Logical Drive”查看设置的情况，如图7-11，选中浅蓝色的磁盘组，就可以看到该磁盘组的设置情况

## Slide 42: 7.6 项目实训
任务4：创建并配置逻辑卷
  点击“Logical Volume”—“Create New Logical Volume”选中之前所创建的LD，点“APPLY”，创建新的LV（Logical Volume，逻辑卷）。

## Slide 43: 7.6 项目实训
任务4：创建并配置逻辑卷
  点击“Logical Volume”—“Set/Delete Logical Volume”查看新创建的LV（Logical Volume）。

## Slide 44: 7.6 项目实训
任务4：创建并配置逻辑卷
  选中刚才新建的LV，再点击“PARTITION”，在新建的LV中创建分区。见到下图7-14界面，点击“Partition”表格中的“+”进入到划分分区的界面。

## Slide 45: 7.6 项目实训
任务4：创建并配置逻辑卷
  如图7-15所示为设置分区信息的界面，在“Partition Size”中输入本次分区大小后，点击“APPLY”，确认本次设置

## Slide 46: 7.6 项目实训
任务4：创建并配置逻辑卷
  本次把整个LV创建成了一个分区

## Slide 47: 7.6 项目实训
7.6.5 任务5：创建并配置LUN映射
  点击菜单栏中的“Host LUN”—“Create Lun Map”把新创建的Lun映射到存储的主机通道以便对外使用。选中新建的LV再选择对外映射的通道号（Channel Physical No）、控制器号（SCSI ID）和Lun号（LUN No）。
  点击上图中的“APPLY”，就出现以下的提示，点击“确定”即可创建新的LUN

## Slide 48: 7.6 项目实训
任务6：原有RAID5增加磁盘而扩充储存的空间
  本次任务我们需要往原来RAID5的LV里增加一个磁盘。
  首先还是登录到管理界面，点击“Logical Drive”—“Add Drive”，如图7-20所示，选中新增加的磁盘。

## Slide 49: 7.6 项目实训
任务6：原有RAID5增加磁盘而扩充储存的空间
  点击“确定”后，存储设备开始为该Logical Drive增加磁盘。

## Slide 50: 7.6 项目实训
任务6：原有RAID5增加磁盘而扩充储存的空间
  进度完成后，可以看到该“Logical Drive”的“Size”产生了变化

## Slide 51: 7.6 项目实训
任务7：服务器与磁盘阵列的连接和使用
  本次任务中，我们将存储设备连接到服务器上。
  iSCSI接口的磁盘阵列在连接时，可以使用磁盘阵列的网口直接连接上服务器（或者通过使用交换机连接），其他类型接口的磁盘阵列，只需给HBA卡安装驱动后就可以识别磁盘阵列映射的LUN。
  右键单击“我的电脑”->“管理”，打开“计算机管理”界面。
  “计算机管理”—“设备管理器”—“磁盘驱动器”，可以看见磁盘阵列映射到服务器上的磁盘，

## Slide 52: 7.6 项目实训
任务7：服务器与磁盘阵列的连接和使用
  本次任务中，我们将存储设备连接到服务器上。
  iSCSI接口的磁盘阵列在连接时，可以使用磁盘阵列的网口直接连接上服务器（或者通过使用交换机连接），其他类型接口的磁盘阵列，只需给HBA卡安装驱动后就可以识别磁盘阵列映射的LUN。
  右键单击“我的电脑”->“管理”，打开“计算机管理”界面。
  “计算机管理”—“设备管理器”—“磁盘驱动器”，可以看见磁盘阵列映射到服务器上的磁盘，

## Slide 53: 7.6 项目实训
任务7：服务器与磁盘阵列的连接和使用
1．初始化磁盘和转换分区格式
2．创建NTFS文件系统

## Slide 54: Thanks for your attention!