## Slide 1: 办公信息化实例教程
第10章 常用办公设备的使用

## Slide 2: 学习目标
了解打印机、扫描仪等常见办公设备的工作原理
熟悉常用办公设备的安装与设置
掌握常用办公设备的使用方法和常见故障排除方法

## Slide 3: 章节内容
10.1打印机的使用
10.2扫描仪的使用
10.3其他办公设备的使用
本章小结及实训

## Slide 4: 10.1打印机的使用
10.1.1 打印机概述
10.1.2 激光打印机
10.1.3 单色激光打印机的安装和使用
10.1.4 单色激光打印机的维护和典型故障排除

## Slide 5: 10.1.1 打印机概述
办公常用的打印机按照工作方式分为：针式打印机、喷墨打印机和激光打印机。
三种打印机的优缺点概述。
目前，在多层压感纸打印、连续打印纸打印和存单证书打印等特殊打印领域，针式打印机由于其特殊的击打工作方式，仍处于不可替代的位置；在普通办公场所需要进行彩色打印时，由于彩色激光打印机价格较贵，一般使用喷墨打印机；具有更快打印速度、较低打印噪声和很高打印质量的单色激光打印机已日趋普及，逐渐成为主流的办公自动化必备设备之一。

## Slide 6: 10.1.2 激光打印机
激光打印机起源于20世纪80年代末的激光照排技术，其工作原理与针式打印机和喷墨打印机相差甚远，具有二者完全不能相比的高速度、高品质、多功能以及全自动化输出性能。激光打印机一面市就以其优异的分辨率、良好的打印品质和极高的输出速度，很快赢得了用户的普遍赞誉。
激光打印机分为单色激光打印机、彩色激光打印机和网络激光打印机三种。

## Slide 7: 10.1.3 单色激光打印机的安装和使用
以HP 6L Pro为例，介绍单色激光打印机的安装和使用方法。
1．单色激光打印机的安装
(1) 硒鼓的安装。
（2）连接打印机的并行电缆和电源线。
（3）将纸张装入打印机。
（4）执行打印机自检
（5）驱动程序的安装
2．单色激光打印机的使用
（1）打印机控制面板的使用
（2）选择纸张或其他介质输出通道
（3）使用单页输入槽，
（4）在信头和信封上打印
（5）双面打印
（6）在特殊介质上打印
（7）在打印机属性窗口进行恰当设置

## Slide 8: 10.1.4 单色激光打印机的维护和典型故障排除
1．单色激光打印机的维护
单色激光打印机在日常使用过程中要注意做好以下几项工作：
（1）不要盲目操作。
（2）正确使用纸张。
（3）通过经济方式延长碳粉使用寿命。
（4）通过重新分布碳粉延长碳粉使用寿命。

## Slide 9: 2.单色激光打印机的典型故障排除
单色激光打印机的典型故障现象、产生原因及排除方法如下：
（1）故障现象：卡纸
可能的原因：纸张未正确装入；纸张输入盒过满；导纸板未调整至正确位置；在未先清空并重新对齐纸盒中所有介质的情况下，添加了更多的纸张；纸张输出盒太满；在打印时调整了送纸道手柄；打印时端盖被打开；使用的纸张不符合规格；在打印时电源中断。
解决方法：对于进纸区域的卡纸，如果从纸张输入盒或单页输入槽可以看到大部分卡塞的纸张，可以小心地将卡塞的纸张竖直向上拉出。重新对齐纸张并装入，打印机将自动恢复打印。
对于内部区域的卡纸，可按以下步骤清除：① 打开打印机端盖，取出硒鼓。② 将绿色松纸手柄向后推。③ 用手慢慢拉动卡塞纸张，使其脱离机器。④ 清除可能掉下的纸张碎片。⑤ 重新装入硒鼓，合上打印机端盖，打印机将自动恢复打印。

## Slide 10: 2.单色激光打印机的典型故障排除
（2）故障现象：不进纸
可能的原因：纸张未正确装入；有卡纸。
解决方法：轻按并松开控制面板按钮，打印机再次尝试送入介质。若不成功，尝试下一步；从输入盒中取出纸张，重新对齐，再装入打印机。确保导纸板松紧适度地夹住纸张，使纸张居中；取出硒鼓，检查是否卡纸，如果有卡纸应及时清除。重新装入硒鼓并合上端盖。

## Slide 11: 2.单色激光打印机的典型故障排除
（3）故障现象：打印的内容颜色浅淡或有垂直排列的白色条纹
可能的原因：碳粉不足或启用了“经济方式”；打印机的内置光学器件被污染。
解决方法： 补充碳粉、更换硒鼓或取消“经济方式”；请求服务商更换内置镜片。

## Slide 12: 2.单色激光打印机的典型故障排除
（4）故障现象：打印内容有纵向或横向的黑色条纹或不规则污迹或全黑
可能的原因：硒鼓受损或未正确安装；打印机需要清洁；纸张太粗糙或太潮或不符合打印用纸规格。
解决方法：更换或重新安装硒鼓；清洁打印机；更换纸张。

## Slide 13: 10.2扫描仪的使用
10.2.1 扫描仪的基本知识
10.2.2 扫描仪的安装和使用
10.2.3 扫描仪的日常维护和常见故障排除

## Slide 14: 10.2.1 扫描仪的基本知识
1．扫描仪的种类
扫描仪的种类有很多，常见的有以下几类：
（1）手持式扫描仪（2）小滚筒式扫描仪（3）平台式扫描仪
2．扫描仪的工作原理：
扫描仪是图像信号输入设备。它对原稿进行光学扫描，然后将光学图像传送到光电转换器中变为模拟信号，又将模拟信号变换成为数字信号，最后通过计算机接口送至计算机中。
扫描仪的分辨率要从三个方面来确定：光学部分、硬件部分和软件部分。光学分辨率是扫描仪的光学部件在每平方英寸面积内所能捕捉到的实际的光点数，是指扫描仪CCD（或者其他光电器件）的物理分辨率，也是扫描仪的真实分辨率，扩充部分的分辨率由硬件和软件联合生成，这个过程是通过计算机对图像进行分析，对空白部分进行数学填充所产生的，该过程也称为插值处理。

## Slide 15: 10.2.2 扫描仪的安装和使用
以平台式扫描仪HP scanjet 2200c为例，介绍扫描仪的安装和使用。
1．扫描仪的安装
扫描仪的安装分为软件（驱动和应用程序）安装和硬件安装两部分。一般要先安装软件，后安装硬件。
（1）软件安装：将随机光盘插入光驱后，一般会自动打开安装程序向导。如果没有自动打开，可手动运行光盘根目录下的setup.exe文件，一样可以进入安装向导窗口。单击“安装软件”按钮，依次“下一步”按钮后，开始自动安装所选软件。安装过程中全部认可默认提示，直至完成所选软件的安装。软件安装完成后，桌面上会显示所选安装软件的快捷图标。
（2）硬件安装：扫描仪硬件的安装比较简单，HP scanjet 2200c采用USB接口方式。① 从扫描仪底部拔出塑料钥匙，打开扫描头的固定锁。② 连接USB电缆。③ 连接电源线。硬件安装过程中，系统可能会要求重新启动计算机，遵照执行即可。软硬件安装完毕后，扫描仪就可以正常使用了。

## Slide 16: 扫描仪的安装和使用
2．扫描仪的使用
（1）原稿的放置：扫描时原稿的放置正面朝下，居中放正，贴紧玻璃板。
（2）扫描软件HP Precision Scan LTX的启动，有三种方法可以启动该扫描软件，下面分别介绍： ① 直接通过扫描仪操作软件启动扫描② 通过已挂接了扫描仪软件的应用软件来启动扫描仪③ 按下扫描仪面板上的快捷键。
（3）扫描软件HP Precision Scan LTX的使用：操作步骤如下：① 单击“开始新的扫描”按钮，扫描仪经预热后开始扫描。② 在屏幕预览的图像中选择最终的扫描区域。此时，单击预览框下的“＋”和“－”按钮，可以放大和缩小预览图像，但并不改变实际输出尺寸。③ 选择要将扫描结果存放至何处。 ④ 单击“输出类型”按钮⑤ 单击“输出尺寸”按钮⑥ 单击“现在保存扫描件”按钮，即可按要求保存到指定目的位置。

## Slide 17: 10.2.3 扫描仪的日常维护和常见故障排除
1．扫描仪的日常维护
扫描仪的日常维护主要包括以下几个方面：
（1）定期做保洁工作
（2）保护好光学部件
（3）不要擅自拆修

## Slide 18: 2．扫描仪使用中的常见问题解决
（1）扫描软件找不到扫描仪或扫描仪不工作
可能的原因是：扫描仪电源未接通；扫描仪与计算机未连接或连接不好；扫描软件和驱动安装不正确。
解决方法：检查所有连线连接是否妥当，重新安装扫描软件和驱动程序。
（2）扫描仪面板上的按钮操作失灵，无反应或违愿执行
原因分析：可能是扫描仪属性设置不正确。
解决步骤：①执行“开始”／“设置”／“控制面板”。②双击“扫描仪和照相机”图标。③选中故障扫描仪，并单击“属性”按钮。④单击“事件”标签。⑤核实扫描仪事件框设定为需要配置的按钮。⑥从扫描仪事件框选择使用按钮时打开的应用程序，并不“禁用设备事件”。⑦注意, 如果选择了一种以上的应用程序，按下按钮时需要回答使用何种应用程序。⑧单击“确定”，然后关闭其余的对话框。

## Slide 19: 2．扫描仪使用中的常见问题解决
（3）扫描仪发出噪音。
原因分析：可能是扫描仪上锁或内部部件故障
解决方法：核实扫描仪锁处于开启位置，否则请与服务商联系。
（4）扫描件被扭曲。
原因分析：扫描时，如果原件倾斜度大于10度，HP扫描软件假设您故意将原件斜放在扫描仪上。
解决方法：将扫描仪上的原件摆正，然后重新扫描。
（5）扫描件打印不正确。
原因分析：可能是打印机属性或输出类型设置不正确。
解决方法：①打印前请检查打印机属性。例如，某些彩色打印机具有灰度打印选项。如果需要彩色输出，请核实该选项未被选择。②如果在HP扫描软件中选择输出到打印机，但打印质量不符合要求，尝试更改输出类型，然后重新打印扫描件。

## Slide 20: 2．扫描仪使用中的常见问题解决
（6）有关图片或照片扫描的故障
获取的图象色彩与原件色彩不同；原件效果很好，但扫描件图像模糊或在应用程序中编辑时图像变形或参差不齐；扫描的图片文件用于网页时，效果不好或调用速度太慢。
原因分析：不同的计算机操作系统使用不同的调色板。如果您是在一个操作系统上扫描原件，然后用于另一操作系统，色彩可能不正确。或有关图片的扫描设定不恰当。
解决方法：如果扫描的目的地是图象编辑程序，可在图象编辑程序中修改色彩。扫描照片或彩色图形时，最好在更改输出尺寸对话框中更改尺寸，而不要在目的应用程序中更改，特别注意不要更改图像比例。在网页上使用文件，请在扫描时使用 GIF、JPG 或 FPX 文件格式保存。并将分辨率设定为75DPI。因为超出75DPI的分辨率并不改进计算机监视器中显示的扫描件外观。另外，最好使用正常彩色照片输出类型，而不要使用最佳彩色照片，以便减少扫描件中的色彩数目。这样生成的文件较小，载入速度较快。同时还可以在图象编辑程序中打开文件作必要改动，例如更改色彩数目等。

## Slide 21: 2．扫描仪使用中的常见问题解决
（7）有关文字扫描转换和OCR的故障
文字处理程序中转换后文字的字体与原件字体不同。无法在文字处理程序中编辑扫描文字。文字处理程序中的转换文字包含错误。HP扫描软件把文字看作照片。
原因分析： OCR 转换并不总是保留字体的排版信息，一般使用文字处理程序的默认字体；HP扫描软件可能把扫描件识别为图形或照片；OCR过程有时会出现错误，某些字体转换可能不如其他字体理想。例如，OCR过程很难准确地转换文稿字体和特殊字体。另外，与固定间距的字体（如Courier）相比，比例间距的字体（如Times）以及某些衬线字体转换比较困难；有背景的文字、与图形重叠的文字或颠倒的文字常常被识别为照片。
解决方法：必要时从文字处理程序中重新将文字格式化；在图象窗口中，以手动方式将输出类型更改为文字，重新将扫描件输送至目的地；欲获得最佳效果，应扫描比较清洁的原件。例如，避免使用反复传真或拷贝的原件。同时，可以使用文字处理程序的拼写检查程序纠正剩余错误；如果以手动方式将输出类型更改为文字后重新扫描至目的地还不行，只有在文字处理程序中将文字用作照片或者在文字处理程序中重新输入文字。

## Slide 22: 10.3其他办公设备的使用
10.3.1 数码照相机
10.3.2 移动存储设备
10.3.3 光盘刻录机
10.3.4 复印机
10.3.5 传真机

## Slide 23: 10.3.1 数码照相机
1．数码照相机基本知识：使用数码照相机时，一旦按下快门，镜头和CCD完成了相应的感光工作，最后的彩色图像便以压缩图像的格式存放在数码照相机的存储卡里，存储卡是一个专门的压缩芯片(通常采用标准的JPEG压缩方法)使原始位图图像压缩到只有原来大小的几十分之一甚至更小，然后数据存入数码照相机的存储卡里。
2．数码照相机的使用
3．数码照相机的日常维护
4．数码照相机使用中常见的故障及解决方法

## Slide 24: 2.数码照相机的使用
（1）数码照相机的拍照方法。
数码照相机的拍照操作和胶片照相机的拍照方法基本一样，不同之处是数码照相机在拍照前要对各项参数进行设置。
拍摄参数的设置内容大概涉及存储模式选择、自动或手动曝光量选择以及白平衡和感光度设定等。设定时，操作都比较简单，不同的数码照相机其设定方法也不尽相同。
对大多数数码照相机而言，操作时，需先半按下按钮，等待系统通过反馈电路自动调整焦距和曝光量，锁定后取景器旁边的绿色指示灯会点亮或听到提示音，这时，再完全按下快门释放按钮，才可完成拍照
（2）数码照相机通过连线向计算机传送数据。
数码照相机的照片是以0、1来保存的数字图像信息的，目前大多数数码照相机都使用标准的USB2.0接口。
数码照相机不但可以通过连线向计算机传送数据，还可以通过PC卡转接器或磁盘转接器让计算机直接读取存储卡上的数据，除此之外，数码照相机还可以通过转接电缆为专用印相机提供数据，从而直接印出照片。

## Slide 25: 3．数码照相机的日常维护
数码照相机的日常维护保养一般包括以下内容：
（1）存放时：注意防潮、防尘、防高温。温度范围-20～60℃，湿度范围10～90％。
（2）清洁时：若使用交流电源转接器，应断开。可用浸过中性洗涤剂或清水并拧干的软布擦拭，然后用干燥的软布擦干。
（3）使用时：防止异物（灰尘、雨滴、沙砾）进入机内，防止受重力撞击或振动，不要在暴风雨中或有闪电时的室外使用，不要在充满可燃性或爆炸性气体之处使用，不要突然把照相机从热处带入冷处或从冷处带入热处。使用环境温度范围为：0～40℃，湿度范围30～90％。
（4）关于电池：请使用照相机规定使用的电池，包括尺寸、容量和化学性质。请按电池舱盖指示正确放入电池。请勿混用新旧电池或不同类型的电池。请勿使用漏液、膨胀或有其他异常情况的电池。

## Slide 26: 4．数码照相机使用中常见的故障及解决方法
（1）照相机不工作
原因可能是：照相机电源未打开；电池极性装错或电池耗尽；寒冷导致电池暂时失效。
解决方法：打开照相机电源；重新正确地安装电池或更新电池或使用交流电源转接器；将电池保暖后使用。
（2）按快门释放按钮时不能拍照
原因可能是：闪光灯未充电完毕或正在记录拍摄的影像；未插卡，或插卡有问题，或卡已满，或卡写保护；拍摄中或插卡记录中电池耗尽或电池电量所剩无几。
解决方法：等待一会儿即可；重新正确地插入存储卡，或更换存储卡，或消除不要的照片，或转录后消除全部照片，并去掉存储卡的写保护；更换电池或使用交流电源转接器。
（3） 闪光灯不闪光
原因可能是：闪光模式处于闪光禁止状态；被摄对象很明亮。
解决方法：切换闪光模式；要闪光时，将设定转为强制闪光模式。

## Slide 27: 4．数码照相机使用中常见的故障及解决方法
（4）液晶显示屏模糊不清
原因可能是：亮度设定不对；在阳光下；液晶显示屏损坏。
解决方法：调整亮度；用手遮挡阳光；送到服务商处修理。
（5）与计算机连接并传送资料时出现错误警告
原因可能是：电缆连接不正确；照相机电源未打开；电池耗尽。
解决方法：正确地连接电缆；将照相机模式拨盘定于“ ”位置；更换电池或使用交流电源转接器。
（6）拍摄出的照片不清晰
原因可能是：照相机在被按下快门释放按钮时抖动；取景器的自动聚焦标志未对准拍照物；镜头脏污；模式选择不当。
解决方法：在按下快门释放按钮时，应拿稳照相机；将取景器的自动聚焦框对准拍照物，或使用聚焦锁定功能；清洁镜头；当拍照物位于0.2米～0.8米范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。

## Slide 28: 4．数码照相机使用中常见的故障及解决方法
（7）拍摄出的照片太亮
原因可能是：闪光灯设定为强制闪光模式；拍摄物极亮。
解决方法：将闪光灯设定为强制闪光以外的模式；调整曝光补正或改变照相机的角度。
（8）拍摄出的照片太暗
原因可能是：闪光灯被挡住；闪光模式处于禁止闪光状态或拍照物处于闪光灯的有效范围之外；拍照物太小而且逆光。
解决方法：正确拿持照相机，勿让手指挡住闪光灯；确认闪光模式并在闪光灯的有效范围内拍摄；将闪光模式设定于强制闪光或用定点测光模式拍照。

## Slide 29: 10.3.2 移动存储设备
移动存储设备主要包括移动硬盘和闪盘，它们以容量大、速度快、易使用、性价比高和即插即用为主要特色。
1．移动硬盘的安装和使用：基本上都采用USB接口
2．闪盘的安装和使用：只需将它插入计算机的USB接口即可被识别
3．使用移动硬盘和闪盘时的注意事项：（1）移动硬盘在携带和使用时要注意减震。闪盘虽然抗震性能较好，但也应避免撞击。（2）这两种移动存储设备在拔掉之前，一定要通过系统“拔出或弹出硬件”先停止设备，然后才可拔出连接电缆和设备，否则有可能会导致数据丢失或损坏设备。
4．拔出闪盘的操作步骤：（1）在任务栏中双击移动存储设备安装后任务栏自动出现的图标。（2）在打开的“拔出或弹出硬件”对话框中，选中需要停用的USB设备后单击“停止”按钮，弹出“停用设备”窗口，单击“确定”按钮即可。（3）关闭 “拔出或弹出硬件”窗口，拔掉设备即可。

## Slide 30: 10.3.3 光盘刻录机
光盘刻录机刻录的一般是CD-R光盘，它的刻录方法是通过汇聚激光束的热能，使记录介质的形状发生永久性变化实现信息记录。它提供给用户写入一次信息的机会，信息一旦写入，其用法便同只读光盘一样。它的特点是记录密度高，信息保存时间长，稳定可靠，容量可达750MB。
1．光盘刻录机的分类：在计算机上使用的CD刻录机，按接口不同，有IDE接口、SCSI接口、USB接口和LPT并行接口之分，按放置位置不同，又分为内置式和外置式两种。在办公室和家庭使用最多的应该是IDE接口的内置式刻录机。其次是方便携带、易于安装和使用的USB接口外置式刻录机，但其明显的缺点是速度较慢。
2．光盘刻录机的安装和使用

## Slide 31: 2．光盘刻录机的安装和使用
（1）刻录机的安装
（2）驱动程序的安装
（3）刻录软件的安装和使用
① 安装Nero - Burning Rom软件
② 使用Nero - Burning Rom软件刻录光盘

## Slide 32: 10.3.4 复印机
复印技术是将一种媒介上的文字或图像内容转印到其他媒介上的一种技术。
1．复印机的种类：复印机有很多分类方法，常见的有以下几种：
（1）根据复印机工作原理的不同，复印机可分为模拟复印机和数码复印机两种。
（2）根据复印的速度不同，复印机可分为低速、中速和高速三种。低速复印机每分钟可复印A4幅面的文件10~30份，中速复印机每分钟可复印30~60份，高速复印机每分钟可复印60份以上。大多数的办公场所只配备中速或低速复印机。
（3）根据复印的幅面不同，复印机可分为普及型和工程复印机两种。一般我们在普通的办公场所看到的复印机均为普及型，也就是复印的幅面大小为A3-A5。工程复印机复印的幅面大小为A2~A0，甚至更大，不过其价格也非常昂贵。

## Slide 33: 10.3.4复印机
2．复印机的安装和使用
（1）复印机的安装：复印机的安装建议参考随机操作手册进行，一般需经过以下步骤：
① 检查主机、零部件、消耗材料及备件，确保完整无缺。
② 按照安放要求正确放置主机，并依次安装感光鼓，加入载体及墨粉，安装纸盒和副本盘。
③ 主机显示及工作状态检查。
④ 机器试运行。
⑤ 做好记录。
⑥ 安装自选附件。
（2）复印机的使用：① 放置原稿，正面朝下，按纸张标尺放正。② 设定缩放尺寸、浓淡程度和复印数量。③ 放入纸张。④ 启动复印。

## Slide 34: 10.3.4 复印机的维护和保养
3．复印机的维护和保养
一般来讲，复印3千张后，要对废粉盒、显影器底部、导纸板和稿台玻璃进行清洁；复印1万张后，要对显影辊和定影器进行清洁；复印5万张后，除清洁主要部件外，还要检查易损零部件的工作状况，有损坏的需及时更换；复印10万张后，还应检查驱动部件的工作状况，是否需清洁、加油或更换。
在保养过程中，为了不使机器产生人为故障或损坏零部件，必须注意以下几点：
① 保养应在断电情况下进行。
② 一定要用中性清洁剂清洁。若清洁某些部件时需使用酒精，应注意防火。
③ 使用润滑剂一定要适量。塑料和橡胶零件不可加油，否则会促其老化。
④ 拆卸部件时，应注意次序，必要时要做记录，以免安装时漏掉或颠倒次序。
⑤ 拆下的不同螺钉要记好位置，以免上错，损坏机器。

## Slide 35: 10.3.4复印机常见故障的排除
（1）复印件图像太浅
可能的原因1：自动曝光模式中曝光量设置较高或手动曝光量设为较浅。
解决方法：采用手动曝光模式，按动曝光加深控制键，可获得较深影像。
可能的原因2：刚刚复印完一张照片或有大面积深色的原稿或刚更换完墨粉。
解决方法：按所需次数辅助碳粉补充键，获得所需图像浓度。
可能的原因3：纸潮。
解决方法：更换干燥纸张。
（2）复印件图像太深
可能的原因1：自动曝光模式中曝光量设置较低或手动曝光量设为较深。
解决方法：采用手动曝光模式，按动曝光变浅控制键，可获得较浅影像。
可能的原因2：原稿玻璃整个表面脏。
解决方法：用干软布擦干净稿台玻璃。
可能的原因3：原稿没有紧贴稿台玻璃。
解决方法：正确放置原稿，使其紧贴稿台玻璃。

## Slide 36: 10.3.4复印机常见故障的排除
（3）复印件模糊不清
可能的原因：纸潮。
解决方法：更换干燥纸张。
（4）复印件出现线条
可能的原因：充电组件脏。
解决方法：清洁充电组件。
（5）复印件有深色斑点
可能的原因1：原稿压板或文件传输带脏。
解决方法：用浸过中性清洁剂（或清水）的稍潮软布擦净原稿压板和文件传输带。
可能的原因2：原稿太薄或高度透明。
解决方法：将一张空白纸盖在原稿上。
可能的原因3：原稿是双面原稿。
解决方法：采用手动曝光模式，按动曝光变浅控制键，使曝光量变大。

## Slide 37: 10.3.4复印机常见故障的排除
（6）复印件边缘脏
可能的原因1：原稿压板很脏。
解决方法：用浸过中性清洁剂（或清水）的稍潮软布擦净原稿压板和文件传输带。
可能的原因2：等比复印时，所选纸尺寸规格比原稿大。
解决方法：选择与原稿相同规格的复印纸。
可能的原因3：等比复印时，原稿放置位置或方向不正确。
解决方法：正确放置原稿，使其与宽度标尺对齐。
可能的原因4：缩小复印时，所选倍率与复印纸尺寸不符。（尤其体现在手动缩小复印时。）
解决方法：根据纸张规格选择缩放比率。

## Slide 38: 10.3.4复印机常见故障的排除
（7）复印机不按设定工作
可能的原因1：复印件指示灯为桔黄色，复印机处于预热状态。
解决方法：请等待。
可能的原因2：加碳粉指示灯亮，碳粉已用完。
解决方法：请更换碳粉瓶。
可能的原因3：加纸指示灯亮，纸已经用尽。
解决方法：请加纸。
可能的原因4：卡纸指示灯亮，在复印机或配件中有纸误送情况。
解决方法：检查卡纸位置，并清除卡纸。
可能的原因5：维护保养指示灯亮，需进行维护保养。
解决方法：请进行维护保养。
可能的原因6：呼叫维修指示灯亮，复印机出现技术故障。
解决方法：重新将复印机复位，若该灯仍亮，请检修。

## Slide 39: 10.3.5 传真机
1．传真机简介
传真机是一种应用扫描和光电变换技术，把文件、图表、照片等静止图像转换成电信号，传送到接收端，以记录形式进行复制的通信设备。
目前市场上常见的传真机按照其工作原理可以分为四大类：热敏纸传真机（也称为卷筒纸传真机）；热转印式普通纸传真机；激光式普通纸传真机（也称为激光一体机）；喷墨式普通纸传真机（也称为喷墨一体机）。
市场上最常见的就是热敏纸传真机和喷墨/激光一体机。
2．传真机的安装和使用
3．传真机的常见故障及维修

## Slide 40: 2．传真机的安装和使用
（1）使用前的准备
使用前请仔细阅读使用说明书，正确地安装好机器，包括检查电源线是否正常、接地是否良好。机器应避免在有灰尘、高温、日照的环境中使用。
（2）芯线
（3）线路通信质量的简单判断
（4）记录纸的安装
记录纸有两种，传真纸(热敏纸)和普通纸(一般为复印纸)。

## Slide 41: 3．传真机的常见故障及维修
（1）通信故障
一般通信故障的原因有三种，一是电话线路的连接或线路本身不正常；二是传真机的内部参数设定不对；三是传真机的电路部分损坏。遇到这种故障，首先要先咨询传真机的专业维修部门，如果是前两种原因应该进行调整，如果是最后一种情况则应请专业维修人员进行修理。
（2）接收或复印的副本文件不清晰
首先向发送方确认原文件是否清晰，然后对自己的机器进行热敏头的测试，所有机器的说明书中都应有热敏头的测试方法。检查机器的热敏头是否损坏。如果损坏应更换。在上述检查均没有问题的情况下，就说明发送机器有问题。如果发送或复印文件不清晰，应检查热敏头是否损坏，此外应检查CIS或CCD及机器的镜片是否脏污，如果机器的扫描器是CIS，还应检查记录纸接触的胶滚（白色）是否有灰尘。一般对这些部分的清洗要用工业酒精擦拭干净，不能用水。如果排除了上面的原因，通常应该是机器的扫描器或主控板损坏，应请专业人员更换。 除了前面三种原因外，还有可能是机器热敏头脏或热敏头的安装位置不正常。

## Slide 42: 3．传真机的常见故障及维修
（3）卡纸
原稿卡纸，如显示“DOCUMENT JAM”等。如果强行将原稿抽出，易引起进纸机构损坏(如三洋117、217等会显示"MACHINE ERROR")。解决方法：掀开面板，将原稿抽出或将面板下自动分页器弹簧掀开(详见各机器使用说明书)将纸取出。
记录纸卡纸，故障原因是记录纸安装不正确、纸质量差、切纸刀故障。解决方法：a.正确安装记录纸。b、选用高质量记录纸。c、对于切纸刀引起的卡纸，打开记录纸舱盖时不能过于用力。如果打不开，则可以将机器断电后再加电，一般问题可以解决，切记不可强行打开，否则极易引起切纸刀损坏。
（4）接收传真正常，复印、发传真时有竖直黑条。一般为扫描头脏污引起(如涂改液、公章印)。解决方法：用软布或棉花蘸酒精液轻轻将扫描头上赃物擦去。

## Slide 43: 本章小结
本章主要介绍办公自动化过程中常用的硬件设备的概念、分类、基本工作原理、安装应用方法和常见故障及其维护。并对各种设备在市场上常见的品牌作了简单介绍。
通过本章的学习，要求读者能够对办公自动化过程中常用的硬件设备的进行选购、安装、设置、使用，并能够进行常见故障的判断和维护。

## Slide 44: 实训
实训一：数码照相机、扫描仪和打印机的综合应用
实训二：OCR软件和刻录机的综合应用