## Slide 1: 计算机应用基础教程（第二版）（Windows 7+Office 2010）
主编 贺秋芳 李久仲 汪清明
中国水利水电出版社

## Slide 2: 第1单元
计算机基础知识

## Slide 3: 目录
任务一 了解计算机系统的基本组成
任务二 理解计算机中信息的表示
任务三 认识计算机病毒
任务四 计算机组件选购与组装技巧

## Slide 4: 任务一 了解计算机系统的基本组成
一、计算机系统概述
主要有处理速度快、计算精度高、记忆能力强、可靠的逻辑判断能力、可靠性高、通用性强等特点。
世界上第一台计算机ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Calculator，电子数字积分计算机）诞生于1946年2月，由美国国防部和美国宾夕法尼亚大学共同研制成功。
应用于各个领域，如科学计算、信息处理、过程控制、计算机辅助系统、人工智能、计算机通信以及家庭生活等。

## Slide 5: 任务一 了解计算机系统的基本组成
一、计算机系统概述
  计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分。硬件系统由中央处理器、内存储器、外存储器和输入/输出设备组成，软件系统分为系统软件和应用软件两大类。计算机系统的组成如图1-1所示。

## Slide 6: 任务一 了解计算机系统的基本组成

## Slide 7: 任务一 了解计算机系统的基本组成
二、计算机硬件系统的组成
  计算机硬件是组成计算机的物理设备，它们是构成计算机物理实体的总称。计算机硬件由各种单元、器件和电子线路组成，包括运算器、控制器、存储器、输入/输出设备和各种线路、总线等。计算机硬件系统的基本组成如图1-2所示，下面以微型计算机为例，说明各部分的作用。

## Slide 8: 任务一 了解计算机系统的基本组成
输入设备
运算器
存储器
控制器
输出设备
控制流
信息流
结果
程序
图1-2 计算机硬件系统的组成

## Slide 9: 任务一 了解计算机系统的基本组成
  1．中央处理器
  中央处理器（CPU）是计算机系统的核心、CPU完成计算机的运算和控制功能。主要由运算器、控制器、寄存器组和辅助部件组成。
  2．存储器
  存储器（Memory）是计算机存储信息的“仓库”
  存储器可分为两大类，内存储器和外存储器。
    （1）内存储器（简称内存或主存）
    （2）外存储器
    存储容量的单位:位、字节、千字节（KB）、兆字节（MB）、吉字节（GB）、太字节（TB）。
    换算公式：1Byte=8bit； 1KB=1 024B； MB=1 024KB； 1GB=1 024MB；1TB=1 024GB；

## Slide 10: 任务一 了解计算机系统的基本组成
  3．输入/输出设备
    （1）输入设备是将外界的各种信息（如程序、数据、命令等）输入到计算机内部的设备。键盘、鼠标、扫描仪、数字化仪、条形码读入器等。
    （2）输出设备是将计算机处理后的信息以人们能够识别的形式（如文字、图形、数值、声音等）显示或打印出来的设备。显示器、打印机、绘图仪等。

## Slide 11: 任务一 了解计算机系统的基本组成
  4．总线
为了使构成计算机的各功能部件成为一个可靠的工作系统，必须将它们按某种方式有组织地连接在一起，总线（Bus）就是计算机各部件之间传送信息的公共通道。

## Slide 12: 任务一 了解计算机系统的基本组成
图1-3 总线结构图

## Slide 13: 任务一 了解计算机系统的基本组成
三、计算机软件系统的组成
  软件是指挥计算机工作的程序和程序运行时所需要的数据，以及与这些程序和数据相关的文字说明和图表资料。文字说明和图表资料又称为文档。
图1-4 计算机的层次结构
从整体上看计算机系统，可以把它看成如图1-4所示的层次结构。

## Slide 14: 任务一 了解计算机系统的基本组成
    计算机系统的软件分为系统软件和应用软件两类。
    系统软件
    系统软件是管理、监控、维护计算机资源（包括硬件和软件）的软件。
      操作系统
      语言处理程序
        机器语言、汇编语言、高级语言和第4代语言
      数据库管理系统
      服务性程序

## Slide 15: 任务一 了解计算机系统的基本组成
    应用软件
    应用软件是用户为解决实际问题而编制的各种程序，是除了系统软件之外的所有软件。
    常用的应用软件有：Microsoft Office、CAD/CAM软件、办公自动化系统、管理信息系统、电子商务/电子政务应用系统、自动控制软件、图形图像处理、多媒体应用软件等。

## Slide 16: 任务二 理解计算机中信息的表示
  各种信息在计算机内部都是以二进制编码形式来存储。
一、 数制基础
  1．数制
  用一组固定的数字和一套统一的规则来表示数目的方法称为数制，按进位的原则进行计数的数制称为进位计数制，简称“进制”。
  进位计数制逢N进一，N是指数制中所全使用数字符号数目，称为基数。处在不同位置上的数字所代表的值是确定的，这个固定位上的值称为位权，简称“权”。各进位制中的位权的值恰好是基数的若干次幂。任何一种数制表示的数都可以写成按权展开的多项式之和。

## Slide 17: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 18: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 19: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 20: 任务二 理解计算机中信息的表示
十 进 制 | 二 进 制 | 八 进 制 | 十 六 进 制
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 10001 | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11

## Slide 21: 任务二 理解计算机中信息的表示
二、 数制转换
  1．二进制、八进制、十六进制换算成十进制数
  将二进制、八进制、十六进制数按权展开相加即可以得到相应的十进制数。
  2．十进制数换算成二进制、八进制、十六进制数
  十进制数换算成二进制、八进制或十六进制数的方法基本相同。
  十进制数换算成n进制数，其整数部分和小数部分的换算方法不同：

## Slide 22: 任务二 理解计算机中信息的表示
  （1）整数部分的换算
将已知的十进制数的整数部分反复除以n，（n为进制数，取值为2、8、16，分别表示二进制、八进制和十六进制），直到商为0为止，并将每次相除之后所得到的余数按次序记下来，第一次相除所得的余数K0为n进制数的最低位，最后一次相除所得余数Kn-1为n进制数的最高位，排列次序为 Kn-1、Kn-2、……K1、K0的数就是换算后得到的n进制数。

## Slide 23: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 24: 任务二 理解计算机中信息的表示
（2）小数部分的换算
将已知的十进制的纯小数部分（不包括乘后所得整数部分），反复乘以n，直到乘积的小数部分为0或小数点后的位数达到精度要求为止，第一次乘n所得的整数部分为k-1，最后一次乘n所得的整数部分为k-m，则所得n进制小数部分为0.k-1k-2…k-m。

## Slide 25: 任务二 理解计算机中信息的表示
  0.57×2=1.14……1=k-1 高位 0.57×8=4.56……4=k-1 高位
  0.14×2=0.28……0=k-2 0.56×8=4.48……4=k-2
  0.28×2=0.56……0=k-3 0.48×8=3.84……3=k-3
  0.56×2=1.12……1=k-4 0.84×8=6.72……6=k-4
  0.12×2=0.24……0=k-5 低位 0.72×8=5.76……5=k-5 低位
  所以(0.57)10=(0.10010)2 所以(0.57)10=(0.44365)8
  0.57×16=9.12…… 9=k-1
  0.12×16=1.92…… 1=k-2
  0.92×16=14.72……14=k-3
  0.72×16=11.52……11=k-4
  0.52×16=8.23…… 8=k-5
  所以(0.57)10=(0.91EB8)16

## Slide 26: 任务二 理解计算机中信息的表示
如果需要将(168.68)10分别换算成二进制数、八进制数或十六进制数，则只需将整数部分和小数部分分别转换，然后将结果组合起来即可。
  (168.68)10=(10101000.10101)2
  (168.68)10=(250.53412)8
  (168.68)10=(A8.AE147)16

## Slide 27: 任务二 理解计算机中信息的表示
3．二进制数转换成八进制数和十六进制数

## Slide 28: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 29: 任务二 理解计算机中信息的表示
  4．八进制数和十六进制数转换成二进制数

## Slide 30: 任务二 理解计算机中信息的表示
三、计算器在数制转换中应用
  1.十进制与r进制之间的转换

## Slide 31: 任务二 理解计算机中信息的表示
  【例1-7】将0.57、168.68分别转换为二进制、八进制和十六进度（保留小数点5位）

## Slide 32: 任务二 理解计算机中信息的表示
  2.将r进制数转换成十进制数
  方法：将r进制数（k位小数）x小数点右移k位得到r进制整数，然后将该整数转换成十进制数，再除以rk得到转换后的十进制数

## Slide 33: 任务二 理解计算机中信息的表示
  提示：
    单击“开始→运行”命令，在运行框中输入“calc.exe”即可打开计算器应用程序→单击“查看→科学型”命令，可选择科学型计算器。
    在计算器里，指数运算优先，所以在乘以或除以如85，直接输入* 85或/ 85即可。

## Slide 34: 任务二 理解计算机中信息的表示
四、数据编码
数据编码就是规定用什么样的二进制码来表示字母、数字以及专用符号。 计算机中常用的字符编码有ASCII码。
1．ASCII码
ASCII码由7位二进制数组成，定义了128（27）种符号，其中包括26个大写字母，26个小写字母，0~9共10个数字，32个专用字符（标点符号和运算符）和34个通用控制符，具体编码如表1-2所示。

## Slide 35: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 36: 任务二 理解计算机中信息的表示
  2．汉字编码(通常用两个字节表示)
  （1）国标码
  国家标准汉字编码简称国标码。国家标准GB 2312-1980《信息交换用汉字编码字符集 基本集》中国标码集中收录了7 445个汉字及符号，其中一级常用汉字3 755个，汉字按拼音字母顺序排列，二级常用汉字3 008个，汉字按偏旁部首顺序排列，图形符号682个。

## Slide 37: 任务二 理解计算机中信息的表示
（2）外码和内码
  汉字的外部码又称输入码，简称外码，如区位码、五笔字型、字音编码。
  区位码是根据我国国家标准GB 2312-1980，将6 763个汉字和一些常用的图形符号分为94个区，每区94个位的方法将它们定位在一张表上，成为区位码表。区位码表中，每个汉字或符号的区位码由两个字节组成，第一个字节为区码，第二个字节为位码，区码和位码分别用一个两位十进制数表示，这样区码和位码合起来就形成了一个区位码。

## Slide 38: 任务二 理解计算机中信息的表示
国标码是汉字信息交换的标准编码。国标码是由区位码稍作转换得到，其转换方法为：先将十进制区码和位码转换为十六进制的区码和位码，再将这个代码的第一个字节和第二个字节分别加上20H，就得到国标码。
汉字的机内码是供计算机系统内部进行存储、加工处理、传输统一使用的代码，又称为汉字内码。不同的系统使用的汉字机内码有可能不同。目前使用最广泛的一种为两个字节的机内码。其变换方法为：即将国标码两个字节的最高位由0改1，其余7位不变 。

## Slide 39: 任务二 理解计算机中信息的表示

## Slide 40: 任务二 理解计算机中信息的表示
  （3）汉字字形码

## Slide 41: 任务三 认识计算机病毒
（一） 计算机病毒的定义与特征
  1．计算机病毒的定义
  计算机病毒，是指编制或者在计算机中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
  2．计算机病毒的特点
  （1）程序性 （2）传染性
  （3）潜伏性 （4）干扰与破坏性
  （5）可触发性 （6）针对性
  （7）衍生性 （8）夺取系统的控制权
  （9）依附性 （10）不可预见性

## Slide 42: 任务三 认识计算机病毒
  3．计算机病毒的破坏行为
  不同病毒有不同的破坏行为，其中有代表性的行为如下。
  （1）攻击系统数据区 （2）攻击文件
  （3）攻击内存 （4）干扰系统运行
  （5）速度下降 （6）攻击磁盘
  （7）扰乱屏幕显示 （8）攻击键盘
  （9）攻击喇叭 （10）攻击CMOS
  （11）干扰打印机

## Slide 43: 任务三 认识计算机病毒
（二） 计算机病毒的分类与传播途径
  1．计算机病毒的分类
    （1）按传染方式分类
    引导型病毒、文件型病毒和混合型病毒3种。
    （2）按连接方式分类
    源码型病毒、入侵型病毒、操作系统型病毒、外壳型病毒等4种。
    （3）按破坏性分类
    病毒按破坏性可分为良性病毒和恶性病毒。

## Slide 44: 任务三 认识计算机病毒
  2．计算机病毒的传播途径
    ① 通过不可移动的计算机硬件设备进行传播（即利用专用ASIC芯片和硬盘进行传播）。
    ② 通过移动存储设备来传播（包括移动硬盘、U盘等）。
    ③ 通过计算机网络进行传播。
    ④ 通过点对点通信系统和无线通道传播。

## Slide 45: 任务三 认识计算机病毒
（三） 计算机病毒的预防与清除
  1．计算机病毒的预防
  （1）安装真正有效的杀毒软件，并经常进行升级。
  高效的杀毒软件能对计算机计算机资源、程序等进行监控，一旦发现可疑的程序会及时提示、隔离甚至、清除。用户在收到提示后也可采取一定的预防措施。
  （2）经常对系统软件进行升、打补丁。
  利用杀毒软件，可以对计算机系统进行漏洞扫描，查出系统漏洞，并给系统打补丁，使系统更健壮，不给病毒可趁之机。
  （3）对系统盘的重要数据及用户重要数据进行备份盘，防患于未然。将用户数据与系统盘分开。

## Slide 46: 任务三 认识计算机病毒
  （4）对外来程序、数据等要使用尽可能多的查毒软件进行检查（包括从硬盘、U盘、局域网、Internet、E-mail中获得的程序），未经检查的可执行文件不能复制到硬盘中，更不能使用。
  （5） 随时注意计算机的各种异常现象（如速度变慢、出现奇怪的文件、文件大小发生变化、内存减少等），一旦发现，应立即用杀毒软件仔细检查。
  （6）对于安全要求高的环境如单位财务系统等，不允许带入U盘、移动硬盘，更不能利用内部系统随意上网。
  （7）对于个人用户在系统打补丁后，可以考虑安装一键还原程序，并对系统进行备份。

## Slide 47: 任务三 认识计算机病毒
  2．计算机病毒的清除
  （1）重启计算机，按【F8】键进入“带网络的安全模式”。目的是不让病毒程序启动，又可以对Windows升级打补丁和对杀毒软件升级。
  一般的杀毒软件都能进行系统漏洞扫描功能，并能自动进行系统漏洞修复，图1-5是360安全卫士的应用程序窗口，单击“修复漏洞”选项卡中“重新扫描”按钮，可以扫描出系统漏洞情况，单击“立即修复”按钮，系统会自动下载补丁修复漏洞。其它杀毒软件的使用方法与此软件类似。

## Slide 48: 任务三 认识计算机病毒
图1-5 360安全卫士窗口

## Slide 49: 任务三 认识计算机病毒
  （2）在线杀毒。正版杀毒软件都提供在线杀毒，利用在线杀毒将病毒清除。
  （3）手工杀毒。以病毒现象、特征为关键字，利用搜索引擎进行搜索，按照高手指导，一步一步手动将病毒清除。
  （4）一键还原。在计算机系统刚装好时，利用一键还原程序备份系统，当发现病毒后，如果用杀毒软件清除不了病毒，可用一键还原程序还原系统。还原后再杀毒软件升级、打补丁，重新备份系统盘。
  （5）重装系统。如果系统瘫痪了，在用尽各种办法之后仍不能恢复系统时，只能重装系统。在重装系统时，一定要完全格式化系统盘而不能用快速格式化系统盘。安装好系统后安装杀毒软件、打补丁，对其他盘进行杀毒，安装一键还原程序，备份系统盘。

## Slide 50: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
微型计算机由多个零部件组成，主要包括中央处理器（CPU）、主板、内存、硬盘、光驱、机箱、电源、显卡、显示器、键盘、鼠标等。
一、 计算机组件选择
  1.中央处理器

## Slide 51: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
  （1）CPU的主要性能指标
  主频：主频即CPU内核工作的时钟频率，单位是兆赫（MHz）或千兆赫（GHz）。CPU的主频＝外频×倍频系数。CPU的主频不代表CPU的速度，但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。
  外频：外频是CPU的基准频率，单位是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。
  倍频系数：倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。
  前端总线(FSB)频率：前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。
  缓存：缓存大小也是CPU的重要指标之一，而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大，CPU内缓存的运行频率极高，一般是和处理器同频运作，工作效率远远大于系统内存和硬盘。
  核心数量
  制造工艺

## Slide 52: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
CPU的质量在一定程度上决定着计算机的档次。在选择CPU时，应该熟悉它的主要技术指标。主要原则是性价比高，够用就好。另外，市场上存在一些通过将低端CPU进行Remark冒充高端的CPU，购买时注意不要购买这类“假CPU”。

## Slide 53: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
  2.主板
主板，又叫主机板(mainboard) 它安装在机箱内，是微机最基本的也是最重要的部件之一。典型的主板结构如图1-6所示。

## Slide 54: 任务四 计算机组件选购与组装技巧

## Slide 55: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
（1）主板的主要性能指标
  芯片组：芯片组（Chipset）是主板的核心组成部分。芯片组从功能上由两个部分——北桥芯片和南桥芯片组成。
  北桥芯片：提供对CPU、内存等支持。
  南桥芯片：提供对键盘控制器、实时时钟控制器、USB等的支持。
  支持CPU类型:只有购买与主板支持CPU类型相同的CPU，二者才能配套工作。
  CPU插槽类型
  支持内存类型:目前主板常见的有DDR2、DDR3内存。
  集成显卡

## Slide 56: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
（2）主板选购指南
  性能优良的主板能将CPU、内存等相关部件的性能和潜力更好地发挥出来，在选购的过程中，我们要注意以下事项：
  ① 制造工艺
  ② 芯片组的选择
  ③ 升级和扩充
  ④ 注意散热性

## Slide 57: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
  3.内存
  内存（Memory）是计算机中重要的部件之一，它是与CPU进行沟通的桥梁。内存一般采用半导体存储单元，包括随机存储器（RAM），只读存储器（ROM），以及高速缓存（Cache）。
（1）内存的主要性能指标
  内存类型：目前市场中主要有的内存类型有DDR、DDR2和DDR3三种，其中DDR3内存占据了市场的主流。
  主频：内存所能达到的最高工作频率。目前较为主流的内存频率是800MHz的DDR2内存，以及1333MHz和1600MHz的DDR3内存。
  接口类型：接口类型是根据内存条金手指上导电触片的数量来划分的，每种接口类型所采用的针脚数各不相同。例如：DDR、DDR2和DDR3的接口是不同的。

## Slide 58: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
（2）内存选购指南
内存是计算机中最关键的部件之一，其质量和稳定性直接影响着计算机的工作，我们在选购的时候要注意以下几个问题。
  ①按需购买
  ②查看外观
  ③看品牌
  ④售后服务

## Slide 59: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
4.外存储器
外储存器是指除计算机内存及CPU缓存以外的储存器，此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外储存器有硬盘、光盘、U盘等。
（1）硬盘
硬盘具有磁盘容量大、读写速度（比软驱、光驱）快，价格便宜、密封性好、可靠性高、使用方便等特点。目前市场上的主流硬盘参数如表1-6所示。
（2）硬盘选购指南：
选购硬盘时，考虑的基本因素主要是接口、容量、速度、稳定性、缓存、发热问题和售后服务。

## Slide 60: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
  5.CD/DVD光驱、刻录机
  光驱电脑用来读写光碟内容的机器，是台式机里比较常见的一个配件。目前市场上的光驱可分为CD-ROM驱动器、DVD光驱(DVD-ROM)、康宝(COMBO)和刻录机等。目前市场上的主流光驱推荐如表1-7所示。

## Slide 61: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
6.显卡
显卡全称显示接口卡（Video card，Graphics card），又称为显示适配器（Video adapter），民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD（ATI）和Nvidia(英伟达)两家。

## Slide 62: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
(1)显卡的主要性能指标
  显示芯片：是显卡的核心芯片，它的性能好坏直接决定了显卡性能的好坏，它的主要任务就是处理系统输入的视频信息并将其进行构建、渲染等工作。显示主芯片的性能直接决定了显示卡性能的高低。不同的显示芯片，不论从内部结构还是其性能，都存在着差异，而其价格差别也很大。显示芯片在显卡中的地位，就相当于电脑中CPU的地位，是整个显卡的核心。
  显存容量：是显卡上本地显存的容量数，这是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力，在一定程度上也会影响显卡的性能。目前市场上的几款主流显卡如表1-8所示。

## Slide 63: 任务四 计算机组件选购与组装技巧

## Slide 64: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
7.显示器
  显示器是属于电脑的I/O设备，即输入输出设备。它可以分为LED、LCD、等离子等多种。
  在选购显示器的时候我们主要考虑的是：显示的性能指标（最大分辨率和刷新率）、用途、显示器认证和品牌与售后服务。

## Slide 65: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
  8.声卡和网卡
  声卡是实现声波／数字信号相互转换的一种硬件。目前很多主板上都集成了声卡。
  网卡也叫“网络适配器”，英文全称为“Network Interface Card”，简称“NIC”，是计算机接入网络（局域网、广域网）最基本的部件之一，它是连接计算机与网络的硬件设备。
  网卡速率是指网卡每秒钟接收或发送数据的能力，单位是Mbps（兆位/秒）。目前主流的网卡主要有10Mbps网卡、100Mbps以太网卡、10Mbps/100Mbps自适应网卡、1000Mbps千兆以太网卡以及最新出现的万兆网卡五种。对于一般家庭用户选购100Mbps或者10Mbps/100Mbps自适应网卡即可。

## Slide 66: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
9.机箱和电源
机箱的主要作用是放置和固定各电脑配件
此外，电脑机箱具有电磁辐射的屏蔽的重要作用。
电源提供计算机中所有部件所需要的电能。
(1)电源选购指南
  ①电源重量。好的电源一般比较重一些。
  ②从外壳散热窗往里看，质量好的电源采用铝或铜散热片，而且较大、较厚。
  ③电源铭牌，通过电源铭牌可以了解到电源的型号、功率、认证等基本的性能指标性息。

## Slide 67: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
二、电脑选购配置方案
下面从高中低三种用户的角度考虑推荐高中低三套电脑选购配置方案如表1-10、表1-11、表1-12所示。

## Slide 68: 任务四 计算机组件选购与组装技巧

## Slide 69: 任务四 计算机组件选购与组装技巧

## Slide 70: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
三、计算机组件组装
1．计算机组装的注意事项：
（1）由于人体带有静电，而静电对电子器件很容易造成损伤，所以在装机前，一定要先清除身上的静电。比如，用手触摸一下与地相接触的金属物体或者用水洗一下手，当然若有条件的话可以佩戴防静电环。
（2）在装机过程中，一定要注意对计算机的各个部件轻拿轻放，不要碰撞，更不能掉到地上。
（3）在安装主板时一定要稳固，防止主板变形，不然就有可能对主板上的电子线路造成损伤。

## Slide 71: 任务四 计算机组件选购与组装技巧
2．计算机组装的基本步骤：
（1）电源的安装，主要是将电源安装在机箱里。
（2）CPU与CPU散热风扇的安装，在主板上的处理器插槽上装上CPU，并且安装上散热风扇。
（3）内存的安装，将内存条插入到主板的内存插槽中。
（4）主板的安装，将主板安装在机箱主板上。
（5）显卡、声卡与网卡的安装，在主板上找到合适的插槽后，将显卡、声卡与网卡插入。
（6）驱动器的安装，这里主板是对硬盘驱动器和光盘驱动器进行安装。
（7）连接线缆和输入/输出设备的安装，主要进行机箱内部相关线缆的连接以及输入/输出设备与机箱之间的连接。