## Slide 1
大学计算机基础(第3版)
—Win7+Office 2010
编者：何振林
联系方式：
Tel：13908045104
E-Mail：2623308652@qq.com

## Slide 2
目录
教师在讲解时，可重点介绍第 1 章中的第 3~4节、第2、3、4、5、6和8章，第1、2、7、9章部分内容自学。
第2章 计算机系统
第3章 Windows 7操作系统的使用
第4章 文字处理软件Word 2010
第5章 电子表格软件Excel 2010
第7章 多媒体技术简介
第9章 Access数据库技术基础
第6章 演示文稿软件PowerPoint 2010
第1章 计算机基础知识
第8章 计算机网络与应用

## Slide 3
第2章 计算机系统
微型计算机是计算机中应用最普及、最广泛的一类。本章主要介绍微型计算机系统的基本组成，包括硬件系统和软件系统。最后简单介绍一下关于计算机的主要技术指标和性能评价指标。

## Slide 4
2.1 计算机系统的组成
2.2 计算机工作原理
2.3 微型计算机系统的组成
2.4 计算机的主要技术指标及性能评价
本
章
目
录

## Slide 5
2.1 计算机系统的组成
本章主要介绍微型计算机系统的基本组成，包括硬件系统和软件系统。最后还简单介绍一下关于计算机的主要技术指标和性能评价指标。
一个完整的计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分。两者共同构成一个完整的系统，相辅相成，缺一不可。计算机系统的组成如图2-1所示。
图2-1 计算机系统的组成

## Slide 6
1946年，美籍匈牙利数学家冯·诺依曼等人在题为《电子计算装置逻辑设计的初步讨论》的论文中，深入系统地阐述了“以存储程序”概念为指导的计算机逻辑设计思想（存储程序原理），勾画出了一个完整的计算机体系结构。依据这一设计思想发展起来的计算机，被称为冯·诺依曼型计算机。
冯·诺依曼型计算机的基本思想如下：
①计算机应包括运算器、存储器、控制器、输入和输出设备五大基本部件。
②计算机内部应采用二进制来表示指令的数据。其每条指令一般具有一个操作码和一个地址码。其中操作码表示运算性质，地址码指出操作数在存储器的位置。
③将编好的程序和原始数据送入内存储器中，然后启动计算机工作，计算机应在不需要操作人员干预的情况下，自动逐条取出指令和执行任务。
该计算机具有“存储程序”的特点，这样的计算机叫做“电子离散变量累加器”，简称EDVAC。
2.1.1 冯·诺依曼型计算机

## Slide 7
冯·诺依曼提出的计算机“存储程序”工作原理决定了计算机硬件系统由五大部分组成：运算器、存储器、控制器、输入和输出设备，如图2-2所示。
2.1.2 计算机硬件系统
（外）存储器
（内）存储器
中央处理器（CPU）
输入
设备
输出
设备
数据流
控制流
控制器
运算器
2
3
4
1
5
输入命令
存
取
命
令
输出命令
存取命令
运算命令
图2-2 计算机硬件系统逻辑结构

## Slide 8
存储器是用来存储数据和程序的部件。存储器按功能可分为主存储器（简称主存）和辅助存储器（简称辅存）。主存是相对存取速度快而容量小的一类存储器，辅存则是相对存取速度慢而容量很大的一类存储器。
①主存储器。主存储器，也称为内存储器（简称主存或内存），用来存放正在运行的程序和数据，可直接与CPU相连接。按照存取方式，主存储器又可分为随机存储器（Random Access Memory，RAM）和只读存储器（Read Only Memory，ROM）两种。
主存储器由许多存储单元组成，全部存储单元按一定顺序编号，称为存储器的地址。存储器采用按地址存（写）取（读）的工作方式，每个存储单元存放一个单位长度的信息。
②辅助存储器。辅助存储器也称为外存储器（简称外存），计算机执行程序和加工处理数据时，外存中的信息按信息块或信息组先送入内存后才能使用，即计算机通过外存与内存不断交换数据的方式使用外存中的信息。辅助存储器用来存放多种大信息的程序和数据，可长期保存，其特点是存储容量大、成本低、但存取速度较慢。
目前微型计算机辅助存储器主要有硬磁盘、光盘以及U盘。
1．存储器

## Slide 9
一个存储器中所包含的字节数称为该存储器的容量，简称存储容量。存储容量通常用KB、MB或GB表示。
2．运算器
3．控制器
4．输入/输出设备
运算器是整个计算机系统的计算中心，主要由执行算术运算和逻辑运算的算术逻辑单元（Arithmetic Logic Unit，ALU），用以完成各种算术运算和逻辑运算。
控制器是整个计算机系统的指挥中心，在系统运行过程中，不断地生成指令地址、取出指令、分析指令、向计算机的各个部件发出操作控制信号，指挥各个部件高速协调地工作。
运算器和控制器合称为中央处理器（Central Processing Unit，CPU），是计算机的核心部件。CPU和主存储器是信息加工处理的主要部件，通常将这两个部分合称为主机。
输入/输出设备（简称I/O设备）又称为外部设备，输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、光笔、手写板、麦克风（输入语音）等。常见的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、音响设备等。辅（外）存储器可以将存储的信息输入到主机，主机处理后的数据也可以存储到辅（外）存储器中，辅（外）存储设备既可以作为输入设备，也可以作为输出设备。

## Slide 10
软件包括在计算机上运行的相关程序、数据及其有关文档。通常把计算机软件系统分为系统软件和应用软件两大类。
2.1.3 计算机软件系统
按照冯·诺依曼型计算机体系结构，数据和程序存放在存储器中，控制器根据程序中的指令序列进行工作，简单地说，计算机的工作过程就是运行程序指令的过程。
2.2 计算机工作原理
1．系统软件
2．应用软件
系统软件，是完成对整个计算机系统进行调试、管理、监控及服务等功能的软件。分为操作系统(如Windows 7)、语言处理程序(如C、VB)、数据库系统(如SQL-Server)、系统服务（如诊断系统程序）、标准库程序等。
应用软件也称为应用程序，为解决某些实际问题而研制开发的程序，各种实用程序等，应用程序通常需要系统软件的支持，才能在计算机硬件上有效运行。例如Word、Corel DRAW。功能有多有少，分为应程序软件包，如SPSS和应用小程序，如计算器等。
计算机软件随着硬件技术发展而不断发展与完善，软件的发展又促进了硬件技术的发展。

## Slide 11
2.2.1 计算机指令系统
指令是能被计算机识别并执行的二进制代码，它规定了计算机能完成的某一种操作。例如加、减、乘、除等都是一个基本操作，分别用一条指令来完成。一台计算机所能执行的全部指令的集合称为该计算机的指令系统。
计算机硬件只能识别并执行机器指令，用高级语言编写的源程序必需由程序语言翻译系统把它们翻译为机器指令后，计算机才能执行。
一般一条指令可分为操作码和地址码两部分。其中操作码规定了该指令进行的操作种类，如加、减、存数、取数等；地址码给出了操作数地址、结果存放地址以及下一条指令的地址。指令的一般格式如下：
操作码 | 地址码
计算机指令系统一般有下列几类指令。
①数据传送型指令。将数据在存储器之间、寄存器之间以及存储器与寄存器之间进行数据传送，如取数指令将存储器某一存储单元中的数据存入寄存器；存数指令将寄存器中的数据写入某一存储单元。
②数据处理型指令。对数据进行运算和变换。例如，加、减、乘、除等算术运算指令；与、或、非等逻辑运算指令。
1．指令及其格式
2．指令的分类与功能

## Slide 12
③程序控制型指令。是控制程序中指令的执行顺序。例如，无条件转换指令、条件转换指令、子程序调用指令和停机指令。
④输入/输出型指令。用于实现输入/输出设备与主机之间的数据传输，例如，读指令、写指令。
⑤硬件控制指令。可对计算机的硬件进行控制和管理。如动态停机指令、空操作指令等。
注1：指令集或指令集体系，是计算机体系结构中与程序设计有关的部分，包含了基本数据类型，指令集，寄存器，寻址模式，存储体系，中断，异常处理以及外部I/O。指令集架构包含一系列的opcode即操作码（机器语言），以及由特定处理器执行的基本命令。
指令集体系与微架构（一套用于执行指令集的微处理器设计方法）不同。使用不同微架构的电脑可以共享一种指令集。例如，Intel的Pentium和AMD的AMD Athlon，两者几乎采用相同版本的x86指令集体系，但是两者在内部设计上有本质的区别。
注2：计算机语言。计算机系统最大特征是指令通过一种语言传达给机器。为了使电子计算机进行各种工作，就需要有一套用以编写计算机程序的数字、字符和语法规划，由这些字符和语法规则组成计算机各种指令（或各种语句）。这些就是计算机能接受的语言（Computer Language）。
注3：程序（ program ）。程序是用程序设计语言描述的，适合计算机执行的指令（语句）序列。程序都是为了实现特定目标或解决特定问题而设计出来，能让电子计算机执行一个或多个操作，或执行某一任务。一般可以分为系统程序和应用程序两大类。

## Slide 13
指令的执行过程如图2-4所示，其中左半部是控制器，包括指令寄存器、指令计数器、指令译码器等；右上部是运算器（包括累加器、算术与逻辑运算部件等）；右下部是内存储器，其中存放程序和数据。
图2-4 指令的执行过程
2.2.2 计算机基本工作原理
计算机在工作过程中，主要有两种信息流：数据信息和指令控制信息。数据信息指的是原始数据、中间结果、结果数据等，这些信息从存储器进入运算器进行运算，所得的运算结果再存入存储器或传递到输出设备。指令控制信息是由控制器对指令进行分析、解释后向各部件发出的控制命令，指挥各部件协调地工作。
注4：软件（Software）是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。

## Slide 14
下面以指令的执行过程简单说明计算机的基本工作原理。指令的执行过程可分为以下步骤。
(1)取指令。即按照指令计数器中的地址（图中为0132H），从内存储器中取出指令（图中的指令为072015H），并送往指令寄存器中。
(2)分析指令。即对指令寄存器中存放的指令（图中的指令为072015H）进行分析，由操作码（07H）确定执行什么操作，由地址码（2015H）确定操作数的地址。
(3)执行指令。即根据分析的结果，由控制器发出完成该操作所需要的一系列控制信息，去完成该指令所要求的操作。
(4)执行指令的同时，指令计数器加1，为执行下一条指令做好准备，如果遇到转移指令，则将转移地址送入指令计数器。
2.3 微型计算机系统的组成
微型计算机简称微机（有的称为PC机、MC机或μc机等），属于第四代计算机。微机的一个突出特点是：利用大规模集成电路和超大规模集成电路技术，将运算器和控制器制作在一个集成电路芯片上（微处理器）。微机具有体积小、重量轻、功耗少、可靠性高、对使用环境要求低、价格便宜、易于成批量生产等特点，从而得以迅速普及、深入到当今社会的各个领域，是计算机发展史中又一个里程碑。

## Slide 15
2.3.1 微型计算机的基本结构
微型计算机的结构如图2-5所示。
图2-5 微型计算机的结构示意图
将计算机的运算器、控制器以及相关的部件集中制作在同一块大规模或超大规模集成电路上，即中央处理器（Central Processing Unit，CPU），由于处理器的体积大大减小了，故又称为微处理器。
目前最新的CPU有Intel CORE 2双核、四核或16核CPU等。
1．微处理器

## Slide 16
总线是将计算机各个部件联系起来的一组公共信号线。微机的系统结构中，连接各个部件之间的总线称为系统总线。系统总线根据传送的信号类型可分为数据总线（Data Bus，DB）、地址总线（Address Bus，AB）和控制总线（Control Bus，CB）三部分。
（1）数据总线（DB）。用于传送数据信息(包括数据、指令或控制信息)。它既可以把CPU的数据传送到存储器或I/O接口等其他部件，也可以将其他部件的数据传送到CPU。数据总线的位数是微型计算机的一个重要指标，通常与微处理器的字长相一致。
（2）地址总线（AB）。是专门用来传送地址的，由于地址只能从CPU传向外部存储器或I/O端口。地址总线的位数决定了CPU可直接寻址的内存空间大小，比如8位微机的地址总线为16位，则其最大可寻址空间为216＝64KB，16位微型机的地址总线为20位，其可寻址空间为220＝1MB。一般来说，若地址总线为n位，则可寻址空间为2n字节。
（3）控制总线（CB）。CB来传送控制信号和时序信号，如读/写信号，片选信号、中断响应信号、中断申请信号、复位信号、总线请求信号、准备就绪信号等。因此，控制总线的传送方向由具体控制信号而定，一般是双向的，控制总线的位数要根据系统的实际控制需要而定。实际上控制总线的具体情况主要取决于CPU。
2．系统总线

## Slide 17
通常所说的微型计算机，其实特指的是以通用高性能微处理器为核心，配以存储器和其他外设部件，并装载完备的软件系统的通用微型计算机，简称微机或个人微型计算机。
从外观上看，微机硬件由主机箱、显示器、键盘、鼠标组成，还可增加一些外部设备，如打印机、扫描仪、音视频设备等，如图2-6所示。
2.3.2 微型计算机的硬件组成
图2-6 微型计算机
在主机箱内部，包括主板、CPU、内存、硬盘、光盘驱动器、各种接口卡（适配卡）、电源等。其中CPU、内存是计算机结构的“主机”部分，其他部件与显示器、键盘、鼠标、音视频设备等都属于“外设”。
主机
音响
显示器
键盘
鼠标
耳机
3．微型计算机和个人计算机

## Slide 18
主板（Main Board）又称为系统板、母版或电脑板。微机硬件系统的其他部件全部都是直接或间接通过主板相连接，主板实物如图2-7所示
图2-7 电脑主板实物
1．主板

## Slide 19
主板由以下几大部分组成：
（1）主板芯片组。主板芯片组（Chipset），一般为两个集成电路，用于接收CPU指令、控制内存、总线和接口等。主板芯片组通常分为南桥和北桥两个芯片。
北桥芯片组：北桥芯片的作用是用来控制内存、CPU、显示卡的，一块主板的科技含量、技术指标、性能，关键都在这块芯片中，可以说芯片组是主板的灵魂。
南桥芯片组：南桥常常控制硬盘、PCI总线及设备、USB接口、AMR（Audio Modem Riser，音频/Modem扩展卡）接口和CNR（Communication and Network Riser，通信与网络扩展卡）、提供DMA66的支持，提供温度监控，提供能源控制等功能。 （2）内存芯片。主板上还有一类用于构成系统内部存储器的集成电路，统称为内存芯片，主要是ROM BIOS芯片和CMOS RAM芯片。
ROM BIOS芯片：ROM BIOS芯片的作用很大，该芯片中保存的指令是控制主板最基本的指令，包括各种设备的初始化、控制、启动等。BIOS芯片常见的品牌是WINBOND、SST、ATMEL、Intel等，但经常表面会粘有一片贴纸，上面常有AWARD的字样，这是因为AWARD是世界上最知名的BIOS指令编制公司，还有两家是PHOENIX（已和AWARD合并）和AMI。

## Slide 20
CMOS RAM芯片：CMOS RAM芯片（CMOS是一种制作工艺名称）用于存储不允许丢失的系统BIOS硬件配置信息，如软盘驱动器类型、硬盘驱动器类型、显示模式、内存大小和系统工作状态参数等。主板上安装一块钮扣锂电池来保证CMOS RAM芯片的供电支持。
（3）CPU接口和内存插槽。主板上的CPU插槽是一个方形的插座，不同型号的主板，其CPU接口的规格不同，接入的CPU类型也不同。
（4）IDE设备及软驱接口。IDE（Integrated Device Electronics，本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器）接口，也叫ATA（Advanced Technology Attachment，高级技术附加装置）接口，用于将硬盘和光盘驱动器接入系统。
（5）I/O扩展插槽。目前PCI接口卡很多，所以主板上数目最多的就是PCI插槽了，一般是2～6个。
另外有主板上还配有(1)加速图像接口（Accelerated Graphics Port，AGP），简称AGP插槽，是一种全新的图型处理器接口界面；(2)外围部件互联（PCI Express，PCI-E）总线，采用串行传输方式，具有更高的速度。PCI-E插槽专门用于连接显示适配卡。
（6）端口。端口（Port）是系统单元和外部设备的连接槽。部分端口专门用于连接特定的设备，如连接鼠标、键盘的PS/2端口。多数端口则具有通用性，它们可以连接多种外设。

## Slide 21
1）串行口（Serial Port简称串口）。主要用于将鼠标、键盘、调制解调器等设备连接到系统单元。常用串口为9根针接口，串口则最常连接外置的Modem或手写版等类。
2）并行口（Parallel Port简称并口）。用于连接需要在较短距离内高速收发信息的外部设备。并口常用来连接打印机，并口为25根接口。
3）通用串行总线接口（Universal Serial Bus，USB）。是串口和并口的最新替代技术。USB接口能同时将多个设备连接到系统单元，最大的优点是可以在计算机工作的时候插上或拔下，即热插拔技术，所以十分方便。USB1.1标准的传输速率为12Mb/s，USB2.0标准的传输速率为480Mb/s。
4）IEEE 1394接口：又称为“火线”接口（Firewire），是一种新的连接技术。目前主要用于连接高速移动存储设备和数码摄像机等设备。最高传输速率是400Mb/s。
图2-8 PS接口
5）PS/2接口：PS/2接口仅能用于连接键盘和鼠标，如图2-8所示。PS/2接口最大好处就是不占用串口资源。鼠标的接口为绿色，键盘的接口为紫色。

## Slide 22
CPU是计算机系统中必备的核心部件。目前主流CPU一般是由Intel和AMD两个厂家生产的，设计技术、工艺标准和参数指标存在差异，但都能满足微机的运行需求。随着型号的不断更新，微机的性能也不断提高。CPU的外观如图2-9所示。
图2-9 各种CPU
AMDAthlon 64
为缓解微机系统的“瓶颈”问题，在CPU与内存之间的设计增加了临时存储器单元，称为高速缓存（Cache Memory），它的容量比内存小但交换速度快。高速缓存分为一级缓存（L1 Cache）和二级缓存（L2 Cache）两部分.
目前CPU的前沿技术主要有：超线程技术（Hyper-Threading Technology，HT）、64位技术、双核技术、ExecutionProtection防病毒技术等。
Intel Pentium 4
Intel core2
2．CPU

## Slide 23
存储器按功能可分为主存储器（简称主存）和辅助存储器（简称辅存）。主存是相对存取速度快而容量小的一类存储器，辅存则是相对存取速度慢而容量很大的一类存储器。
图2-10显示了新型微机系统中的存储器组织。
现代微型计算机中的内部存储器，一般使用半导体存储器；而外存储器主要采用软磁盘、硬磁盘、光盘等。
图2-10 微机存储系统的层次结构
图2-11 RAM内存条
（1）内部存储器。
如图2-11所示，内部存储器可以分为随机存取存储器（Random Access Memory，RAM）和只读存储器（Read Only Memory，ROM）两大类。 ROM分为可编程ROM（PROM）、可擦除PROM（EPROM）、电可擦除PROM（E2PROM）只读存储器。
3．存储器

## Slide 24
（2）外存储器。PC常用的外存是软磁盘（简称软盘）和硬磁盘（简称硬盘）。
1）软盘。目前计算机常用的软盘按尺寸划分有5.25英寸盘（简称5寸盘）和3.5英寸盘（简称3寸盘），如图2-14所示。
在软盘中，记录信息的格式如图2-15所示。
一个软盘的存储容量可由下面的公式算出：
软盘总容量＝磁道数×扇区数×扇区字节数(512B)×磁盘面数(2)
图2-14 软盘与软盘驱动器
（a）5寸软盘
（b）3.5寸软盘正面与反面
（c）软盘驱动器
图2-15 软盘存储格式

## Slide 25
2）硬盘。硬盘的磁性材料是涂在金属、陶瓷或玻璃制成的硬盘基片上，而软盘的基片是塑料的。硬盘相对软盘来说，主要是存储空间比较大，现在的硬盘容量已在1000GB以上，如图2-16所示。
硬盘大多由多个盘片组成，此时，除了每个盘片要分为若干个磁道和扇区以外，多个盘片表面的相应磁道将在空间上形成多个同心圆柱面，硬盘结构如图2-17所示。
图2-16 普通硬盘（a，b）和移动硬盘（c，d）
（a）
（b）
（c）
（d）
图2-17 硬盘结构示意图

## Slide 26
3）光盘。
光盘的读写是通过光盘驱动器中的光学头用激光束来读写。光驱的主要技术指标是“倍速光驱信息读取的速率标准是150KB/s，光驱的读写速率=速率×速率倍速系数，如40倍速光驱，是指光驱的读取速率为150KB/s×40=6000KB/s。
刻录机用光盘片可分为CD-R盘片和CD-RW盘片两种。光盘与光盘驱动器如图2-18所示。
2-18 光盘与光盘驱动器
光盘的工作原理如下图所示。

## Slide 27
工作原理
●
导轨
激光头
聚碳酸酯片基
铝反射层
标签表面
聚焦透镜
激光源
数字信号
电信号
光电转换
译码
数据凹坑
激光盘

## Slide 28
4）固态硬盘。固态硬盘（Solid State Disk或Solid State Drive，简称SSD），也称作电子硬盘或者固态电子盘，如图所示。是由控制单元和固态存储单元（DRAM或FLASH芯片）组成的硬盘。固态硬盘的存储介质分为两种，一种是采用闪存（FLASH芯片）作为存储介质，另外一种是采用DRAM作为存储介质，目前绝大多数固态硬盘采用的是闪存介质。
图2-19 U盘
5）闪速存储器。目前还有新型的可编程的只读存储器——闪速存储器（Flash Memory，简称U盘（也称为优盘或闪盘），U盘外观如图2-19所示。
图2-16 固态硬盘
固态硬盘相比机械硬盘，具有存取速度快、防震抗摔、发热低、零噪音、体积小。目前，固态硬盘的缺点是成本高、容量小、写入速度相对慢且易产生碎片、寿命相对短、可靠性相对低。
在未来一段时间固态硬盘将与机械硬盘共存，但最终固态硬盘也会取代机械硬盘的。

## Slide 29
（1）显示器。显示器又称监视器（Monitor），可分为三种类型：阴极射线管（CRT）、发光二极管（LED）和液晶（LCD）显示器。
衡量显示器好坏主要有两个重要指标：一个是分辨率；另一个是像素点距。显示器的外观如图2-20所示。
（2）显示适配卡。简称显示卡或显卡，是微机与显示器之间的一种接口卡。显卡主要用于图形数据处理传输数据给显示器并控制显示器的数据组织方式。显卡的性能决定显示器的成像速度和效果。
图2-20 液晶（LCD）和阴极射线管（CRT）显示器
目前主流的显示卡是具有2D、3D图形处理功能的AGP接口或PCI-E接口的显卡，由图形加速芯片（Graphics Processing Unit，图形处理单元，简称GPU）、随机存取存储器（显存或显示卡内存）、数据转换器、时钟合成器以及基本输入/输出系统等五大部分组成。
4．显示器与显示卡

## Slide 30
显示内存（简称显存）是待处理的图形数据和处理后的图形信息的暂存空间，显存容量有512MB、1~4GB等种。
如图2-21所示是一款某型号显示卡的外观。
声卡（Sound Card或Audio Frequency Interface，或音频卡），是进行声音处理的适配器，即声卡就是把电脑的数字信号转换成我们能听到的模拟信号用的。声卡工作应有相应的软件支持，包括驱动程序、混频程序（mixer）和CD播放程序等。
音响主要用于声音的输出，声卡和音响的外观如图2-22所示。
图2-21 显示卡实物
图2-22 声卡与音响
5．声频卡与音响接口声卡

## Slide 31
键盘和鼠标的外观如图2-23所示。
（1）键盘。现在的键盘通常有101键键盘和104键键盘两种，目前较常用的是104键键盘。
（2）鼠标。鼠标是一种流行的输入设备，它可以方便准确地移动光标进行定位，因其外形酷似老鼠而得名。
图2-23 鼠标和键盘
根据结构的不同，鼠标可分为机械式和光电式两种；从系统内部来讲，鼠标有两种类型：PS/2型鼠标和串行鼠标，比较常见的是串行鼠标，如图2-24所示。
图2-24 PS/2型鼠标和串行鼠标接口
图2-25 机械式鼠标和光电式鼠标的内部结构
机械式鼠标和光电式鼠标的内部结构，如图2-25所示。
6．键盘与鼠标

## Slide 32
附1 键盘的使用与指法
⑴键盘：键盘分为101键盘和104键两种，如下图所示为104键盘。
编辑控制键区
小数字键区
打字键区
指示灯区
功能键区

## Slide 33
⑵键盘的操作训练
基准键位置与手指位置
①基准键位置与手指位置，如下图所示。

## Slide 34
手指的分工
②手指的分工，如下图所示。
③小键盘的基准键位是“ 4， 5， 6”，分别由右手的食指、中指和无名指负责。在基准键位基础上，小键盘左侧自上而下的“7， 4， l”三键由食指负责；同理中指负责“8， 5， 2”；无名指负责“9，6，3”和“．”；右侧的“一、十、↙”由小指负责；大拇指负责“O”。

## Slide 35
打印机也是计算机系统中常用的输出设备，可以分为撞针式（击打式）和非撞针式（非击打式）两种。常用的打印机有点阵式打印机、喷墨打印机和激光打印机三种。常见的打印机如图2-26所示。
机箱一般包括外壳、用于固定软硬驱动器的支架、面板上必要的开关、指示灯和显示数码管等。配套的机箱内还有电源。
通常在主机箱的正面都有电源开关Power和Reset按钮，Reset按钮用来重新启动计算机系统（有些机器没有Reset按钮）。机箱外观与内部结构如图2-27所示。
图2-26 24针打印机、喷墨打印机和激光打印机
图2-27 计算机机箱内部结构与前后面板
7．打印机
8．机箱

## Slide 36
对于一般微机用户来讲，有如下软件可供参考。
2.3.3 微型计算机的软件配置
1．操作系统
2．工具软件
操作系统是微机必需配置的软件。目前用户用微软公司的Windows XP、Windows 7等操作系统是比较普遍的。
必要的工具软件有利于系统管理、保障系统安全、方便传输交互。
①反病毒软件：有瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、360等。
②压缩工具软件：有ZIP、WinRAR、Ghost等。
③网络软件用：Firefox、FlashGet、FlashFXP、QQ、Foxmail等。
④办公软件：微软Office系列、金山WPS系列和永中Office系列等。
⑤程序开发软件：VB、C/C++、Java、Delphi等。
⑥多媒体编辑软件：Cool Edit Pro（音频处理软件）、Photoshop（、Flash、Premiere（视频处理软件）以及Authorware等。
⑦工程设计软件：AutoCAD、Protel和Visio等。
⑧教育与娱乐软件：ACDSee（图片浏览软件）、RealPlayer（在线播放软件）、魔兽争霸（游戏软件）等。
⑨其他专用软件：如“用友”、“北大方正”印刷出版系统等。

## Slide 37
计算机是由多个组成部分构成的一个复杂系统，技术指标繁多，涉及面广，评价计算机的性能要结合多种因素，综合分析。
2.4 计算机的主要技术指标及性能评价
主要有下列技术指标。
1．字长
字长是指计算机运算一次能同时处理的二进制数据的位数。字长越长，作为存储数据，则计算机的运算精度就越高；作为存储指令，则计算机的处理能力就越强。通常，字长总是8位的整倍数，如8位、16位、32位、64位等。如Intel 486机均属于32位机。
2．主频
主频是指微型计算机中CPU的时钟频率（CPU Clock Speed），也就是CPU运算时的工作频率。一般来说，主频越高，一个时钟周期里完成的指令数也越多，当然CPU的速度就越快。
3．运算速度
计算机的运算速度通常是指每秒钟所能执行加法的指令数目，常用百万次/秒（MIPS）来表示。
2.4.1 计算机的主要技术指标
1．计算机的发展历程
1．计算机的发展历程
1．计算机的发展历程

## Slide 38
4．存储容量
包括内存容量和外存容量，主要指内存的容量。显然，内存容量越大，机器所能运行的程序就越大，处理能力就越强。目前微机的内存容量一般为1GB以上。
5．存取周期
存取周期就是CPU从内存储器中存取数据所需的时间。目前，内存的存取周期在7～70ns之间。
6．外设扩展能力和兼容性。兼容性（Compatibility）是指一个系统的硬件或软件与另一个系统或多种系统的硬件或软件的兼容能力，是指系统间某些方面具有的并存性即两个系统之间存在一定程序的通用性。
7．RASIS特性。可靠性（Reliability）、可用性（Availability）、可维护性（Serviceability）、完整性（Integrality）和安全性（Security）统称RASIS特性，它们是衡量计算机系统性能的五大功能特性。
8．软件配置情况。软件配置情况直接影响微型计算机系统的使用和性能的发挥。
9．性能价格比。性能是指机器的综合性能，包括硬件、软件的各种性能。价格不但指主机，也包括整个系统的价格。显然，性能价格比值越大越好，它是客户对经济效益的选择依据之一。
←返回目录