## Slide 1: 第十四章 其他流体机械

## Slide 2: 第一节 摩擦式 如右图所示，当薄圆板迭合时成的叶轮转动时，流体由于粘性而随之旋转并在离心力的作用下向外流出。这就是摩擦式流体输送机械（工作机）的工作原理，它是靠层流粘性应力来传递能量的。

## Slide 3: 第二节 涡流式 在 混合室内，从叶轮来的流体与室内流体以湍流混合的方式交换能量，加上在从吸入到排出的整个过程中，流体可以多次流入叶轮获得能量，随后再将能量传递给混合室内的流体。因而旋涡式机械的扬程比一般叶片式机械高，且结构简单，故广泛用于高压小流量的场合。

## Slide 4: 第三节 射流式 射流式机械通常用于流体输送，即所谓的射流泵。如右图所示，它主要由喷嘴、吸入室、混合室和扩散管等几部分组成。 射流泵的工作方式大致有：①用液体射流来输送液体；②用液体射流来输送气体；③用蒸汽射流来输送液体。

## Slide 5: 第四节 水锤泵 如右图所示的水锤泵由出口阀、水泵室、止回阀、空气室和出水管组成。在正常情况下，出口阀处于开启状态，水通过出口阀流出。由于水流过出口阀与水泵室之间的狭窄流道时压力降低，使得阀的前后面上产生压差，于是出口阀加速关闭，水锤发生，泵室内压力升高，止回阀开启，水通过出水管排出，同时泵室内的压力下降，止回阀关闭，出口阀回复到开启状态。

## Slide 6: 第五节 气泡泵 气泡泵主要由空气管和出水管组成。从空气管的下端通人压缩空气，使出水管内形成平均比重较小的气液两相流。在出水管外比重较大的水的压力下，气液两相流被排出泵外。 气泡泵的效率较低，一般为25%〜65%，但由于没有运动部分，故工作可靠，常用于井下提水和油井采油，以及煤炭、海底矿产等固气液三相流的输送。

## Slide 7: 第六节 电磁泵 电磁泵，即处在磁场中的通电流体在电磁力作用下向一定方向流动的泵。电磁泵利用电磁力来输送导电率较高的液态金属，分为导电型和感应电流型。