## Slide 1: 第1章 智能家居

## Slide 2: 学习要点
智能家居的发展现状
智能家居主要功能和特点
智能家居系统构成
智能家居发展趋势

## Slide 3: 目录
1.4智能家居发展趋势
1.3智能家居系统
1.2智能家居的发展状况
1.1智能家居概述

## Slide 4: 1.1.1 智能家居的定义
智能家居的定义：
<智能家居系统模型>
智能家居是指在传统住宅的基础上，利用计算机技术（Computer）、通讯技术（Communication）、自动控制技术（Control）及图形显示技术（CRT）等，通过有效的传输网络，将家居生活中有关的设施集成，从而为住宅内部设施与家庭日程事务的管理提供高技术、智能化、互动化手段的居住环境。

## Slide 5: 1.1.1 智能家居的定义
智能家居功能单元
智能家居一般要求有三大基本功能单元
要求有一个家庭布线系统，如电力线、电话线、互联网线缆、控制网络线缆等。
1
2
3
必须有一个兼容性强的智能家居中央处理平台，以实现对住宅内部设施的集中控制。
真正的智能家居至少需要三种网络的支持：宽带互联网、家庭内部信息网和家庭控制网络。

## Slide 6: 1.1.1 智能家居的定义
智能小区示意

## Slide 7: 1.1.2 智能家居的组成
智能家居组成
智能家居主要由智能电表、智能家庭网关、智能交互终端、交互机顶盒、智能插座、智能传感器、智能家电等硬件设备、控制软件系统组成。
智能家居组成

## Slide 8: 1.1.2 智能家居的组成
智能家居硬件设备
智能电表
智能交互终端
智能交互机顶盒
智能家庭网关
智能插座
无线灯光控制器
控制终端

## Slide 9: 1.1.2 智能家居的组成
智能家居软件系统
智能家居功能包括户内应用和网络应用两部分：
智能家居功能架构图

## Slide 10: 1.1.3 智能家居的特点
稳定性好
兼容性好
智能化
节能减排
舒适
以人为本，充分考虑用户的生活习惯及感受
使用简单
远程控制
面向普通大众，操作简单
用户通过互联网对家居环境进行远程监控
保密性好
保护用户隐私不被恶意侵犯
自动识别、处理故障的能力
家居设备之间实现有机交互、共存
根据用户需求，感知、评估家居环境，并作出响应
降低能源消耗，保护环境，节约开支

## Slide 11: 目录
1.4智能家居发展趋势
1.3智能家居系统
1.2智能家居的发展状况
1.1智能家居概述

## Slide 12: 1.2.1 国外的发展状况
<2005~2009年国外智能家居产能销售统计>
欧美的智能家居主要利用数字家庭和数字技术，偏重于豪华感，追求舒适和享受, 能源消耗很大
日本的智能家居以节约能源为主，大量采用新材料和高新智能科技，充分利用信息、网络控制与人工智能技术
韩国政府对智能小区和智能家居采取多项政策扶持，全国80%的新建项目采用智能家居系统

## Slide 13: 1.2.2 我国的发展状况
中国智能化住宅建筑面积目已以达到400亿平万米，预计到2020年还将新增300亿平方米
全国智能化住宅小区的建设以北京、上海、深圳等经济发达地区发展相对超前
产生了像海尔U-home、安居宝、索博、霍尼韦尔、瑞讯、瑞朗等知名智能家居品牌
实用型与舒适型应当成为我国住宅建设的主流
<我国智能家居的发展>
2000年
2001~2002年
2002~2004年
2004~2005年
2006年
概念年
研究开发年
实验年
推广年
普及年

## Slide 14: 1.2.3 关键技术
1.网络传输技术
1）有线传输技术
有线传输方式的优势在于技术发展成熟，具有一定的标准型和通用性，缺点是是布线麻烦，可扩展性差，安装和维护成本高，移动性能差
电力光纤
电话线
同时满足xDSL、电话业务和家庭内部数据传输，价格低、速度快、无需重新布线；拓展困难
电力线
以太网
传输速率高、技术成熟、价格低；需要重新布线
总线
抗干扰能力强，技术成熟；需要重新布线，传输速率较低
同时兼具电力传输和光纤通信功能，传输速率高，抗干扰能力强
同时传送电能与通信数据，无需重新布线；接入设备昂贵、信号稳定性不高

## Slide 15: 1.2.3 关键技术
1.网络传输技术
2）无线传输技术
无线传输方式的优点是省去大量线缆，移动性好，安装、拓展方便，缺点是易受干扰，通信质量较有线传输低，具有微量电磁辐射
红外线
设备简单，价格低廉，技术成熟；对障碍物的衍射能力差，通信距离短，使用不便，没有标准的通信协议
窄带射频
超宽带射频
传输速率高，功耗低，保密性好，兼容窄带无线传输技术；缺乏统一的行业技术标准和集成模块
工作于ISM频段，无需购买使用权，开发成本低，功耗小；传输速率较低。主要用于传感信息采集和控制等方面

## Slide 16: 1.2.3 关键技术
BACnet协议是一个开放、不拘泥于固定厂商的网络通信协议
BACnet协议发展起源于1987年6月在田纳西州纳什维尔举行的美国冷冻空调协会标准委员会
BACnet协议在1995年成为美国国家标准协会及美国冷冻空调协会的建筑自动化控制网络传输协议（ASHRAE/ANSI SSPC 135）标准
BACnet协议在2003年时被采纳为ISO标准
BACnet协议的出现打破了市场上设备种类繁多且互不兼容的局面
1987年6月
1995年
2003年
起源
美国国家标准
ISO标准
2.控制网络
1）BACnet协议

## Slide 17: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
BACnet协议架构
1）BACnet协议
BACnet协议可以划分为四层，分别对应于OSI七层网络模型中的物理层、数据链路层、网络层以及应用层
四层网络模型的运用，既可以减小通信过程中网络控制信息的长度，也可以降低BACnet设备的复杂度，便于开发和生产

## Slide 18: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
BACnet协议架构
1）BACnet协议
在物理层和数据链路层，BACnet兼容多种传输媒介和传输技术
基于RS-232的端到端通信协议，传输距离在15米以内，传输速率在9.6Kb~115Kb之间，适用于小范围内、两个设备之间的相互通信
基于RS-485的MS/TP总线协议，协议栈简单，支持总线联网，适用于对传输速率要求不高且计算能力有限的小型监控系统，如空调系统和灯光控制系统
对Ethernet和ARCNET传输技术的支持，使BACnet适用于较大范围的高速率监控系统，如安保系统
对IP协议的支持则使BACnet协议具备了向用户提供远程监控服务的功能

## Slide 19: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
BACnet协议架构
1）BACnet协议
在网络层，BACnet协议引入了BACnet路由的概念，以兼容不同的网络传输技术，实现报文在不同的BACnet子网之间的传输
BACnet路由连接两个数据传输技术相同或者不通的BACnet子网，并根据路由表、子网标号、MAC地址转发报文
BACnet路由还可以按照特定的协议，通过相互交换链路信息的方式自动创建或更新路由表，方便系统集成和维护

## Slide 20: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
BACnet协议架构
1）BACnet协议
在应用层，BACnet协议采用了面向对象的方式，所有的数据都可以用对象、属性和服务的概念进行表示
对象可以理解为一个抽象的数据结构，是描述特定功能的信息的集合
每个对象通过一系列的属性对信息进行描述
服务则描述了BACnet设备所支持的操作，如从温度传感设备可以提供读取温度测量值的服务，空调设备可以提供降低室内温度的服务等。

## Slide 21: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
1）BACnet协议
在应用层，BACnet协议采用了面向对象的方式，所有的数据都可以用对象、属性和服务的概念进行表示
对象可以理解为一个抽象的数据结构，是描述特定功能的信息的集合
每个对象通过一系列的属性对信息进行描述
服务则描述了BACnet设备所支持的操作，如从温度传感设备可以提供读取温度测量值的服务，空调设备可以提供降低室内温度的服务等。
<BACnet温度传感器对象实例>
对象属性 | 对象属性值
对象名称 | 室内温度
对象类型 | Analog Input
对象当前值 | 23.2 ℃
对象状态 | 正常

## Slide 22: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
1）BACnet协议
BACnet协议在智能家居系统中的应用
BACnet在智能家居系统中的应用

## Slide 23: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
2）LonWorks协议
LonWorks技术为设计、创建、安装和维护设备网络方面的许多问题提供解决方案：网络的大小可以是两个到32385个设备，并且可以适用于任何场合，从超市到加油站，从飞机到铁路客车，从单个家庭到一栋摩天大楼。
LonWorks网络中的设备采用一种称为LonTalk的网络标准语言进行通信，使得设备中的应用程序能够在网络上同其他设备发送和接收报文而无需知道网络的拓扑结构或者网络的名称、地址，或其他设备的功能
Lonworks协议能够有选择地提供端到端的报文确认、报文证实和优先级发送，同时支持远程网络管理服务，如地址和参数配置、应用程序下载、报告网络问题等
LonWorks协议支持多种物理传输媒介，这包括电力线，双绞线，无线（RF），红外（IR），同轴电缆和光纤

## Slide 24: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
3）EIB协议
欧洲安装总线EIB是为智能建筑发展而制定的建筑领域的现场总线技术标准，它有效地解决了智能建筑的瓶颈问题和降低了安装成本，是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化（BA）和家庭自动化（HA）标准，已经被美国消费电子制造商协会吸收作为家庭网络标准。
EIB总线可以应用于包括照明、安防、HVAC、时间事件管理等家庭楼宇领域的所有分支，它具有以下三个特点：
分布性：无中心分布式结构彻底解决控制网络“孤岛”和“瓶颈”问题，可使系统发挥其最佳效率；同时降低了布线量和安装费用
互操作性：开放性结构与组编址通讯使设备间具有互操作，形成一致的自动化控制网络
灵活性：EIB对电力线传输和无线频率传输的支持使系统扩充修改简易化

## Slide 25
2.控制网络
1.2.3 关键技术
3）EIB协议
EIB通信模型的总体结构图
EIB通信模型是参照OSI参考模型设计的。为了满足实时性和低成本的要求，针对现场总线承担的具体任务，其通信模型一般在OSI参考模型的基础上进行一定程度的简化，其中会话层和表示层的功能并入应用层
EIB通信模型总体上包括三个部分：通信，应用和管理。其中，通信由信息通道和控制通道实现：控制通道是HBES控制网络通信的基础，它可以对信息通道进行管理,使用包交换；而信息通道则是用电路交换，主要用于向音频和视频类型的数据流提供服务

## Slide 26: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
4）X10协议
X10协议在智能家居系统中的应用
X10协议是专门为智能家居系统制定的、以电力线或无线信号为传输媒介对电子设备进行控制的开放性国际标准。
X10系统网络主要由控制器，无线接收机，电力线以及终端执行模块组成。
X10协议的数据帧格式由三部分组成：启动码，字母码和功能码。

## Slide 27: 1.2.3 关键技术
2.控制网络
5）Zigbee技术
ZigBee协议在智能家居系统中的应用
ZigBee技术具有复杂度低、成本低、功耗小、网络自组织等特性，且安装过程简单、不需要重新布线，非常适合在智能家居系统中应用
通过Zigbee网关，Zigbee网络可以实现与BACnet网络、Lonworks网络的交互，从而实现对Zigbee节点的远程监控
ZigBee技术在智能家居系统中主要用于信息采集和终端设备远程控制，具体包括：灯光控制、环境参数监测、安保/防灾、窗帘远程控制等方面

## Slide 28: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
1） 以太网
以太网技术对应于美国电气电子工程师学会（IEEE）制定的IEEE 802.3技术标准，规定了ISO/OSI网络模型中物理层和数据链路层的内容
以太网具有成本低廉，拓展性好，技术标准前向兼容，并且开发、使用、维护简单的特点，是目前应用最为普遍的计算机局域网组网技术
以太网技术支持点对点通信、总线型网络拓扑和星型网络拓扑三种基本组网方式。
由于受到传输速率和传输效率的限制，总线型网络拓扑主要存在于信息网络发展初期，随着以太网技术的发展，星型网络拓扑逐渐取代总线型网络拓扑，成为目前的智能家居系统中信息网络的主流组网技术
以太网技术支持多种传输媒介，主要可以分为双绞线和光纤两大类，其传输速率从10Mbps至40Gbps不等
以太网支持半双工和全双工两种工作模式：
半双工工作模式下，以太网设备以相互竞争的方式传输数据，容易发生数据碰撞，导致报文丢失，主要向于向用户提供非实时性的数据传输服务，如网络视频下载、电子邮件等。
全双工工作模式是指设备可以同时实现发送和接收数据，要求设备之间存在独立的数据传输媒介，因此，可以避免因数据碰撞而导致的报文丢失，可以实现实时性的数据传输

## Slide 29: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
1） 以太网
（a）点对点通信
（b）总线型网络拓扑
（c）星型网络拓扑
以太网拓扑结构

## Slide 30: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
2) HomePlug协议
HomePlug 协议是由家庭插电联盟制定的网络传输协议，目的是利用住宅中广泛存在的电力线为传输媒介向用户提供高速率的宽带服务。
HomePlug协议安装过程中不需要重新布线，建设时间短，节约成本，并且用户可以随时随地通过电源插座进行数据传输，使用简单、方便
HomePlug物理层工作在2~28MHz频带范围内，采用正交频分复用和Turbo卷积码技术，其信号传输距离可达一千米。
在媒体接入层，HomePlug协议定义了竞争区间和无竞争区间：
竞争区间内，终端设备采用载波侦听多路访问／冲突避免技术进行数据传输，主要向用户提供对时延要求不高的数据传输服务，如网页浏览，网络视频下载等
无竞争区间则采用时分多路复用技术，主要向用户提供对实时性要求较高的数据传输服务，如高清电视、网络摄像头等
HomePlug协议在以电力线为媒介的系统中可达500Mbps，而在以同轴电缆为媒介的系统中可达700Mbps

## Slide 31: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
2) HomePlug协议
HomePlug协议在智能家居系统中的应用

## Slide 32: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
3） HomePNA协议
HomePNA技术是由家庭电话线网络联盟制定的网络传输协议，目的是利用住宅中的电话线或有线电视线缆（同轴电缆）向用户提供视频、语音以及数据服务，具有在安装过程中不需要重新布线，安装简单，节约成本的特点。
HomePNA技术以电话线为传输媒介时，信号传输距离在300米左右，最高传输速率可达160Mbps；在以同轴电缆为传输媒介时，信号传输距离在1000米左右，最高传输速率可达320Mbps
在媒体接入层，HomePNA协议同时采用载波侦听多路访问／冲突避免技术（CSMA/CA）和时分多路复用技术（TDMA），CSMA/CA技术可以提高系统的带宽利用率，主要向用户对传输时延要求不高的数据服务，而TDMA技术的运用可以向用户实时性的数据传输服务
HomePNA技术可以容纳64个终端设备，满足智能家居系统的要求

## Slide 33: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
3） HomePNA协议
HomePNA协议在智能家居系统中的应用

## Slide 34: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
4） Wi-Fi网络协议
Wi-Fi协议在智能家居系统中的应用
Wi-Fi的特点是：无线传输，无需布线；发射功率较低，绿色安全；网络自动配置，使用简单；兼容性好，易于拓展，但是Wi-Fi不支持实时数据传输
在智能家居系统中，Wi-Fi技术主要用于向移动终端提供对时延要求不高的数据传输服务，如网络视频下载、电子邮件、网络电话等

## Slide 35: 1.2.3 关键技术
3. 信息网络
5） Bluetooth协议
蓝牙技术最早是作为红外技术和有线电缆的替代品而设计的一种低功耗、短距离、自组织的无线接口
蓝牙技术旨在实现移动电话、便携式电脑和其他电子装置之间的无缝连接，进而形成一个个局域网，使得其范围内的各种信息化的移动和便携设备都能实现资源共享
蓝牙技术有着非常强大的数据通信功能，目前，在智能家居系统中的应用主要集中在数据交换、健康管理、语音信号传输等方面

## Slide 36: 目录
1.4智能家居发展趋势
1.3智能家居系统
1.2智能家居的发展状况
1.1智能家居概述

## Slide 37: 1.3智能家居系统
智能家居系统分类
拼凑型智能家居系统
由多个相互独立的子系统构成，每个子系统可以独立地实现智能家居的某项或某几项功能
各个子系统之间互不兼容，缺乏应有的交互机制
集中控制型智能家居系统
以一台集成逻辑关系的智能控制中心作为中央控制单元，通过新型拓扑结构，对智能家居系统进行管理和控制
集中控制性智能家居系统的研究主要集中在智能家居通讯网络，智能控制中心，智能终端设备三个方面。
集中控制型智能家居系统

## Slide 38: 1.3.1 智能家居物理架构
智能家居通信网络
智能家居通信网络是指在家庭内部通过有线或无线的传输介质将各种电气设备和电气子系统连接起来，采用统一通信协议，对内实现资源共享，对外通过网关与外部网络互联进行信息交换的网络。
网络的拓扑结构是抛开网络物理连接来讨论网络系统的连接形式，网络中各站点相互连接的方法和形式称为网络拓扑。
它的结构主要有星型结构、总线结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。在智能家居网络中用的比较多的是星型结构和总线结构。
智能家居通信网络主要包括信息网络和控制网络。信息网络是利用计算机网络和软件技术，提供Internet访问、电子邮件、电子商务、家居自动化、视频点播等服务。而控制网络主要是利用数据采集和自动化控制技术，实现家居设备管理、安全防范、自动抄表、一卡通等功能。物理架构包括：设备接入层、发布层、业务处理层、存储层四部分组成。

## Slide 39: 1.3.1 智能家居物理架构
智能家居通信网络
设备接入层
包括家庭PC、PAD、机顶盒、控制中心及手机、电话等家庭设备所组成的基础设备层和ONU以及公共接入资源。
系统发布层
业务处理层
作为本系统的核心部分，负责对发布层传输的请求进行处理。系统包含：认证、用户管理、内容服务、智能用电服务、计费支撑业务、视频业务等。
存储层
对系统处理的数据和文件进行存储，其中包括：视频存储部分、数据库存储、文件存储服务。
实现对用户测需求的接收并将系统处理后的结果反馈给各终端设备。内容包括：WEB内容发布、视频内容发布、语音服务和缓存加速服务。

## Slide 40: 1.3.2 智能控制中心
智能控制管理系统
智能控制管理系统的核心是智能控制中心的设计，在可供选择的技术平台中，主要有三种。基于PC机、单片机和嵌入式系统，分别代表了中国智能家居行业技术特点。
基于PC机架构系统
PC机架构系统是以家用电脑作为主控制器，通过总线同各个设备、以太网相连，电脑充当了一个网关和处理器的角色，同时在电脑上安装专门开发的软件管理系统，对家居各个设备进行管理。PC机架构系统出现在中国智能家居的萌芽阶段，，实用性不强，容易受到病毒的攻击，稳定性也很差。
基于单片机架构系统
基于嵌入式架构系统
嵌入式架构系统是以嵌入式系统为核心，以专门设计的嵌入式主控制器作为智能家居网络控制平台，实现家居内部、外部网络的联接以及内部网络中信息家电和设备的连接与控制。这种架构可以植入各种操作系统，在控制方面强大，适合比较复杂的应用，扩展能力强，功耗低，采用数字电路设计，结构简单，稳定性强，嵌入式控制器成为家居控制器的首选，已经成为目前数字智能家居的发展方向。
以单片机作为核心处理单元，加上定制的硬件和软件，共同组成控制系统。其实用性、易用性和专业性都有了很大程度的提高。但随着功能增加和性提升，造成电路设计较复杂，系统稳定性不高，扩展能力不强。基于单片机架构的系统不能植入操作系统，实现多任务实时控制和处理以及网络远程监控方面存在不足。

## Slide 41: 1.3.2 智能控制中心
1．嵌入式Linux
嵌入式Linux的主要特征如下：
(1)高性能、可裁剪的内核：其独特的模块机制使用户可以根据自己的需要，实时地将某些模块插入到内核或从内核中移走，很适合与嵌入式系统的小型化的需要。
(2)优秀的开发工具：嵌入式Linux提供了一套完整的工具链(Tool Chain)。
(3)免费，开放源代码：Linux是开放源码的自由操作系统，用户可以根据自己的应用需要方便地对内核进行修改和优化。
(4)完善的网络通信和文件管理机制：Linux支持所有标准的Intemet网络协议，并且很容易移植到嵌入式系统当中。
(5)广泛的硬件支持：支持x86、ARM、MIPS等多种体系结构。
(6)软件资源丰富：几乎每一种通用程序在Linux上都能找到，从而减轻了开发的工作量。

## Slide 42: 1.3.2 智能控制中心

## Slide 43: 1.3.2 智能控制中心
3．VxWorks
VxWorks是美国WindRiver System公司开发的一款嵌入式实时操作系统，具有良好的可靠性和卓越的实时性，是目前嵌入式系统领域中使用最广泛、市场占有率最高的商业系统。
VxWorks支持各种主流的32位处理器，如X86、Motorola MC68xxx、Coldfire、PowerPC、MIPS、ARM等。
它基于微内核的体系结构，整个系统由四百多个相对独立、短小精练的目标模块组成，用户可以进行裁剪和配置，根据自己的需要来选择适当的模块。
VxWorks采用GNU类型的编译和调试器，它的大多数API函数都是专有的。
VxWorks以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中。
1997年4月和2004年1月在火星表面登陆的火星探测器上就使用到了VxWorks，但是使用它需要交纳昂贵的版权费和使用费。

## Slide 44: 1.3.2 智能控制中心
4．PalmOS
在个人数字助理(PDA)市场上，PalmOS是全球知名、使用人数最多的PDA操作系统。
它是由PDA操作系统开发的先驱者Palm Computing公司开发的。从1996年4月PalmOS 1．0发布至今，PalmOS逐步巩固了其在PDA市场上的霸主地位。
它的一个最大特点就是省电以及系统资源开销较少，而且第三方应用程序非常丰富，到目前为止，已有多达两万多个应用软件运行在PalmOS操作系统上。
由于PalmOS采用开放式构架，有很多PalmOS的使用者都投入到软件开发工作中，这也是PalmOS操作系统成功的一个重要因素。

## Slide 45: 1.3.2 智能控制中心
5．Windows CE.net
Windows CE.net是软件巨人微软公司在嵌入式操作系统市场上的一个重要产品。
Windows CE．net是一种32位的多任务操作系统，它经过压缩，可以移植，能够开发多种企业和客户类设备。
由于它是微软公司的“维纳斯计划”的核心，包含了Internet Explore的版本，可以和Internet实现连接、同步交换信息。
若开发者熟悉Windows开发环境，可以基于Windows CE开发出很好的应用程序。
随着嵌入式系统逐渐深入生活，由于Windows CE有着良好的用户界面，对于使用者来说能够有更好的使用性能，越来越多的嵌入式设备应用上WINCE系统了。
目前，网络上研究WinCE的开发团队越来越多，其资源也逐渐丰富起来，可以说是新的趋势,但是使用它需要上交一定的版权费和使用费，因此产品成本较高。

## Slide 46: 1.3.3.智能家电系统
智能灯控
根据环境及用户需求的变化，通过设置多种探测传感器，提高灯控系统的智能性，实现对室内外灯控制，便于控制大厅及饭厅等场所灯的开关与灯光亮暗调控。
智能空调
智能插座
外置移动式安在室内插座上。智能插座与终端之间通过无线信号通信，来控制家电的通断电。智能插座上可以显示用电数据，也可以在终端显示详细的运行数据，并生成数据曲线，以反映该家电的实际用电情况。
智能窗帘
安装在大厅的落地窗帘上，可通过智能交互终端或灯控开关按钮对窗帘进行开关控制。
安装在大厅。通过智能交互终端对空调进行温度、模式、风量、开关的控制。可以通过手机开启室内的空调、新风系统，；当室内污染指数达到设定的指数时，会联动智能产品开启以达到优化室内环境的目的。
智能家电系统
智能家电系统通过家庭内部部署的各类传感器和互联互通网络，实现对家庭用能、环境、设备运行状况等信息的快速采集与控制，实现对家电的远程控制和联动。

## Slide 47: 1.3.3.智能家电系统
智能空调监控系统

## Slide 48: 1.3.4 智能三表采集
智能三表采集系统
智能三表采集系统是利用传感器技术，将计量数据转换成电子信号，经数据采集器处理转换后，再通过总线进行传输，可实现居民家用收费表计（电能表、水表、燃气表）的自动周期性远程抄表、手动启动远程抄表、数据存储、故障检测等功能，并可根据需求调用历史记录，进行用能计量、结算及展示等。
1.智能电表及信息采集
智能电表是智能电网的智能终端，具备传统电能表基本用电量的计量功能,还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
集中器是指收集各采集器或电能表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据，并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。

## Slide 49: 1.3.4智能三表采集
智能电表、集中器及采集器

## Slide 50: 1.3.4智能三表采集
家庭内部水、气表抄收采用无线专有频段实现，射频频率为433MHz。在水、气表中增加自备电池（可使用约15年）以及无线模块(连接表内脉冲输出)。
智能交互终端通过无线模块实现水、气表数据的抄收，并通过电力光纤(电力线)发送到采集主站，支持主动上传与实时抄收两种模式。
设备主要包括：水表、燃气表
通信方式：无线
在水表、燃气表上完成信数据的自动采集，通过网络传送到采集主站，对数据进行统计、处理等，完成三表远程抄收
2.智能水、气表信息采集
水气表抄收通信示意图

## Slide 51: 1.3.5 智能家庭安防
浸水探测器
无线门磁
安装在前门上，有人非法进入时无线门磁会进行报警，并将报警信息传到后台主站。
无线窗磁
对射电子栅栏
安装在阳台上,当有人或移动物体触碰到对射电子栅栏射出的红外线时，报警并传到后台主站。
红外报警器
安装在大厅墙上等地方。一旦感应到有移动的带温度的物体或人，发出报警传到后台主站。
可安装窗户上,有人非法进入窗户时，无线窗磁会发出报警，并将报警信息传到后台主站。
闭路电视监控系统
在小区主要通道，重要公建及周界设置前端摄像机，将图像传送到管理中心。对小区进行实时监控和记录。
可视对讲系统
通过安装可视对讲系统，实现访客与住户之间的双向可视通话，达到声音+图像双重识别的效果，增加安全及可靠性。
燃气探测器与烟雾探测器
可安装在厨房等地方。当烟雾浓度达到时，煤气探测器的感应，发出报警传到后台主站。
远程监控摄像头
安装大厅墙上（也可按用户的意愿安装在适合的地方）。
可安装在卫生间门后或厨房门后。

## Slide 52: 1.3.5 智能家庭安防
无线门磁
烟雾探测器 燃气泄漏探测器
可视对讲系统安装实物图

## Slide 53: 1.3.6 智能能效管理系统
通过建设OPLC光纤为主干道的用电信息采集系统和以无线或PLC载波智能插座为主的家庭用电设备用能信息采集系统，实现小区和家庭为主要单位的家庭能效管理平台，进而使得居民了解用电详细信息并采取各项有利的节能措施。
可以通过下列设备进行电力信息采集：
智能电表：从智能电表获取家庭的总用电信息，包括每天24小时、每月30（31、28、29）天、每年12个月的用电数据。（具体每天能有多少数据点以用电力系统采集精度为准）。
智能网关：智能家庭网关获取通过智能插座采集的用电数据，包括单个电器或者全部电器每天24小时、每月30（31、28、29）天、每年12个月的用电数据。

## Slide 54: 1.3.6 智能能效管理系统
家庭能效管理构架图
智能家庭能效管理平台包括：
能耗监控
能耗统计
能耗分析
能耗诊断
能耗评估
能源审计
对标管理
报表显示
图表显示
诊断报告
节能方案
异常报警

## Slide 55: 1.3.6 智能能效管理系统
1）能耗监控
能耗监控模块主要完成对家庭的重点用能流程及主要耗能设备的监控，并进行能耗趋势分析。主要功能包括：
运行数据及状态的实时显示。监控网络上每个授权客户端都可以了解耗能过程运行状态，显示方式包括流程图、棒图、趋势图、参数列表等。
方便的图形组态功能。用户可以在客户端上组态生成新的流程图、趋势图画面，以满足不同使用者的需要。
图形、曲线及数据打印功能。能够对高耗能设备本身或者关键节能设备进行远程控制，适当的情况下配合管理需求，可以切断供电回路，实现远程控制和监管。
智能家庭能效管理平台

## Slide 56: 1.3.6 智能能效管理系统
能耗统计模块是对采集的能耗数据进行全方位的统计分析等。
主要包括基本信息的统计，各支路、分类、分项的能耗统计，电量及电能质量的统计，趋势分析、节能收益分析等。
能耗统计还为企业提供节能收益分析，目的是突出进行采取节能措施后的效果，分析节能收益，在展示节能效益的前提下，激励居民增强节能意识，提高智能用能系统的被认知程度。
2）能耗统计
用电分析
智能家庭能效管理平台

## Slide 57: 1.3.6 智能能效管理系统
高耗能设备用能分析。为用户提供高耗能设备用能数据分析，可清晰展示高耗能设备用能详细数据及规律，为用户开展削峰填谷、错峰用电等节能工作提供数据支撑。
趋势分析。为用户提供能耗趋势分析，时间跨度可选择同比月、逐年、逐月、逐日、逐时，结果将清晰展示能耗的变化趋势和规律，为管理节能分析提供事实依据，为节能分析提供数据基础，提升家庭能源管理水平。
3）能耗分析
智能家庭能效管理平台
能耗分析

## Slide 58: 1.3.6 智能能效管理系统
通过分析用户用能流程、主要耗能设备、电量及电能质量、能耗指标、环保指标等相关数据，提出能耗诊断报告，显示用户主要设备能耗情况，高耗能设备分析以及用户节能潜力等，同时对异常情况进行提醒。
根据用户能效监控数据进行综合评估，划分出高耗能、合理用能、绿色节能等不同等级。提升工业用户加强节能及合理用能的意识，改善高耗能用户的用能状况，促进用户节能减排工作的积极开展。
4）能耗诊断
智能家庭能效管理平台
5）能耗评估

## Slide 59: 1.3.6 智能能效管理系统
能源审计管理是利用计算机的方法，帮助能源审计人员对家庭用能能源使用的效率、消耗水平和能源利用经济效果进行客观考察，通过对用能物理过程和财务过程进行统计分析、检验测试、诊断评价并提出节能改造措施，并能够形成科学合理的能源审计报告。
用能概况是将被审计对象总体用能概况、各用能设备概况、能源流程图以及系统图提供给系统用户，让用户对总体的能源利用状况，能耗状态有个比较清楚的了解，以指导随后的能源审计工作。
用能分析功能可以借助能耗统计功能，充分利用报表、曲线、棒图、饼图等形式，对被审计对象的水、电、气（天然气、煤气）等能耗情况进行分类、分项、分设备的统计分析。
统计报表模块主要完成对水、电、气（天然气）等各种能源能耗数据日报表、月报表、年报表等数据图表的输出，对无法自动采集项，可进行手工录入，存入数据库，进行上报，数据可打印或以规定格式导出。
用能评价可以借助对标管理功能，对家庭的用能信息进行较为全面和充分的评价和分析。
任务管理功能主要根据用户需要，对家庭电器进行任务预约管理，通过设定定时任务，进行预约活动的设置，实现对活动任务的管理。
6）能源审计
智能家庭能效管理平台

## Slide 60: 1.3.6 智能能效管理系统
6）能源审计
智能家庭能效管理平台
用电明细统计
任务管理

## Slide 61: 1.3.6 智能能效管理系统
7）对标管理
智能家庭能效管理平台
在全面、客观的了解监管家庭能耗的基础上，为进一步促进家庭健全节能的良性循环机制，持续推动节能管理水平和能效指标改进，不断提高家庭的节能收益，系统为监管家庭提供对标管理功能，包括纵向对标、横向对标和综合查询，对标指标主要有单位能耗指标、单位负荷指标、单位人均能耗等。
纵向对标：目的是通过家庭自身历史能耗的对比，确定历史上的最优值，以历史最优值帮助查找分析现阶段能耗水平高的根源，以期从内部提高能效管理水平。
横向对标：目的是通过家庭自身和其他标杆家庭的能耗对比，帮助查找分析现阶段能耗水平高的根源，学习先进的管理方法或者更换效率更高的主要设备，以期借助外部参考提高内部的能效管理水平。
综合查询：可以统计小区内所有家庭对标指标的均值信息，可以自动统计已上报数据的企业的指标均值。可以提供小区内总体能耗排名及各类家庭的能耗对比功能，包括总能耗对比、分类能耗对比和分项能耗对比，并可筛选出最大值、最小值、大于等于平均值等耗能家庭，自动按能耗总量大小、单位GDP能耗量大小等指标排序，方便能源管理者制订和实施奖罚政策。

## Slide 62: 1.3.6 智能能效管理系统
报表显示用于反映各监管家庭、各行政区域、不同类型家庭的监测状况和分类分项能耗状况的统计表格和分析说明文字，可分为日报表、周报表、月报表、年报表等，格式相对固定。
8）报表显示
智能家庭能效管理平台
9）图表显示
图表显示用于反映各项采集数据和统计数据的数值、趋势和分布情况的直观图形和对应表格，可分为数据透视表、饼图、柱状图、线图、仪表盘或动画等，格式灵活，可交互操作。数据图表的度量值一般包括：能耗（或者总能耗）、分类能耗、分项能耗、监测回路能耗、单位人均能耗等；展示维度一般包括：能耗分类、能耗分项、时间轴（可以细分为逐日、逐周、逐月、逐年、任选时间段等）等。
家庭用电图表显示

## Slide 63: 1.3.6 智能能效管理系统
依据家庭能耗情况的监控数据，分析家庭用能详细情况及高耗能设备，提出符合用户特点及现状的节能方案，促进用户确实有效的降低能耗。
10）节能方案
智能家庭能效管理平台
11）异常报警
依据家庭主要用能设备的监控数据，对数据超出标准指标的设备进行异常报警，提醒用户加以检修及维护。
异常报警

## Slide 64: 目录
1.4智能家居发展趋势
1.3智能家居系统
1.2智能家居的发展状况
1.1智能家居概述

## Slide 65: 1.4 智能家居发展趋势
智能家居系统的建设应该从用户的需求出发，以方便生活、节约能耗为目的，不能盲目追求大而全
智能家居网络构建的原则是使用方便、安装简单，不需要额外布线、扩展性好，而采用无线传输方式相对而言比较灵活，更适合智能家居环境
随着相关技术不断进步，智能家居必将向着调度智能化、灵活性和互操作性方向发展，因此，统一的互操作规范以及高度集成化的功能模块成为必然趋势
随着智能终端的使用数量急剧增加，以及本身的开放性、灵活性，智能家居的安全问题会成为未来发展的热点话题
随着无线通信技术、网络技术以及嵌入式系统的广泛应用，嵌入式无线智能家居网络控制系统成为未来智能家居的发展方向

## Slide 66
谢谢！