## Slide 1: 第3章 智能楼宇

## Slide 2: 学习要点
智能楼宇概述
基于物联网智能楼宇的三层架构
智能楼宇系统组成、功能和应用
智能楼宇的发展趋势

## Slide 3: 目录
3.4智能楼宇的发展趋势
3.3智能楼宇系统组成、功能和应用
3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
3.1智能楼宇概述

## Slide 4: 3.1.1 智能楼宇的概念
美国
智能建筑学会定义为：通过对建筑物的四个要素，即结构、系统、服务和管理以及它们之间相互关联的最优考虑，为用户提供一个高效率、高功能、高舒适性和有经济效益的环境。
1、《智能建筑设计标准》定义为：以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
2、《建筑智能化系统》定义为：智能楼宇也称智能建筑，又称智能大厦。
智能建筑集团定义为：创造一种可以使住户有最大效益环境的建筑，同时该建筑可以有效地管理资源，而在硬件和设备方面的寿命成本最低。
日本电机工业协会定义为：综合计算机、信息通信等方面的最先进技术，使建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、安全保卫自动化系统(SAS)和消防自动化系统(FAS)，将这5种功能结合起来的建筑。外加结构化综合布线系统(SCS)、结构化综合网络系统(SNS)、智能楼宇综合信息管理自动化系统(MAS)，就是智能化楼宇。
欧洲
日本
中国
随着电子技术、通信技术、网络技术、计算机技术、新材料技术、自动化技术等的快速发展，人们对生活居住环境的要求也越来越高。我们将各种高新技术与传统建筑业相结合，就产生了“智能楼宇”。智能楼宇也叫智能建筑，世界上不同国家对智能建筑的定义都不尽相同。

## Slide 5: 3.1.2 智能楼宇的特点
智能楼宇是现代建筑技术、信息技术、自动化技术、电子技术等诸多方面相结合的产物，起源于20世纪80年代，90年代初逐渐被人们所认同，进入到21世纪，随着“绿色、生态、可持续发展”概念的提出，楼宇进入了智能化发展阶段。
安全性：智能建筑不仅要保证生命、财产、建筑物的安全，还要考虑信息的安全性，防止信息网中发生信息泄露和被干扰，特别是防止信息数据被破坏、被篡改，防止黑客入侵。
舒适性：智能化楼宇创造了安全、健康、舒适、宜人的办公、生活环境，使得生活和工作（包括公共区域）在其中的人们，无论是心理上还是生理上均感到放松。为此，空调、照明、噪音、绿化、自然光及其他环境条件应达到较佳或最佳状态
高效性：提高办公、通信、决策方面的工作效率，节省人力、时间、空间、资源、能耗以及建筑物所需设备使用管理的效率。
可靠性：选用技术成熟的硬件设备和软件，使得系统运行良好，易于维护，出现故障时能及时修复。
方便性：除了集中管理、易于维护外，还增加了多项高效的信息增值服务，足不出户，轻松购物。

## Slide 6: 3.1.3 国内外发展现状
时间 | 国内外智能楼宇发展现状
1984 | 1984年，产生了智能建筑（Intelligent Building）的概念。在这一年，世界上第一座智能大厦City Place（都市大厦）诞生于美国哈特福德市。 与此同时，日本、法国、英国、瑞典、新加坡、马来西亚等地的智能建筑也迅速发展。
1990 - 1995 | 我国的智能建筑主要是一些涉外酒店和特殊需要的工业建筑，采用的技术和设备主要是从国外引进，集成度不高，产品在功能上以最简单的直按式系统为主。 1990年在北京建成的“北京发展大厦”为我国智能建筑建设开始的标志。
1996-2000 | 在房地产经济的推动下，建筑智能化建设得到了快速发展。
2000以后 | 21世纪初，原信息产业部和建设部在全国开展了“数字城市”的试点示范工作，原信息产业部提出在政府系统建立“三网一库”为基本架构的政府信息化框架工作。 北京、上海、广州、深圳等发达地区先后成立了智能建筑专业委员会及学术研究机构，房地产开发商也大力开发了相当数量的智能建筑项目，如：国家大剧院、南京国际展览中心、广州汇景新城、广州白云国际会议中心、国家体育场等。

## Slide 7: 目录
3.4智能楼宇的发展趋势
3.3智能楼宇系统组成、功能和应用
3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
3.1智能楼宇概述

## Slide 8: 3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
物联网是通过多种具备感知能力的传感设备，按约定的协议形成自组织、智能化的传感器网络，再通过智能化的计算和互联技术的支撑，实现信息的采集、汇聚、交换、整合与共享。物联网是在互联网基础上的延伸和扩展，其架构主要分为3个层次：感知层、网络层和应用层。

## Slide 9: 3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
1. 广泛感知层
该层主要负责初始数据的采集和汇聚，包括终端设备、汇聚设备和传输链路。终端设备即感知节点，如门禁读卡器、摄像头、烟感器、温度传感器等，它们对部署区域的各种监控指标进行采集，并定时传递给汇聚设备；汇聚设备即汇聚节点（如基站），它们对覆盖范围内的感知节点的数据进行汇总，并向上层服务器传递。

## Slide 10: 3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
2. 完备网络层
网络层是感知层与应用层的连接纽带，可实现采集数据的可靠传送和广泛互联。
智能建筑内采用有线、无线技术单独组网或统一组网的通信架构，用于承载楼宇自动化、安防、消防、办公自动化、综合布线、公共广播、一卡通等智能化专业子系统。网络层可根据各子系统功能和业务流量需求，通过VLAN、QoS等保障策略提供流量级高可靠性、高实时性和高安全性的传输承载服务。
3. 集成应用层
集成应用层包括应用服务器、数据库服务器、云计算引擎、web服务器等，对建筑物（群）内的所有采集数据进行分析、处理、交互及存储，并使各种应用跨越子系统局限，实现相互融合，完成设备实时运行监测、指令调用、历史数据查询、系统联动、子系统运维管理及二维/三维综合展示等，并为用户的具体应用提供有效支撑。

## Slide 11: 目录
3.4智能楼宇的发展趋势
3.3智能楼宇系统组成、功能和应用
3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
3.1智能楼宇概述

## Slide 12: 3.3智能楼宇系统组成、功能及应用
智能楼宇主要由三部分组成，即：楼宇自动化（BA）、通信自动化（CA）、办公自动化（OA），这三个自动化通常称为“3A”，它们是智能楼宇必须具备的基本功能。然而，有些房地产开发商为了显示其更高的楼宇智能化程度，把安防自动化（SA）及消防自动化（FA）从楼宇自动化BA中分离出来，提出“5A”型智能楼宇。
随着建筑智能化程度的提升，智能楼宇系统的划分越来越细致。以下将从9个系统来详细阐述智能楼宇。

## Slide 13: 3.3.1楼宇自动化系统
楼宇自动化系统是智能楼宇的重要组成部分，该系统由冷热源、暖通空调、送排风、给排水、变配电、电梯等监控系统组成，通过在机电设备附近布设传感器、控制器等感知设备，采集机电设备的各项状态信息，并利用现代计算机技术和网络技术，进行数据处理及联动控制，实现对所有机电设备的集中管理、一体化控制和自动监测。
该系统既确保建筑内设备的安全可靠运行，又可节省系统的运行能耗，及时发现故障，最大限度的延长设备的使用寿命。同时，还可以提高楼内人员的舒适感和工作效率
概述

## Slide 14: 3.3.1楼宇自动化系统
冷源系统
热源系统
空调/新风系统
送/排风系统
监控送、回风机手/自动状态、运行状态和故障状态的监测；
监控每台风机的启动和关机均有预先时间程序控制；
监控新风门的开度或调节控制；
……
包含的设备由制冷机、冷却水循环泵、冷冻水泵、冷却塔等组成。系统通过智能接口及标准协议与冷冻机组上的控制器直接连接，以获得机组内各种状态及过程参数，从而实现对整个制冷系统的全面监视。
检测换热器供、回水温度；
热交换器供水阀门调节；
检测热水循环水泵的工作状态、故障报警和手/自动运行状态；
控制热水循环水泵启停；
水管压力检测，调节热水循环水泵频率；
……
风机手/自动状态、运行状态和故障状态的监测；
每台风机的启动和关机均有预先时间程序控制；
中央站彩色图形显示，记录各种参数、状态、报警，记录启停时间、累计运行时间及其历史数据等。
功能应用

## Slide 15: 3.3.2安全防范系统
视频监控系统采用全数字化视频网络传输、存储与控制，由前端网络摄像机设备、数字化视频编解码器、系统管理服务器、多媒体工作站及相关应用软件组成。主要实现园区内的安防监控、历史追溯等功能。
周界防范
视频监控
概述
入侵报警
电子巡更
停车场管理

## Slide 16: 3.3.2安全防范系统
周界防范是指，为阻止入侵者以攀爬翻越围墙的方式进入建筑物（群）内所采用的一种安防方式。
这种方式将探测单元布置在建筑物（群）四周，当有人入侵时，探测单元将感应到的入侵信号传输到附近的报警主机，信号经过报警主机的分析处理转为报警信号，发出声光报警指示，并将报警信号传输给相应的联动设备，实现周界报警防范。常用的周界探测器有电子围栏、振动光缆、地埋线圈等。
概述
周界防范
视频监控
入侵报警
电子巡更
停车场管理

## Slide 17: 3.3.2安全防范系统
入侵报警系统由前端报警器、中间传输和中心控制三部分组成。具有防破坏功能，在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。只要有人非法闯入，即会触发报警信息。一方面，系统会自动把报警信号传送至控制中心，值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位；而另一方面，也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。常用的报警探测器有：壁挂双鉴探测器、吸顶双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮、声光报警等。
概述
周界防范
视频监控
入侵报警
电子巡更
停车场管理

## Slide 18: 3.3.2安全防范系统
电子巡更系统可以帮助建筑物的管理人员对巡更人员及巡更记录进行有效的监督和管理，同时，还可以对一段时期的巡更线路做详细记录。电子巡更分为在线式和离线式两种：在线式电子巡更系统使用现有门禁读卡器作为在线巡更前端设备，可以任意指定某一门禁点作为巡更点，巡更记录会自动上传到中心数据库，通过巡更软件处理巡更数据得到需要的结果与报表；离线式电子巡更系统是将巡更点安放在巡逻路线的关键点上，保安在巡逻的过程中使用随身携带的巡更棒读取自己的人员点，然后按线路顺序读取巡更点。
概述
周界防范
视频监控
入侵报警
电子巡更
停车场管理
离线式电子巡更实物图

## Slide 19: 3.3.2安全防范系统
周界防范
视频监控
入侵报警
电子巡更
停车场管理
停车场管理系统是通过非接触式卡或车牌识别来对出入停车场的车辆实施判断识别、准入/拒绝、引导、记录、收费、放行等智能管理，其目的是有效的控制车辆与人员的出入，记录所有详细资料并自动计算收费额度，实现对场内车辆与收费的安全管理。
概述

## Slide 20: 3.3.3消防系统
消防系统，又称火灾报警系统，它是由触发装置、火灾报警控制器、声光报警器以及具有其它辅助功能的装置组成。它能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，同时，显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并采取有效措施将其消除在萌芽状态，最大限度的减少因火灾造成的生命、财产损失。
概述

## Slide 21: 3.3.4物业管理系统
物业管理系统是一个综合的信息管理平台，可以应用在办公大楼、场馆、厂区以及住宅小区等的不同楼宇和区域，它主要是在信息管理和分析的基础上，汇总其子系统数据，进行查询、统计和管理。物业管理系统应用在不同类型的智能建筑中，关注和管理的重点也不相同。
概述
智能建筑应用类型 | 主要物业管理内容
办公大楼 | 空间管理、设备管理、维修管理、能耗数据采集、环境管理、保安消防、停车场、车辆管理、办公管理、行政人事管理、监控管理物业租赁、收费业务等
场馆 | 设备管理、维修管理、能耗数据采集、环境管理、保安消防、车辆管理、停车场、收费管理、监控管理等
住宅小区 | 租赁管理、收费管理、房产管理、便民服务、维修管理、保安消防、装修管理、环境管理、办公管理、监控管理等
厂区 | 设备管理、保安消防、生产安全、电子地图导航、监控管理等

## Slide 22
3.3.5综合布线系统
水平子系统
垂直干线子系统
工作区子系统
管理子系统
设备间子系统
建筑群子系统
综合布线系统是大厦内部和大厦之间数据、语音的传输网络基础，它使通信设备、信息交换设备、建筑设备、物业管理设备彼此相连，也能使建筑物内部通信网络设备与外部通信网络设备互联，传输语音、数据、图像及各类控制信号。
综合布线系统是计算机网络及通信基础平台，实现信息通讯、网络联接及智能化，从而达到信息的高度共享，为信息的融合提供一个高效、便利的环境。
概述

## Slide 23: 3.3.6信息网络系统
信息网络系统是由计算机硬件、计算机软件、网络通信设备和信息资源组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。信息网络系统主要负责建筑物（群）全网底层业务数据承载及转发工作，是整个管理信息系统的重中之重的基础底层架构。各栋建筑的安防系统、楼控系统、一卡通系统、公共广播系统等子系统的数据都将在信息网络上进行传输。
概述

## Slide 24: 3.3.6信息网络系统
为了适应楼层数量多、网络规模庞大、性能要求高，并充分考虑网络可用性、智能性、安全性及可管理性等一系列要求，信息网络系统的建设应遵循以下思路。
先进性和成熟性
可靠性和稳定性
可扩展性和易维护性
建设思路
安全性和保密性

## Slide 25: 3.3.7公共广播系统
公共广播系统是最早的以语音广泛传递为目标的信息引导及发布系统。《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2010规定：公共广播是“由使用单位自行管理的，在本单位范围内为公众服务的声音广播。包括业务广播、背景广播和紧急广播等”。在智能建筑工程中，它拓展了消防广播的功能。
背景音乐广播、业务广播系统、紧急广播与消防广播系统共用一台前端扬声器。广播优先顺序为：背景音乐<业务广播<紧急广播<消防广播。
公共广播系统主要可分：节目音源设备、信号处理设备、传输线路、扬声系统、辅助设备等。
概述

## Slide 26: 3.3.8机房建设系统
机房是建筑物内一个重要而特殊的专业功能区域，是整个智能化系统的核心。机房工程是为智能化系统设备和装置等提供安装条件，并确保系统安全、稳定、可靠运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。主要建设内容包括：1）装修装饰工程；2）电气（配电）工程；3）空调新风工程；4）图像监控工程；5）环境及网络监控工程；6）无管网气体消防工程等。
概述

## Slide 27: 3.3.9一卡通系统
一卡通系统是在同一张智能卡上实现多种不同应用功能的综合管理。即在一张卡上可以满足多种应用需求。如：实现发卡授权、门禁、考勤、消费、访客管理、电梯控制等功能，并可与第三方系统实现信息交互（如人事、财务），管理人员可以通过一卡通平台进行实时监控和智能管理。
门禁系统
一卡通
考勤系统
概述
消费系统
访客系统

## Slide 28: 3.3.9一卡通系统
门禁系统是指基于现代电子与信息技术，在建筑物（群）内外的出入口安装智能卡电子自动识别系统。通过持有非接触式卡片来对人员的进出实施放行、拒绝、记录等操作，有效的控制了人员的出入，实现了对出入口的智能化安全管理系统。
概述
门禁系统
一卡通
考勤系统
消费系统
访客系统

## Slide 29: 3.3.9一卡通系统
考勤系统是指一套管理公司的员工的上下班考勤记录等相关情况的管理系统，是考勤软件与考勤硬件结合的产品，一般为人力资源部门使用，掌握并管理企业的员工出勤动态。
概述
门禁系统
一卡通
考勤系统
消费系统
访客系统

## Slide 30: 3.3.9一卡通系统
为方便建筑物（群）内人员在餐厅、小卖部、内部商场或超市进行消费，在一卡通系统中融入了消费管理系统。消费管理系统是以计算机管理为核心、以非接触式IC卡为信息载体、以消费POS机为消费终端的全新智能收费管理系统。
概述
门禁系统
一卡通
考勤系统
消费系统
访客系统
具有LED显示，显示应扣金额、卡中余额等；
定额消费和不定消费可设定；
充值消费和记帐消费可选；
消费权限可设定（包括消费级别、限额等）；
具有充值、更改、挂失、激活等功能；
详细记录消费时间、金额、余额等信息；
权限加密：防止其它IC卡流通使用；
消防POS机具有后备电池，断电后能继续使用；
基本功能：

## Slide 31: 3.3.9一卡通系统
门禁系统
一卡通
考勤系统
消费系统
访客系统
访客管理系统是针对来访人员登记、拜访流程管理这一薄弱环节而提出。系统具有身份验证、身份证自动阅读及登记、各种证件扫描录入、来访人员自动拍照以及对访客发放进出凭证等功能，能高效记录访客的证件信息、出入图像信息及来访信息，并能够灵活查询及管理历史资料，可极大提高前台和门卫的工作效率。
概述

## Slide 32: 目录
3.4智能楼宇的发展趋势
3.3智能楼宇系统组成、功能和应用
3.2基于物联网智能楼宇的三层架构
3.1智能楼宇概述

## Slide 33: 3.4 智能楼宇的发展趋势
国内智能楼宇经过二十多年的发展，已经打造出较为完整的智能楼宇产业链，诞生了智能楼宇行业，初步形成了行业的标准体系、专业架构、技术系统、工程实施体系。建筑智能化技术显著改变了城市，改变了人们的生活方式。但是，随着我国经济、技术的发展，人们生活水平的提高，以及节能、环保政策的推动，智能建筑未来将有大的创新与发展。
以下为智能楼宇发展趋势的几点展望：
绿色建筑
四网合一
智能化融合

## Slide 34: 3.4 智能楼宇的发展趋势
一、智能化融合
随着物联网技术、云计算技术、大数据技术、IPv6技术的不断发展，智能楼宇各个子系统的应用将跨越专业局限走进相互融合。
云计算技术是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物，通过互联网来提供动态、易扩展且虚拟化的资源。云计算可将所有信息进行融合，进而形成虚拟平台，把原本单一、孤立的系统功能转化成综合、智能的系统应用。
物联网技术能够智能感知环境、设备等信息，并将信息经过预处理后通过网络层进行可靠、实时的传输，最后进入应用层，实现数据信息的安全接入、海量存储、数据分析、智能应用及故障预测。物联网技术使得传感器、执行器、摄像头等各类前端设备实现数字化，再通过超大规模的IPv6下一代互联网地址集将所有设备IP化。

## Slide 35: 3.4 智能楼宇的发展趋势
二、四网合一
随着传统强弱电界限越来越模糊，电话网、有线电视网、计算机网络、智能电网正逐步走向融合。通过电力线载波通信已经成为现实，进一步以电力线为传输媒介传输数据、语音、视频和电力，实现无缝的“四网合一”和智能网络管理，将成为今后基于物联网的智能建筑传输网络层发展的主流方向。
电话网
智能电网
有线电视网
计算机网络
四 网 合 一

## Slide 36: 3.4 智能楼宇的发展趋势
三、绿色建筑
随着生活水平的日益提高及信息技术的飞速发展，未来绿色、节能、环保、低碳的产业发展空间十分可观，“智能建筑”与“绿色建筑”的结合将成为未来的发展趋势。
“绿色”是一种概念，“智能”是一种手段，这就要求绿色建筑的规划采用绿色的方式和概念，在应用智能技术的同时，加大绿色生态设施、新能源管理与监控的应用，最终满足节能、环保、绿色的可持续社会要求。
2012版《智能建筑设计标准》GB/T 50314（报批稿）中明确要求智能建筑“为人民提供高效、安全、便利及延续现代功能的（绿色建筑）环境”。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006也对智能化作了相关规定，提出了“建筑智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善”等要求。并按照满足一般项和优选项的程度，设计阶段和运营阶段的评价结果划分为三星、二星、一星三个等级。

## Slide 37
谢谢！