## Slide 1
项目7 广域网技术

## Slide 2: 教学目标
掌握非对称的数字用户环线的功能特点及应用
掌握Cable Modem的系统结构及工作原理
掌握ATM网络结构和技术特点
1
2
3
认识新的网络技术
4

## Slide 3: 教学内容
任务1
认识电话交换网
任务2
了解非对称的数字用户环线
任务3
认识Cable MODEM
任务4
认识ATM网络
任务5
了解帧中继网络
任务6
认识新的网络技术

## Slide 4: 任务1 认识电话交换网
电话网的等级结构：等级结构就是把全网的交换局划分为若干个等级，最高等级的交换局间则直接互连，形成网形网。
长途网及其结构演变：长途电话网简称长途网，由长途交换中心、长市中继及长途电路组成，用来疏通各个不同本地网之间的长途话务。
本地网：本地电话网简称本地网，指在同一编号区范围内，由若干个端局或者由若干个端局和汇接局及局间中继线、用户线和话机终端等组成的电话网。本地网用来疏通本长途编号区范围内任何两个用户间的电话呼叫和长途发话、来话业务。

## Slide 5: 任务1认识电话交换网
本地网的网络结构：
  网形网（分区单汇接）

## Slide 6: 任务1认识电话交换网
本地网的网络结构：
  网形网（分区双汇接）

## Slide 7: 任务1 认识应用层
本地网的网络结构：
  全覆盖

## Slide 8: 任务2 了解非对称的数字用户环线
xDSL：是DSL（Digital Subscriber Line）的统称即数字用户线路，是以铜电话线为传输介质的点对点传输技术。
ADSL ：（Asymmetric Digital SubscriberLine），称为非对称数字用户线路。当在电话线两端分别放置ADSLModem时，在这段电话线上便产生了3个信息通道：一个速率为1.5～9 Mb/s的高速下行通道，用于用户下载信息；一个速率为16k～1Mb/s的中速双工通道；一个普通的老式电话服务通道，且这3个通道可以同时工作。

## Slide 9: 任务2 了解域名系统--域名系统概述
应用 ADSL的几种常用方式：
  单机接入：如果用户家中只有一台计算机准备通过ADSL上网。当您向电信部门申请ADSL线路后，电信相关部门则会提供分离器和ADSL Modem，分离器与 ADSL Modem之间用条芯的电话线连好，ADSL Modem与计算机的网卡之间用一条网线连接即可完成硬件安装。
  家庭双机共享
  局域网共享接入

## Slide 10: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem与普通 Modem的比较
  Cable Modem的通信和普通Modem一样，是数据信号在模拟信道上交互传输的过程，但也存在差异，普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的，即用户独享传输介质，而Cable Modem的传输介质是HFC网，将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号共享介质；另外，Cable Modem的结构较普通Modem复杂，它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成，它无须拨号上网，不占用电话线，可提供随时在线连接的全天侯服务。

## Slide 11: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem的类型大致可以分为以下几种：
  从数据传输方向上有单向和双向Cable Modem之分
  从传输方式上可分为双向对称式传输和非对称式传输
  从网络通信角度上有同步（共享）和异步（交换）两种方式
  从接入角度来看，可分为个人Cable Modem和多用户宽带Cable Modem，宽带Cable Modem是多用户共享方式
  从硬件接口角度分，可以分为外置式和内置式
  从功能上分，可分为数字电视机机顶盒、网络机顶盒和多媒体交互式机顶盒

## Slide 12: 任务3 认识Cable MODEM
HFC网及组成： HFC是指光纤同轴电缆混合网，它是一种新型的宽带网络。

## Slide 13: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem的系统结构：Cable modem系统工作在双向HFC网上，成为HFC网络的一部分。

## Slide 14: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem工作原理：
  每个CM都有一个ID（48位，制造商定）
  CM的接收器能调谐到所有M个下行信道的任何一个接收数据
  CM能在所有1～n个上行信道中的任何一个发送数据
  CM发送数据前要向CMTS申请带宽（发送时隙数）
  上行帧为小时隙流格式
  下行帧格式为MPEG-2，封装ATM信元或可变长分组

## Slide 15: 任务3 认识Cable MODEM

## Slide 16: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem的安装：安装Cable Modem之前，首先检查Cable Modem所带的组件是否齐全。所带组件一般有：电源线、10/100Base T以太网线、USB线和配套光盘。安装Cable Modem的步骤是：先安装分支器，再进行Cable Modem连接
  分支器的安装
  内置式Cable Modem的安装
  外置式Cable Modem的安装

## Slide 17: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem简单故障判断和解决方法：电源灯不亮
  检查电源插座和Cable Modem端的电源线是否接好。
  检查电源插座是否正常。
  检查是否此前已按下“Standby”待机按钮，是就再按一次，使其重新连接上Internet。
  联系Internet服务提供商要求提供帮助。

## Slide 18: 任务3 认识Cable MODEM
Cable Modem简单故障判断和解决方法：指示灯不正常，Receive灯长期闪烁
  检查是否能够正常收看电视和电视画面是否清晰，如果不能正常收看电视信号，那么数据信号也不能正常传输，故需联系有线电视提供商检查。检查电源插座是否正常。
  检查同轴电缆接线是否接好或松拖，必要时可把接头拧下来重新接好。
  联系Internet服务提供商要求提供帮助。

## Slide 19: 任务4认识ATM网络
ATM 定义：是宽带综合业务数字网B-ISDN技术的基础，它是B-ISDN的信息表达、传送和交换的基本方式。
ATM 特点：
（1）以固定信元为基本单位
（2） 异步时分复用和异步交换
ATM信元结构：在ATM中，各种信息的传输、复用与交换都以信元为基本单位。

## Slide 20: 任务4认识ATM网络
ATM协议参考模型：ATM在逻辑上可按三个层面描述即，用户平面：是用户协议之间的接口，如IP或SMDS和ATM等协议的接口互相协调。管理平面：使ATM栈的各层互相协调。控制平面：使信令传送以及虚电路的建立和拆除互相协调。

## Slide 21: 任务4认识ATM网络
ATM层：ATM层负责生成信元，它接受来自AAL的48字节载体并附加上相应5字节信元标头。ATM层支持连接的建立，并汇集到同一输出端口的不同应用的信元，同样也分离从输入端口到各种应用 或输出端口的信元。当ATM层看到信元载体时，它并不知道、也不关心载体的内容，载体只不过是要被传输的0或1信息符号。
物理层：ATM模型的最下面一层是物理层。物理层由传输汇聚子层和物理介质相关层组成。物理层功能是物理线路编码和信息的传输。传输汇聚子层的功能是实现物理层汇聚协议(PLCP)。PLCP负责确保整个物理链路上信息的有效传输和接收。物理介质相关(PMD)子层负责物理介质性质、bit定时及线路编码。

## Slide 22: 任务4认识ATM网络
TP、VP 和 VC 的概念： 让我们对照车辆的交通模式来看一看这些概念的一个简单例子。这些比喻并不求准确切合，只是想引入一些基本概念。想像信元为车辆，TP为马路，VP为马路上到不同方向上的道路，而VC则是由VP 定义的各条线路。
传输通道 TP、VP 和 VC 的关系：一条传输通道可有一条或多条虚通道 VP，而每一条 VP 可有一条或多条VC。多条VC可以合成一条VP。交换可以在TP，VP 或VC的级别上进行。
虚通道连接(VPC)和虚通路连接(VCC)：VPI和VCI都用来作为信元通过网络的路由。注意在一条特定的传输通道中VPI和VC的值必须是唯一的。因此，两个ATM交换机可以独立地使用各自的VPI和VCI。

## Slide 23: 任务5了解帧中继网络
帧中继基本原理：技术是在OSI第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。帧中继技术是在分组技术充分发展，数字与光纤传输线路逐渐替代已有的模拟线路，用户终端日益智能化的条件下诞生并发展起来的。
帧中继业务：在用户-网络接口(UNI)之间提供用户信息流的双向传送，并保持原顺序不变的一种承载业务。用户信息流以帧为单位在网络内传送，用户-网络接口之间以虚电路进行连接，对用户信息流进行统计复用。
帧中继的拥塞管理：终点控制策略是将前向传递的帧的FECN比特置1。源点控制策略是将后向传递的帧的BECN比特置1。 控制恢复策略及终端的拥塞控制 。

## Slide 24: 任务5了解帧中继网络
帧中继的应用：
（1）帧中继技术主要用于传递数据业务，它使用一组规程将数据信息以帧的形式（简称帧中继协议）有效地进行传送。它是广域网通信的一种方式。
（2）帧中继所使用的是逻辑连接，而不是物理连接，在一个物理连接上可复用多个逻辑连接（即可建立多条逻辑信道），可实现带宽的复用和动态分配。
（3）帧中继协议是对X.25协议的简化，因此处理效率很高，网络吞吐量高，通信时延低，帧中继用户的接入速率在64kbit/s至2Mbit/s，甚至可达到34Mbit/s。
（4）帧中继的帧信息长度远比X.25分组长度要长，最大帧长度可达1600字节/帧，适合于封装局域网的数据单元，适合传送突发业务（如压缩视频业务、WWW业务等）。

## Slide 25: 任务5了解帧中继网络
IP over ATM的基本原理和工作方式： IP over ATM的基本原理和工作方式为：将IP数据包在ATM层全部封装为ATM信元，以ATM信元形式在信道中传输。当网络中的交换机接收到一个IP数据包时，它首先根据IP数据包的IP地址通过某种机制进行路由地址处理，按路由转发。
IP over ATM的分类：
（1） 按ATM信令角度分类
IP
ATM
ATM信令
ATM
ATM
边缘设备A
边缘设备B
交换机C
交换机D
IPA
IPB
ATM信令
ATM
ATM
IP
ATM
ATM信令

## Slide 26: 任务5了解帧中继网络
从网络整体的性能角度分析：
  ATM作为链路：使用ATM的永久性虚通路将地域上分离的路由器连接起来，在这里ATM的永久性虚通路取代了传统的专线，这种工作方式即为ATM作为链路来承载IP业务。
  ATM作为网络： ATM参与了IP网的寻径功能，由于ATM的寻径及其它指标均要大大优于普通路由器，因而以网络形式来支持IP网（IP over ATM），可以在网络性能方面大大提高IP网的性能，不仅提高了传输速率也大大缩短了传输时延，以网络形式来支持IP网（IP over ATM）的最合理算法是MPLS。MPLS是一种拓扑驱动的算法，它和无连接的IP传输非常适应。

## Slide 27: 任务5了解帧中继网络
SDH的概念：光端机容量较大，一般是16E1到4032E1。 SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络，是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络（SONET）。
SDH的产生背景： SDH技术的诞生有其必然性，随着通信的发展，要求传送的信息不仅是话音，还有文字、数据、图像和视频等。加之数字通信和计算机技术的发展，在70至80年代，陆续出现了T1(DS1)／E1载波系统(1.544／2.048Mbps)、X.25帧中继、ISDN(综合业务数字网) 和FDDI(光纤分布式数据接口)等多种网络技术。随着信息社会的到来，人们希望现代信息传输网络能快速、经济、有效地提供各种电路和业务，而上述网络技术由于其业务的单调性，扩展的复杂性，带宽的局限性，仅在原有框架内修改或完善已无济于事。SDH就是在这种背景下发展起来的。

## Slide 28: 任务5了解帧中继网络
SDH的基本传输原理：是一种块状帧结构，块状帧由纵向9行和横向270×N列字节组成，每个字节含8b(bit)。整个帧结构由段开销区、净负荷区和管理单元指针区三部分组成。
SDH的特点：
（1）SDH传输系统在国际上有统一的帧结构数字传输标准速率和标准的光路接口，使网管系统互通，因此有很好的横向兼容性，它能与现有的PDH完全兼容，并容纳各种新的业务信号，形成了全球统一的数字传输体制标准，提高了网络的可靠性；

## Slide 29: 任务5了解帧中继网络
（2）SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律，而净负荷与网络是同步的，它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信号，实现了一次复用的特性，克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程，由于大大简化了DXC，减少了背靠背的接口复用设备，改善了网络的业务传送透明性；
（3）由于采用了较先进的分插复用器（ADM）、数字交叉连接（DXC）、网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大，具有较强的生存率。
（4）由于SDH多种网络拓扑结构，它所组成的网络非常灵活，它能增强网监，运行管理和自动配置功能，优化了网络性能有，同时也使网络运行灵活、安全、可靠，使网络的功能非常齐全和多样化

## Slide 30: 任务5了解帧中继网络
（5）SDH有传输和交换的性能它的系列设备的构成能通过功能块的自由组合，实现了不同层次和各种拓扑结构的网络，十分灵活；
（6）SDH并不专属于某种传输介质，它可用于双绞线、同轴电缆，但SDH用于传输高数据率则需用光纤。
（7）从OSI模型的观点来看，SDH属于其最底层的物理层，并未对其高层有严格的限制，便于在SDH上采用各种网络技术，支持ATM或IP传输；
（8）SDH是严格同步的，从而保证了整个网络稳定可靠，误码少，且便于复用和调整；
（9）标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现横向兼容，降低了联网成本。

## Slide 31: 任务6认识新的网络技术
IP over WDM的原理：IP over WDM的基本工作原理是光纤直接与光耦合器相连，耦合器把各波长分开或组合，输入和输出端都用简单的光纤连接器。在发送端，将不同波长的光信号组合（复用）送入一根光纤中传输；在接收端，又将组合光信号分开（解复用）并送入不同的终端。因此，IP over WDM是一个真正的链路层数据网，可以通过指定波长作旁路或直通连接，网络的业务工程可以只在IP层完成。
IP over WDM的特点：
（1）充分利用光纤的带宽资源，极大提高了带宽和相对传输速率。
（2）对传输码率、数据格式及调制方式透明，可传送不同码率的ATM、SDH和千兆以太网格式的业务。

## Slide 32: 任务6认识新的网络技术
（3）不仅可与现有通信网络兼容，还可以支持未来宽带业务网及进行网络升级，具有可推广性和高度生存性等特点。
（4）目前尚未实现波长标准化，一般取193.1THz为参考频率，间隔为100GHz。
（5）WDM系统的网络管理应与所传输信号的网管分离，但在光域上加上开销和光信号的处理技术还不完善，从而导致WDM系统的网络管理尚不成熟。
（6）目前，WDM系统的网络拓扑结构只基于点对点方式，还未形成光网。

## Slide 33: 课程小结
随着社会需求的提高和相关领域技术不断进步，计算机网络技术层出不穷，另人眼花缭乱。用户在面对众多的选择时，如何就网络需要、投资强度、技术成熟性、网络构造复杂性等方面进行比较，权衡就成了一个至关重要的问题。本章我们主要介绍了ADSL的功能特点及应用、Cable MODEM技术原理、ATM网络结构和技术特点、帧中继技术的基本工作原理等，目的是让读者对当今网络技术有更深一步的理解，对便在今后遇到具体问题时，能够真正地做出准确地判断并加以选择。

## Slide 34
谢谢观看！